Федеральное Агентство по недропользованию

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу

ФГБУ «Гидроспецгеология»

Филиал «Сибирский региональный центр ГМСН»

УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала «Сибирский

Региональный центр ГМСН»

______________ В. А. Льготин

«_____»  ___________ 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА

о проявлениях экзогенных геологических процессов на

территории Сибирского Федерального округа

за II квартал 2018 г.

Составил: 										О.Г. Савичева

Томск – 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	3

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ВЫЗВАВШИХ ЧС ИЛИ ОКАЗАВШИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ	4

Оползневые процессы	4

Гравитационно-эрозионный комплекс	9

Овражная эрозия	11

Плоскостная эрозия	13

Процессы подтопления	13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

Список таблиц

1. Данные об активизациях экзогенных геологических процессов на территории

Сибирского федерального округа во II квартале 2018 г.......................................................................18

Список рисунков

Рис. 1 В зоне воздействия оползня расположена линия ЛЭП и надворные постройки АЗС, с. Майма, Республика Алтай……………………………………………………………………………......5

Рис. 2 Участок ул. Фабричная, 2г, оползень эрозионного генезиса, г. Барнаул………………………6

Рис. 3 Участок Казачий спуск, эрозионный оползень, г. Барнаул…………………………………..…7

Рис. 4 Участок ул. Квартал 953а, 481а, течение оползневых масс вниз по склону, г. Барнаул……...7

Рис. 5 Участок СНТ «Обь-2», продвижение бровки берегового склона в сторону садовых участков, г. Барнаул……………………………………………………………………………..................................7

Рис. 6 Оползневые процессы на правом береговом склоне р. Чумыш, уч. Новотроицкий, Алтайский край……………………………………………………………………………………………8

Рис. 7 С. Усть-Чарышская Пристань, поверхность оползневого блока, Алтайский край……………8

Рис. 8 Размыв откосов дороги и опоры моста на 4,1 км автодороги Усть-Муны–Карым, Республика Алтай………………………………………………………………………………………………………9

Рис. 9 С. Курмач-Байгол, автодорога на въезде в село. Участок максимального размыва в центре эрозионной дуги, Республика Алтай……………………………………………………………………10

Рис. 10 С. Курмач-Байгол. В зоне поражения – надворные постройки, ограждения усадьбы, Республика Алтай………………………………………………………………………………………..10

Рис. 11 Активизация гравитационно-эрозионных процессов на участке автодороги Подъезд к с. Арыскан, мост через р. Шагонар, Республика Тыва……..………………............................................10

Рис. 12 Пункт набл.Тальменский, овраг № 2, Алтайский край………………….……………………11

Рис. 13 С. Романово, северная окраина, обрушения грунтов в вершинной части оврага, Алтайский край………………………………………………………………………………………………………..12

Рис. 14 Пункт набл. Калманский, вершинная часть оврага, Алтайский край……………...…..……12

Рис. 15 Стрелковый канал вдоль железной дороги, ул. Тургенева, г. Барабинск, Новосибирская область………………………………………………………………………............................................13

Рис. 16 Осушение в 2018 г. по ул. Ломоносова, г. Барабинск, Новосибирская область……………14

Рис. 17 Разрушение дома по ул. Гагарина, г. Бердск, Новосибирская область……………………..15

Рис. 18 Разрушение дома по ул. Октябрьская, г. Бердск, Новосибирская область………................15

Рис. 19 Магистральный канал 5 очереди на ул. Р. Люксембург, г. Купино, Новосибирская область……………………………………………………………………………………………………16

Рис. 20 Разрушение домов на ул. Свердова, пгт. Чистоозерное, Новосибирская область................17

Приложение 1. Карта активизации ЭГП на территории СФО во II квартале 2018 г.........................19

Приложение 2. Проявления ЭГП на территории СФО за II квартал 2018 г…...………....................20

ВВЕДЕНИЕ

Информационная сводка о проявлениях экзогенных геологических процессов (ЭГП) во II квартале 2018 г. на территории Сибирского Федерального округа составлена по данным наблюдений на пунктах, входящих в состав государственной опорной наблюдательной сети (ГОНС), плановых и оперативных инженерно-геологических обследований объектов, проведенных в связи с негативным воздействием на них процессов в отчетный период, а также по сведениям из других источников - сообщений администраций муниципальных образований, подразделений МЧС, средств массовой информации.

В течение II квартала 2018 г. на территории СФО были зафиксированы проявления гравитационно-эрозионного комплекса, оползневых процессов, овражной и плоскостной эрозии, подтопления. Наблюдались также единичные проявления обвалов. Сезонная активизация процессов гравитационно-эрозионного комплекса ЭГП прослеживалась на территории Республики Алтай и Томской областей. Оползневые процессы зафиксированы на территории Республики Алтай, Алтайского края, Томской области. Процессы овражной эрозии отмечены на территории Алтайского и Красноярского краев, плоскостной эрозии - на территории Республики Тыва, подтопления – на территории Новосибирской и Кемеровской областей (Табл.1).

1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Наблюдаемые во II квартале 2018 г. на территории СФО проявления ЭГП различных генетических групп в целом характеризовались средним уровнем активности.

Наиболее широкое распространение получили оползневые процессы, сезонная активизация которых наблюдалась на территории Республики Алтай, Алтайского края и Томской области. Основными факторами активизации процессов являлись замачивание слагающих оползневые склоны отложений талыми водами в период весеннего снеготаяния, суффозионная деятельность подземных вод, оттаивание промерзающих грунтов, а также хозяйственная деятельность человека в оползнеопасных районах.

Процессы гравитационно-эрозионного комплекса развивались на территории Республики Алтай и Томской области. Развитие овражной эрозии отмечено в Алтайском и Красноярском краях.

Крайне острая ситуация в связи с развитием подтопления сложилась в населенных пунктах Новосибирской области. Основными причинами широкого развития процессов подтопления здесь являются широкое региональное распространение слабофильтрующихся фильтрационно-анизотропных лёссовых грунтов различного генезиса, способных ухудшать фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации; плоский рельеф Кулундинско-Барабинской равнины, низкие фильтрационные свойства грунтов, залегающих на поверхности, близкое залегание водоупора, слабая естественная дренированность; техногенное влияние, нарушившее сложившееся равновесие природной среды; засыпка естественных водоемов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории, без организации поверхностного стока; отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве города и системы дренажных и ливневых коллекторов; утечки в сетях водонесущих коммуникаций из-за их аварийного состояния; наличие на территории городов железнодорожных насыпей и многочисленных автодорог, препятствующих естественному стоку. Усугубили ситуацию и выпадение осадков выше нормы в мае-июне 2018 г.

На территории республик Бурятия, Хакасия, Забайкальского края, Иркутской, Кемеровской и Омской областей проявления опасных ЭГП, угрожавших населенным пунктам и хозяйственным объектам, не выявлены.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ВЫЗВАВШИХ ЧС ИЛИ ОКАЗАВШИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

За отчетный период зафиксирован ряд случаев негативного воздействия ЭГП на населенные пункты и отдельные инженерно-хозяйственные объекты (Табл. 1).

Оползневые процессы

Республика Алтай. В пределах пункта Горно-Алтайский наблюдалось 6 локальных проявлений оползневых процессов с низкой, средней и высокой активностью.

Площадь оползня № 1 (3,5 км северо-восточнее с. Майма, на склоне юго-западной экспозиции Стамового хребта), образованного в 2017 г. в отчетный период увеличилась до 35540 м2 (в 2017 г. – 34710 м2). Высота вертикальной части стенки отрыва составляет 3-6 м, с учетом шлейфов и ступеней – до 8-12 м. Базисом развития оползня является подножие склона. Во фронте языка развит оползень II порядка – аструктурный, блоковый объект площадью 530 м2. Развитие оползневых процессов здесь приводит к выводу из оборота сельскохозяйственных угодий (пастбищ и сенокосов). Активность процессов высокая, по фазе движения –движущийся объект.

В районе г. Горно-Алтайск – с. Кызыл-Озек обследовано 4 небольших современных оползня покровного типа. Площадь тел составляет 88 – 1035 м2, глубина захвата пород – 1-3 м. Оползни образованы комбинацией скольжения и оседания блоков, течения разрыхленных и разжиженных пород. Активность оползней средняя и низкая. В результате развития процессов в 2002-2018 гг. в г. Горно-Алтайске полностью разрушен жилой дом и надворные постройки по ул. Гагарина, 45. По ул. Черноплодная, 10 произошло частичное разрушение фундамента жилого дома, приусадебного участка, по ул. Айская, 2 – частичное разрушение усадьбы и надворных построек. В с. Кызыл-Озек, по ул. Советская, 2 зафиксировано частичное разрушение усадьбы.

Кроме того, обследован древний оползень (№ 34), расположенный в 1,2 км северо-западнее с. Подгорное Майминского района. Оползень блокового типа, на современном этапе испытывает активизацию, которая выражается в образовании трещин растяжения и сдвига глубиной до 0,7-1,7 м. Степень активности оползня средняя, по фазе движения –остановившийся оползень, по морфологии в плане – глетчерообразный оползень, площадь оползня – 26597 м2. Негативное воздействие оползневых процессов выражено в разрушении сельскохозяйственных угодий (пастбищ и сенокосов).

В с. Майма зафиксирована активность древнего Майминского оползня, выраженная в активизации оползней II порядка. Так, оползень (№1) на северо-западном фланге площадью 1945 м2 (в 2017 г. – 1617 м2) характеризуется средним уровнем активности. Здесь зафиксированы свежие кулисообразные трещины сдвига, активные трещины растяжения в надоползневом уступе. Увеличение площади произошло за счет солифлюкционного движения оползневого языка вниз по склону.

Оползень II порядка (№2) в уступе языка представляет собой фронтальный оползень с несколькими дугообразными вершинами, площадь оползня составляет 572 м2 (в 2017 г. – 550 м2). Активность оползня в отчетный период низкая. В непосредственной зоне воздействия оползня расположена линия ЛЭП и постройки АЗС (Рис. 1).

Рис. 1 В зоне воздействия оползня расположена линия ЛЭП и постройки АЗС, с. Майма, Республика Алтай

Алтайский край. В пределах оползневой зоны г. Барнаула (левый берег р. Оби и правый береговой склон р. Барнаулки, общая протяженность – 42 км) во 2 квартале 2018 г. было зафиксировано 8 сходов оползней объемом 3510 м3. Количество оползней, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., не изменилось, объём оползневых масс увеличился в 1,4 раза. По условиям формирования оползни отнесены к суффозионному (1), эрозионному (5), полигенному (2) типам генезиса.

На участке ул. Якутская, 1, п. Ерестна (Центральный район) оползневой блок продолжает проседать, трещина закола превратилась в зону активной инфильтрации талых и дождевых вод.

В оползневой зоне Октябрьского района произошло 5 сходов оползней суммарным объёмом около 1100 м3. По генезису 4 оползня – эрозионного типа и 1 - полигенного типа. Все оползни расположены в зонах промышленно-хозяйственной деятельности.

1-й оползень зафиксирован на южном склоне, в районе ул. Фабричная, 29, объем составляет около 80 м3 , глубина захвата – более 1 м.

2-й оползень сформировался на склоне долины р. Оби, в пределах территории ООО «Электроконструкция» (ул. Фабричная, 2г). Объем оползня составляет около 800 м3 (Рис. 2). Сход оползня привел к образованию цирка шириной около 30 м, высотой стенки отрыва – до 7 м, глубиной захвата городской территории – 3-3,5 м. Оба оползня эрозионного типа, сформировались в результате замачивания поверхности склона талыми водами в период весеннего оттаивания.

3-й оползень отмечен в границах образовавшегося в 2015 г. оползневого цирка, напротив дома № 26 по ул. Фабричная. Объем оползня составляет около 150 м3, образовался в результате интенсивного замачивания склона талыми водами весной, а также суффозионной деятельности подземных вод. На поверхности плато (в полосе до 5 м) имеется несколько трещин заколов.

4-й и 5-й оползни сошли на участках Казачий спуск, Квартал 953а, 550-551. Оползни сформировались в результате замачивания склона талыми водами в весеннее снеготаяние, объемы оползней – 30 и 50 м3 (Рис. 3). Сошедшие грунтовые массы родниковыми водами в виде замоченных полужидких грязевых потоков транспортируются на дорогу вдоль трассы ГЗУ ТЭЦ-2.

В пределах оползневой зоны Ленинского района г. Барнаула за отчётный период зафиксировано 3 схода оползней суммарным объёмом около 2400 м3. По происхождению оползни относятся к суффозионному, эрозионному и полигенному генезису.

1-й оползень отмечен на участке ул. Квартал 953а – 481а. Объем оползня составляет около 2000 м3, сформировался в результате замачивания склона талыми водами в период весеннего снеготаяния и оттаивания грунтов, а также суффозионной деятельности подземных вод (Рис. 4). Сошедшие оползневые массы движутся вниз по склону в виде полужидких грязевых масс и перекрывают дорогу вдоль трассы ГЗУ ТЭЦ-2 на протяжении около 20 м.

2-й оползень зафиксирован на участке ул. Квартал 953а – 380. Объём смещенных грунтов – 200 м3, по происхождению оползень суффозионного генезиса. Здесь сохраняется вероятность разрушения трассы ГЗУ ТЭЦ-2, проходящей в подошве склона в пределах этого района, оползневыми массами при более крупных оползневых подвижках.

3-й оползень объемом 200 м3 отмечен в пределах «оползневого цирка БЗТУ». Здесь происходят сходы оползней в течение 4-х лет подряд, формируются в результате замачивания склона дождевыми и талыми водами.

На участке СНТ «Обь-2» в последние годы крупные оползневые сходы не наблюдались. При этом, здесь отмечается продвижение бровки берегового склона в сторону садоводства в результате размыва потоками талых вод и круглогодичных обрушений грунта на вертикальных стенках склона (Рис. 5). Рекомендовано запретить садово-огородническую деятельность на участках №№ 689, 631, 580, 577, до настоящего времени их эксплуатация продолжается.

На пункте Новотроицкий произошли сходы оползней общим объемом около 700 м3. По генезису оползни относятся к эрозионным, образовались в результате замачивания берегового склона талыми водами в период сезонного оттаивания грунтов (Рис. 6).

Рис. 2 Участок ул. Фабричная, 2г, оползень эрозионного генезиса, г. Барнаул

Рис. 3 Участок Казачий спуск, эрозионный оползень, г. Барнаул

Рис. 4 Участок ул. Квартал 953а, 481а, течение оползневых масс вниз по склону, г. Барнаул

Рис. 5 Участок СНТ «Обь-2», продвижение бровки берегового склона в сторону садовых участков, г. Барнаул

На пункте Усть-Пристанский наблюдения ведутся за крупным оползнем объёмом около 630 тыс. м3, формирующимся с конца 80-х гг. В текущем году проявления ЭГП выражены в развитии эрозионно-суффозионных провалов. Глубина трещин составляет 0,2-1,2 м. Трещины закола на всем протяжении оползневого уступа является зоной сбора, аккумуляции и инфильтрации талых и дождевых вод в покровную толщу с дальнейшей разгрузкой их в приподошвенной части склона в виде родниковых стоков (Рис. 7).

На пункте Бийский развиваются обрушения, сплывы, оплывины грунтов на вертикальных склонах долины р. Бии. В существующих оврагах отмечается незначительный размыв талыми водами их вершин.

Красноярский край. На объездном участке трассы Р-255 (8-9 км) на неукрепленных склонах северной экспозиции развиваются незначительные оползневые процессы (оплывины и срывы грунта).

Томская область. На территории г. Томска, в пункте Лагерный сад отмечалась активность 4 оползней (№№ 1, 15а, 16, 16а), в пункте мкр. Солнечный – 1 оползня. Величина смещений в Лагерном саду составила от 30 до 550 мм, в мкр. Солнечный – 10-23 мм.

Рис. 6 Оползневые процессы на правом береговом склоне р. Чумыш, уч. Новотроицкий, Алтайский край

Рис. 7 С. Усть-Чарышская Пристань, поверхность оползневого блока, Алтайский край

Гравитационно-эрозионный комплекс

Республика Алтай. В пределах пункта Карымская трасса (участок автодороги Усть-Муны–Карым) выделено 10 проявлений ЭГП суммарной протяженностью 455 м, с различной степенью активности (высокая - 313 м, средняя - 142 м). Пораженность участка дороги составляет 8,1 %, негативное воздействие ЭГП выражено в размыве откосов полотна дороги, мостовых опор (Рис. 8).

Рис. 8 Размыв откосов дороги и опоры моста на 4,1 км автодороги Усть-Муны–Карым, Республика Алтай

В с. Курмач-Байгол выявлено 8 проявлений гравитационно-эрозионных процессов суммарной протяженностью 1210 м. Активность ЭГП здесь изменяется от очень высокой до средней. Отмечается увеличение активности после аномального дождевого паводка 2014 г., в период которого произошла перестройка гидросети многорукавного русла р. Байгол. Основной водный поток сместился в сторону села, по левому рукаву реки.

В настоящее время на излучине р. Байгол продолжается активизация гравитационно-эрозионных процессов на участке длиной 290 м. Здесь сформировались вертикальные уступы первой террасы, козырьки ПРС, ниши размыва, блоки отпора (Рис. 9). На момент обследования полностью размыта старая дорога на участке длиной 125 м, наблюдается размыв откосов новой дороги.

Непосредственно на территории села выявлено 6 проявлений ЭГП общей протяженностью 820 м. Активность ЭГП очень высокая, высокая и средняя. Негативное воздействие ЭГП в настоящее время оказывается на усадьбы по ул. Центральная, частично разрушены приусадебные участки. Часть хозяйственных построек находятся у бровки береговых уступов (Рис. 10), берегозащитные сооружения отсутствуют.

В районе автомобильного моста через р. Байгол. выявлено проявление протяженностью 100 м. Здесь воздействию ЭГП подвержены мостовые опоры, откосы дорожного полотна.

Республика Тыва. Активизация гравитационно-эрозионных процессов с разрушением обочины и дорожного полотна зафиксирована на участке автодороги в районе с. Арыскан, у моста через р. Шагонар (Рис. 11). На 6-м км этой дороги, в связи с оттаиванием сезонной мерзлоты, деформировано полотно общей протяженностью около 300 м.

Красноярский край. На объездном участке трассы Р-255 (4 км) продолжают развиваться процессы гравитационно-эрозионного комплекса. Происходит углубление уже существующих промоин и расширение участков склона, подверженных этим процессам за счет «слияния» отдельных промоин.

Томская область. На пункте Калтай величина смещения бровки берегового склона под воздействием ЭГП составила от 0 до 3,5 м, в среднем – 0,11 м, на пункте. Орловка – от 0,05 до 0,7 м при средних значениях 0,27 м.

Рис. 9 С. Курмач-Байгол, автодорога на въезде в село. Участок максимального размыва в центре эрозионной дуги, Республика Алтай

Рис. 10 С. Курмач-Байгол. В зоне поражения – надворные постройки, ограждения усадьб, Республика Алтай

Рис. 11 Активизация гравитационно-эрозионных процессов на участке автодороги Подъезд к с. Арыскан, мост через р. Шагонар, Республика Тыва

Овражная эрозия

Алтайский край. На пункте Тальменский активизация овражной эрозии наблюдалась в период весеннего таяния снегов и сезонного оттаивания грунтов. Наиболее интенсивно процессы развивались в овраге № 6 (ул. Панфиловцев). Продвижение вершины оврага в сторону посевных полей составило 0,8 м, рост в ширину – до 1 м. В оврагах № 2 («Стройрегион») и № 3 разрушения произошли на боковых склонах (Рис. 12).

Пункт Романовский. В весенний период наблюдался размыв талыми водами вершинных частей оврага и его многочисленных отвершков (Рис. 13). Один из отвершков превратился в полноценный овраг, формируя уже свои отвершки. Наблюдаются осыпания, сползания и обрушения фрагментов грунтов на оголенных, вертикальных боковых склонах оврага с ростом вширь. Интенсивный рост оврагов приводит к сокращению посевных полей.

Пункт Белоглазовский. Овраг, зародившийся на левом высоком береговом склоне р. Чарыш, продолжает свое развитие. Овраг своей вершиной направлен в сторону жилых построек и автомобильной дороги. Вдоль обоих склонов развиваются многочисленные трещины заколов вглубь сельской территории от 0,5 до 2,5 м, наблюдается следы размыва вершины талыми и дождевыми водами.

В результате плановых обследований на уч. Калманский выделяются 3 наиболее активных оврага. Наибольший ущерб возможен от оврага, развивающегося слева от долины. Овраг протягивается вдоль посевных полей, имеет многочисленные отвершки, находится в стадии активного роста, крутизна склонов преимущественно 45-650, местами 900. Наибольшие разрушения склонов отмечены ближе к вершинной части оврага. Здесь зафиксированы обрушения грунтов в виде небольших блоковых смещений (Рис. 14).

Уч. Бурановский. На северной окраине с. Бураново развивается овраг длиной 150 м, шириной до 15 м и глубиной до 8 м. В текущем году наблюдаются обрушения блоков грунтов на бортах оврага, продвижение вершины в сторону посевных полей на 0,3 м. Негативными последствиями от овражной деятельности является уничтожение площади пастбищ.

Красноярский край. На пункте Сухобузимское одна из вершин (правая) продвинулась на 1,5 м. Происходят незначительные обрушения по левому борту оврага. Правый отвершек (левый его борт) засыпан строительным мусором и на спланированной поверхности ведется строительство дома.

Рис. 12 Пункт набл.Тальменский, овраг № 2, Алтайский край

Рис. 13 С. Романово, северная окраина, обрушения грунтов в вершинной части оврага, Алтайский край

Рис. 14 Пункт набл. Калманский, вершинная часть оврага, Алтайский край

Плоскостная эрозия

Республика Тыва. По данным ГКУ «Тываавтодора», в апреле 2018 г. в результате интенсивного снеготаяния и таяния сезонной мерзлоты зафиксированы отдельные случаи проявления процессов плоскостной эрозии - размыв и подмыв полотна и обочин автодорог. Так, была зафиксирована активизация процессов плоскостной эрозии на участках автодорог Сарыг-Сеп–Балгазын, Бай-Хаак–Чал-Кежиг, Подъезд к с. Хову-Аксы. Активизация этих процессов сопровождалась образованием промоин, размывом и обрушением обочин, размывом вокруг водопропускных труб.

Процессы подтопления

На территории Новосибирской области, на подтапливаемых застроенных территориях весенне-летние максимальные уровни грунтовых вод 2018 г. зафиксированы на уровне 2017 г. или выше на 0,1-0,2 м. В весенне-летний период 2018 г. средняя активность подтопления в гг. Барабинске, Татарске, Бердске, Новосибирске была выше нормы на 30-47 %, с. Баган - выше нормы на 10 %. С учётом преобладающей глубины залегания уровней в весенний период 2018 г. (до 1 м) в гг. Барабинске, Татарске, Бердске и с. Баган уровень активности подтопления оставался высоким, а в г. Новосибирске – средний.

На преобладающих площадях гг. Искитим, Коченёво, Мошково, Чулым, с. Лебедевка глубины залегания зеркала грунтовых вод в весенне-летний период 2018 г. составляли менее 1 м. В г. Чулым на период обследования (13.06.2018) в колодцах уровни грунтовых вод находились на глубине 0,12-0,46 м при средней 0,28 м. Все заглублённые объекты (погреба, канализационные люки, подвальные помещения частного и муниципального жилого сектора) были подтоплены. В старых домах с уже просевшим фундаментом грунтовые воды поднимались выше уровня пола. Ввиду ненадёжности и неэффективности открытой водосточной сети из-за малых уклонов местности рекомендуется устройство закрытой водосточной сети. Для обеспечения водоотвода необходимо создавать уклоны как внутри кварталов, так и вдоль уличной сети, т.е. выполнять вертикальную планировку.

Общая площадь подтопляемой территории г. Барабинск с глубиной залегания уровней до 1 м составляет 18,6 км2. Наиболее интенсивно подтапливается жилой сектор в северной (ул. Тургенева, Шевченко, Ломоносова, пер. Водопроводный, Невская, Партизанская), северо-восточной (ул. Путевая, Краскома, Ленина, пер. Лазо), центральной (ул. Ульяновская, Революционная, Карла Маркса, Садовая, Маяковского, Р. Люксембург, Октябрьская, Мира), южной частях (ул. Пушкина, Зелёная, Победы, Чехова, Сельская, Коммунистическая, Здвинская, Островского). По перечисленным улицам много брошенных огородов, покосившихся домов, домов с трещинами. В домах отмечается повышенная влажность, наличие плесени. В подтопленном состоянии находится большая часть водопроводящих коммуникаций, что способствует быстрому их износу, частым авариям. Происходит переувлажнение пониженных мест, заболачивание межгривных понижений, засоление грунтов корнеобитаемого слоя. В г. Барабинске водоотвод осуществляется открытым способом по дренажным каналам в северной части города. Водосточная сеть по уличным открытым самотечным канавам глубиной 0,5-1 м развита слабо и не имеет необходимых уклонов. На период обследования 19-20 июня 2018 г. все каналы были заполнены стоячей водой, уровень которой находится на 50-60 см ниже поверхности земли, многие заросли камышом (Рис. 15). Вода в каналах застойная, во многих местах образовались свалки. В 2018 г. по ул. Ломоносова, Шевченко, пер. Восточный, Рабочий, Степной, Черняховского канавы были прочищены, но уровень воды остается высоким (Рис. 16).

Рис. 15 Стрелковый канал вдоль железной дороги, ул. Тургенева, г. Барабинск, Новосибирская область

Рис. 16 Осушение в 2018 г. по ул. Ломоносова, г. Барабинск, Новосибирская область

В настоящее время в г. Бердске основательно подтоплена территория, расположенная в пределах ул. Искитимская, Рабочая, Павлова, Рогачева, Октябрьская, Водосточная, Красноармейская, Гагарина, Урицкого. Вода в жилых домах появилась в начале апреля и достигла максимального подъёма 10-20.04.2018 г. В течение мая-начала июня оставалась на высоких отметках, преобладающе ниже уровня пола на величину до 0,5 м, в пониженных местах вышла на поверхность. Условия проживания антисанитарные, сырость, подтоплены погреба, огороды не используются, разрушаются фундаменты строений, частные дома приходят в негодное состояние (Рис. 17, 18). В апреле-мае 2018 г. значительно пострадали 6 частных домов, в зону риска попали 410 частных домов (https://www.facebook.com/sibrealii/videos/2317528335140471/). В конце мая 2018 г. начато сооружение дренажной системы для осушения частного сектора Бердска.

В с. Лебедевка наиболее интенсивно подтапливается территория, примыкающая к ул. Ленина, Мира, Логовая, Спортивная, Строителей и Солнечная. В мае-первой декаде июня практически все подвалы, погреба и другие заглубленные части построек были заполнены водой. В подтопленном состоянии находился подземный трубопровод центрального водоснабжения. Более напряжённая обстановка сохраняется по ул.  Логовая и Строителей. Подтопление грунтовыми водами ведёт к неравномерным осадкам зданий и их деформациям, в зданиях появляются трещины, перекошены придомовые строения. В домах антисанитарные условия проживания, сырость, комары. Зафиксированы случаи разрушения веранд и придомовых построек, выполненных из шлакоблоков. В результате вспучивания грунтов сильно повреждено асфальтовое покрытие на ул. Логовой и Спортивной.

В конце 2016 г. завершено строительство лучевой закрытой дренажной системы с глубиной заложения дрен до 5-5,5 м. Основная масса жителей эффекта осушения не наблюдает. Эффект от строительства водосборных лотков поверхностных вод по ул. Ленина, Мира и Логовая также не наблюдается, как из-за низких фильтрационных свойств грунтов, так и из-за отсутствия водоотводящих каналов с территории огородов – основных источников питания грунтовых вод.

На территории пгт. Мошково ежегодно сезонно подтапливаются объекты жилой застройки и промышленного производства на площади 1,31 км2. Наиболее напряженные участки находятся в пределах ул. Трудовая, Народная, Советская, Мичурина, Комсомольская.

Рис. 17 Разрушение дома по ул. Гагарина, г. Бердск, Новосибирская область

Рис. 18 Разрушение дома по ул. Октябрьская, г. Бердск, Новосибирская область

Ежегодно в весенне-летний период на преобладающей территории пгт. Коченёво глубина залегания зеркала грунтовых вод составляет менее 1 м. Максимальный уровень воды часто в этот период достигает поверхности земли, все погреба и подполья частных домов подтоплены. Подтапливаются подвалы в 2-5 этажных зданиях. Более всего подвержены заболачиванию, а дома подтоплению западная (ул. Садовая, Фабричная, Трудовая, Аргунова, Толстого) и восточная (воинская часть, нефтебаза) части посёлка. Из-за процессов подтопления жители из многих частных домов переселены в другой район. В результате дождливой погоды мая и июня практически в каждом доме в подпольях и погребах вода. В квартирах запах сырости, плесень на стенах, грибок пола. В старых домах с уже просевшим фундаментом грунтовые воды поднимались выше уровня пола. В зданиях появляются трещины, рушатся фундаменты. В результате вспучивания грунтов сильно повреждено асфальтовое покрытие на ул. Октябрьская. Множество огородов брошено, заросло камышом. В подтопленном состоянии находится подземный водопровод.

В г. Купино в настоящее время подвержены подтоплению грунтовыми водами северная часть города (ул. Мичурина, Бельского, р. Люксембург, Садовая, Партизанская). Начало его активизации ежегодно приходится на март и продолжается до конца апреля-мая, при затяжной дождливой погоде, в том числе 2018 г., не прекращается летом. Максимальный уровень воды часто достигает поверхности земли, все погреба и подполья частных домов подтоплены. На период обследования 21.06.2018 г. уровень грунтовых вод отмечается на глубине до 0,5 м. В северо-восточной части города в настоящее время ведётся строительство 5 очереди осушительной системы. Сброс воды отсутствует. Магистральные каналы заполнены водой до поверхности. Жители отмечают прогрессирующее подтопление, особенно домов по ул. Розы Люксембург (Рис. 19).

Осушение города осуществляется открытым способом по двум магистральным каналам. Насосная станция, начавшая работать 25.05.2018 г., не справляется со сбросом воды. Уровень воды в каналах близок к поверхности земли.

Рис. 19 Магистральный канал 5 очереди на ул. Р. Люксембург, г. Купино, Новосибирская область

В пгт. Чистоозёрное на период обследования (22.06.2018) на ул. Рабочая, Матросова, Маяковского, Некрасова, Чапаева, Зоново, Свердлова, О. Кошевого многие заглублённые объекты – погреба, канализационные люки, подвальные помещения частного жилого сектора – были подтоплены. В квартирах запах сырости, плесень на стенах, грибок пола. В подтопленном состоянии находится большая часть водопроводящих коммуникаций, что способствует быстрому их износу, частым авариям. Много покосившихся и брошенных домов (Рис. 20). Многие огороды брошены, заросли болотной растительностью. Происходит переувлажнение пониженных мест, заболачивание межгривных понижений. Борьба с подтоплением на территории посёлка практически не ведётся. Открытая водосточная сеть развита недостаточно и находится в запущенном состоянии. Практикуется вывозить снег с улиц, которые находятся в зонах подтопления.

Рис. 20 Разрушение домов на ул. Свердова, пгт. Чистоозерное, Новосибирская область

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными геологическими процессами, приводящими к негативному воздействию на здания и сооружения, нарушению жизнедеятельности населения в отчетный период являлись гравитационно-эрозионные процессы, оползневые процессы, овражная и плоскостная эрозия, подтопление.

В целом по СФО в отчетный период было зафиксировано 50 случаев активизации экзогенных геологических процессов, все проявления носят локальный характер (Табл. 1).

Максимальное число случаев активизации ЭГП отмечено на территории Алтайского края – 16 случаев. В Новосибирской области зафиксировано 12 случаев, Республике Алтай – 9 случаев, Республике Тыва – 6 случаев. На территории Томской области зафиксировано 4 случая проявления ЭГП, Красноярского края – 3 случая.

С наибольшей частотой в отчетный период проявлялись оползневые процессы – 19 проявлений, процессы подтопления – 12 проявлений. Проявления гравитационно-эрозионного комплекса отмечены в 9 случаях, овражной и плоскостной эрозии – в 6 и 4 случаев соответственно (Табл. 1).

В результате активизации ЭГП в II-ом квартале 2018 г. было выявлено негативное воздействие процессов на объекты хозяйствования в 13-ти городах и 9 сельских населенных пунктах, 9 дорогах.

На территории Забайкальского края, республик Бурятия и Хакасия, Иркутской, Кемеровской и Омской областей проявления опасных ЭГП, угрожавших населенным пунктам и хозяйственным объектам, не выявлены.