СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	 Краткая информация об активных проявлениях экзогенных геологических процессов, зафиксированных в I квартале 2023 года на территории Сибирского федерального округа	4

1.1.	Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа за I квартал 2023 г.	4

1.2.	Статистические данные по количеству случаев активизации опасных ЭГП по территории Сибирского федерального округа за I квартал 2023 г.	6

1.3.	Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на территории Сибирского федерального округа в I квартале 2023 г., образование или активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС или значительным ущербом.	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа в I квартале 2023 г.	8

ВВЕДЕНИЕ

Обобщение и анализ информации об активизации опасных экзогенных геологических процессов (далее – ЭГП) и последствиях их воздействий на населенные пункты и хозяйственные объекты по территории Сибирского федерального округа в I квартале 2023 г. выполнены филиалом ФГБУ «Гидроспецгеология» «Сибирский региональный центр ГМСН» на основании оперативных материалов и информационных сводок, представленных территориальными центрами ГМСН (или организациями, исполняющими функции территориальных центров ГМСН). В свою очередь, территориальные центры ГМСН получают информацию об активизациях опасных ЭГП из следующих источников:

- наблюдения на пунктах государственной опорной наблюдательной сети (далее – ГОНС) государственного мониторинга опасных ЭГП;

- результаты проведения плановых и оперативных инженерно-геологических обследований территорий, подверженных негативному воздействию опасных ЭГП;

- проверенная информация из открытых источников.

В I квартале 2023 г. наблюдения на пунктах наблюдений ГОНС на территории Сибирского федерального округа не проводились, за исключением автоматизированных пунктов в пределах Байкальской природной территории (20 пунктов). Эти пункты оборудованы автоматизированными телеметрическими измерительными комплексами типа "КЕДР-ДМ Z", производят непрерывные измерения показателей активности опасных ЭГП и передают их через сотовый канал связи на сервер ФГБУ «Гидроспецгеология».

Информация по подтоплению на территории Красноярского края получена из Отдела по делам ГО, ЧС и безопасности администрации г. Минусинска, территории Новосибирской области – по материалам мониторинга по территориальной программе Новосибирской области.

Данные, содержащиеся в сводках и отражающие результаты ведения ГМСН по подсистеме «опасные ЭГП» на территории Сибирского федерального округа, предназначены для информационного обеспечения различных ведомств и организаций, принятия управленческих решений, разработки предложений и рекомендаций, направленных на профилактику, предотвращение и ликвидацию последствий активизации опасных ЭГП

В текстовой части информационной сводки о проявлениях ЭГП на территории Сибирского федерального округа за I квартал 2023 г. представлено краткое описание случаев активизаций опасных ЭГП, факторов их развития и описание негативных воздействий на населенные пункты, хозяйственные объекты и объекты инфраструктуры, а также земли различного назначения. В приложении 1 к информационной сводке представлено подробное описание случаев активизаций опасных ЭГП, административная и координатная привязки случаев активизаций.

# Краткая информация об активных проявлениях экзогенных геологических процессов, зафиксированных в I квартале 2023 г. на территории Сибирского федерального округа

## Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа за I квартал 2023 г.

В целом, на территории СФО метеорологические и гидрологические условия в I квартале 2023 г. не способствовали региональной активизации ЭГП.

Так, в Республике Алтай количество осадков по состоянию на 01.03.2023 г. составило по низкогорным районам 99-112 %, по среднегорным районам – 122-162 %, по высокогорному Кош-Агачскому району – 130 %, на территории Улаганского района – 99 %. Учитывая ожидаемые осадки в марте, практически по всей территории республики наблюдается превышение среднемноголетних норм.

По состоянию на 20.03.2023 г. снежный покров полностью сошел на территории Кош-Агачского и Чемальского районов, маломощный снежный покров сохраняется на территории Шебалинского и Усть-Канского районов (2-8 см), на остальной территории снежный покров соответствует среднемноголетнему уровню (17-40 см), максимальный по высоте снежный покров наблюдается на территории Турочакского района (68-76 см).

Температура воздуха на территории Республики Алтай в целом в I квартале 2023 г. практически повсеместно превышала нормативные показатели.

В I квартале 2023 г., по состоянию на 23.03.2023 г., на территории Республики Алтай произошло 6 землетрясений магнитудой 2,6-3,0 (в 2022 г. – 3 землетрясения магнитудой 1,5-4,0), из них 4 события произошли на территории Кош-Агачского района, 2 события – на территории Онгудайского района.

На территории Республики Тыва, по данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в январе количество осадков превысило норму в 1,65-3,3 раз, в феврале – составило 0,2-0,6 нормы. Зима была довольно теплой, среднемесячная температура воздуха в январе-феврале превысила среднемноголетнюю норму на 1,03-7,6 °С.

На территории республики и у её границ в последние годы наблюдается повышенная сейсмическая активность. По информации Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, всего с 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г. зарегистрировано более 71 сейсмических событий с магнитудой 2,7-6,0 с эпицентрами в горных районах. Сильное землетрясение с магнитудой до 6 баллов произошло в январе 2023 г. в западном Саяне, в 51 км на север от г. Кызыл.

На территории Республики Хакасия, по данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС», количество осадков в январе 2023 г. составило 16-78 мм (160-318 % нормы), в степной зоне – 40-100 % нормы, в горных районах – 143-186 % нормы. Чередование положительных и отрицательных температур в марте способствует постепенному таянию снега и снижению рисков значительной активизации опасных ЭГП.

По данным Алтайского ЦГМС, на территории Алтайского края в январе-феврале температура воздуха превысила нормы на 0,5-4,1 ℃, в марте – на 3,9 ℃. Количество осадков в январе-марте составило 165% от нормы.

На территории Красноярского края, по данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС», в Ангарской группе районов в январе 2023 г. количество осадков составило 33-52 мм (162-194 % нормы), в феврале количество осадков значительно ниже нормы – около 9 мм (57-60 % нормы). Для южной группы районов (г. Минусинск) запасы снега зимнего периода 2023 г. составили около 95 %.

По данным отдела ГО и ЧС администрации г. Минусинска, активность процессов подтопления в I квартале 2023 г. остается без изменений (на уровне III-IV кварталов 2022 г.). Частично подтопленными остаются погреба и подвалы вдоль южной и юго-восточной окраины Цыганского болота (около 80-85 подворий по ул. Утро Сентябрьское, Майская, Красноярская, 8 Марта и др.).

Продолжаются процессы подтопления в с. Богучаны Богучанского района. По данным администрации, на 20.03.2023 остаются подтопленными около 10 домовладений частного сектора по улицам 40 лет Победы и Аэровокзальная. По предварительным данным, площадь подтопления составляет около 0,03 км2.

В целом региональная активность процесса подтопления низкая, что обусловлено естественным падением УГВ в зимний период.

На территории Иркутской области температура воздуха с января по март изменялась от –4,1 до –19,4 ℃. Наиболее низкая температура приходилась на январь и февраль. Величина выпавших в I квартале осадков в южной части территории достигала 6-18 мм (71-152 % от нормы), на о. Ольхон количество осадков было близко к норме. В конце марта началось интенсивное снеготаяние в связи с резким переходом дневной температуры до значений выше +10 ℃. Это может привести к активизации процесса подтопления в последующий период.

На территории Кемеровской области-Кузбасса, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», среднемесячные температуры в I квартале 2023 г. превышали норму на 3,9 ℃ в январе, ниже нормы на 1,0 ℃ – в феврале и выше нормы на 3,1 ℃ – в марте. Количество осадков, выпавших в первом квартале 2023 г. превысило норму в январе (180-215%), составило ниже нормы – в феврале (30-60%) и выше нормы – в марте (150-207%).

Проявлений гравитационных, оползневых процессов, подтопления в I квартале 2023 г. не зафиксировано. Снежный покров на 24.03.2023 г. сохраняется на большей части территории области, запасы воды в снежном покрове по состоянию на 28.02.2023 составили 88-135% от нормы.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, на территории области в I квартале 2023 г. (на 24.03.2022 г.) произошло 30 событий магнитудой 2,3-4,1, из них 17 событий имеют естественный характер, 13 событий –техногенного характера. Территориально события приурочены к Беловскому ГО, Междуреченскому ГО, Мысковскому ГО, Новокузнецкому МР, Прокопьевскому МО, Таштагольскому району.

На территории Новосибирской области аномально тёплые февраль (среднесуточная температура на 2,5-4,7 ℃ выше нормы, в отдельные дни с выпадением жидких осадков) и первая половина марта (среднесуточная температура на 6,6-7,2 ℃ выше месячной нормы с выпадением жидких осадков) обусловили на Татарском, Барабинском, Бердском, Баганском участках активизацию процессов подтопления. Предвесенние минимумы грунтовых вод здесь зафиксированы с 10 февраля по 1 марта 2023 г. В конце марта 2023 г. уровень грунтовых вод на этих участках поднялся, в среднем, на 0,09-0,3 м и залегал на глубинах от 0,8 до 2,5 м.

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское управление», количество выпавших на территории Омской области в январе-марте составило 81-122 % от нормы, средняя температура воздуха была выше нормы на 0,3-5,6 ℃.

Зимний период 2023 г. на территории Томской области был относительно теплым. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», среднемесячные температуры в I квартале 2023 г. превысили норму на 3,1 ℃ в январе, на 0,9 ℃ – в феврале, и на 3,2 ℃ – в марте. Количество осадков за первые три месяца составило 119 мм (131 % от нормы). Запас воды в снежном покрове по состоянию на 28.02.2023 составил 83-128 %.

Таким образом, развитие процессов подтопления зафиксировано на территории Красноярского края и Новосибирской области. Основными факторами активизации процесса подтопления являются метеорологический, гидрогеологический, техногенный. На остальной территории СФО проявления ЭГП не зафиксированы.

## Статистические данные по количеству случаев активизации опасных ЭГП по территории Сибирского федерального округа за I квартал 2023 г.

Всего на территории округа в I квартале 2023 г. было выявлено 6 случаев активизаций опасных ЭГП. Все они относятся к процессам подтопления. Негативными воздействиями сопровождалось 5 случаев активизации опасных ЭГП. Негативному воздействию процессов подверглись 4 города, 1 сельский населенный пункт (Прил. 1).

Красноярский край. На территории Красноярского края зафиксировано 2 случая активизации опасных ЭГП, связанных с процессами подтопления. Активизация опасных ЭГП отмечалась в 2-х административных районах (Богучанский, Минусинский). Негативное воздействие процессов подтопления отмечено в 2 населенных пунктах (с. Богучаны, г. Минусинск). Основными факторами активизации опасных ЭГП остаются гидрогеологический, метеорологический и техногенный.

Новосибирская область. На территории Новосибирской области в I квартале 2023 г. зафиксировано 4 случая активизации процесса подтопления. Активизация опасных ЭГП отмечалась в одном городском округе (г. Бердск) и 3-х административных районах (Татарский, Барабинский, Баганский). Негативное воздействие процесса подтопления были отмечены в 3 населенных пунктах и сопровождались негативными воздействиями на жилые дома, объекты инфраструктуры. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, гидрогеологический, техногенный.

На территории Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского края, Иркутской, Кемеровской области-Кузбасса, Омской и Томской областей активизации ЭГП не выявлено.

## Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на территории Сибирского федерального округа в I квартале 2023 г., образование или активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС или значительным ущербом.

Крупных проявлений опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа в I квартале 2023 г. не зафиксировано. Режим ЧС на территории не вводился.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом по СФО в I квартале 2023 г. было зафиксировано 6 случаев активизации ЭГП на территории Красноярского края (2 случая) и Новосибирской области (4 случая), все они относятся к процессам подтопления. Негативными воздействиями сопровождалось 5 случаев активизации опасных ЭГП. Негативному воздействию процесса подтопления подверглось 4 города, 1 сельский населенный пункт.

В I квартале 2023 г. наблюдения на пунктах ГОНС, плановые и оперативные инженерно-геологических обследований территорий не проводились за исключением автоматизированных пунктов в пределах Байкальской природной территории (20 пунктов). Информация по подтоплению на территории Красноярского края получена из Отдела по делам ГО, ЧС и безопасности администрации г. Минусинска, на территории Новосибирской области – по материалам мониторинга по территориальной программе Новосибирской области.

На территории Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского края, Иркутской, Кемеровской области-Кузбасса, Омской и Томской областей активизация проявлений ЭГП не зафиксирована.

Чрезвычайных ситуаций, вызванных проявлениями ЭГП, на территории СФО не отмечено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа в I квартале 2023 г.

| № проявления | Федеральный округ Российской Федерации | Субъект Российской Федерации | Административная привязка | Координаты (ГСК-2011) | Период активизации ЭГП | Генетический тип ЭГП | Основные факторы активизации ЭГП | Негативные воздействия ЭГП | Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП | Фотоматериалы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | широта | долгота | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.Пт.00001 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, г. Минусинск | 53,70044 | 91,71870 | 00.01.2023 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол. | Отмечались | В г. Минусинске Минусинского района (пункт наблюдений Минусинск) продолжается развитие процессов подтопления. Подтопленными остаются жилые дома частного сектора, приусадебные участки (85 подворий) в мкр. Дружба (Цыганское болото). Ориентировочная площадь подтопления около 0,2 км2. На площади подтопления развиты четвертичные пески, супеси с низкими фильтрационными свойствами, подстилаемые водоупорными глинистыми отложениями. Основные факторы активизации: наличие водоупорных отложений. | – | Данные отдела ГО и ЧС администрации г. Минусинск |
| 24.Пт.00092 | Сибирский | Красноярский край | Богучанский район, с. Богучаны | 58,38062 | 97,45502 | 00.01.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., техн. | Отмечались | В с. Богучаны Богучанского района продолжается развитие процессов подтопления. По данным сельской администрации, в I кв. подтопление погребов и подполий отмечалось по ул. 40 лет Победы и Аэровокзальная (около 10 частных домовладений). Ориентировочная площадь подтопления около 0,03 км2. На площади подтопления развиты среднечетвертичные аллювиальные отложения, представленные песками с линзами галечников и суглинков мощностью до 10-15 м. Основные факторы активизации: накопленные осадки 2022 г., эксплуатация скважины (самоизлив). | – | Данные администрации Богучанского сельсовета |
| 54.Пт.00011 | Сибирский | Новосибирская область | Барабинский район, г. Барабинск | 55,34908 | 78,34944 | 11.02.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Барабинске Барабинского района (пункт наблюдений Барабинский) активизация подтопления зафиксирована с 11.02.2023 г. К концу марта уровень поднялся на 0,08-0,16 м (в среднем на 0,14 м) на площади всего проявления процесса подтопления, равной 18,1 км2. Преобладающая глубина его залегания 1,5-2,5 м, в пониженных частях рельефа -0,5-1 м. Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками мощностью от 4,3 до 10 м при средней 6,4 м (saQIII); ниже илистыми средними суглинками мощностью от 2,1 до 6,8 м при средней 3,7 м (QI-IIfd); с глубины 7,6-13,8 м (средняя 10,1 м) плотные глины убинской свиты (QEIub). Факторы активизации: метеорологический (аномально тёплые февраль и первая половина марта со среднесуточной температурой соответственно на 2,7 и 7,1 ℃ выше месячной нормы, с выпадением жидких осадков; глубина промерзания ниже нормы на 17 см), гидрогеологический (наличие слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов федосовской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание глинистого водоупора убинской свиты), техногенный (насыпи автодорог, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод играют роль водопроводной плотины). | – | – |
| 54.Пт.00010 | Сибирский | Новосибирская область | Татарский район, г. Татарск | 55,22215 | 75,98334 | 15.02.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Татарске Татарского района (пункт наблюдений Татарский) активизация подтопления отмечена с 15.02.2023 г. К концу марта уровень поднялся на 0,1-0,64 м (в среднем на 0,3 м) и залегал на глубине 0,8-1,5 м на площади всего проявления процесса подтопления, равной 17,3 км2. Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства. Литологический состав представлен илистыми суглинками (saQIII+ N2cn) мощностью 2,4-7 м, сплошным чехлом покрывающими водоупорный горизонт павлодарских глин. Факторы активизации: метеорологический (аномально тёплые февраль и первая половина марта со среднесуточной температурой соответственно на 2,5 и 6,6 ℃ выше месячной нормы, с выпадением жидких осадков), гидрогеологический (распространение слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов чановской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание павлодарского водоупора), техногенный (насыпи автодорог, Транс-Сибирской ж. д. магистрали, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод, играют роль водопроводной плотины). | – | – |
| 54.Пт.00001 | Сибирский | Новосибирская область | г. Бердск | 54,75183 | 83,07065 | 21.02.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Бердске (пункт наблюдений Бердский) активизация подтопления зафиксирована с 21.02.2023 г. К концу марта уровень поднялся на 0,09-0,22 м (в среднем на 0,13 м) на площади всего проявления процесса подтопления, равной 0,284 км2. Преобладающая глубина его залегания 1,7-2,5 м, в пониженных частях рельефа (ул. Октябрьская, Водосточная, Красноармейская) около 1 м. Литологический состав до глубины 2-5 м представлен лессовидными супесями с линзами и прослоями суглинков (saQIII); ниже лессовидными слабопроницаемыми суглинками и супесями (saQI-IIkd) мощностью до 20-25 м, в толще которых прослеживаются почвенные горизонты мощностью до 0,5-1,5 м, обладающие повышенной водопрочностью. Осушение ведётся с помощью дренажной системы; сооружены 5 колодцев, из которых пробурено по 5-10 горизонтальных скважин длиной по 80 м, расположенных веером. Откачка воды ведётся из колодцев с дебитами от 3 до 8 м3/час. Факторы активизации: метеорологический (аномально тёплые февраль и первая половина марта со среднесуточной температурой соответственно на 4,7 и 7,2 ℃ выше месячной нормы, с выпадением жидких осадков; глубина промерзания ниже нормы на 42 см), гидрогеологический (наличие водоупорных погребённых почв в толще краснодубровской свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировке и асфальтировании). | – | – |
| 54.Пт.00006 | Сибирский | Новосибирская область | Баганский район, с. Баган | 54,09711 | 77,67092 | 01.03.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Не отмечались | В с. Баган Баганского района (пункт наблюдений Баганский) с 01.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. К концу марта уровень поднялся на 0,05-0,20 м (в среднем на 0,09 м) и залегал на глубине 2-2,5 м на площади всего проявления процесса подтопления, равной 4,65 км2. Литологический состав представлен до глубины в среднем 1,1 м суглинками от лёгких до тяжёлых (QII-IIIkr), ниже глинистыми песками средней мощностью 2,9 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков карасукской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций; засыпка оврагов при строительстве, планировке; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника – озера Горькое). | – | – |