СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Краткая информация о случаях активизаций экзогенных геологических процессов, зафиксированных во II квартале 2023 г. на территории Сибирского федерального округа	4

1.1.	Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа за II квартал 2023 г.	4

1.2. Статистические данные по количеству случаев активизации опасных ЭГП по территории Сибирского федерального округа за II квартал 2023 г.	6

1.3.	Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на территории Сибирского федерального округа в II квартале 2023 г., образование или активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС или значительным ущербом.	8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа во II квартале 2023 г.	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Фотоматериалы	43

ВВЕДЕНИЕ

Обобщение и анализ информации об активизациях опасных экзогенных геологических процессов (далее – ЭГП) и последствиях их воздействий на населенные пункты и хозяйственные объекты по территории Сибирского федерального округа во II квартале 2023 г. выполнены филиалом ФГБУ «Гидроспецгеология» «Сибирский региональный центр ГМСН» на основании оперативных материалов и информационных сводок, представленных территориальными центрами ГМСН (или организациями, исполняющими функции территориальных центров ГМСН). В свою очередь, территориальные центры ГМСН получают информацию об активизациях опасных ЭГП из следующих источников:

- наблюдения на пунктах государственной опорной наблюдательной сети (далее – ГОНС) государственного мониторинга опасных ЭГП;

- результаты проведения плановых и оперативных инженерно-геологических обследований территорий, подверженных негативному воздействию опасных ЭГП;

- проверенная информация из открытых источников.

Таким образом, во II квартале 2023 г. были проведены наблюдения на 44 пунктах ГОНС в пределах Республики Алтай, Республики Тыва, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областей. На территории Республики Хакасия, Алтайского края, Иркутской, Омской и Тоской областей были проведены плановые инженерно-геологические обследования масштаба 1:10 000, 1:50000 участков проявления ЭГП общей протяженностью 20,05 км. На территории Алтайского края по факту активизации процесса овражной эрозии было проведено оперативное инженерно-геологическое обследование. По проверенным данным из открытых источников информации (Отдел по делам ГО, ЧС и безопасности администрации г. Минусинска, ГУ МЧС России по Красноярскому краю) было выявлено 2 случая активизаций опасных ЭГП на территории Красноярского края. На территории Кемеровской области-Кузбасса наблюдения на пунктах ГОНС не проводились.

Кроме того, в пределах Байкальской природной территории проводились наблюдения на 20 автоматизированных пунктах, из них 9 находится на территории СФО (Иркутская область), 11 – на территории ДФО (Республика Бурятия). Эти пункты оборудованы автоматизированными телеметрическими измерительными комплексами типа "КЕДР-ДМ Z", производят непрерывные измерения показателей активности опасных ЭГП и передают их через сотовый канал связи на сервер ФГБУ «Гидроспецгеология».

Данные, содержащиеся в сводке и отражающие результаты ведения ГМСН по подсистеме «опасные ЭГП» на территории Сибирского федерального округа, предназначены для информационного обеспечения различных ведомств и организаций, принятия управленческих решений, разработки предложений и рекомендаций, направленных на профилактику, предотвращение и ликвидацию последствий активизации опасных ЭГП

В текстовой части информационной сводки о проявлениях ЭГП на территории Сибирского федерального округа за II квартал 2023 г. представлено краткое описание случаев активизаций опасных ЭГП, факторов их развития и негативных воздействий на населенные пункты, хозяйственные объекты и объекты инфраструктуры, а также земли различного назначения. В приложении 1 к информационной сводке содержится подробное описание случаев активизаций опасных ЭГП, их административная и координатная привязки, в приложении 2 представлены фотоматериалы.

# Краткая информация о случаях активизаций экзогенных геологических процессов, зафиксированных во II квартале 2023 г. на территории Сибирского федерального округа

## Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа за II квартал 2023 г.

Наблюдаемые во II квартале 2023 г. на территории СФО проявления ЭГП различных генетических групп в целом характеризовались средним уровнем активности. Исключение составили процессы подтопления, распространенные на территории Новосибирской области.

Метеорологические условия за отчетный период, в целом, не способствовали развитию опасных ЭГП с высокой активностью. Практически на всей территории СФО в апреле-мае отмечалась пониженная температура при дефиците осадков, в июне температура воздуха превышала норму, количество осадков – около или ниже нормы.

Так, в Республике Алтай недостаточное или близкое к норме количество осадков в весенний период 2023 г. зафиксировано на территории Турочакского (79-132 %), Майминского (73 %), Чемальского (103 %), Усть-Канского (100 %), Усть-Коксинского (97-101 %) районов. Избыточное увлажнение наблюдалось на территории Шебалинского (125 %), Онгудайского (123 %), Улаганского (142 %) и Кош-Агачского (223 %) районов. В первой декаде июня на территории республики наблюдался дефицит осадков – 2-31 % от нормы.

Температура воздуха в республике в весенний период была повсеместно ниже нормы, отклонения составили –2,6 – 4,5°С, максимальные отклонения от нормы наблюдались в апреле. Средние температуры в первой декаде июня значительно превышали норму, отклонения составили от +3°С до +6°С.

Промерзание почв и грунтов в зимний период 2023 г. на территории республики проходило, в основном, близко к среднемноголетним датам. Глубина промерзания почвогрунтов была меньше, чем в 2022 г. По состоянию на 10.06.2023 г. почва оттаяла на подавляющей части территории Республики Алтай, за исключением высокогорного Кош-Агачского района.

Сейсмическая активность территории в 2023 г., в сравнении с показателями 2022 г., несколько ниже. В 2023 г., по состоянию на 15.06.2023 г., произошло 16 событий магнитудой 2,4-3,9. Подавляющая часть событий приурочена к Чуйской сейсмоактивной зоне – в Кош-Агачском (8) и Улаганском (2) районах, единичные события произошли в Онгудайском (3) и Усть-Канском (3) районах.

Оползневые процессы в низкогорной зоне Республики Алтай (г. Горно-Алтайск, Майминский район) в 2023 г. характеризуются низкой активностью, на уровне 2022 г. Триггерными факторами активности являются зимнее и весеннее количество осадков, температурный режим местности в зимний и весенний периоды, величина промерзания грунтов.

На территории Республики Тыва, по данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в апреле 2023 г. по метеостанциям в сс. Сосновка и Сарыг-Сеп осадки превысили норму в 2,2-2,3 раза, в мае по всем 4-м метеостанциям, функционирующих в Республике Тыва (гг. Кызыл, Туран, сс. Сосновка, Сарыг-Сеп) количество осадков выпало в 1,21-1,44 раза меньше нормы. Весна была затяжной и достаточно прохладной со среднемесячной минусовой температурой воздуха в апреле 0,3-1,8°С, что ниже нормы на 4-14,2 %, и среднемесячной температурой в мае – 7,6-10,4°С, что выше нормы на 1,3 %.

На территории республики и у ее границ в последние годы наблюдается повышенная сейсмическая активность. По информации Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, всего с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г. зарегистрировано более 40 сейсмических событий с максимальной магнитудой 5,7 с эпицентрами в горных районах.

Во II квартале 2023 г. в республике зафиксирована сезонная активизация обвально-осыпных процессов на территории Кызылского района.

В Республике Хакасия низкая активность процессов подтопления связана с метеоклиматическими особенностями зимне-весеннего периода 2022-2023 гг. – незначительными объемами осадков как зимнего (в степной зоне 40-100 %), так и весеннего сезонов (март – 50-117 %, апрель – 79-112 %). Низкая активность процессов подтопления наблюдалась в пгт. Майна (г. Саяногорск), с. Новотроицкое Бейского района, г. Черногорске. На территории Орджоникидзевского района, в 2,5 км юго-восточнее д. Бол. Сютик зафиксирована незначительная активизация процесса овражной эрозии.

На территории Алтайского края среднемесячные температуры в апреле и мае были ниже нормы на 2,5 и 0,8℃ соответственно, в июне отклонение от нормы составило +3,1℃. Количество осадков в апреле составило около нормы (94 %), в мае-июне – ниже нормы (24-52 %). Глубина промерзания почво-грунтов в 2023 г. наблюдалась в пределах нормы, увлажнение грунтов – около нормы.

Оползневые процессы в оползневой зоне г. Барнаула характеризовались низкой активностью. Суммарный объем сошедших в отчетный период 6 оползней составил 240 м3 при среднемноголетних значениях (2007-2023 гг.) 10118 м3, что также ниже уровня 2022 г. (7 оползней, 640 м3). Процессы овражной эрозии, развивающиеся на территории Калманского, Косихинского, Первомайского, Тальменского, Шелаболихинского районов Алтайского края характеризовались преимущественно средней активностью.

По данным наблюдений на пунктах ГОНС и оперативных сводок МЧС Красноярского края, во II квартале зафиксирована активизация процессов подтопления, характеризующиеся средним уровнем активности, в гг. Боготол (Боготольский район), Минусинск (Минусинский район) и высоким – в с. Богучаны (Богучанский район).

Повышение активности подтопления в с. Богучаны связано с метеорологическими условиями. Сверхнормативные запасы снега (162-194 %) в зимние месяцы, избыток осадков в весенние месяцы (175-186 % – в марте, 113-142 % – в апреле) привели к подъему УГВ.

По данным отдела ГО и ЧС администрации г. Минусинска, активность процессов подтопления во II квартале 2023 г. испытывает незначительное снижение. Частично подтопленными остаются погреба и подвалы вдоль южной, юго-восточной и северо-восточной окраин Цыганского болота (около 50 подворий по ул. Енисейска, Октябрьская, Майская, Красноярская и др.). Факторами снижения активности подтопления для южных районов края (г. Минусинск), в первую очередь, являются метеорологические особенности зимне-весеннего периода 2022-2023 гг. Несмотря на запасы снега немного больше нормы (130-140 %), дефицит осадков в весенние месяцы 2023 г. (11-71 % – в марте, 25-76 % – в апреле и 75-77 % – в мае) привел к понижению УГВ.

На территории Иркутской области основным фактором, влияющим на развитие опасных ЭГП, являлось количество выпавших осадков: в южной части области в апреле–второй декаде июня оно изменялось от 19 до 77 мм, составляя 85-359% от нормы. Это способствовало развитию процесса подтопления, активность которого достигала среднего уровня.

Развитие подтопления наблюдалось на пунктах Иркутск и Кировский (г. Иркутск), в мкр. Топкинский г. Иркутска. Общая площадь подтопления составляет 0,1867 км2, подтоплению подвержено около 140 жилых домов вместе с приусадебными участками.

На территории Кемеровской области-Кузбасса, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», среднемесячные температуры во II квартале 2023 г. были ниже нормы на 2,8ºС в апреле, выше нормы на 0,6ºС – в мае и выше нормы на 3,4ºС – в июне. Количество осадков, выпавших во втором квартале 2023 г., фиксировалось ниже нормы в апреле (35-70% от нормы), ниже нормы – в мае (7-25% от нормы) и ниже нормы – в июне (3-20% от нормы). Активизация гравитационных, оползневых процессов, процесса подтопления в II квартале 2023 г. не отмечена.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, на территории Кемеровской области-Кузбасса во II квартале 2023 г. по состоянию на 19.06.2023 г. вблизи населенных пунктов произошло 21 событие магнитудой 2,2-4,4. Из них 8 событий имеют естественный характер и 13 событий – техногенного характера.

На территории Новосибирской области аномально тёплые февраль (среднесуточная температура на 2,5-4,7℃ выше нормы, в отдельные дни с выпадением жидких осадков) и первая половина марта (среднесуточная температура на 6,6-7,2℃ выше месячной нормы с выпадением жидких осадков) обусловили активизацию процессов подтопления на Барабинском, Татарском, Бердском, Чулымском, Баганском, Купинском подтапливаемых участках до 1 марта, а на Коченёвском, Чистоозёрненском, Новосибирском, Мошковском, Лебедёвском участках - с 6 по 31 марта.

Зимние осадки (94-140 % нормы) и запасы воды в снежном покрове (90-116 % нормы), а также недостаточное промерзание почвы в зимний период (около и меньше нормы на 4-27 см, в Новосибирске – на 42 см) обусловили преобладающе высокое положение уровней грунтовых вод в 2023 г.

Активность подтопления в Татарске, Бердске, Коченёво, Чистоозёрном, Новосибирске была выше нормы на 16-23 %, в Купино – в пределах нормы, в Мошково, Барабинске, Чулыме – ниже на 11-23 % и в Лебедевке, Багане – ниже на 30-41 %. С учётом преобладающей глубины залегания уровней во II квартале 2023 г. (до 1 м) в гг. Барабинске, Татарске, Чулыме, пгт. Мошково уровень активности подтопления оставался высоким; в гг. Бердске, Новосибирске, Купино, пгт. Чистоозёрное, с. Баган - средний и в пгт. Коченёво, с. Лебедевка – низкий.

На территории Омской области средняя температура воздуха была ниже на 0,3℃ в апреле, выше нормы на 0,3-0,6℃ – в мае-июне. Количество осадков в апреле-июне выпало от 6 до 86 % от нормы. В отчетный период развивалось подтопление в г. Называевске Называевского района. В пгт. Павлоградка Павлоградского района и с. Алексеевка Любинского района подтопление не зафиксировано. Отмечена активизация процессов овражной эрозии на территории Горьковского района (пункты наблюдения Омский, в районе с. Исаковка, и Горьковский, в районе с. Лежанка). Активность процесса овражной эрозии низкая и средняя.

На территории Томской области в апреле температура воздуха была ниже нормы на 2,9-3,4℃, в мае-июне – выше нормы на 1-2℃. Количество осадков в апреле составило 53-91% от нормы, в мае – 1-23% нормы, в июне сумма осадков составила 77-114 %.

На территории области зафиксирована активизация гравитационных процессов в Зырянском, Первомайском, Каргасокском, Томском и Чаинском районах. На большинстве пунктов наблюдения за гравитационными процессами произошел рост уровня активности по максимальным и средним значениям в сравнении с уровнем 2022 г. Средняя величина разрушения территории пунктов под воздействием гравитационных процессов увеличилась от 1,2-2 (ПН Зырянское, Первомайское, Каргасок, Альмяково) до 4,9 м за 2023 г. (пункт наблюдения Калтай). На пунктах Городок и Первомайское зафиксированы максимальные темпы разрушения за весь период наблюдений – 12,63 и 14,63 м/г. соответственно.

Установлена активизация процессов овражной эрозии в п. Б. Грива (Каргасокский район), сс. Комсомольск, Альмяково (Первомайский район), д. Нагорный Иштан (Томский район), оползневого процесса – на территории г. Томска (пункты Лагерный сад и мкр. Солнечный), д. Нагорный Иштан (Томский район). В результате проведения плановых инженерно-геологических обследований зафиксированы процесс подтопления в мкр. Черемошники и развитие оврага в мкр. Зеленые горки в г. Томске.

## Статистические данные по количеству случаев активизации опасных ЭГП по территории Сибирского федерального округа за II квартал 2023 г.

Всего на территории округа во II квартале 2023 г. было выявлено 100 случаев активизаций опасных ЭГП, в том числе: 43 – процесса овражной эрозии, 25 – оползневого процесса, 19 – процесса подтопления, 12 – комплекса гравитационных процессов, 1 – обвально-осыпного процесса.

Всего зафиксировано 53 случая воздействия опасных ЭГП на населенные пункты, линейные объекты и земли различного назначения. С активизацией овражной эрозии связано 24 случая воздействия, активизацией процесса подтопления – 19, активизацией оползневого процесса – 7, активизацией комплекса гравитационных процессов – 2, активизации обвального и осыпного процессов – 1. В зоне негативного воздействия опасных ЭГП оказались населенные пункты (22), линейные сооружения (автодороги общей протяженностью 0,577 км), земли сельскохозяйственного назначения (0,0064 км2). Основные факторы активизации опасных ЭГП – метеорологический, гидрогеологический, гидрологический, техногенный.

Неблагоприятная ситуация, в связи с развитием процесса подтопления, отмечалась в с. Богучаны (Богучанский район) Красноярского края, гг. Барабинске, Татарске, Новосибирской области, г. Иркутска Иркутской области. В результате активизации процессов подтопления деформируются и разрушаются жилые дома, подвалы, хозяйственные строения.

Республика Алтай. На территории Республики Алтай во II квартале 2023 г. зафиксировано 13 случаев активизации оползневых процессов. Активизация процессов отмечалась в городском округе г. Горно-Алтайска и на территории Майминского района. Негативное влияние оползневых процессов отмечено г. Горно-Алтайске и с. Кызыл-Озек Майминского района, разрушено 0,005999 км2 земель сельскохозяйственного назначения в Майминском районе. Основными факторами активизации опасных ЭГП являлись метеорологический, гидрогеологический, гидрологический.

Республика Тыва. На территории Республики Тыва зафиксирован 1 случай активизации опасных ЭГП - обвально-осыпного процесса. В результате развития процесса пострадало 0,554 км а/дорог без покрытия в Кызылском районе. Основной фактор активизации – метеорологический.

Республика Хакасия. На территории Республики Хакасия зафиксирован 1 случай активизации опасных ЭГП – процесса овражной эрозии в Орджоникидзевском районе. В результате активизации процесса выведено из оборота около 0,00003 м2 земель сельскохозяйственного назначения. Основным фактором активизации опасных ЭГП явился метеорологический.

Алтайский край. На территории Алтайского края во II квартале 2023 г. был выявлен 31 случай активизации опасных ЭГП, в том числе: 25 – процесса овражной эрозии, 6 - оползневого процесса. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 5 административных районах (Калманский, Косихинский, Первомайский, Тальменский, Шелаболихинский) и в г. Барнауле. В результате активизации процессов овражной эрозии разрушено 0,000339 км2 земель сельскохозяйственного назначения в Косихинском, Тальменском, Шелаболихинском районах, разрушен участок а/дороги протяжённостью 0,023 км в Первомайском районе. Основным фактором активизации опасных ЭГП стал метеорологический, в меньшей степени – гидрогеологический, гидрологический.

Красноярский край. На территории Красноярского края зафиксировано 3 случая активизации опасных ЭГП, связанных с процессами подтопления. Активизация опасных ЭГП отмечалась в 3-х административных районах (Боготольский, Богучанский, Минусинский). Негативное влияние процессов подтопления отмечено в 3 населенных пунктах (г. Боготол Боготольского района, с. Богучаны Богучанского района, г. Минусинск Минусинского района). Основными факторами активизации опасных ЭГП остаются гидрогеологический (природные высокие УГВ), метеорологический.

Иркутская область. На территории Иркутской области во II квартале 2023 г. было зафиксировано 3 случая активизации опасных ЭГП – процесса подтопления. Активизация подтопления и негативное воздействие отмечались в г. Иркутске. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, техногенный и гидрогеологический.

Новосибирская область. На территории Новосибирской области во II квартале 2023 г. зафиксировано 11 случаев активизации ЭГП – процесса подтопления. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 2-х городских округах (гг. Новосибирск, Бердск) и 9-ти административных районах (Баганский, Барабинский, Искитимский, Коченевский, Купинский, Мошковский, Татарский, Чистоозерненский, Чулымский). Воздействие процесса подтопления было отмечено в 11 населенных пунктах, где объектами воздействия являлись жилые дома, объекты инфраструктуры. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, гидрогеологический, техногенный.

Омская область. На территории Омской области зафиксировано 10 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе 9 случаев активизации овражной эрозии, 1 случай активизации процесса подтопления. Активизация опасных ЭГП отмечалась на территории 2-х административных районов (Горьковский, Называевский). Активизация подтопления сопровождалась негативным воздействием на жилые дома в г. Называевске. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический и техногенный.

Томская область. На территории Томской области во II квартале 2023 г. зафиксировано 27 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе 12 случаев активизации гравитационного процесса, 8 случаев активизации процесса овражной эрозии, 6 случаев активизации оползневого процесса и 1 случай активизации процесса подтопления. Активизация опасных ЭГП отмечалась на территории городского округа (г. Томск) и 5-ти административных районов (Зырянский, Каргасокский, Первомайский, Томский, Чаинский). Активизация гравитационных процессов сопровождалась негативным влиянием в 2-х населенных пунктах Каргасокского (с. Каргасок) и Зырянского (с. Зырянское) районов, процессов подтопления и овражной эрозии – в 1-ом населенном пункте (г. Томске), оползневого процесса – в 1-ом населенном пункте Томского района (д. Нагорный Иштан). Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, гидрологический, гидрогеологический, техногенный.

На территории Кемеровской области-Кузбасса во II квартале 2023 г. наблюдения за опасными ЭГП не проводились.

## Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на территории Сибирского федерального округа во II квартале 2023 г., образование или активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС или значительным ущербом.

Наиболее крупным проявлением опасных ЭГП во II квартале 2023 г. на территории Новосибирской области является подтопление г. Татарска, расположенного на территории Барабинской аккумулятивной равнины. Условия для развития процесса подтопления заключаются в следующем: весьма низкие фильтрационные свойства пород чановской свиты, представленных илистыми суглинками, сплошным чехлом покрывающими водоупорный горизонт павлодарских глин; общий региональный подъём уровней грунтовых вод; затруднённый поверхностный сток талых и дождевых вод с застроенной территории, обусловленный почти плоским рельефом.

Основными природными факторами активизации процесса подтопления являются метеорологический и гидрогеологический.

Триггерным техногенным фактором активизации процесса подтопления является отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве систем дренажа и ливневой канализации, которые часто выполнены без выдержанных уклонов в сторону водосборника, изолированы от него, практически в течение всего тёплого периоды заполнены цветущей водой, часто находятся в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии (дно их заилено, стенки оплываются, захламлены). Кроме того, значительное влияние оказывают насыпи существующих автодорог, железнодорожных магистралей, препятствующие поверхностному стоку; засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков.

На территории г. Татарска с начала наблюдений (1983 г.) прослеживается тенденция многолетнего повышения уровней грунтовых вод с коэффициентами относительного положения уровней λ=0,7-1. С учётом преобладающей глубины залегания уровней (до 0,5 м) уровень активности подтопления в весенне-летний период всех лет остаётся высоким, снижаясь до среднего в осенний период. Прекращение развития процесса подтопления наблюдается чаще к концу года.

Общая площадь подтопляемой территории г. Татарска с глубиной залегания уровней до 1 м составляет 17,3 км2. Ежегодно в зоне подтопления находятся объекты жилой застройки и промышленного производства (железнодорожная станция, элеватор, пищекомбинат), территории селитебных зон. В зданиях отмечается повышенная влажность пола и стен первых этажей, плесень. В подтопленном состоянии находится большая часть водопроводящих коммуникаций, проложенных на глубине 2-3 м. Происходит переувлажнение пониженных мест, заболачивание межгривных понижений, засоление грунтов корнеобитаемого слоя.

Водоотвод осуществляется открытым способом по следующим дренажным каналам:

- «Мохнаткин» канал глубиной около 2 м берёт начало из озёр, расположенных у ЮЗ окраины города, пересекает весь город с юга на север, собирая сточные воды придорожных канав - по улице 30 лет ВЛКСМ, вдоль железной дороги, через неё к переулку Озёрный, далее по переулку Комсомольский и далее озеро Новотроицкое;

- второй канал (обводной) отводит воды из озёр, расположенных у западной окраины, огибает территорию города с западной и СЗ стороны и севернее и южнее Татарского урочища соединяется с «Мохнаткиным» каналом;

- в южной части города – канал от элеватора до озера Бурково.

На период обследования 01.06.2023 г. все придорожные кюветы и магистральные каналы практически полные. Движение воды в сторону водосборников отсутствуют.

Данных об официальном объявлении ситуаций чрезвычайными в территориальный центр ГМСН не поступало.

Других крупных проявлений опасных ЭГП на территории СФО во II квартале 2023 г. не зафиксировано. Чрезвычайных ситуаций, вызванных проявлениями ЭГП, на территории СФО не отмечено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом по СФО в отчетный период было зафиксировано 100 случаев активизаций опасных ЭГП, в том числе: 43 – овражной эрозии, 25 – оползневого процесса, 19 – подтопления, 12 –гравитационных процессов, 1 – обвально-осыпного процесса.

Всего зафиксировано 53 случая воздействия опасных ЭГП на населенные пункты, линейные объекты и земли различного назначения. С активизацией овражной эрозии связано 24 случая воздействия, процесса подтопления – 19, оползневого процесса – 7, комплекса гравитационных процессов – 2, обвально-осыпного процесса – 1. В зоне негативного воздействия опасных ЭГП оказались населенные пункты (22), линейные сооружения (автодороги длиной 0,577 км), земли сельскохозяйственного назначения (0,0064 км2). Основные факторы активизации опасных ЭГП – метеорологический, гидрогеологический, гидрологический, техногенный.

На территории Кемеровской области-Кузбасса активизация проявлений ЭГП не выявлена.

Чрезвычайных ситуаций, вызванных проявлениями ЭГП, на территории СФО не отмечено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа во II квартале 2023 г.

| № проявления | Федеральный округ Российской Федерации | Субъект Российской Федерации | Административная привязка | Координаты (ГСК-2011) | Период активизации ЭГП | Генетический тип ЭГП | Основные факторы активизации ЭГП | Негативные воздействия ЭГП | Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП | Фотоматериалы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | широта | долгота | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-11-00001 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, с. Майма | 52,01134 | 85,91667 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм. | Не отмечались | В с. Майма Майминского района (пункт наблюдений Майминский оползень) с мая 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 1-1. Зафиксированы трещины сдвига по границам оползня. Литологический состав: глины и суглинки покровного комплекса. Триггерный фактор: осадки в зимний и весенний периоды (117 % и 73 %). Рекомендации: ограничение хозяйственной деятельности в пределах оползня. |  | – |
| 04-11-00002 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, с. Майма | 52,01028 | 85,91291 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм. | Отмечались | В с. Майма Майминского района (пункт наблюдений Майминский оползень) с мая 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 1-2. Зафиксированы трещины сдвига по границам оползня, увеличение площади на 604 м2. Негативное воздействие: разрушение земель с/х назначения на площади 0,000604 км2. Литологический состав: глины и суглинки покровного комплекса. Триггерный фактор: зимние и весенние осадки (117 % и 73 %). Рекомендации: ограничение хозяйственной деятельности в пределах оползня. |  | – |
| 04-11-00003 | Сибирский | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск, ул. Гагарина, 45 | 51,97227 | 85,98070 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм. | Не отмечались | В г. Горно-Алтайске (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 19. Вертикальный надоползневый уступ высотой до 1,5-2,4 м. В опасной близости от надоползневого уступа расположены усадьбы по ул. Гагарина, № 43/2 и № 47 (3-5 м), столбы ЛЭП (2,3 м), дорога к усадьбам (1-3 м). Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерные факторы: зимние осадки (117 % от нормы). Рекомендации: устройство подпорных удерживающих стенок, агролесомелиорация на участке развития оползневых процессов. |  | – |
| 04-11-00004 | Сибирский | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск, ул. Черноплодная, 10 | 51,95020 | 85,90922 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм. | Отмечались | В г. Горно-Алтайске (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 28. Зафиксированы мелкие смещения склона, фиксируемые трещинами и смещениями блоков в подпорной стенке, в фундаменте и отмостках дома. Негативное воздействие: частичное разрушение подпорной стенки, отмосток и фундамента жилого дома по ул. Черноплодная, 10. Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерные факторы: зимние осадки (117 % от нормы). Рекомендации: ремонт и расширение подпорных стенок на участке развития оползневых процессов, переселение жильцов в безопасное жилье. |  | – |
| 04-11-00006 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 2 | 51,90818 | 85,99243 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм. | Отмечались | В с. Кызыл-Озек Майминского района (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 31. Зафиксировано наличие трещин растяжения в 0,5-0,8 м от надоползневого уступа, следы осыпания и оползания в уступе. В зоне воздействия – ограждения, хозпостройки усадьбы по ул. Советская, 2. Литологический состав: мелкий галечниковый материал с супесчаным заполнителем до 50 %. Триггерный фактор: количество зимних осадков (117 %). Рекомендации: устройство берегозащитных сооружений для защиты от подмыва на излучине р. Майма. |  | – |
| 04-11-00007 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, в 3,5 км СВ с. Майма | 52,03449 | 85,97789 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В 3,5 км СВ с. Майма, на склоне Стамового хребта (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 32. Зафиксированы вертикальные и крутые стенки отрыва высотой до 2,5-8,0 м, в подошве которых наблюдаются пластовые выходы грунтовых вод и оплывины. Отмечено увеличение обводненности оползня в виде локальных участков мочажинного заболачивания. Литологический состав: суглинки и глины, в подошве уступов с щебнем и мелкими глыбами. Триггерный фактор - количество зимних и весенних осадков (117 % и 73 %), пластовые выходы грунтовых вод. Рекомендации: ограничение сельскохозяйственной деятельности на участке развития оползневых процессов. |  | – |
| 04-11-00008 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, в 2,25 км СЗ с. Верх-Карагуж | 52,05362 | 86,01088 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм. | Отмечались | В 2,25 км СЗ с. Верх-Карагуж (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 33. Зафиксировано увеличение площади на 287 м2, оползень развивается вверх по склону: серия дугообразных трещин и уступов высотой до 1,3 м выше стенки отрыва. Негативное воздействие заключается в частичном разрушении земель сельскохозяйственного назначения на площади 0,000287 км2. Литологический состав: суглинки и глины, в подошве уступов с щебнем и мелкими глыбами. Триггерный фактор - количество зимних и весенних осадков (117 % и 73 %). Рекомендации: периодическое обследование участка активизации оползневых процессов с целью мониторинга ситуации. |  | – |
| 04-11-00009 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, в 1,2 км СЗ с. Подгорное | 52,03904 | 85,86395 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм. | Не отмечались | В 1,2 км СЗ с. Подгорное (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2023 г. отмечается активизация оползневого процесса на древнем оползне № 34. Зафиксированы дугообразные трещины растяжения и уступы в присклоновой западине глубиной до 1,1 м. Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерный фактор: зимние осадки (117 % от нормы). Рекомендации: периодическое обследование участка активизации оползневых процессов с целью мониторинга ситуации. |  | – |
| 04-11-00010 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, уч. а/дороги Горно-Алтайск - Кызыл-Озек, 0,125 км | 51,91161 | 85,99211 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрол., техн. | Не отмечались | В 0,125 км от г. Горно-Алтайска, на а/дороге в с. Кызыл-Озек (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2023 г. наблюдается активизация оползневого процесса на оползне № 35. Зафиксировано развитие серии трещин растяжения и уступов в зоне надоползневого уступа высотой до 0,4 м. В зоне возможного негативного воздействия дорожное полотно на отрезке 25 м. Литологический состав склонового комплекса: глины и суглинки с включениями щебня до 20 %. Триггерный фактор – зимние осадки (117 %), гидрологический режим р. Майма, эксплуатация дороги. Рекомендации: укрепление надоползневого уступа подпорной стенкой. |  | – |
| 04-11-00011 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, в 3,7 км В с. Майма | 52,02578 | 85,98013 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Отмечались | В 3,7 км В с. Майма, на склоне Стамового хребта (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 36. Зафиксировано увеличение площади оползня на 111 м2, высота уступа – 4-8 м, присклоновая западина разбита трещинами глубиной 1,0-1,5 м на блоки, мочажинное заболачивание на окончании языка. Негативное воздействие: частичное разрушение земель сельскохозяйственного назначения на площади прироста оползня 0,000111 км2. Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерный фактор: количество зимних осадков (117 %). Рекомендации: ограничение сельскохозяйственной деятельности на участке развития оползневых процессов. |  | – |
| 04-11-00012 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, с. Алферово, ул. Центральная, № 1, 1А, 1Б | 51,97186 | 85,99190 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В с. Алферово, на ул. Центральной, № 1, 1А, 1Б (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса в языке древнего оползня № 37. На языке оползня трещины и уступы глубиной 0,3-1,0 м. В подошвах искусственно вскрытых уступов пластовые выходы грунтовых вод, площадь обводненности 206 м2. Площадь активной части древнего оползня 10533 м2. В зоне потенциального воздействия 3 жилых дома и хозпостройки. Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерный фактор: количество зимних осадков (117 %), пластовые выходы грунтовых вод. Рекомендации: ограничение строительства на участке активизации оползневых процессов; перенос жилых домов или переселение жителей в безопасное жилье. |  | – |
| 04-11-00013 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, в 3,7 км В с. Майма | 52,04207 | 85,97938 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В 3,7 км В с. Майма (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2023 г. наблюдается активизация оползневого процесса на оползне № 38 в фазе развития. Вертикальный надоползневый уступ высотой до 1,5 м по левому флангу, в подошве пластовый выход грунтовых вод. Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерный фактор: зимние осадки (117 % от нормы). Рекомендации: периодическое обследование участка развития оползневых процессов с целью мониторинга ситуации. |  | – |
| 04-11-00062 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, в 1,5 км СЗ с. Подгорное | 52,04186 | 85,86226 | 00.05.2023 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Отмечались | В 1,5 км СЗ с. Подгорное (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2023 г. наблюдается активизация оползневого процесса на оползне № 39 в фазе зарождения. Вертикальный надоползневый уступ высотой 1,0-5,0 м, в подошве уступов мочажинное заболачивание; язык по фронту высотой до 3 м, базис оползня – днище ручья. Параметры оползня: длина 370 м, ширина 90-218 м, площадь 54111 м2, площадь активной части оползня 4997 м2. Негативное воздействие: разрушение земель с/х назначения на площади 0,004997 м2. Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерный фактор: зимние осадки (117 % от нормы). Рекомендации: периодическое обследование участка развития оползневых процессов с целью мониторинга ситуации. |  | – |
| 17-12-00002 | Сибирский | Республика Тыва | Кызылский район, уч. а/дороги Кызыл – Баян-Кол, 21-25 км, в 13,5 км ЮЗ с. Ээрбек | 51,57195 | 94,05004 | 00.05.2023 | 00.06.2023 | Об-Ос | Атм. | Отмечались | На участке а/дороги Кызыл – Баян-Кол, 21-25 км в Кызылском районе, в 13,5 км ЮЗ с. Ээрбек (пункт наблюдений Ээрбекский) в мае–июне 2023 г. после интенсивного снеготаяния, вызванное резким повышением температуры в апреле наблюдалась активизация обвально-осыпного процесса по правобережью р. Енисей. Осыпь подвижная, не закреплена растительностью. Участок а/дороги находится у подножия склона, который подрезан. Верхняя часть склона скалистая, обрывистая, нижняя – осыпная. Общая ширина осыпи 2722 м, длина в среднем 70 м. Наиболее активно процесс проявляется на 3-х участках суммарной шириной 1654 м. Литологический состав: выветрелые трещиноватые песчаники (J1-3). Зафиксированы скатывания обломочного материала на обочину а/дороги Кызыл – Баян-Кол, 23-24 км на участке длиной 0,554 км. Обслуживающей организацией регулярно проводится очистка полотна и обочин дороги от каменного материала. |  | – |
| 19-22-00005 | Сибирский | Республика Хакасия | Орджоникидзевский район, в 2,5 км ЮВ д. Бол. Сютик | 55,00130 | 89,89203 | 00.04.2023 | 00.06.2023 | Эо | Атм. | Отмечались | В 2,5 км ЮВ д. Бол. Сютик Орджоникидзевского района зафиксировано развитие оврага, протяженностью 1240 м. Овраг состоит из двух участков: более активная верхняя часть оврага, протяженностью 435 м, глубиной 4,5-7 м, шириной 7-15 м. Нижняя часть оврага представлена каскадом промоин протяженностью 555 м, глубиной в среднем 1-1,5 м, шириной 1,5-5 м. Между участками отмечается участок (около 250 м) без явно выраженного русла, но со следами овражного пролювия (перепахивается). Базисом эрозии является пойма р. Чулым. Овраг развивается в аллювиальных отложениях (aQ), представленными суглинками, супесями, песками. Факторы активизации – атмосферные осадки. Разрушены земли с/х назначения площадью 0,00003 км2. |  | Плановое обследование |
| 22-22-00035 | Сибирский | Алтайский край | Первомайский район, уч. а/дороги Логовское – Правда, в 1,7 км Ю с. Логовское | 53,48357 | 84,19816 | 07.04.2023 | 10.04.2023 | Эо | Атм. | Отмечались | На уч. а/дороги Логовское - Правда в 1,7 км Ю с. Логовское Первомайского района 7 апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит поверхность долины р. Чесноковка. Длина оврага 176 м, ширина 15 м, глубина 5 м, площадь 2640 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Размыто дорожное полотно на протяжении 0,023 км. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуется восстановление дорожного полотна участка а/дороги, проведение противоовражных мероприятий. |  | Оперативное обследование |
| 22-22-00023 | Сибирский | Алтайский край | Шелаболихинский район, З окраина с. Новообинцево | 53,41892 | 82,68365 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях с. Новообинцево Шелаболихинского района (пункт наблюдений Новообинцевский) с апреля 2023 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Чесноковка. Длина оврага 1126,6 м, ширина 13 м, глубина 9 м, площадь 14595 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 3,1 м. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000023 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуется проведение противоовражных мероприятий. |  | – |
| 22-22-00024 | Сибирский | Алтайский край | Шелаболихинский район, З окраина с. Новообинцево | 53,41189 | 82,67724 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях с. Новообинцево Шелаболихинского района (пункт наблюдений Новообинцевский) с апреля 2023 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Чесноковка. Длина оврага 1486,4 м, ширина 15 м, глубина 9 м, площадь 16432 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершка оврага. Средний прирост по оврагу составил 3,1 м. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000033 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22-22-00025 | Сибирский | Алтайский край | Шелаболихинский район, в 6,5 км ЮЗ с. Новообинцево | 53,38686 | 82,59731 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 6,5 км ЮЗ с. Новообинцево Шелаболихинского района (пункт наблюдений Новообинцевский) с апреля 2023 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит правый береговой склон долины р. Шелаболиха. Длина оврага 735,5 м, ширина 13 м, глубина 4 м, площадь 9534 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост вершины оврага составил 3,5 м. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000018 км2 Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22-11-00043 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Центральный район, СНТ «Энергетик» | 53,26592 | 83,75188 | 00.04.2023 | 00.05.2023 | Оп | Атм., гидрол. | Не отмечались | В г. Барнаул, в СНТ «Энергетик» (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Обь. Длина оползня 3 м, ширина 80 м, площадь 240 м2, объём 40 м3. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,17 м. Предыдущий сход был в 2022 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (750) склону р. Оби. Факторы активизации: интенсивное таяние снега и подмыв основания склона водами реки. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. Расположенные вдоль береговой линии два крайних ряда садовых участков подлежат ликвидации с созданием на их месте полосы отчуждения с запретом любого вида деятельности на ней. |  | – |
| 22-11-00026 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Октябрьский район, ул. Фабричная, 26 | 53,36044 | 83,80132 | 00.04.2023 | 00.05.2023 | Оп | Атм. | Не отмечались | В г. Барнаул, ул. Фабричная, 26 (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Обь. Длина оползня 16 м, ширина 21 м, площадь 336 м2, объём 80 м3, грунтовые массы сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,24 м. Предыдущий сход был в 2019 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (850) склону. Факторы активизации: интенсивное таяние снега. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. В настоящее время противооползневые мероприятия нецелесообразны. |  | – |
| 22-11-00009 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал 953а, 481а | 53,39728 | 83,72860 | 00.04.2023 | 00.05.2023 | Оп | Гидрогеол. | Не отмечались | В г. Барнаул, ул. Квартал 953а, 481а (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Обь. Длина оползня 5 м, ширина 25 м, площадь 125 м2, объём 30 м3, грунтовые массы сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,24 м. Предыдущий сход был в 2022 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (850) склону. Фактор активизации: суффозионная деятельность подземных вод. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. Противооползневые мероприятия не требуются. |  | – |
| 22-11-00020 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал, 953а, 380 | 53,39740 | 83,71966 | 00.04.2023 | 00.05.2023 | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В г. Барнаул, ул. Квартал 953а, 380 (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Обь. Длина оползня 30 м, ширина 20 м, площадь 600 м2, объём 40 м3, грунтовые массы сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,07 м. Предыдущий сход был в 2022 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (850) склону. Факторы активизации: интенсивное таяние снега и суффозионная деятельность подземных вод. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. В настоящее время противооползневые мероприятия не требуются. |  | – |
| 22-11-00041 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал, 953а, 19 | 53,39740 | 83,71696 | 00.04.2023 | 00.05.2023 | Оп | Атм. | Не отмечались | В г. Барнаул, ул. Квартал 953а, 19 (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Обь. Длина оползня 13 м, ширина 34 м, площадь 442 м2, объём 30 м3, грунтовые массы сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,1 м. Предыдущий сход был в 2022 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (850) склону. Фактор активизации: интенсивное таяние снега. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. Противооползневые мероприятия не требуются. |  | – |
| 22-11-00027 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Ленинский район, 9-й Заводской проезд, 40, «Оползневой цирк ЗТУ» | 53,39821 | 83,69838 | 00.04.2023 | 00.05.2023 | Оп | Атм. | Не отмечались | В г. Барнаул, 9-й Заводской проезд, 40 (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2023 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Обь. Длина оползня 7 м, ширина 40 м, площадь 280 м2, объём 20 м3, грунты сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,07 м. Предыдущий сход был в 2022 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (750) склону. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. Противооползневые мероприятия не требуются. |  | – |
| 22-22-00002 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, СВ окраина пгт. Тальменка | 53,83167 | 83,58555 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях пгт. Тальменка Тальменского района (пункт наблюдений Тальменский) с апреля 2023 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит склон высокой надпойменной террасы долины р. Чумыш. Длина оврага 70,4 м, ширина 27 м, глубина 3,5 м, площадь 1151 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершка оврага, средний прирост по оврагу составил 1,4 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000012 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22-22-00003 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, СВ окраина пгт. Тальменка | 53,83173 | 83,59330 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях пгт. Тальменка Тальменского района (пункт наблюдений Тальменский) с апреля 2023 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит склон высокой надпойменной террасы долины р. Чумыш. Длина оврага 131,5 м, ширина 32,7 м, глубина 12 м, площадь 3857 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага, прирост оврага составил 1,3 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000015 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22-22-00006 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, СВ окраина пгт. Тальменка | 53,83528 | 83,61499 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях пгт. Тальменка Тальменского района (пункт наблюдений Тальменский) с апреля 2023 г. в овраге № 6 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит склон высокой надпойменной террасы долины р. Чумыш. Длина оврага 87,6 м, ширина 14,7 м, глубина 5 м, площадь 1021 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага, прирост оврага составил 2,1 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,00001 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22-22-00017 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 0,8 км ЮЗ с. Анисимово | 53,99976 | 83,60815 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,8 км ЮЗ с. Анисимово Тальменского района (пункт наблюдений Анисимовский) с апреля 2023 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Боровлянка. Длина оврага 567 м, ширина 6,8 м, глубина 8 м, площадь 3828 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага, прирост оврага составил 3,3 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000017 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22-22-00018 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 0,92 км ЮЗ с. Анисимово | 53,99810 | 83,60697 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,92 км ЮЗ с. Анисимово Тальменского района (пункт наблюдений Анисимовский) с апреля 2023 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Боровлянка. Длина оврага 592 м, ширина 7 м, глубина 9 м, площадь 4123 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага, прирост оврага составил 3,4 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000018 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22-22-00019 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 1,2 км ЮЗ с. Анисимово | 53,99936 | 83,60114 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,2 км ЮЗ с. Анисимово Тальменского района (пункт наблюдений Анисимовский) с апреля 2023 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Боровлянка. Длина оврага 306,7 м, ширина 5 м, глубина 7 м, площадь 1529 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага, прирост оврага составил 3,5 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,00002 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22-22-00014 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 1,4 км С с. Митюшево | 53,93518 | 83,78976 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,4 км С с. Митюшево Тальменского района (пункт наблюдений Митюшевский) с апреля 2023 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 116,2 м, ширина 19 м, глубина 8 м, площадь 2134 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 1,7 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000009 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22-22-00015 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 1,8 км СВ с. Митюшево | 53,93917 | 83,81018 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,8 км СВ с. Митюшево Тальменского района (пункт наблюдений Митюшевский) с апреля 2023 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 102,7 м, ширина 6 м, глубина 6,5 м, площадь 614 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 1,3 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000007 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22-22-00016 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 1,8 км СВ с. Митюшево | 53,93900 | 83,81036 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,8 км СВ с. Митюшево Тальменского района (пункт наблюдений Митюшевский) с апреля 2023 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 52,3 м, ширина 5 м, глубина 7 м, площадь 265 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 1,1 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000008 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22-22-00028 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 1,3 км С с. Новотроицк | 53,91665 | 83,74042 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,3 С с. Новотроицк Тальменского района (пункт наблюдений Новотроицкий-2) с апреля 2023 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 732,4 м, ширина 11 м, средняя глубина 7 м, площадь 8049 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 3,4 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000019 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22-22-00029 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 0,97 км СЗ с. Новотроицк | 53,90505 | 83,71161 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,97 км СЗ с. Новотроицк Тальменского района (пункт наблюдений Новотроицкий-2) с апреля 2023 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 480,3 м, ширина 11 м, средняя глубина 7 м, площадь 3976 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 0,3 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000005 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22-22-00030 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 0,92 км СЗ с. Новотроицк | 53,90454 | 83,71312 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,92 км СЗ с. Новотроицк Тальменского района (пункт наблюдений Новотроицкий-2) с апреля 2023 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 147,2 м, ширина 7 м, средняя глубина 7 м, площадь 1033 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 0,2 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000004 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22-22-00007 | Сибирский | Алтайский край | Косихинский район, северная окраина с. Романово | 53,25990 | 84,36532 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях с. Романово Косихинского района (пункт наблюдений Романовский) с апреля 2023 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Бобровка. Длина оврага 321 м, ширина 34 м, глубина 4,5 м, площадь 843 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Средний прирост по оврагу составил 2,47 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000032 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22-22-00008 | Сибирский | Алтайский край | Косихинский район, северная окраина с. Романово | 53,25787 | 84,36907 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях с. Романово Косихинского района (пункт наблюдений Романовский) с апреля 2023 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Бобровка. Длина оврага 300,7 м, ширина 30 м, глубина 20 м, площадь 9029 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 0,4 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000009 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, противоовражные мероприятия не требуются. |  | – |
| 22-22-00009 | Сибирский | Алтайский край | Косихинский район, в 1,3 км СЗ с. Романово | 53,26155 | 84,34270 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,3 км СЗ с. Романово Косихинского района (пункт наблюдений Романовский) с апреля 2023 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Бобровка. Длина оврага 301,6 м, ширина 13 м, глубина 7 м, площадь 3853 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Средний прирост по оврагу составил 2,15 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000029 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22-22-00020 | Сибирский | Алтайский край | Косихинский район, СВ окраина с. Полковниково | 53,22355 | 84,63917 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях с. Полковниково Косихинского района (пункт наблюдений Полковниковский) с апреля 2023 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса древней долины р. Бобровка. Длина оврага 207,8 м, ширина 9,3 м, глубина 9 м, площадь 1876 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 4,2 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000025 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуется безотлагательное проведение комплекса противоовражных мероприятий. |  | – |
| 22-22-00021 | Сибирский | Алтайский край | Косихинский район, в 0,9 км СВ с. Полковниково | 53,22748 | 84,64406 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,9 км СВ с. Полковниково Косихинского района (пункт наблюдений Полковниковский) с апреля 2023 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса древней долины р. Бобровка. Длина оврага 174 м, ширина 13 м, глубина 6 м, площадь 2234 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 1,7 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000015 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, противоовражные мероприятия не требуются. |  | – |
| 22-22-00022 | Сибирский | Алтайский край | Косихинский район, в 1,3 км СВ с. Полковниково | 53,22956 | 84,64441 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,3 км СВ с. Полковниково Косихинского района (пункт наблюдений Полковниковский) с апреля 2023 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса древней долины р. Бобровка. Длина оврага 326,7 м, ширина 17 м, глубина 9 м, площадь 5560 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 0,3 м. Овражная эрозия развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000011 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, противоовражные мероприятия не требуются. |  | – |
| 22-22-00036 | Сибирский | Алтайский край | Калманский район, в 2,5 км ЮВ с. Калистратиха | 52,96353 | 83,61826 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 2,5 км ЮВ с. Калистратиха Калманского района с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит русло р. Обь. Длина оврага 160 м, ширина 17 м, глубина 5 м, площадь 2720 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | Плановое обследование |
| 22-22-00037 | Сибирский | Алтайский край | Калманский район, в 3,5 км ЮЮВ с. Калистратиха | 52,95180 | 83,61604 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 3,5 км ЮЮВ с. Калистратиха Калманского района с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит русло р. Обь. Длина оврага 198 м, ширина 24 м, глубина 6 м, площадь 4752 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | Плановое обследование |
| 22-22-00038 | Сибирский | Алтайский край | Калманский район, в 3,7 км ЮЮВ с. Калистратиха | 52,95045 | 83,61147 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 3,7 км ЮЮВ с. Калистратиха Калманского района с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит русло р. Обь. Длина оврага 380 м, ширина 12 м, глубина 5 м, площадь 11400 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Овражная эрозия развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | Плановое обследование |
| 24-13-00001 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, г. Минусинск | 53,70044 | 91,71870 | 00.01.2023 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол. | Отмечались | В г. Минусинске Минусинского района (пункт наблюдений Минусинск) продолжается развитие процессов подтопления. Подтопленными остаются жилые дома частного сектора, приусадебные участки (50 подворий) в мкр. Дружба (Цыганское болото) и мкр. Энергетик. Ориентировочная площадь подтопления остается около 0,2 км2. На площади подтопления развиты четвертичные пески, супеси с низкими фильтрационными свойствами, подстилаемые водоупорными глинистыми отложениями. Основные факторы активизации: наличие водоупорных отложений. | – | Данные отдела ГО и ЧС администрации г. Минусинск |
| 24-13-00010 | Сибирский | Красноярский край | Богучанский район, с. Богучаны | 58,38062 | 97,45502 | 00.01.2023 | Не завершилась | Пт | Атм. | Отмечались | В с. Богучаны Богучанского района активизировались процессы подтопления. По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, во II квартале подтопление погребов и подполий отмечается по ул. 40 лет Победы и Аэровокзальная (51 частное домовладение). Ориентировочная площадь подтопления около 0,2 км2. На площади подтопления развиты среднечетвертичные аллювиальные отложения, представленные песками с линзами галечников и суглинков мощностью до 10-15 м. Основные факторы активизации: обильные осадки зимнего и весеннего периода 2023 г. | – | Данные ГУ МЧС России по Красноярскому краю |
| 24-13-00003 | Сибирский | Красноярский край | Боготольский район, г. Боготол | 56,21778 | 89,52743 | 00.04.2023 | Не завершилась | Пт | Атм. | Отмечались | В г. Боготол Боготольского района (пункт наблюдения г. Боготол) активизация процессов подтопления началась в апреле. Подтопление погребов и подвалов зафиксировано по ул. Бобровая (УГВ 0,5-1,5 м), Шевченко (0,9-1,2 м), 9 Мая, Комсомольская (УГВ 0,2-0,8 м); ул. Богашева, Школьная, Полевая (УГВ 0,7-0,8 м), Авиационная (1,2-1,3 м). Ориентировочная площадь подтопления составляет около 1 км2. На площади подтопления развиты четвертичные глинистые мелкозернистые пески, глины, мощностью 15-20 м. Основным фактором активизации процесса подтопления в начале II квартала 2023 г. является метеорологический – таяние снега. | – | – |
| 38-13-00004 | Сибирский | Иркутская область | г. Иркутск, Ленинский район, п. Жилкино | 52,32817 | 104,25251 | 00.05.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., техн, гидрогеол. | Отмечались | В г. Иркутске, на территории жилой застройки по ул. Покрышкина, Саратовской, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого (пункт наблюдений Иркутск) с мая 2023 г. отмечалась активизация процесса подтопления. Процессом охвачена территория 94 приусадебных участков площадью 0,1329 км2. Факторы активизации процесса – метеорологический (выпадение интенсивных атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы), техногенный (затрудненный сток атмосферных осадков), гидрогеологический (уровень подземных вод залегает на глубине 0,55-1,3 м). Литологический состав пород представлен суглинками, глинами. |  | – |
| 38-13-00007 | Сибирский | Иркутская область | г. Иркутск, Ново-Ленинский район, п. Кирова | 52,30254 | 104,24790 | 00.05.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., техн., гидрогеол. | Отмечались | В г. Иркутске, в п. Кирова на территории жилой застройки по ул. 7-я Кировская, 1-я Линия и Главная Кировская (пункт наблюдений Кировский) с мая 2023 г. отмечалась активизация процесса подтопления. Подтопленными оказались 26 домов и приусадебных участков. Литологический состав пород представлен суглинками, глинами. Факторы активизации процесса – метеорологический (выпадение интенсивных атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы), техногенный (затрудненный сток атмосферных осадков), гидрогеологический (уровень подземных вод залегает на глубине 0,25-0,5 м). Площадь территории, охваченной процессом подтопления, составила 0,0398 км2. |  | – |
| 38-13-00013 | Сибирский | Иркутская область | г. Иркутск, мкр. Топкинский | 52,32211 | 104,32159 | 00.05.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., техн., гидрогеол. | Отмечались | В мкр. Топкинский г. Иркутска, на территории жилой застройки ул. Якова Метелева в процессе инженерно-геологического обследования отмечалась активизация процесса подтопления. 21 приусадебный участок оказались в зоне подтопления. Литологический состав пород представлен суглинками (aQII-III). Факторы активизации процесса – метеорологический (выпадение интенсивных атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы), техногенный (отсутствие централизованной системы водоотведения), гидрогеологический (наличие верховодок, уровень грунтовых вод на глубине 2 м). Площадь территории подтопления составила 0,014 км2. |  | Плановое обследование |
| 54-13-00001 | Сибирский | Новосибирская область | Барабинский район, г. Барабинск | 55,34908 | 78,34944 | 11.02.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Барабинске Барабинского района (пункт наблюдений Барабинский) активизация подтопления зафиксирована с 11.02.2023 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 1 м (λ=0,36). Отмечается подтопление территории площадью 18,1 км2. Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками мощностью от 4,3 до 10 м при средней 6,4 м (saQIII); ниже илистыми средними суглинками мощностью от 2,1 до 6,8 м при средней 3,7 м (QI-IIfd); с глубины 7,6-13,8 м (средняя 10,1 м) плотные глины убинской свиты (QEIub). Факторы активизации – метеорологический (недостаточное промерзание почвы – глубина его меньше нормы на 17 см, количество зимних осадков - 119 % нормы), гидрогеологический (наличие слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов федосовской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание глинистого водоупора убинской свиты), техногенный (насыпи автодорог, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод играют роль водопроводной плотины). |  | – |
| 54-13-00002 | Сибирский | Новосибирская область | Татарский район, г. Татарск | 55,22215 | 75,98334 | 16.02.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Татарске Татарского района (пункт наблюдений Татарский) активизация подтопления отмечена с 16.02.2023 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 0,5 м (λ=0,73). Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства на площади 17,3 км2. Литологический состав представлен илистыми суглинками (saQIII+N2cn) мощностью 2,4-7 м, сплошным чехлом покрывающими водоупорный горизонт павлодарских глин. Факторы активизации процесса – метеорологический (количество зимних осадков -123 % нормы), гидрогеологический (распространение слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов чановской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание павлодарского водоупора), техногенный (насыпи автодорог, Транс-Сибирской ж. д. магистрали, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод, играют роль водопроводной плотины). |  | – |
| 54-13-00008 | Сибирский | Новосибирская область | Чулымский район, г. Чулым | 55,09199 | 80,96415 | 16.02.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Чулыме Чулымского района (пункт наблюдений Чулымский) активизация подтопления отмечается с 16.02.2023 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 0,5-1 м (λ=0,39). Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства на площади 10,595 км2. Наиболее напряжённая ситуация по-прежнему отмечается в центральной части города и на территории вдоль железной дороги по обе стороны. Литологический состав представлен илистыми суглинками с весьма слабыми фильтрационными свойствами мощностью 37-39 м, с линзами или пачками тонко-мелкозернистых песков мощностью 2,2-6,8 м, приуроченных к средней и нижней частям разреза (lаQI-IIfd). Факторы активизации процесса – метеорологический (количество зимних осадков превысило норму на 27 %, запасы воды в снежном покрове в бассейне р. Чулым 116 % нормы), гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков федосовской свиты, близкое залегание глинистого водоупора), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировки). Редкая сеть водосточных канав частично обеспечивает водоотвод с территории города в р. Чулым. |  | – |
| 54-13-00005 | Сибирский | Новосибирская область | г. Бердск | 54,75183 | 83,07065 | 21.02.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Бердске (пункт наблюдений Бердский) активизация подтопления зафиксирована с 21.02.2023 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 1,5 м (λ=0,72). Подтоплена территория площадью 0,205 км2, расположенная в пределах улиц Искитимская, Рабочая, Павлова, Рогачева, Октябрьская, Водосточная, Красноармейская, Гагарина, Урицкого, Мира. Литологический состав до глубины 2-5 м представлен лессовидными супесями с линзами и прослоями суглинков (saQIII); ниже лессовидными слабопроницаемыми суглинками и супесями (saQI-IIkd) мощностью до 20-25 м, в толще которых прослеживаются почвенные горизонты мощностью до 0,5-1,5 м, обладающие повышенной водопрочностью. Осушение ведётся с помощью дренажной системы; сооружены 5 колодцев, из которых пробурено по 5-10 горизонтальных скважин длиной по 80 м, расположенных веером. Откачка воды ведётся из колодцев с дебитами от 3 до 8 м3/час. Факторы активизации – метеорологический (недостаточное промерзание почвы - глубина его меньше нормы на 42 см, количество зимних осадков -140 % нормы), гидрогеологический (наличие водоупорных погребённых почв в толще краснодубровкой свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировке и асфальтировании). |  | – |
| 54-13-00003 | Сибирский | Новосибирская область | Баганский район, с. Баган | 54,09711 | 77,67092 | 01.03.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В с. Баган Баганского района (пункт наблюдений Баганский) с 01.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 1-1,5 м (λ=0,09). Подтоплены объекты жилой застройки на площади 4,65 км2. Литологический состав представлен до глубины в среднем 1,1 м суглинками от лёгких до тяжёлых (QII-IIIkr), ниже глинистыми песками средней мощностью 2,9 м. Факторы активизации процесса – метеорологический (количество зимних осадков – 94 % нормы), гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков карасукской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций; засыпка оврагов при строительстве, планировке; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника – оз. Горькое). Уровни воды в магистральных каналах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод. |  | – |
| 54-13-00013 | Сибирский | Новосибирская область | Купинский район, г. Купино | 54,37912 | 77,31134 | 01.03.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Купино Купинского района (пункт наблюдения Купинский) с 01.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 1-1,5 м (λ=0,5). Подтоплены объекты жилой застройки на площади около 4,7 км2. Более всего подвержена подтоплению грунтовыми водами северная часть города (улицы 1-я Вокзальная, 2-я Вокзальная, 6-Путь, Мичурина, Бельского, Розы Люксембург) и территория вокруг озёр Садовое и Маховое. Литологический состав представлен в кровле эоловыми в основном лёгкими суглинками и супесями мощностью от 1 до 4,2 м при средней 2,1 м (vQIII); ниже преобладающими лёгкими супесями, реже глинистыми тонкозернистыми песками общей мощностью 1,2-5,2 м при средней 3,3 м (QII-IIIkr). Факторы активизации процесса - метеорологический (количество зимних осадков – 140 % нормы); гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства верхнечетвертичных эоловых суглинков и глинистых песков карасуксой свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (насыпи существующих автодорог, препятствующие поверхностному стоку талых и дождевых вод; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков; недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). |  | – |
| 54-13-00010 | Сибирский | Новосибирская область | Коченёвский район, пгт. Коченёво | 55,02067 | 82,20585 | 06.03.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Коченёво Коченёвского района (пункт наблюдений Коченевский) с 06.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 1,5-2 м (λ=0,7). Наиболее подтоплена западная (улицы Фабричная, Трудовая, Аргунова, Толстого) и восточная (воинская часть, нефтебаза) части посёлка. Общая площадь подтопления – 6,018 км2. Литологический состав представлен илистыми суглинками и глинами с невыдержанными прослоями супесей и тонко-мелкозернистых глинистых песков общей мощностью 15-35 м (saQIII+ saQI-IIkd). Факторы активизации – метеорологический (глубина промерзания почвы меньше нормы на 23 см, количество зимних осадков превысило норму на 15 %); гидрогеологический (слабо фильтрующие и низко дренирующие грунты краснодубровской свиты, способные ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений), техногенный (насыпи существующих автодорог и под Транс-Сибирскую железнодорожную магистраль, проложенные поперёк естественного уклона к р. Камышинка, препятствуют поверхностному стоку талых и дождевых вод; засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки при строительстве посёлка, а также отсутствие систем дренажа и ливневой канализации). |  | – |
| 54-13-00012 | Сибирский | Новосибирская область | Чистоозёрный район, пгт. Чистоозёрное | 54,70735 | 76,58547 | 11.03.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Чистоозёрное Чистоозёрного района (пункт наблюдений Чистоозёрненский) с 11.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 0,5-2 (λ=0,66). Подтоплены объекты жилой застройки на площади 3,03 км2. Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками средней мощностью 2,1 м (saQIII); ниже глинистыми тонкозернистыми песками средней мощностью 5,2 м (N2cn). Факторы активизации процесса - метеорологический (потепление с 27 марта, кратковременное - 6-7 марта, недостаточное промерзание почвы - глубина его ниже нормы на 4 см, высота снежного покрова около нормы); гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства верхнечетвертичных субаэральных суглинков и глинистых песков чановской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (насыпи существующих автодорог, препятствующие поверхностному стоку талых и дождевых вод; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков; недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). | – | – |
| 54-13-00004 | Сибирский | Новосибирская область | г. Новосибирск | 55,04861 | 82,93166 | 24.03.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Новосибирске (пункт наблюдений Новосибирский) с 24.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегают на глубине 1-3 м (λ=0,67). Подтоплена значительная часть Дзержинского, Калининского, Кировского районов, жилмассивы - Гусинобродский, Волочаевский, Кропоткинский, Линейный, Восточный, Плехановский Затулинский, Северо-Чемской, Паласса и др. на площади 47,6 км2. Литологический состав представлен на левобережье аллювиальными суглинками с редкими не выдержанными прослоями песка и супеси (aQIV, a1QIII - a3QIII), на правобережье - плотными суглинками (QI-IIkd). Факторы активизации процесса – метеорологический (недостаточное промерзание почвы - на 28 февраля глубина её промерзания была ниже нормы на 42 см, количество зимних осадков - 140 % нормы), гидрогеологический (широкое распространение слабофильтрующих лёссовых грунтов и лессовидных суглинков, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации), техногенный (утечки из городских водонесущих коммуникаций, строительство подпорных стенок и набережных, перекрывающих выход грунтовых вод в естественные речные потоки; зарегулированность русел естественных дрен речек Каменка, Ельцовка-1 и др.; недостаточная обеспеченность ливневой канализацией и её неудовлетворительное состояние; засыпка естественных водоемов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве города и системы дренажных и ливневых коллекторов; наличие железнодорожных насыпей и многочисленных автодорог, препятствующих естественному стоку). | – | – |
| 54-13-00006 | Сибирский | Новосибирская область | Мошковский район, пгт. Мошково | 55,30784 | 83,61242 | 26.03.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Мошково Мошковского района (пункт наблюдений Мошковский) активизация подтопления отмечается с 26.03.2023 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 0,5-1 м (λ=0,27). Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства на территории площадью 1,41 км2, практически охватывающей весь центр посёлка. Наиболее напряженные участки находятся в пределах улиц Трудовая, Народная, Советская, Мичурина, Комсомольская. Литологический состав представлен лёгкими и средними лёссовидными суглинками с прослоями и линзами супесей и тонкозернистых песков суммарной мощностью 38-49 м (saQIII+saQI-IIkd); маломощные горизонты погребённых почв (до 0,5-1,0 м), сложенные тяжёлыми суглинками и глинами разделяют эту толщу на 6 ритмопачек и служат локальными водоупорами. Факторы активизации – метеорологический (количество зимних осадков -117 % нормы); гидрогеологический (наличие погребённых почв в толще краснодубровской свиты, служащих локальными водоупорами, низкие фильтрационные свойства суглинков), техногенный (полив огородов, планировочные работы при строительстве, утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов). |  | – |
| 54-13-00007 | Сибирский | Новосибирская область | Искитимский район, с. Лебедевка | 54,66833 | 83,23148 | 31.03.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В с. Лебедевка Искитимского района (пункт наблюдений Лебедевский) с 31.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. Уровни залегали на преобладающих глубинах 1-2 м (λ=0,2). По скважинам по ул. Мира и Ленина, расположенными рядом с дренами, глубина уровня составляла 2,88-2,95 м. Подтоплена территория площадью 0,174 км2, примыкающая к ул. Ленина, Мира, Логовая, пер. Строителей. Литологический состав представлен сверху пылеватыми лёссовидными суглинками от средних до тяжёлых, подстилаемыми с глубины 2,2-3,0 м горизонтом погребенной почвы, состоящим из переслаивающихся тугопластичных тяжелых суглинков и глин и являющимся водоупорным слоем мощностью до 2,5 м (saQIII+saQI-IIkd). Факторы активизации – метеорологический (недостаточное промерзание почвы - глубина его промерзания ниже нормы на 13 см, количество зимних осадков -110 % нормы); гидрогеологический (слабо фильтрующие и низко дренирующие грунты краснодубровской свиты, подстилаемые с глубины 2,2-3,0 м горизонтом погребенной почвы, являющимся водоупором), техногенный (полив приусадебных участков, сброс бытовых вод, утечки из водопроводной сети; наличие в каждом дворе негерметичных выгребных ям; отсутствие вертикальной планировки села, а также недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). С 2016 г. осушение ведётся с помощью дренажной системы; по огородам и улицам Мира, Ленина, Солнечная проложены 4 параллельных дрены на глубине 5-5,5 м. Отведение дренажных вод самотёком производится в р. Петушиха по полиэтиленовым трубопроводам с дебитами 0,48-0,92 м3/час. | – | – |
| 55-22-00036 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 0,16 км СЗ д. Исаковка | 55,74738 | 74,40720 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,16 км СЗ д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 3-5 в виде роста вершин оврага и отвершка (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 185,75 м, ширина – 77,2 м, площадь – 14411,9 м2, глубина до 10 м. Прирост в вершине оврага составил 0,9 м, в среднем – 0,55 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинками и песками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00037 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 0,18 км СЗ д. Исаковка | 55,74824 | 74,40743 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,18 км СЗ д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге №3-6 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершины отвершка (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 139,54 м, ширина – 35,9 м, площадь – 5067,2 м2, глубина до 8 м. Прирост в вершинной части оврага в среднем составил 0,03 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинками и песками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00038 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 0,52 км З д. Исаковка | 55,74467 | 74,39938 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,52 км З д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 3-7 – обрушение грунта в бортах оврага, рост вершинной части оврага (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 99,1 м, ширина – 34 м, площадь – 3442,4 м2, глубина до 5 м. Зафиксировано отступание вершины оврага 0,3 м, в среднем по оврагу – 0,15 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинками и песками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00041 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 0,7 км З д. Исаковка | 55,74287 | 74,39762 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,7 км З д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 3-11 – рост вершин оврага и отвершков (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 110,7 м, ширина – 27,17 м, площадь – 3339,9 м2, глубина до 20 м. В 2023 г. прирост в вершине оврага составил 0,3 м, в среднем – 0,23 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинками и песками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00042 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 0,4 км З д. Исаковка | 55,74518 | 74,40080 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,4 км З д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 3-12 – рост вершинной части оврага и отвершков (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 93 м, ширина – 33,4 м, площадь – 3757 м2, глубина до 8 м. Прирост в вершине оврага составил 0,7 м, в среднем – 0,63 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинками и песками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00043 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, правый берег р. Иртыш, д. Исаковка | 55,74950 | 74,41380 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 3-13 в виде обрушений грунта в правом борту оврага (период весеннего снеготаяния). Вершина засыпана мусором, рост отсутствует. Морфометрические показатели оврага: длина – 254 м, ширина – 23 м, площадь – 5842 м2, глубина до 20 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинками и песками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00045 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 2,4 км СВ с. Лежанка | 55,48496 | 73,46510 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 2,4 км СВ с. Лежанка (пункт наблюдений Горьковский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-2 в виде крупных обрушений в бортах оврага и рост вершины (период весеннего снеготаяния). Овраг в плане имеет вытянутую конусообразную форму, V-образное ложе. Морфометрические показатели оврага: длина – 219,5 м, ширина – 29,6 м, площадь – 6497,2 м2, глубина до 20 м. Рост оврага в вершине составил 2,2 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 3-ей надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей и суглинков. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00046 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 3,3 км СВ с. Лежанка | 55,49359 | 73,46228 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 3,3 км СВ с. Лежанка (пункт наблюдений Горьковский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-3 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершины (период весеннего снеготаяния). Овраг в плане имеет вытянутую конусообразную форму, V-образное ложе. Морфометрические показатели оврага: длина – 73,3 м, ширина – 24,5 м, площадь – 1795,9 м2, глубина до 18 м. Зафиксировано отступание вершины оврага 0,3 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 3-ей надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей и суглинков. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00047 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, правый берег р. Иртыш, в 3,6 км СВ с. Лежанка | 55,49703 | 73,46578 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 3,6 км СВ с. Лежанка (пункт наблюдений Горьковский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-4 – рост вершинной части оврага и обрушение грунта в бортах оврага (период весеннего снеготаяния). Овраг в плане имеет вытянутую конусообразную форму, V-образное ложе. Морфометрические показатели оврага: длина – 97 м, ширина – 18,6 м, площадь – 1804,2 м2, глубина до 18 м. Рост оврага в вершине составил 5,4 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 3-ей надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей и суглинков. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-13-00001 | Сибирский | Омская область | Называевский район, г. Называевск | 55,58111 | 71,35112 | 00.04.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., техн. | Отмечались | В г. Называевск (пункт наблюдений Называевский) с апреля 2023 г. отмечалась активизация подтопления – выход грунтовых вод на поверхность на значительной территории. Площадь подтопления 4,32 км2. Подтоплению подвержена территория в жилой зоне частного сектора по ул. Красная, Спортивная. Литологический состав и возраст пород представлен глинами павлодарской свиты (N1pv). Факторы активизации: метеорологический (интенсивное снеготаяние), техногенный (дорожные насыпи и железнодорожное полотно, нарушающие естественный сток). Уровень залегания грунтовых вод в наблюдательных скважинах во 2 квартале 2023 г. изменялся от 0,12 до 2,14 м. Для понижения уровня грунтовых вод рекомендуется восстановление дренажных систем. |  | – |
| 70-27-00019 | Сибирский | Томская область | Томский район, с. Калтай | 56,27547 | 84,88868 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Калтай Томского района (пункт наблюдений Калтай) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Томь (пр. Панькова). Морфологические показатели: длина участка разрушения– 0,9 км, высота – 26-34 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Томь представлены переслаиванием супесчано-суглинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя, на поверхности склона следы свежих обрушений. Величина разрушения уступа – от 0,0 до 4,41 м, при средних значениях 1,99 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-27-00020 | Сибирский | Томская область | ЗАТО г. Северск, п. Орловка | 56,81731 | 84,63139 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В п. Орловка ЗАТО Северск (пункт наблюдений Орловка) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса (осыпи, обвалы). Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Томь. Морфометрические показатели: длина уступа 1 км, высота 8-10 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Томь представлены переслаиванием супесчано-суглинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая, на поверхности уступа на локальных участках следы свежих обрушений. Скорость разрушения уступа от 0,04 до 0,35 м, в среднем - 0,15 м. Факторы активизации: метеорологический (количество атмосферных осадков), гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-11-00033 | Сибирский | Томская область | Томский район, д. Нагорный Иштан | 56,74838 | 84,56482 | 00.04.2023 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрол., техн. | Отмечались | В д. Нагорный Иштан Томского района (пункт наблюдений Нагорный Иштан) с апреля 2023 г. отмечалась активизация оползневого процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – русло пр. Иштанская (р. Томь). Морфометрические показатели: ширина оползня 180 м, длина оползня 110 м, высота уступа до 30 м, высота надоползневого уступа 8-12 м. Отложения 3-ей надпойменной террасы р. Томь представлены переслаиванием супесчано-суглинистых пород. Возраст проявления – четвертичный. Активность процесса средняя. Скорость разрушения стенки отрыва составила от 0,0 до 1,45 м, в среднем - 0,354 м/год. Смещение оползневого тела в центральной части составило около 0,47 м. Факторы активизации: метеорологический (количество атмосферных осадков), гидрологический, техногенный. Происходит разрушение участка по ул. Церковная, 208 в СТ «Водник». |  | – |
| 70-22-00004 | Сибирский | Томская область | Томский район, д. Нагорный Иштан | 56,74751 | 84,56370 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм | Не отмечались | В д. Нагорный Иштан Томского района (пункт наблюдений Нагорный Иштан) с апреля 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – русло пр. Иштанская (р. Томь). Морфометрические показатели: длина оврага 47,59 м, ширина 27,5 м, глубина вреза 9,1 м. Отложения 3-ей надпойменной террасы р. Томь представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный. Активность процесса низкая. Прирост оврага в вершине составил 0,59 м, ширина увеличилась на 0,5 м. Факторы активизации: метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 70-11-00001 | Сибирский | Томская область | г. Томск, Лагерный сад | 56,45206 | 84,94466 | 00.04.2023 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В г. Томске, в Лагерном саду (пункт наблюдений Лагерный сад) с апреля 2023 г. наблюдалась активизация оползневых процессов. Оползень-поток 1 порядка № 1 имеет длину 65 м, ширину – 90 м, площадь – 5850 м2, мощность – 5 м. Зафиксированные смещения – от 2 до 22 см. Палеоген-четвертичные отложения представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая, поверхность оползневых тел разбита трещинами растяжения и сброса, уровень подземных вод находится выше поверхности скольжения, оползневые тела зарастают травой и древесной растительностью. Факторы активизации: метеорологический, гидрогеологический. Проведено уполаживание (террасирование склона), построены дренажные сооружения), включающие дренажную горную выработку (ДГВ), дренажные прорези, присклоновые дренажи), контрбанкет. Необходимо полное завершение строительства противооползневых сооружений, в соответствии с проектом. |  | – |
| 70-11-00014 | Сибирский | Томская область | г. Томск, Лагерный сад | 56,45231 | 84,94918 | 00.04.2023 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В г. Томске, в Лагерном саду (пункт наблюдений Лагерный сад) с апреля 2023 г. наблюдалась активизация оползневых процессов. Оползень скольжения 2 порядка № 15а имеет длину 30 м, ширину – 15 м, площадь – 450 м2, мощность – 2,5 м. Зафиксированные смещения – от 1 до 19 см. Палеоген-четвертичные отложения представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая, поверхность оползневых тел разбита трещинами растяжения и сброса, уровень подземных вод находится выше поверхности скольжения, оползневые тела зарастают травой и древесной растительностью. Факторы активизации: метеорологический, гидрогеологический. Проведено уполаживание (террасирование склона), построены дренажные сооружения), включающие дренажную горную выработку (ДГВ), дренажные прорези, присклоновые дренажи), контрбанкет. Необходимо полное завершение строительства противооползневых сооружений, в соответствии с проектом. |  | – |
| 70-11-00017 | Сибирский | Томская область | г. Томск, Лагерный сад | 56,44603 | 84,96688 | 00.04.2023 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В г. Томске, в Лагерном саду (пункт наблюдений Лагерный сад) с апреля 2023 г. наблюдалась активизация оползневых процессов. Оползень скольжения 1 порядка № 16 имеет длину 180 м, ширину – 85 м, площадь – 15300 м2, мощность – 16 м. Зафиксированные смещения – от 4 до 14 см. Палеоген-четвертичные отложения представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая, поверхность оползневых тел разбита трещинами растяжения и сброса, уровень подземных вод находится выше поверхности скольжения, оползневые тела зарастают травой и древесной растительностью. Факторы активизации: метеорологический, гидрогеологический. Проведено уполаживание (террасирование склона), построены дренажные сооружения), включающие дренажную горную выработку (ДГВ), дренажные прорези, присклоновые дренажи), контрбанкет. Необходимо полное завершение строительства противооползневых сооружений, в соответствии с проектом. |  | – |
| 70-11-00018 | Сибирский | Томская область | г. Томск, Лагерный сад | 56,44542 | 84,96680 | 00.04.2023 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В г. Томске, в Лагерном саду (пункт наблюдений Лагерный сад) с апреля 2023 г. наблюдалась активизация оползневых процессов. Оползень скольжения 2 порядка № 16а имеет длину 60 м, ширину – 35 м, площадь – 2100 м2, мощность – 3 м. Зафиксированные смещения – от 1 до 18 см. Палеоген-четвертичные отложения представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая, поверхность оползневых тел разбита трещинами растяжения и сброса, уровень подземных вод находится выше поверхности скольжения, оползневые тела зарастают травой и древесной растительностью. Факторы активизации: метеорологический, гидрогеологический. Проведено уполаживание (террасирование склона), построены дренажные сооружения), включающие дренажную горную выработку (ДГВ), дренажные прорези, присклоновые дренажи), контрбанкет. Необходимо полное завершение строительства противооползневых сооружений, в соответствии с проектом. |  | – |
| 70-11-00026 | Сибирский | Томская область | г. Томск, мкр. Солнечный | 56,50694 | 85,03610 | 00.04.2023 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол | Не отмечались | В г. Томске, в мкр. Солнечный (пункт наблюдений мкр. Солнечный) с апреля 2023 г. отмечалась активизация оползневых процессов. Базис развития – пойма р. Ларинка. Морфологические показатели: оползень выдавливания 1 порядка № 1, длиной 90 м, шириной – 180 м, площадь – 16200 м2, мощность – 14 м. Зафиксированные смещения – от 1 до 4,4 см. Палеоген-четвертичные отложения представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Поверхность оползневых тел разбита трещинами растяжения и сброса, оползневые тела зарастают травой и древесной растительностью. Факторы активизации: метеорологический, гидрогеологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-22-00005 | Сибирский | Томская область | г. Томск, мкр. Зеленые горки | 56,49765 | 85,05873 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм | Отмечались | В г. Томске, в мкр. Зеленые горки с апреля 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии на ул. Ю. Ковалёва. Процесс в стадии развития. Базис развития – днище долины р. Ларинка. Морфометрические показатели: длина оврага 700 м, ширина 4 м, глубина вреза 2-2,5 м, площадь 2800 м2. Отложения долины р. Ларинка представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный. Активность процессов высокая. На правом борту в центре оврага зафиксирован свежий отвершек длиной 7,6 м, шириной 3,6 м, в результате которого произошло обрушение асфальтового покрытия автомобильной парковки. Фактор активизации: метеорологический (количество атмосферных осадков). Негативное воздействие заключается в разрушении проезжей части по ул. Ю. Ковалёва на участке длиной 700 м и автомобильной парковки площадью 15 м2. |  | Плановое обследование |
| 70-13-00002 | Сибирский | Томская область | г. Томск, мкр. Черемошники | 56,51621 | 84,95937 | 00.04.2023 | Не завершилась | Пт | Техн., атм. | Отмечались | В г. Томске, мкр. Черемошники наблюдалась активизация процесса подтопления с апреля 2023 г. Процесс находится в стадии развития. Отложения 1-ой надпойменной террасы р. Томи представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – современный. Активность процесса на среднем уровне. Уровень грунтовых вод, зафиксированный в подвалах, составляет 0,5-0,6 м от дневной поверхности. Подтопление отмечается на площади 1,15 км2. Негативное воздействие заключается в деформации фундаментов домов по пер. Целинный, 22, 24, 26, пер. Омский, 24, трещины в фундаменте по пер. Первомайский, 166, деформации дорожного полотна в районе пер. Первомайский, 157, деформирован дом по ул. Оренбургская, 9, трещины в кирпичном заборе по пер. Радищева, 30. |  | Плановое обследование |
| 70-27-00002 | Сибирский | Томская область | Зырянский район, с. Зырянское | 56,83164 | 86,59818 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Зырянское Зырянского района (пункт наблюдений Зырянское) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,7 км, высота – 8-12 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса снизилась с высокой до средней, на поверхности склона – следы свежих обрушений, на локальных участках – трещины растяжения и сброса длиной от 3,5 до 12,5 м. Локально наблюдаются блоки отпора, опущенные ниже прежней поверхности на 1,5-2,5 м, ширина блоков достигает 12,0-14,0, при средних значениях 4,0-6,0 м. Величина разрушения уступа от 0,0 до 6,56 м, при среднем значении 1,83 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Отмечено разрушение огородов по ул. Лазо, 4, 6, 8, 10, 14. |  | – |
| 70-27-00014 | Сибирский | Томская область | Зырянский район, с. Красноярка | 56,82068 | 86,83748 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечалось | В с. Красноярка Зырянского района (пункт наблюдений Красноярка) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Кия. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,9 км, высота – 10-12 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Кия представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). На поверхности склона наблюдаются следы свежих обрушений в виде блоков оседания и отпора размером от 1,5-2,0 м до 8,0-12,0 м. Также по бровке склона фиксируются свежие трещины отрыва длиной от 2,0-2,5 м до 6,0-8,0 м. Активность процесса средняя. Величина разрушения уступа от 0,0 до 5,49 м при среднем значении 1,56 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-27-00010 | Сибирский | Томская область | Зырянский район, с. Чердаты | 56,94789 | 86,92348 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Чердаты Зырянского района (пункт наблюдений Чердаты) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,3 км, высота – 15-18 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса остается на среднем уровне, на поверхности склона множественные следы свежих обрушений. У подножья склона фиксируются небольшие конуса выноса осыпного материала 1,5-2,0 м шириной. Бровка склона относительно ровная, без видимых осложнений. Величина разрушения уступа от 0,0 до 5,49 м при средних значениях 1,51 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-27-00007 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Первомайское | 57,06512 | 86,22704 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Первомайское Первомайского района (пункт наблюдений Первомайское) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения– 0,5 км, высота – до 22 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса высокая, на поверхности всего склона наблюдаются следы свежих обрушений в виде небольших блоков отрыва шириной от 0,5-1,0 м до 2,0 м. Так же по склону фиксируются трещины отрыва длиной около 0,5-1,0 м, глубиной не превышающие 0,1-0,2 м. Величина разрушения уступа от 0,83 до 14,63 м, при средних значениях 5,14 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-27-00011 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Городок | 56,91798 | 86,64804 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Городок Первомайского района (пункт наблюдений Городок) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,8 км, высота – 20-22 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса высокая, на поверхности склона – следы свежих обрушений. Величина разрушения уступа – от 0,1 до 12,63 м, при средних значениях 3,71 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-27-00008 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Комсомольск | 57,41624 | 86,01657 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,4 км, высота – 12-14 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя, на поверхности склона следы свежих обрушений в виде блоков 0,5х1,0 м до 1,5х2,0 м. Зафиксированы множественные трещины отрыва от 1,5 м до 2,0 м, глубиной вреза не больше 0,1-0,2 м. Величина разрушения уступа от 0,1 до 8,3 м, при средних значениях 1,15 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует |  | – |
| 70-22-00001 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Комсомольск | 57,41535 | 86,01644 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2023 г. отмечалась активизация процесса овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Длина оврага № 1 составляет 22,4 м, ширина 8,5 м, площадь 195 м2. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя, в бортах оврага следы свежих обрушений. Длина оврага увеличилась с 21,0 до 22,4 м. Тальвег оврага достиг уреза р. Чулым. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-22-00002 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Комсомольск | 57,41504 | 86,01626 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2023 г. отмечалась активизация процессов овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Длина оврага № 2 составляет 32 м, ширина 9 м, площадь 288 м2. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя, в бортах оврага следы свежих обрушений в виде блоков объёмом около 2-3 м3. Длина оврага увеличилась с 30,0 до 32,0 м. Тальвег оврага достиг уреза р. Чулым. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-22-00006 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Комсомольск | 57,41812 | 86,01625 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2023 г. отмечалась активизация процессов овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Длина оврага № 3 составляет 22,3 м, ширина 8,5 м, площадь 176 м2. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса высокая, в бортах оврага следы свежих обрушений по бортам в виде блоков, в вершине зафиксированы обрушенные блоки вместе с растительным покровом (молодые деревья и травянистая растительность). Длина оврага увеличилась с 13,6 до 22,3 м. Тальвег оврага достиг уреза р. Чулым. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-22-00007 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Комсомольск | 57,41724 | 86,01640 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2023 г. отмечалась активизация процессов овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Длина оврага № 4 составляет 36,2 м, ширина 8 м, площадь 286 м2. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя, в бортах оврага следы свежих обрушений по бортам в виде блоков, в вершине зафиксированы небольшие обрушения и козырьки ПРС. В устье наблюдается крупный блок отрыва 3,0 м шириной. Длина оврага увеличилась с 35,0 до 36,2 м. Тальвег оврага достиг уреза р. Чулым. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-27-00004 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Альмяково | 57,61483 | 85,69214 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Альмяково Первомайского района (пункт наблюдений Альмяково) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 1,15 км, высота – 22-24 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов средняя, на протяжении всего склона наблюдаются следы свежих обрушений в виде локальных блоков. Наблюдаются трещины отрыва и отпора. Величина разрушения уступа от 0,0 до 9,23 м, при средних значениях 0,97 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-22-00008 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Альмяково | 57,61586 | 85,69033 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Альмяково Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2023 г. отмечалась активизация процессов овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Длина оврага составляет 15,54 м, ширина 6,8 м, площадь 106 м2. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса высокая, следы свежих обрушений по бортам и вершине в виде блоков, в среднем 1,0х1,0 м. Длина оврага увеличилась с 6,5 до 15,54 м. Тальвег оврага достиг уреза р. Чулым. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-27-00006 | Сибирский | Томская область | Чаинский район, с. Подгорное | 57,79533 | 82,64707 | 00.05.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Подгорное Чаинского района (пункт наблюдений Подгорное) с мая 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чая. Морфологические показатели: длина уступа – 0,2 км, высота – до 12 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чая представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (май-октябрь). Активность процесса средняя, на поверхности склона следы свежих обрушений. Бровка склона относительно ровная, без видимых осложнений. Величина разрушения склона от 0,0 до 1,5 м, при средних значениях 0,56 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-27-00015 | Сибирский | Томская область | Каргасокский район, с. Каргасок | 59,03703 | 80,88456 | 00.05.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Каргасок Каргасокского района (пункт наблюдений Каргасок (пр. Панигадка)) с мая 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник пр. Панигадка. Морфологические показатели: длина склона – 0,8 км, высота – 14-16 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы пр. Панигадка представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (май-октябрь). Активность процесса средняя, на поверхности склона следы свежих обрушений. На локальных участках развиты трещины отрыва длиной от 2,0-3,0 до 10,0-15,0 м, формирующиеся блоки шириной до 2,5-3,5 м. Величина разрушения склона от 0,0 до 3,31 м, при средних значениях 0,56 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Разрушен участок дороги 20,5 м по ул. Центральная в районе домов №№ 18 и 24. |  | – |
| 70-27-00016 | Сибирский | Томская область | Каргасокский район, п. Б. Грива | 58,92531 | 80,23680 | 00.05.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В п. Б. Грива Каргасокского района (пункт наблюдений Б. Грива) с мая 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Васюган. Морфологические показатели: длина склона – 0,8 км, высота – 18-20 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Васюган представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя, на поверхности склона следы свежих обрушений. Величина разрушения склона от 0,0 до 2,05 м, при средних значениях 0,68 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-22-00003 | Сибирский | Томская область | Каргасокский район, п. Б. Грива | 58,92555 | 80,23706 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм., гидрол. | Не отмечались | В п. Б. Грива Каргасокского района (пункт наблюдений Б. Грива) с мая 2023 г. отмечалась активизация процесса овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Васюган. Длина оврага составляет 10 м, ширина 8,4 м, площадь 84 м2. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Васюган представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса низкая. Овраг, образованный в 2022 г. был частично разрушен со стороны устья, длина на данный момент составляет 10,0 м, ширина 8,4 м, глубина вреза составляет 1,5-3,5 м. Прирост вершины составил 1,0 м. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фотоматериалы

Фото 04-11-00001. Уступ на левом фланге оползня II порядка высотой 0,4 м, с. Майма, Майминский район, Республика Алтай, 07.06.2023

Фото 04-11-00002. Фронтальный уступ языка оползня II порядка высотой 1,1 м. с. Майма, Майминский район, Республика Алтай, 07.06.2023

Фото 04-11-00003. г. Горно-Алтайск. Надоползневый уступ оползня в 5 м от угла ограждений усадьбы по ул. Гагарина, 43/2, Республика Алтай, 25.05.2023

Фото 04-11-00004. г. Горно-Алтайск. Деформация подпорной стенки по ул. Черноплодная, 10 в результате негативного воздействия оползня, Республика Алтай, 26.05.2023

Фото 04-11-00006. Левый фланг оползня, стенка отрыва. Надворные постройки в зоне воздействия оползня по ул. Советская, 2, с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай, 26.05.2023

Фото 04-11-00007. Надоползневый уступ оползня с пластовыми выходами грунтовых вод в подошве и со свежими оплывинами в стенке отрыва, окрестности с. Майма, Майминский район, Республика Алтай, 01.06.2023

Фото 04-11-00008. Серия уступов в вершине оползня высотой до 0,9-1,3 м, окрестности с. Верх-Карагуж, Майминский район, Республика Алтай, 01.06.2023

Фото 04-11-00009. Серия уступов высотой до 1,1 м в присклоновой западине древнего оползня, окрестности с. Подгорное, Майминский район, Республика Алтай, 01.06.2023

Фото 04-11-00010. Уч. а/дороги Горно-Алтайск – Кызыл-Озек, в 0,125 км от г. Горно-Алтайск. Серия активных трещин и уступов в вершине оползня, Республика Алтай, 26.05.2023

Фото 04-11-00011. Надоползневый уступ оползня со свежими трещинами сдвига в подошве уступа, окрестности с. Майма, Майминский район, Республика Алтай, 01.06.2023

Фото 04-11-00012. с. Алферово, ул. Центральная, № 1, 1А, 1Б. Жилые дома расположены на языке древнего оползня, в тыловом шве склона и спланированной площадки – пластовый выход грунтовых вод, Майминский район, Республика Алтай, 26.05.2023

Фото 04-11-00013. На левом фланге структурного оползня вертикальный уступ высотой 0,9-1,5 м, в подошве уступа малодебитный пластовый выход грунтовых вод, окрестности с. Майма, Майминский район, Республика Алтай, 01.06.2023

Фото 04-11-00062. Правый фланг структурного оползня, стенка отрыва оползня высотой 1,0-2,5 м, окрестности с. Подгорное, Майминский район, Республика Алтай, 08.06.2023

Фото 17-12-00002. Обвально-осыпной склон с активной осыпью, участок а/дороги Кызыл – Баян-Кол, 21-22 км, Кызылский район, Республика Тыва, 07.06.2023

Фото 19-22-00005. Отвершек и основное русло оврага (на заднем плане) на с/х угодьях Копьевского с/с. Орджоникидзевский район, Республика Хакасия, 13.06.2023

Фото 22-23-00035. Овражная эрозия на поверхности склона долины р. Чесноковка на уч. а/дороги Логовское – Правда в окрестностях с. Логовское Первомайского района, Алтайский край, 10.04.2023

Фото 22-22-00023. Овражная эрозия на поверхности склона долины р. Чесноковка, овраг № 1, в окрестностях с. Новообинцево Шелаболихинского района, Алтайский край, 24.04.2023

Фото 22-22-00024. Овражная эрозия на поверхности склона долины р. Чесноковка, овраг № 2, в окрестностях с. Новообинцево Шелаболихинского района, Алтайский край, 24.04.2023

Фото 22-22-00025. Овражная эрозия на поверхности склона долины р. Шелаболиха, овраг № 3, в окрестностях с. Новообинцево Шелаболихинского района, Алтайский край, 24.04.2023

Фото 22-11-00043. Эрозионный оползень на левом береговом склоне долины р. Оби напротив СНТ «Энергетик» в г. Барнаул, Алтайский край, 03.05.2023

Фото 22-11-00026. Эрозионный оползень на левом береговом склоне долины р. Оби на участке ул. Фабричная, 26, в г. Барнаул, Алтайский край, 05.05.2023

Фото 22-11-00009. Оползневые проявления на левом береговом склоне долины р. Оби на участке ул. Квартал 953а, 481а, в г. Барнаул, Алтайский край, 05.05.2023

Фото 22-11-00020. Полигенный оползень на левом береговом склоне долины р. Оби на участке ул. Квартал 953а, 380, в г. Барнаул, Алтайский край, 05.05.2023

Фото 22-11-00041. Эрозионный оползень на левом береговом склоне долины р. Оби на участке ул. Квартал 953а, 19, в г. Барнаул, Алтайский край, 05.05.2023

Фото 22-11-00027. Эрозионный оползень на левом береговом склоне долины р. Оби на участке 9-й Заводской проезд, 40, «Оползневой цирк ЗТУ», в г. Барнаул, Алтайский край, 05.05.2023

Фото 22-22-00002. Активизация овражной эрозии на склоне надпойменной террасы долины р. Чумыш на пункте Тальменский, овраг № 2, в пгт. Тальменка, Алтайский край, 11.05.2023

Фото 22-22-00003. Активизация овражной эрозии на склоне надпойменной террасы долины р. Чумыш на пункте Тальменский, овраг № 3, в окрестностях пгт. Тальменка, Алтайский край, 11.05.2023

Фото 22-22-00006. Активизация овражной эрозии на склоне надпойменной террасы долины р. Чумыш на пункте Тальменский, овраг № 6, в окрестностях пгт. Тальменка, Алтайский край, 11.05.2023

Фото 22-22-00017. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Боровлянка на пункте Анисимовский, овраг № 1, в окрестностях с. Анисимово Тальменского района, Алтайский край, 11.05.2023

Фото 22-22-00018. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Боровлянка на пункте Анисимовский, овраг № 2, в окрестностях с. Анисимово Тальменского района, Алтайский край, 11.05.2023

Фото 22-22-00019. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Боровлянка на пункте Анисимовский, овраг № 3, в окрестностях с. Анисимово Тальменского района, Алтайский край, 11.05.2023

Фото 22-22-00014. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на пункте Митюшевский, овраг № 1, в окрестностях с. Митюшево Тальменского района, Алтайский край, 11.05.2023

Фото 22-22-00015. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на пункте Митюшевский, овраг № 2, в окрестностях с. Митюшево Тальменского района, Алтайский край, 11.05.2023

Фото 22-22-00016. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на пункте Митюшевский, овраг № 3, в окрестностях с. Митюшево Тальменского района, Алтайский край, 11.05.2023

Фото 22-22-00028. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на пункте Новотроицкий-2, овраг № 1, в окрестностях с. Новотроицк Тальменского района, Алтайский край, 11.05.2023

Фото 22-22-00029. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на пункте Новотроицкий-2, овраг № 2, в окрестностях с. Новотроицк Тальменского района, Алтайский край, 11.05.2023

Фото 22-22-00030. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на пункте Новотроицкий-2, овраг № 3, в окрестностях с. Новотроицк Тальменского района, Алтайский край, 11.05.2023

Фото 22-22-00007. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Бобровка на пункте Романовский, овраг № 1, в окрестностях с. Романово Косихинского района, Алтайский край, 10.05.2023

Фото 22-22-00008. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Бобровка на пункте Романовский, овраг № 2, в окрестностях с. Романово Косихинского района, Алтайский край, 10.05.2023

Фото 22-22-00009. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Бобровка на пункте Романовский, овраг № 3, в окрестностях с. Романово Косихинского района, Алтайский край, 10.05.2023

Фото 22-22-00020. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Бобровка на пункте Полковниковский, овраг № 1, в окрестностях с. Полковниково Косихинского района, Алтайский край, 10.05.2023

Фото 22-22-00021. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Бобровка на пункте Полковниковский, овраг № 2, в окрестностях с. Полковниково Косихинского района, Алтайский край, 10.05.2023

Фото 22-22-00022. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Бобровка на пункте Полковниковский, овраг № 3, в окрестностях с. Полковниково Косихинского района, Алтайский край, 10.05.2023

Фото 22-22-00036. Овражная эрозия на поверхности Приобского плато, овраг № 1, в окрестностях с. Калистратиха Калманского района, Алтайский край, 15.05.2023

Фото 22-22-00037. Овражная эрозия на поверхности Приобского плато, овраг № 2, в окрестностях с. Калистратиха Калманского района, Алтайский край, 15.05.2023

Фото 22-22-00038. Овражная эрозия на поверхности Приобского плато, овраг № 3, в окрестностях с. Калистратиха Калманского района, Алтайский край, 15.05.2023

Фото 38-13-00004. Подтопленное подполье по ул. Покрышкина, 62, г. Иркутск, п. Жилкино, Иркутская область, 07.06.2023

Фото 38-13-00007. Подтопленное подполье по ул. 7-я Кировская, 1, г. Иркутск, п. Кирова, Иркутская область, 06.06.2023

Фото 38-13-00013. Положение уровня грунтовых вод в смотровом колодце по ул. Якова Метелева в мкр. Топкинский, г. Иркутск, Иркутская область, 19.06.2023

Фото 54-13-00001.а. По ул. Карла Маркса уровни воды в придорожных канавах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод (порядка 0,6-0,8 м от дневной поверхности). 08.06.2023. г. Барабинск, Барабинский район, Новосибирская область

Фото 54-13-00001.б. Магистральный канал по ул. Островского - дренажная труба через улицу постоянно выше отметки уровня воды в канале. 08.06.2023. г. Барабинск, Барабинский район, Новосибирская область

Фото 54-13-00002.а. Мохнаткин канал в районе пер. Комсомольский. Течение воды отсутствует, водосборник (оз. Новотроицкое) переполнен. 01.06.2023. г. Татарск, Татарский район, Новосибирская область

Фото 54-13-00002.б. Магистральный канал по ул. Краснознаменная. Выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника. В результате вода в канале стоит. 01.06.2023. г. Татарск, Татарский район, Новосибирская область

Фото 54-13-00008.а. По ул. Пролетарская уровни воды в придорожных канавах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод (около 0,5 м от дневной поверхности). 27.04.2023. г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область

Фото 54-13-00008.б. По ул. Аптечная активизация подтопления грунтовыми водами ведёт к неравномерным осадкам частных строений, их деформациям. 27.04.2023. г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область

Фото 54-13-00005.а. Вследствие активизации подтопления грунтовыми водами рушится дом по ул. Октябрьская 29. 10.05.2023. г. Бердск, Новосибирская область

Фото 54-13-00005.б. Подтопленное грунтовыми водами подполье по ул. Октябрьская 29. 10.05.2023. г. Бердск, Новосибирская область

Фото 54-13-00003. Магистральный канал по ул. Октябрьская. Поверхностная и грунтовая вода находится на одной отметке - ниже дневной поверхности на 1,5-1,6 м. 31.05.2023. с. Баган, Баганский район, Новосибирская область

Фото 54-13-00013. Уровень грунтовых вод в районе ул. Розы Люксембург на глубине около 0,7 м. 31.05.2023. г. Купино, Купинский район, Новосибирская область

Фото 54-13-00010. По ул. Фабричная уровни воды в придорожных канавах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод (около 0,5 м от дневной поверхности). 28.04.2023. пгт. Коченёво, Коченёвский район, Новосибирская область

Фото 54-13-00006.а. Дренаж возле дома по ул. Комсомольская 5. Уровни воды в водоотводном канале находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод. 04.05.2023. пгт. Мошково, Мошковский район, Новосибирская область

Фото 54-13-00006.б. Ул. Депутатская 11. Уровни воды в придорожных канавах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод. 04.05.2023. пгт. Мошково, Мошковский район, Новосибирская область

Фото 55-22-00036. Овраг № 3-5 на ПН Омский, в 0,16 км северо-западнее д. Исаковка, Горьковский район, Омская область, 07.06.2023

Фото 55-22-00037. Овраг 3-6 на ПН Омский, в 0,18 км северо-западнее д. Исаковка, Горьковский район, Омская область, 07.06.2023

Фото 55-22-00038. Овраг № 3-7 на ПН Омский, в 0,52 км на запад от д. Исаковка, Горьковский район, Омская область, 07.06.2023

Фото 55-22-00041. Овраг № 3-11 на ПН Омский, в 0,7 км на запад от д. Исаковка, Горьковский район, Омская область, 07.06.2023

Фото 55-22-00042. Овраг № 3-12 на ПН Омский, в 0,4 км на запад от д. Исаковка, Горьковский район, Омская область, 07.06.2023

Фото 55-22-00043. Овраг № 3-13 на ПН Омский, д. Исаковка, Горьковский район, Омская область, 07.06.2023

Фото 55-22-00045. Овраг № 2-2 на ПН Горьковский, в 2,4 км северо-восточнее с. Лежанка, Горьковский район, Омская область, 06.06.2023

Фото 55-22-00046. Овраг № 2-3 на ПН Горьковский, в 3,3 км северо-восточнее с. Лежанка, Горьковский район, Омская область, 06.06.2023

Фото 55-22-00047. Овраг № 2-4 на ПН Горьковский, в 3,6 км северо-восточнее с. Лежанка, Горьковский район, Омская область, 06.06.2023

55-13-00001. Подтопление на ул. Новая, г. Называевск, Называевский район, Омская область

Фото 70-27-00019. Гравитационные процессы в с. Калтай, Томский район, Томская область, 11.05.2023

Фото 70-27-00020. Гравитационные процессы в п. Орловка, ЗАТО г. Северск, Томская область, 12.05.2023

Фото 70-11-00033. Надоползневой уступ высотой 8-12 м в д. Нагорный Иштан, Томский район, Томская область, 02.06.2023

Фото 70-22-00004. Овраг на окраине д. Нагорный Иштан, Томский район, Томская область, 02.06.2023

Фото 70-11-00001. Оползень № 1 в г. Томске, Лагерный сад, Томская область, 17.05.2023

Фото 70-11-00014. Оползень № 15а в г. Томске, Лагерный сад, Томская область, 17.05.2023

Фото 70-11-00017. Оползень № 16 в г. Томске, Лагерный сад, Томская область, 17.05.2023

Фото 70-11-00018. Оползень №16а в г. Томске, Лагерный сад, Томская область, 17.05.2023

Фото 70-11-00026. Нижняя часть оползневого склона, г. Томск, мкр. Солнечный, Томская область, 16.05.2023

Фото 70-22-00005. Развивающийся овраг на ул. Ю. Ковалева в мкр. Зеленые горки, г. Томск, Томская область, 01.06.2023

Фото 70-13-00002. В результате подтопления происходит деформация фундамента дома по пер. Целинный, 24, мкр. Черемошники, г. Томск, Томская область, 01.06.2023

Фото 70-27-00002. Гравитационные процессы в с. Зырянское, Зырянский район, Томская область, 13.06.2023

Фото 70-27-00014. Гравитационные процессы в с. Красноярка, Зырянский район, Томская область, 13.06.2023

Фото 70-27-00010. Гравитационные процессы в с. Чердаты, Зырянский район, Томская область, 13.06.2023

Фото 70-27-00007. Гравитационные процессы в с. Первомайское, Первомайский район, Томская область, 14.06.2023

Фото 70-27-00011. Гравитационные процессы в с. Городок, Первомайский район, Томская область, 14.06.2023

Фото 70-27-00008. Гравитационные процессы в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область, 15.06.2023

Фото 70-22-00001. Овраг № 1 в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область, 15.06.2023

Фото 70-22-00002. Развитие оврага № 2 в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область, 15.06.2023

Фото 70-22-00006. Овраг № 3, длина оврага увеличилась на 8,7 м, с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область, 15.06.2023

Фото 70-22-00007. Овраг № 4 в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область, 15.06.2023

Фото 70-27-00004. Гравитационные процессы в с. Альмяково, Первомайский район, Томская область, 15.06.2023

Фото 70-22-00008. Длина оврага увеличилась на 9,04 м, с. Альмяково, Первомайский район, Томская область, 15.06.2023

Фото 70-27-00006. Гравитационные процессы в с. Подгорное, Чаинский район, Томская область, 06.06.2023

Фото 70-27-00015. Гравитационные процессы в с. Каргасок, Каргасокский район, Томская область, 06.06.2023

Фото 70-27-00016. Гравитационные процессы в п. Б. Грива, Каргасокский район, Томская область, 07.06.2023

Фото 70-22-00003. Развитие оврага в п. Б. Грива, Каргасокский район, Томская область, 07.06.2023