# ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕдение	3

1. Прогноз развития экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа	3

2 ОЦЕНКА ОПРАВДЫВАЕМОСТИ прогнозов за предшествующий период	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	4

# ВВЕдение

Основной целью составления прогноза является обеспечение органов государственного управления, территориальных ведомств и организаций данными о возможных проявлениях и степени активности типов ЭГП, развивающихся на территории Сибирского федерального округа (СФО).

Составленный краткосрочный прогноз развития ЭГП представляет собой регламентную продукцию Государственного мониторинга состояния недр (ГМСН) на территории СФО. При этом использовался, в основном, метод экспертной прогнозной оценки развития ЭГП, основанный на сравнительно-геологическом анализе распространения и условий развития ЭГП в предшествующие периоды.

Непосредственно экспертная прогнозная оценка заключалась в характеристике предполагаемой активности ЭГП на подведомственной территории, отдельных населенных пунктах и хозяйственных объектах с оценкой степени активности того или иного вида ЭГП, тенденции его развития на прогнозируемый период.

Прогноз развития ЭГП включает в себя прогнозную оценку ожидаемой активности экзогенных геологических процессов по генетическим типам на предстоящий год, возможных негативных последствий активизации ЭГП, а также оценку достоверности прогноза ЭГП за предшествующий период.

# 1. Прогноз развития экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа

Прогноз активности развития ЭГП выполнен по тем генетическим типам, наблюдения за которыми в настоящее время проводятся на территории СФО.

При составлении прогноза использовались следующие данные:

- материалы, полученные в процессе ведения мониторинговых исследований на участках ГОНС ЭГП;

- материалы инженерно-геологических обследований территорий и объектов, выполняемых для оценки пораженности субъектов РФ и округа в целом опасными геологическими процессами;

- прогнозные оценки ожидаемых значений элементов метеорологических условий на 2021 г., предоставленные Центром ГМСН.

Данные прогнозных оценок активности по генетическим типам ЭГП по территории СФО приведены в таблице 1, сводные данные о прогнозируемой активности экзогенных геологических процессов по территории СФО на основе обобщения и анализа региональных и локальных прогнозов, составленных территориальными центрами ГМСН – в таблице 2.

Прогнозируемое количество осадков на территории СФО в течение 2021 г. в целом ожидается в пределах нормы. И лишь в весенний сезон на территории Томской области и юге Кемеровской области-Кузбасса ожидается осадков выше нормы на 20-40 %.

Температура воздуха в зимний сезон на территории СФО ожидается в пределах нормы, весной – преимущественно выше нормы на 50-75 %, за исключением Иркутской и Омской областей, где ожидается выше нормы на 25-50 %. В летний сезон температура воздуха в западной части СФО прогнозируется в пределах нормы на территории Омской области, выше нормы на 25-50 % на территории Новосибирской области и юго-западной части Томской области, на остальной территории – 50-75% и более от нормы. В осенний сезон температура воздуха в западной сати СФО, южной части Красноярского края также прогнозируется в пределах нормы, на территории Республики Тыва, Иркутской области и средней части Красноярского края прогнозируется выше нормы на 25-50 %.

Следует отметить, что в пределах всего 2021 года на территории средней и северной частей Красноярского края ожидается температура воздуха выше нормы на 50-100 % и более.

Прогнозируемая активность большинства экзогенных геологических процессов на 2021 г. на территории СФО, в целом, ожидается на уровне среднемноголетних значений или ниже. Среди процессов в 2021 г. распространение получат подтопление, комплекс гравитационно-эрозионных процессов, овражная эрозия, оползневые процессы. На территории населенных пунктов Республики Хакасия, Красноярского края, Иркутской области продолжится подтопление, обусловленное природными и техногенными факторами, степень активности средняя. Исключение составляет населенные пункты Новосибирской области, где уровень подтопления ожидается по-прежнему высоким.

Средний уровень активности гравитационно-эрозионных процессов ожидается на территории Республики Алтай, Красноярского края, Томской области, овражной эрозии – на территории Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев, Омской и Томской областей. Ожидаемая прогнозная активность оползневых процессов преимущественно средняя (республики Алтай и Хакасия, Красноярский край, Кемеровская область-Кузбасс и Томская область), местами низкая (Алтайский край, Иркутская и Омская области).

# 2 ОЦЕНКА ОПРАВДЫВАЕМОСТИ прогнозов за предшествующий период

Оценка оправдываемости прогнозов заключалась в сопоставлении прогнозируемой активности типов ЭГП, развивавшихся на территории субъектов СФО в 2020 году, и фактически полученных параметров активности ЭГП.

Данные о фактической активности ЭГП на территории СФО были получены при проведении мониторинга ЭГП, развивающихся на территориях субъектов Федерации в 2020 г.

Результаты сопоставления показали достаточно высокую, в целом, достоверность прогнозов активности гравитационно-эрозионных, оползневых процессов, процессов овражной эрозии. Удовлетворительная оценка достоверности прогнозов процесса подтопления отмечена в Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской области, Кемеровской области-Кузбасс, гравитационно-эрозионных процессов – на территории Республики Тыва, Алтайского края и Кемеровской области-Кузбасс, процессов овражной эрозии – на территории Красноярского края, Омской области, оползневых процессов – на территории Алтайского края, Иркутской области. Удовлетворительная оценка достоверности прогнозов связана с тем, что использованные прогнозные метеоданные на 2020 г. в значительной степени отличались от фактических. Выпадение большого количества осадков в летний период спровоцировало активизацию проявлений опасных ЭГП на территории Республики Тыва, юге Красноярского края.

Результаты сопоставления прогнозной и фактической активности ЭГП на территории СФО на 2020 г. приведены в таблице 3.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, уровень прогнозируемой активности экзогенных геологических процессов в 2021 году на территории СФО ожидается близким к среднему и низкому.

На территории округа на предстоящий период аномальных проявлений экзогенных геологических процессов с катастрофическими последствиями не ожидается. Наряду с этим, в случае неблагоприятной метеорологической, сейсмической и техногенной обстановки на территории Республики Алтай возможно развитие и активизация ЭГП с разрушительными последствиями.