СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Краткая информация о случаях активизаций экзогенных геологических процессов, зафиксированных во II квартале 2022 г. на территории Сибирского федерального округа	4

1.1.	Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа за II квартал 2022 г.	4

1.2. Статистические данные по количеству случаев активизации опасных ЭГП по территории Сибирского федерального округа за II квартал 2022 г.	7

1.3.	Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на территории Сибирского федерального округа в II квартале 2022 г., образование или активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС или значительным ущербом.	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа во II квартале 2022 г.	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Фотоматериалы	54

ВВЕДЕНИЕ

Обобщение и анализ информации об активизациях опасных экзогенных геологических процессов (далее – ЭГП) и последствиях их воздействий на населенные пункты и хозяйственные объекты по территории Сибирского федерального округа во II квартале 2022 г. выполнены филиалом ФГБУ «Гидроспецгеология» «Сибирский региональный центр ГМСН» на основании оперативных материалов и информационных сводок, представленных территориальными центрами ГМСН (или организациями, исполняющими функции территориальных центров ГМСН). В свою очередь, территориальные центры ГМСН получают информацию об активизациях опасных ЭГП из следующих источников:

- наблюдения на пунктах государственной опорной наблюдательной сети (далее – ГОНС) государственного мониторинга опасных ЭГП;

- результаты проведения плановых и оперативных инженерно-геологических обследований территорий, подверженных негативному воздействию опасных ЭГП;

- проверенная информация из открытых источников.

Таким образом, во II квартале 2022 г. были проведены наблюдения на 45 пунктах ГОНС (в сводке не приводится сведения по 7 автоматизированным ПН) в пределах Республики Алтай, Республики Тыва, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской области-Кузбасс, Новосибирской, Омской и Томской областей. На территории Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Новосибирской областей, Кемеровской области-Кузбасса были проведены плановые инженерно-геологические обследования масштаба 1:2000, 1:10 000, 1:50000 участков проявления ЭГП общей протяженностью 23 км.

Данные, содержащиеся в сводках и отражающие результаты ведения ГМСН по подсистеме «опасные ЭГП» на территории Сибирского федерального округа, предназначены для информационного обеспечения различных ведомств и организаций, принятия управленческих решений, разработки предложений и рекомендаций, направленных на профилактику, предотвращение и ликвидацию последствий активизации опасных ЭГП

В текстовой части информационной сводки о проявлениях ЭГП на территории Сибирского федерального округа за II квартал 2022 г. представлено краткое описание случаев активизаций опасных ЭГП, факторов их развития и описание негативных воздействий на населенные пункты, хозяйственные объекты и объекты инфраструктуры, а также земли различного назначения. В приложении 1 к информационной сводке представлено подробное описание случаев активизаций опасных ЭГП, административная и координатная привязки случаев активизаций.

# Краткая информация о случаях активизаций экзогенных геологических процессов, зафиксированных во II квартале 2022 г. на территории Сибирского федерального округа

## Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа за II квартал 2022 г.

Наблюдаемые во II квартале 2022 г. на территории СФО проявления ЭГП различных генетических групп в целом характеризовались средним уровнем активности. Исключение составили процессы подтопления, распространенные на территории Новосибирской области.

Метеорологические условия в целом не способствовали развитию опасных ЭГП с высокой активностью. Практически на всей территории СФО в апреле-мае отмечалась повышенная температура при дефиците осадков, в июне – температура в пределах нормы с превышением количества осадков практически в 2 раза. Так, в Республике Алтай в весенний период 2022 г. практически на всей территории республики наблюдался дефицит осадков (22,0-84,4 %), за исключением Кош-Агачского района (108,2 %). Аномальный дефицит осадков в весенний период зафиксировано на территории Усть-Коксинского (22-43,8 %), Улаганского (48,1 %), Усть-Канского (52,8 %) районов. В первой декаде июня на большей части республики количество осадков было выше нормы на 119-206 %, за исключением территории Улаганского и Кош-Агачского районов, где количество осадков составило 69 % и 10 % соответственно.

В весенний период температура воздуха повсеместно превышала норму, отклонения составили +2,5-3,5°С. В первой половине июня температура воздуха была близка к норме с незначительным отклонением в сторону похолодания.

Промерзание почв и грунтов в зимний период 2022 г. на территории республики проходило, в основном, близко к среднемноголетним датам. Глубина промерзания почвогрунтов была меньше, чем в 2021 г. По состоянию на 01.06.2022 г. почва оттаяла полностью на территории Майминского, Турочакского, Шебалинского и Усть-Канского районов.

Сейсмическая активность территории Республики Алтай в 2022 г., по сравнению с 2021 г., несколько снизилась. В 2022 г., по состоянию на 21.06.2022 г., произошло 14 событий магнитудой 1,5-4,0, в 2021 г. – 19 событий. Подавляющая часть событий приурочена к Чуйской сейсмоактивной зоне (Кош-Агачский и Улаганский районы), единичные события произошли в Онгудайском, Усть-Канском и Чемальском районах. В 2022 г. произошло 1 событие магнитудой 4,0 (в 2021 г. за этот период – 1 событие магнитудой 4,5).

Оползневые процессы в низкогорной зоне Республики Алтай (г. Горно-Алтайск, Майминский район) в 2022 г. характеризуются низкой активностью, несколько ниже среднемноголетнего уровня, ниже уровня 2021 г. Триггерными факторами активности являются зимнее и весеннее количество осадков, температурный режим местности в зимний и весенний периоды, величина промерзания грунтов.

На территории Республики Тыва, по данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в апреле 2022 г. по метеостанциям в гг. Кызыл, Туран, сс. Сосновка, Сарыг-Сеп осадки не превышали 3,0-10,5 мм, что ниже нормы в 2,9 раз, в мае – 2,4-20,7 мм, что ниже нормы в 3,5. Весна была преимущественно теплой со среднемесячной температурой воздуха в апреле-мае  2,4-20,7°С, превышающей среднемноголетнюю норму на 2,80-4,60°С.

По информации Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, всего с 01.04.2022 г. по 23.06.2022 г. на территории Республики Тыва зарегистрировано более 45 сейсмических событий с магнитудой 2,3-5,6 с эпицентрами в горных районах. В 2022 г., по состоянию на 16.06.2022 г., на территории Республики Тыва произошло 2 события магнитудой 5,1 и 5,3.

В целом, во II квартале 2022 г. зафиксирована сезонная активизация обвальных, гравитационных процессов и процессов овражной эрозии на территории Кызылского и Чеди-Хольского районов Республики Тыва

На территории Республики Хакасия низкая активность процессов подтопления, связана с метеорологическими особенностями зимне-весеннего периода 2021-2022 гг. – незначительные объемы осадков зимнего и особенности весеннего периодов 2022 г., ранний сход снежного покрова и дефицит осадков в марте и мае. По данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС», количество осадков в районе Саяно-Шушенской ГЭС (пгт. Черемушки) в марте составило 11-42%, апреле 126-233%, мае 6-48% от нормы. Снежный покров в марте 2022 г. уже отсутствовал. Активизация процессов подтопления в п. Ай-Дай (г. Саяногорск), пгт. Майна (г. Саяногорск), с. Новотроицкое Бейского района, характерная для этого периода, не отмечена.

На территории Алтайского края среднемесячные температуры в апреле, июне были около нормы, в мае отклонение от нормы составило + 4,30С. Количество осадков в апреле-мае составило ниже нормы на 23 и 88 % соответственно. В июне осадков выпало 205 % от нормы. Глубина промерзания почво-грунтов в 2022 г., как и в 2021 г., была ниже, местами значительно ниже нормы.

Оползневые процессы в оползневой зоне г. Барнаула характеризовались низкой активностью. Объем сошедших 7 оползней составил 640 м3 при среднемноголетних значениях (2007-2022 гг.) 10735 м3. Процессы овражной эрозии, развивающиеся на территории Косихинского, Тальменского, Усть-Пристанского и Шелаболихинского районов Алтайского края, характеризовались средней и высокой активностью.

На территории Красноярского края отмечена активизация процессов подтопления в г. Боготол (Боготольский район), г. Минусинск (Минусинский район), с. Новобирилюссы (Бирилюсский район) и на территории национального парка «Шушенский бор» (Шушенский район). В г. Минусинске активность процессов подтопления во II квартале 2022 г. продолжает снижаться, но остается на достаточно высоком уровне. На территории национального парка «Шушенский бор», по данным сотрудников парка, площадь подтопления сократилась на 50-60 % и составляет около 0,8 км2. Открытые зеркала воды остались только в пониженных участках рельефа, но УГВ для осушенных участков составляют 0,5-0,6 м.

Основными факторами снижения активности процесса подтопления для этих территорий, в первую очередь, являются метеорологические особенности зимне-весеннего периода 2021-2022 гг.: небольшие запасы снега, достаточно сухие осень 2021 г. и весна 2022 г. В южных районах (Минусинский, Шушенский) дефицит осадков наблюдался и в июне 2022 г. По данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС», в апреле количество осадков для центральных и южных районов края изменялось в пределах 32-120 %, в мае повсеместно ощущался дефицит осадков – 22-65 % на юге и 26-82 % в центральных районах, значения температуры  превышали норму на 1-50С в апреле и 3-90С – в мае.

На территории Иркутской области основным фактором, влияющим на развитие опасных ЭГП, были осадки. Количество выпавших во II квартале 2022 г. осадков в южной части Иркутской области в апреле-июне в основном не превышало 8-26 мм (22-75% от нормы). Это обусловило низкую активность наблюдаемых процессов. Отмечена активизация процессов подтопления в предместье Радищева в г. Иркутске, снижение активности процессов подтопления – в гг. Тулун, Черемхово, отсутствие развития – в г. Зима. Овражная эрозия на пунктах наблюдения в Нукутской, Осинской районах проявляла низкую активность.

На территории Кемеровской области-Кузбасса среднемесячные температуры в апреле и мае 2022 г. были выше нормы на 1,7-3,7оС, июне – ниже нормы на 0,4оС. Количество осадков, выпавших в апреле и мае 2022 г., составило 37 и 69 % от нормы, в июне – 209 % от нормы. Отмечено снижение активности процессов подтопления в пгт. Яя (Яйский район), г. Белово, с. Борисово (Крапивинский район). Активность гравитационных процессов в с. Боровково (Новокузнецкий район), с. Новопестерево (Гурьевский район), пгт. Крапивинский (Крапивинский район) характеризуется низким и средним уровнем.

На территории Новосибирской области, в связи с резким потеплением в конце марта, на 9 пунктах наблюдения с 26 по 31 марта зафиксирована активизация процессов подтопления. В г. Татарске и пгт. Чистоозёрное подъём уровней грунтовых вод отмечен с 11 марта из-за кратковременного потепления в начале месяца.

Зимние осадки (90-124 % нормы) и запасы воды в снежном покрове (90-116 % нормы), а также недостаточное промерзание почвы в зимний период (глубина промерзания на 15-54 см, на востоке области – на 57-106 см ниже нормы) обусловили, в основном, высокое положение уровней грунтовых вод в 2022 г. По сравнению с 2021 г., их максимумы зафиксированы ниже от 0,04-0,09 м в г. Татарске, с. Багане, г. Бердске, пгт. Мошково, г. Чулыме до 0,17-0,2 м – в г. Барабинске, с. Лебедевке, пгт. Коченёво, г. Новосибирске и выше на 0,32 м – в Чистоозёрном. С учётом преобладающей глубины залегания уровней во II квартале 2022 г. (до 1 м) в гг. Барабинске, Татарске, Бердске, Чулыме, пгт. Мошково, Коченёво, Чистоозёрное и с. Баган уровень активности подтопления оставался высоким, а в г. Новосибирске и с. Лебедевка – средний. В районе с. Кирза Ордынского района зафиксирована активизация гравитационных процессов и процессов овражной эрозии.

На территории Омской области температура воздуха в апреле-мае отмечалась выше нормы, количество осадков в апреле-мае выпало ниже нормы на 61-65%. В июне температура воздуха и количество осадков отмечены в пределах нормы. В отчетный период продолжается развиваться подтопление в г. Называевске Называевского района, пгт. Павлоградка Павлоградского района, зафиксированы процессы подтопления в р.п. Марьяновка Марьяновского района и р.п. Москаленки Москаленского района. Отмечена активизация процессов овражной эрозии на территории Горьковского района.

На территории Томской области в апреле-мае температура воздуха была выше нормы на 2,1-3,9ºС, в июне – ниже нормы на 0,1ºС. Количество осадков мае-апреле выпало ниже нормы (27-38 %), июне – 182 % от нормы. На территории Томской области зафиксирована активизация гравитационных процессов в Зырянском, Первомайском, Каргасокском, Томском и Чаинском районах.

На ПН Городок, Первомайское Первомайского района, Красноярка Зырянского района наблюдалось увеличение уровня активности по максимальным и средним значениям по сравнению с уровнем 2021 г. На остальных ПН отмечалось снижение активности.

Отмечена активизация процессов овражной эрозии в п. Б. Грива (Каргасокский район) и с. Комсомольск (Первомайский район). На территории г. Томска отмечена временная стабилизация оползневых процессов. На ПН Лагерный сад и мкр. Солнечный, подвижек по оползневым телам не выявлено.

1.2. Статистические данные по количеству случаев активизации опасных ЭГП по территории Сибирского федерального округа за II квартал 2022 г.

Всего на территории округа во II квартале 2022 г. было выявлено 133 случая активизаций опасных ЭГП, в том числе: 69 – овражной эрозии, 25 – подтопления, 19 –гравитационных процессов, 18 – оползневого процесса, 2 – обвального и осыпного процессов.

Всего зафиксировано 67 случаев воздействия опасных ЭГП на населенные пункты, линейные объекты и земли различного назначения. С активизацией овражной эрозии связано 28 случаев воздействия, активизацией процесса подтопления – 25, активизацией гравитационного процесса – 8, активизацией оползневого процесса – 4, активизации обвального и осыпного процессов – 2. В зоне негативного воздействия опасных ЭГП оказались населенные пункты, линейные сооружения (автодороги), земли сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и особо охраняемых территорий. Основные факторы активизации опасных ЭГП – метеорологический, гидрогеологический, гидрологический, техногенный.

Неблагоприятная ситуация, в связи с развитием процессов подтопления, отмечалась в г. Минусинске (Минусинский район), на территории национального парка «Шушенский бор» (Шушенский район) Красноярского края, гг. Барабинске, Татарске, Бердске, Чулыме, пгт. Мошково, Коченёво, Чистоозёрное, с. Баган, г. Новосибирске, г. Купино, с. Лебедевка Новосибирской области. В результате активизации процессов подтопления деформируются и разрушаются жилые дома, подвалы, фундаменты. На территории национального парка «Шушенский бор» подтоплено 0,8 км2.

Республика Алтай. На территории Республики во II квартале 2022 г. зафиксировано 12 случаев активизации ЭГП, в том числе 11 случаев – оползневого процесса, 1 – обвального процесса. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 2-х административных районах (Майминский, Онгудайский). В результате активизации оползневых процессов разрушено 0,000994 км2 земель сельскохозяйственных угодий, пострадало 0,025 км автодорог в Майминском районе, 1 усадьба в г. Горно-Алтайске. От воздействия обвальных процессов пострадало 0,02 км автодорог в Онгудайском районе. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, гидрогеологический, гидрологический.

Республика Тыва. На территории Республики Тыва во II квартале 2022 г. зафиксировано 4 случая активизации опасных ЭГП, в том числе 2 случая – овражной эрозии, 1 случай – гравитационного процесса, 1 случай – обвально-осыпного процесса. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 2-х административных районах (Кызылский, Чеди-Хольский). В результате активизации обвально-осыпного процесса и овражной эрозии пострадало 0,167 км автодорог в Кызылском районе. Основной фактор активизации – метеорологический.

Алтайский край. На территории Алтайского края во II квартале 2022 г. было выявлено 33 случая активизаций опасных ЭГП, в том числе – 26 случаев процессов овражной эрозии, 7 случаев оползневого процесса. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 4-х административных районах (Тальменский, Косихинский, Шелаболихинский, Усть-Пристанский) и в г. Барнауле. В результате активизации процессов овражной эрозии разрушено 0,000292 км2 земель сельскохозяйственного назначения в Тальменском, Косихинском, Шелаболихинском районах. Основным фактором активизации опасных ЭГП стал метеорологический, в меньшей степени – гидрогеологический, гидрологический, техногенный.

Красноярский край. На территории Красноярского края зафиксировано 5 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе – 4 случая процесса подтопления, 1 случай – овражной эрозии. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 4-х административных районах (Боготольский, Бирилюсский, Минусинский, Шушенский). Негативное влияние процессов подтопления отмечено в 3-х населенных пунктах Боготольского, Бирилюсского и Минусинского районов. Подтопленной на площади 0,8 км2 остается территория национального парка «Шушенский бор». Основными факторами активизации опасных ЭГП остаются гидрогеологический и метеорологический.

Иркутская область. На территории Иркутской области во II квартале 2022 г. было зафиксировано 26 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе – 22 случая активизации овражной эрозии, 3 – процессов подтопления, 1 – гравитационного процесса. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 4-х административных районах (Осинский, Нукутский, Тулунский, Черемховский) и г. Иркутске. Негативное воздействие процесса подтопления отмечено в 3-х населенных пунктах (г. Тулун Тулунского района, г. Черемхово Черемховского района, г. Иркутск). В результате активизации процессов овражной эрозии произошло разрушение земель сельскохозяйственного назначения площадью 0,000266 км2 в Нукутском районе. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический и гидрогеологический.

Кемеровская область-Кузбасс. На территории Кемеровской области-Кузбасса зафиксировано 7 случаев активизации ЭГП, в том числе – 3 случая активизации гравитационного процесса, 3 – процессов подтопления, 1 – процесса овражной эрозии. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 5-ти административных районах (Гурьевский, Крапивинский, Новокузнецкий, Яйский, Яшкинский) и 1-ом городском округе (г. Белово). Негативное воздействие процессов подтопления отмечено на территории 3-х населенных пунктов Крапивинского, Яйского районов и городского округа г. Белово. На территории 2-х населенных пунктов Новокузнецкого и Крапивинского районов, под воздействием гравитационного процесса, произошло частичное разрушенние территории приусадебных участков. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, гидрогеологический, гидрологический.

Новосибирская область. На территории Новосибирской области во II квартале 2022 г. зафиксировано 17 случаев активизации ЭГП –11 случаев процессов подтопления, 3 - гравитационного процесса и 3 – овражной эрозии. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 2-х городских округах (гг. Новосибирск, Бердск) и 10-ти административных районах (Баганский, Барабинский, Искитимский, Коченевский, Купинский, Мошковский, Ордынский, Татарский, Чистоозерненский, Чулымский). Воздействие процесса подтопления было отмечено в 11 населенных пунктах и сопровождались негативными воздействиями на жилые дома, объекты инфраструктуры. Под воздействием гравитационных процессов разрушены земли лесного фонда в Ордынском районе суммарной площадью 0,001255 км2 и сельскохозяйственного назначения – площадью 0,00041 км2. В результате активизации овражной эрозии выведено из оборота 0,000038 км2 земель сельскохозяйственного назначения в Ордынском районе. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, гидрогеологический, техногенный.

Омская область. На территории Омской области во II квартале 2022 г. зафиксировано 15 случаев активизации ЭГП – 11 случаев активизации процессов овражной эрозии, 4 – процесса подтопления. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 5-ти административных районах (Горьковский, Марьяновский, Москаленский, (Называевский, Павлоградский). Негативное влияние процессов подтопления отмечено в 4-х населенных пунктах и сопровождались негативным воздействием на жилые дома. На территории Горьковского района отмечена активизация процессов овражной эрозии. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, гидрогеологический, техногенный.

Томская область. На территории Томской области во II квартале 2022 г. зафиксировано 14 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе – 11 случаев активизации гравитационного процесса и 3 – активизации процесса овражной эрозии. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 5-ти административных районах (Зырянский, Каргасокский, Первомайский, Томский, Чаинский). В результате активизации гравитационных процессов отмечено негативное влияние в 2-х населенных пунктах Зырянского и Каргасокского районов и воздействие на линейное сооружение – ЛЭП длиной 80 м в Зырянском районе. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический и гидрологический.

## Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на территории Сибирского федерального округа в II квартале 2022 г., образование или активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС или значительным ущербом.

Крупных проявлений опасных ЭГП на территории СФО во II квартале 2022 г. не зафиксировано. Чрезвычайных ситуаций, вызванных проявлениями ЭГП, на территории СФО не отмечено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом по СФО в отчетный период было зафиксировано 133 случая активизаций опасных ЭГП, в том числе: 69 – овражной эрозии, 25 – подтопления, 19 – комплекса гравитационных процессов, 18 – оползневого процесса, 2 – обвального и осыпного процессов. 67 случаев активизации ЭГП сопровождались негативными воздействиями на жилые дома, объекты инфраструктуры и земли различного назначения.

На территории Республики Хакасия активизация проявлений ЭГП не выявлена.

Чрезвычайных ситуаций, вызванных проявлениями ЭГП, на территории СФО не отмечено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа во II квартале 2022 г.

| № п/п | Федеральный округ Российской Федерации | Субъект Российской Федерации | Административная привязка | Координаты | Период активизации ЭГП | Генетический тип ЭГП | Основные факторы активизации ЭГП | Негативные воздействия ЭГП | Характеристика случая активизации ЭГП | Фотоматериалы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | WGS-84* | ГСК-2011 | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | широта | долгота | широта | долгота |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.2022.0001 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, с. Майма | 52,01142 | 85,91671 | 52,01142 | 85,91670 | 00.05.22 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В с. Майма Майминского района (пункт наблюдений Майминский оползень) с мая 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне 2 порядка № 1-1. Зафиксировано расширение трещин сдвига по границам оползня № 1-1. Литологический состав: глины и суглинки покровного комплекса. Триггерный фактор – осадки в зимний и весенний периоды (100 % и 64 %), пластовые выходы грунтовых вод в пьезоминимумах рельефа. Рекомендации: ограничение хозяйственной деятельности в пределах оползня. |  | – |
| 04.2022.0002 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, с. Майма | 52,01025 | 85,91302 | 52,01025 | 85,91300 | 00.05.22 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В с. Майма Майминского района (пункт наблюдений Майминский оползень) с мая 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне 2 порядка № 1-2. Зафиксировано расширение трещин сдвига по границам оползня № 1-2. В потенциальной опасности - столб ЛЭП в подошве оползня № 1-2, территория АЗС, Чуйский тракт Р-256. Литологический состав: глины и суглинки покровного комплекса. Триггерный фактор – зимние и весенние осадки (100 % и 64 %), пластовые выходы грунтовых вод в пьезоминимумах рельефа. Рекомендации: ограничение хозяйственной деятельности в пределах оползня. |  | – |
| 04.2022.0003 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, в 3,5 км СВ с. Майма | 52,03488 | 85,98008 | 52,03488 | 85,98007 | 00.05.22 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Отмечались | В 3,5 км СВ с. Майма, на склоне Стамового хребта (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 32. Зафиксировано увеличение площади на 130 м2, оползень развивается вверх по склону; снижение площади наибольшего озерка с 281 м2 до 206 м2; мочажинно-озерковое заболачивание в языке. Негативное воздействие заключается в частичном разрушении земель сельскохозяйственного назначения на площади 0,00013 км2. Литологический состав: суглинки и глины, в подошве уступов с щебнем и мелкими глыбами. Триггерный фактор - количество зимних и весенних осадков (100 % и 64 %), пластовые выходы грунтовых вод в подошве надоползневого уступа. Рекомендации: ограничение сельскохозяйственной деятельности на участке развития оползневых процессов. |  | – |
| 04.2022.0004 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Советская, 2 | 51,90818 | 85,99253 | 51,90819 | 85,99251 | 00.05.22 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Кызыл-Озек Майминского района (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 31. Зафиксировано увеличение площади на 32 м2 по фронту, наличие трещин растяжения выше надоползневого уступа, оплывины в языке. В зоне возможного воздействия: ограждения, хозпостройки усадьбы по ул. Советская, 2; уч. а/дороги Горно-Алтайск - Кызыл-Озек (10-12 м от бровки уступа). Литологический состав: мелкий галечниковый материал с супесчаным заполнителем до 50 %. Триггерный фактор: количество зимних осадков (100 %), гидрологический режим р. Майма (излучина реки, подмыв берега). Рекомендации: устройство берегозащитных сооружений для защиты от подмыва на излучине р. Майма. |  | – |
| 04.2022.0005 | Сибирский | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск, ул. Гагарина, 45 | 51,97218 | 85,98072 | 51,97218 | 85,98071 | 00.05.22 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В г. Горно-Алтайск (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 19. Вертикальный надоползневый уступ высотой до 1,5-2,3 м. Усадьба № 45 полностью разрушена ранее. В опасной близости от надоползневого уступа расположены усадьбы по ул. Гагарина, № 43/2 и № 47 (3-4,93 м), столбы ЛЭП (2,05 м), дорога к усадьбам (1-3 м). Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерные факторы: зимние осадки (100 % от нормы) и наличие пластового выхода грунтовых вод в подошве уступа и теле оползня. Рекомендации: устройство подпорных удерживающих стенок, агролесомелиорация на участке развития оползневых процессов. |  | – |
| 04.2022.0006 | Сибирский | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск, ул. Черноплодная, 10 | 51,95025 | 85,90928 | 51,95026 | 85,90927 | 00.05.22 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Отмечались | В г. Горно-Алтайск (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 28. Зафиксированы мелкие смещения склона, фиксируемые трещинами и смещениями блоков в подпорной стенке, в фундаменте и отмостках дома. Негативное воздействие: частичное разрушение подпорной стенки, отмосток и фундамента жилого дома по ул. Черноплодная, 10. Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерные факторы: зимние осадки (100 % от нормы), линзы грунтовых вод. Рекомендации: ремонт и расширение подпорных стенок на участке развития оползневых процессов, переселение жильцов в безопасное жилье. |  | – |
| 04.2022.0007 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, в 1,2 км СЗ с. Подгорное | 52,03900 | 85,86398 | 52,03900 | 85,86397 | 00.05.22 | Не завершилась | Оп | Атм. | Не отмечались | В 1,2 км СЗ с. Подгорное (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2022 г. отмечается активизация оползневого процесса на древнем оползне № 34. Зафиксировано расширение дугообразных трещин растяжения и уступов в присклоновой западине глубиной до 1,2 м. Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерный фактор: зимние осадки (100 % от нормы). Рекомендации: периодическое обследование участка активизации оползневых процессов с целью мониторинга ситуации. | – | – |
| 04.2022.0008 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, уч. а/дороги Горно-Алтайск - Кызыл-Озек, 0,125 км | 51,91160 | 85,99222 | 51,91161 | 85,99221 | 00.05.22 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрол., техн. | Отмечались | На уч. а/дороги Горно-Алтайск - Кызыл-Озек, в 0,125 км от г. Горно-Алтайск (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2022 г. наблюдается активизация оползневого процесса на оползне № 35. Зафиксировано развитие серии трещин растяжения и уступов на дорожном полотне выше надоползневого уступа. Негативное воздействие заключается в частичном разрушении дорожного полотна на отрезке 25 м. Литологический состав склонового комплекса: глины и суглинки с включениями щебня до 20 %. Триггерный фактор – зимние осадки (100 %), гидрологический режим р. Майма, эксплуатация дороги. Рекомендации: укрепление надоползневого уступа подпорной стенкой, сооружение водовыпусков. |  | – |
| 04.2022.00009 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, в 3,7 км В с. Майма | 52,02570 | 85,98021 | 52,02570 | 85,98020 | 00.05.22 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Отмечались | В 3,7 км В с. Майма, на склоне Стамового хребта (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса на оползне № 36. Зафиксировано увеличение площади оползня на 864 м2, высота уступа – 6-9 м, присклоновая западина разбита трещинами глубиной 1,0-1,5 м на блоки. Негативное воздействие: частичное разрушение земель сельскохозяйственного назначения на площади прироста оползня 0,000864 км2. Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерный фактор: количество зимних осадков (100 %), маломощные горизонты грунтовых вод в подошве рыхлого комплекса осадков. Рекомендации: ограничение сельскохозяйственной деятельности на участке развития оползневых процессов. |  | – |
| 04.2022.0010 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, с. Алферово, ул. Центральная, № 1, 1А, 1Б | 51,97175 | 85,99167 | 51,97175 | 85,99166 | 00.05.22 | Не завершилась | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В с. Алферово, на ул. Центральная, № 1, 1А, 1Б (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса в языке древнего оползня № 37. На языке оползня трещины и уступы глубиной 0,3-0,5 м. В подошвах искусственно вскрытых уступов малодебитные родники и пластовые выходы грунтовых вод. В зоне потенциального воздействия 3 жилых дома и хозпостройки. Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерный фактор: количество зимних осадков (100 %), пластовые выходы грунтовых вод в уступах языка. Рекомендации: ограничение строительства на участке активизации оползневых процессов; перенос жилых домов или переселение жителей в безопасное жилье. |  | – |
| 04.2022.0011 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, в 3,7 км В с. Майма | 52,04193 | 85,97944 | 52,04193 | 85,97943 | 00.05.22 | Не завершилась | Оп | Атм. | Не отмечались | В 3,7 км В с. Майма (пункт наблюдений Горно-Алтайский) с мая 2022 г. наблюдается активизация оползневого процесса, образовался структурный оползень № 38. Зафиксировано образование надоползневого уступа высотой до 1,5 м по дугообразным трещинам растяжения. Литологический состав: суглинки и глины покровного комплекса. Триггерный фактор: зимние осадки (100 % от нормы). Рекомендации: периодическое обследование участка развития оползневых процессов с целью мониторинга ситуации. |  | – |
| 04.2022.0012 | Сибирский | Республика Алтай | Онгудайский район, уч. а/дороги Р-256, 686 км | 50,57370 | 86,53483 | 50,57370 | 86,53482 | 09.05.22 | 09.05.22 | Об | Атм. | Отмечались | На уч. а/дороги Р-256, 686 км 9 мая 2022 г. произошел обвал на автодорогу, обвальный конус размером 20*7*1,5 м. Негативное воздействие заключается в перекрытии обвальными глыбами участка а/дороги протяженностью 20 м. Литологический состав: глыбы известняков размером 0,1-1 м и более. Триггерный фактор: температурный режим в мае (превышения на +4°, перепады от +4° до +33°). Рекомендации: мониторинг данного участка Чуйского тракта |  | https://vk.com/altainews?w=wall-19003088_167260 |
| 17.2022.0001 | Сибирский | Республика Тыва | Кызылский район, уч. а/дороги Кызыл – Баян-Кол, 22-25 км, в 13,5 км ЮЗ с. Ээрбек | 51,57258 | 94,05132 | 51,57258 | 94,05133 | 00.05.22 | 00.06.22 | Об-Ос | Атм. | Отмечались | На участке а/дороги Кызыл – Баян-Кол, 22-25 км в Кызылском районе, в 13,5 км ЮЗ с. Ээрбек (пункт наблюдений Ээрбекский) в мае – июне 2022 г. после продолжительных дождей наблюдалась активизация обвально-осыпного процесса по правобережью р. Енисей. Осыпь подвижная, не закреплена растительностью. Участок а/дороги находится у подножия склона, который подрезан. Верхняя часть склона скалистая, обрывистая, нижняя – осыпная. Общая ширина осыпи 2494 м, длина в среднем 54 м. Наиболее активно процесс проявляется на 3-х участках суммарной шириной 1393 м. Литологический состав: выветрелые трещиноватые песчаники (J1-3). Зафиксированы скатывания обломочного материала на обочину дороги на участке длиной 166 м, размеры обломков от 0,1-0,2 до 0,3-1,2 м. Обслуживающей организацией регулярно проводится очистка полотна и обочин дороги от каменного материала. |  | – |
| 17.2022.0002 | Сибирский | Республика Тыва | Чеди-Хольский район, с. Элегест | 51,36526 | 93,96857 | 51,36526 | 93,96858 | 00.05.22 | Не завершилась | ГР | Атм. | Не отмечались | В с. Элегест Чеди-Хольского района (пункт наблюдений Элегестинский) отмечена активизация гравитационного процесса вдоль уступа 2 надпойменной террасы р. Элегест. Высота уступа 3,5-5 м, длина уступа 0,104 км, продвижение кромки уступа составило 0,5 м. Отмечаются блоки отпора размером 0,7*0,5*0,8 м. Литологический состав: пески, супеси с прослоями галечно-гравийного материала. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17.2022.0003 | Сибирский | Республика Тыва | Чеди-Хольский район, уч. а/дороги Элегест – Усть-Элегест, 4 км | 51,38408 | 94,00242 | 51,38408 | 94,00243 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 4 км СВ с. Элегест Чеди-Хольского района (пункт наблюдений Элегестинский) вдоль участка а/дороги Элегест – Усть-Элегест, 4 км отмечена активизация овражной эрозии (овраг № 1). Длина оврага 432 м, ширина 27 м, глубина 4,5 м. Зафиксированы свежие обрушения грунта, блоки и трещины отпора, козырьки шириной до 0,7 м, останцы размером до 0,8*0,33*0,37 м, прирост вершины отвершка оврага составил 0,2 м. Литологический состав: пески, супеси с прослоями галечно-гравийного материала. Фактор активизации – продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17.2022.0004 | Сибирский | Республика Тыва | Кызылский район, уч. а/дороги Кызыл – Баян-Кол, 18 км, в 1,57 км СВ с. Ээрбек | 51,66348 | 94,22608 | 51,66348 | 94,22607 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | На уч. а/дороги Кызыл – Баян-Кол, 18 км, в 1,57 км СВ с. Ээрбек Кызылского района зафиксирована активизация процесса овражной эрозии. Длина оврага составляет 19,5 м, ширина до 10 м, глубина до 3 м. Литологический состав: пески, супеси с прослоями галечно-гравийного материала. Фактор активизации: метеорологический. Разрушена обочина а/дороги протяженностью около 1,2 м, началось разрушение асфальтового покрытия. Обслуживающей организацией выставлены предупреждающие знаки, устроен объезд. |  | – |
| 22.2022.0001 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Центральный район, СНТ «Энергетик». Первый оползневой район | 53,26592 | 83,75189 | 53,26592 | 83,75188 | 00.04.22 | 00.05.22 | Оп | Атм., гидрол. | Не отмечались | В г. Барнаул, Центральный район, в СНТ «Энергетик» (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Оби. Длина оползня 3 м, ширина 80 м, площадь 240 м2, объём 30 м3. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,13 м. Предыдущий сход был в 2021 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (750) склону р. Оби. Факторы активизации: интенсивное таяние снега и подмыв основания склона водами реки. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. Расположенные вдоль береговой линии два крайних ряда садовых участков подлежат ликвидации с созданием на их месте полосы отчуждения с запретом любого вида деятельности на ней. |  | – |
| 22.2022.0002 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Октябрьский район, ул. Фабричная, 2-О. Второй оползневой район | 53,35911 | 83,79997 | 53,35911 | 83,79996 | 00.04.22 | 00.05.22 | Оп | Атм., гидрогеол, техн. | Не отмечались | В г. Барнаул, Октябрьский район, ул. Фабричная, 2-О (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Оби. Длина оползня 10 м, ширина 43 м, площадь 430 м2, объём 200 м3, грунтовые массы сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,47 м. Предыдущий сход был в 2021 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (700) склону. Факторы активизации: интенсивное таяние снега, суффозионная деятельность подземных вод и пригрузка склона техногенными грунтами. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. В настоящее время противооползневые мероприятия нецелесообразны. |  | – |
| 22.2022.0003 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Ленинский район, пр. Калинина, 122. Третий оползневой район | 53,39646 | 83,74657 | 53,39646 | 83,74656 | 00.04.22 | 00.05.22 | Оп | Атм., техн. | Не отмечались | В г. Барнаул, Ленинский район, пр. Калинина, 122 (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Оби. Длина оползня 12 м, ширина 22 м, площадь 264 м2, объём 200 м3, грунтовые массы сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,76 м. До 2022 г. здесь сходы оползней не фиксировались, оползень приурочен к оголённому, крутому (750) склону. Факторы активизации: интенсивное снеготаяние и пригрузка склона техногенными грунтами. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. В настоящее время противооползневые мероприятия нецелесообразны. |  | – |
| 22.2022.0004 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал 953а, 481а. Четвёртый оползневой район | 53,39728 | 83,72861 | 53,39728 | 83,72860 | 00.04.22 | 00.05.22 | Оп | Гидрогеол. | Не отмечались | В г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал 953а, 481а (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Оби. Длина оползня 7 м, ширина 20 м, площадь 140 м2, объём 30 м3, грунтовые массы сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,21 м. Предыдущий сход был в 2021 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (850) склону. Фактор активизации: суффозионная деятельность подземных вод. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. Противооползневые мероприятия не требуются. |  | – |
| 22.2022.0005 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал, 953а, 380. Четвёртый оползневой район | 53,39740 | 83,71967 | 53,39740 | 83,71966 | 00.04.22 | 00.05.22 | Оп | Атм., гидрогеол. | Не отмечались | В г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал 953а, 380 (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Оби. Длина оползня 35 м, ширина 24 м, площадь 840 м2, объём 100 м3, грунтовые массы сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,12 м. Предыдущий сход был в 2021 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (850) склону. Факторы активизации: интенсивное таяние снега и суффозионная деятельность подземных вод. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. В настоящее время противооползневые мероприятия не требуются. |  | – |
| 22.2022.0006 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал, 953а, 19. Четвёртый оползневой район | 53,39740 | 83,71697 | 53,39740 | 83,71696 | 00.04.22 | 00.05.22 | Оп | Атм. | Не отмечались | В г. Барнаул, Ленинский район, ул. Квартал 953а, 19 (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Оби. Длина оползня 11 м, ширина 29 м, площадь 319 м2, объём 50 м3, грунтовые массы сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,17 м. Предыдущий сход был в 2020 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (850) склону. Фактор активизации: интенсивное таяние снега. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. Противооползневые мероприятия не требуются. |  | – |
| 22.2022.0007 | Сибирский | Алтайский край | г. Барнаул, Ленинский район, 9-й Заводской проезд, 40, «Оползневой цирк ЗТУ». Четвёртый оползневой район | 53,39821 | 83,69839 | 53,39821 | 83,69838 | 00.04.22 | 00.05.22 | Оп | Атм. | Не отмечались | В г. Барнаул, Ленинский район, 9-й Заводской проезд, 40 (пункт наблюдений Барнаульский) с апреля 2022 г. отмечена активизация оползневого процесса. Оползень в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Оби. Длина оползня 5 м, ширина 30 м, площадь 150 м2, объём 30 м3, грунты сползли к подошве склона. Затронуты супеси, суглинки полигенетических отложений краснодубровской свиты, pq QI-II kd на глубину 0,2 м. Предыдущий сход был в 2021 г., оползень приурочен к оголённому, крутому (750) склону. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют. Противооползневые мероприятия не требуются. |  | – |
| 22.2022.0008 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, СВ окраина пгт. Тальменка | 53,83167 | 83,58556 | 53,83167 | 83,58555 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях пгт. Тальменка Тальменского района (пункт наблюдений Тальменский) с апреля 2022 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит склон высокой надпойменной террасы долины р. Чумыш. Длина оврага 69 м, ширина 27 м, глубина 3,5 м, площадь 1139 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага, прирост оврага составил 1,7 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000014 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22.2022.0009 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, СВ окраина пгт. Тальменка | 53,83173 | 83,59331 | 53,83173 | 83,59330 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях пгт. Тальменка Тальменского района (пункт наблюдений Тальменский) с апреля 2022 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит склон высокой надпойменной террасы долины р. Чумыш. Длина оврага 130,2 м, ширина 32,7 м, глубина 12 м, площадь 3842 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага, прирост оврага составил 1,2 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000013 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22.2022.0010 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, СВ окраина пгт. Тальменка | 53,83528 | 83,61500 | 53,83528 | 83,61499 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях пгт. Тальменка Тальменского района (пункт наблюдений Тальменский) с апреля 2022 г. в овраге № 6 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит склон высокой надпойменной террасы долины р. Чумыш. Длина оврага 85,5 м, ширина 14,7 м, глубина 5 м, площадь 1011 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага, прирост оврага составил 2,3 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000011 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22.2022.0011 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 0,8 км ЮЗ с. Анисимово | 53,99976 | 83,60816 | 53,99976 | 83,60815 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,8 км ЮЗ с. Анисимово Тальменского района (пункт наблюдений Анисимовский) с апреля 2022 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Боровлянка. Длина оврага 563,7 м, ширина 6,8 м, глубина 8 м, площадь 3811 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага, прирост оврага составил 3,4 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000018 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22.2022.0012 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 0,92 км ЮЗ с. Анисимово | 53,99810 | 83,60698 | 53,99810 | 83,60697 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,92 км ЮЗ с. Анисимово Тальменского района (пункт наблюдений Анисимовский) с апреля 2022 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Боровлянка. Длина оврага 588,6 м, ширина 7 м, глубина 9 м, площадь 4105 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага, прирост оврага составил 3,6 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000021 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22.2022.0013 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 1,2 км ЮЗ с. Анисимово | 53,99936 | 83,60115 | 53,99936 | 83,60114 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,2 км ЮЗ с. Анисимово Тальменского района (пункт наблюдений Анисимовский) с апреля 2022 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Боровлянка. Длина оврага 303,2 м, ширина 5 м, глубина 7 м, площадь 1509 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага, прирост оврага составил 3,2 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000017 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22.2022.0014 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 1,4 км С с. Митюшево | 53,93518 | 83,78977 | 53,93518 | 83,78976 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,4 км С с. Митюшево Тальменского района (пункт наблюдений Митюшевский) с апреля 2022 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 114,5 м, ширина 19 м, глубина 8 м, площадь 2125 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 2,1 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000011 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22.2022.0015 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 1,8 км СВ с. Митюшево | 53,93917 | 83,81019 | 53,93917 | 83,81018 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,8 км СВ с. Митюшево Тальменского района (пункт наблюдений Митюшевский) с апреля 2022 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 101,4 м, ширина 6 м, глубина 6,5 м, площадь 607 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Прирост оврага составил 1,4 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000009 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22.2022.0016 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 1,8 км СВ с. Митюшево | 53,93900 | 83,81037 | 53,93900 | 83,81036 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,8 км СВ с. Митюшево Тальменского района (пункт наблюдений Митюшевский) с апреля 2022 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 51,2 м, ширина 5 м, глубина 7 м, площадь 257 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Прирост оврага составил 1,2 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000008 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22.2022.0017 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 1,3 км С с. Новотроицк | 53,91665 | 83,74043 | 53,91665 | 83,74042 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм., | Не отмечались | В 1,3 км С с. Новотроицк Тальменского района (пункт наблюдений Новотроицкий-2) с апреля 2022 г. в овраге № 1 отмечена активизация эрозии овражной. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 730 м, ширина 11 м, глубина 7 м, площадь 8030 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22.2022.0018 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 0,97 км СЗ с. Новотроицк | 53,90505 | 83,71162 | 53,90505 | 83,71161 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм., | Не отмечались | В 0,97 км СЗ с. Новотроицк Тальменского района (пункт наблюдений Новотроицкий-2) с апреля 2022 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 480 м, ширина 11 м, глубина 7 м, площадь 3971 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22.2022.0019 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, в 0,92 км СЗ с. Новотроицк | 53,90454 | 83,71313 | 53,90454 | 83,71312 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм., | Не отмечались | В 0,92 км СЗ с. Новотроицк Тальменского района (пункт наблюдений Новотроицкий-2) с апреля 2022 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит высокая надпойменная терраса долины р. Чумыш. Длина оврага 147 м, ширина 7 м, глубина 7 м, площадь 1029 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22.2022.0020 | Сибирский | Алтайский край | Тальменский район, 0,92 км СЗ с. Новотроицк | 53,90069 | 83,71855 | 53,90069 | 83,71854 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм., | Не отмечались | В окрестностях с. Новотроицк Тальменского района (пункт наблюдений Новотроицкий-2) с апреля 2022 г. в овраге № 4 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит склон высокой надпойменной террасы долины р. Чумыш. Длина оврага 380 м, ширина 17 м, глубина 7 м, площадь 6460 м2. Отмечен размыв боковых склонов оврага ближе к его вершинной части. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой и пятой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 5 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, противоовражные мероприятия не требуются. |  | – |
| 22.2022.0021 | Сибирский | Алтайский край | Косихинский район, северная окраина с. Романово | 53,25990 | 84,36533 | 53,25990 | 84,36532 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях с. Романово Косихинского района (пункт наблюдений Романовский) с апреля 2022 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Бобровка. Длина оврага 316,2 м, ширина 34 м, глубина 4,5 м, площадь 811 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Прирост оврага составил 3,7 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000024 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22.2022.0022 | Сибирский | Алтайский край | Косихинский район, северная окраина с. Романово | 53,25787 | 84,36908 | 53,25787 | 84,36907 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях с. Романово Косихинского района (пункт наблюдений Романовский) с апреля 2022 г. в овраге № 2 отмечена активизация эрозии овражной. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Бобровка. Длина оврага 300,3 м, ширина 30 м, глубина 20 м, площадь 9017 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Прирост оврага составил 0,3 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000008 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, противоовражные мероприятия не требуются. |  | – |
| 22.2022.0023 | Сибирский | Алтайский край | Косихинский район, в 1,3 км СЗ с. Романово | 53,26155 | 84,34271 | 53,26155 | 84,34270 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,3 км СЗ с. Романово Косихинского района (пункт наблюдений Романовский) с апреля 2022 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса долины р. Бобровка. Длина оврага 297,2 м, ширина 13 м, глубина 7 м, площадь 3824 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Прирост оврага составил 4,2 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000027 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22.2022.0024 | Сибирский | Алтайский край | Косихинский район, СВ окраина с. Полковниково | 53,22355 | 84,63918 | 53,22355 | 84,63917 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | На СВ окраине с. Полковниково Косихинского района (пункт наблюдений Полковниковский) с апреля 2022 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса древней долины р. Бобровка. Длина оврага 203,6 м, ширина 9,3 м, глубина 9 м, площадь 1851 м2. Отмечен размыв вершинной части и боковых склонов оврага. Прирост оврага составил 4,1 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000023 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуется несложный комплекс противоовражных мероприятий. |  | – |
| 22.2022.0025 | Сибирский | Алтайский край | Косихинский район, в 0,9 км СВ с. Полковниково | 53,22748 | 84,64407 | 53,22748 | 84,64406 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,9 км СВ с. Полковниково Косихинского района (пункт наблюдений Полковниковский) с апреля 2022 г. в овраге № 2 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса древней долины р. Бобровка. Длина оврага 172,3 м, ширина 13 м, глубина 6 м, площадь 2219 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Прирост оврага составил 2,3 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000018 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, противоовражные мероприятия не требуются. |  | – |
| 22.2022.0026 | Сибирский | Алтайский край | Косихинский район, в 1,3 км СВ с. Полковниково | 53,22956 | 84,64442 | 53,22956 | 84,64441 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,3 км СВ с. Полковниково Косихинского района (пункт наблюдений Полковниковский) с апреля 2022 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит надпойменная терраса древней долины р. Бобровка. Длина оврага 326,4 м, ширина 17 м, глубина 9 м, площадь 5549 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Прирост оврага составил 0,4 м. Эрозия овражная развивается в отложениях четвёртой надпойменной террасы древней долины р. Оби, 4 QII-III, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000011 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, противоовражные мероприятия не требуются. |  | – |
| 22.2022.0027 | Сибирский | Алтайский край | Шелаболихинский район, З окраина с. Новообинцево | 53,41892 | 82,68366 | 53,41892 | 82,68365 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях с. Новообинцево Шелаболихинского района (пункт наблюдений Новообинцевский) с апреля 2022 г. в овраге № 1 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Чесноковка. Длина оврага 1123,5 м, ширина 13 м, глубина 9 м, площадь 14572 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Прирост оврага составил 3,5 м. Эрозия овражная развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000027 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22.2022.0028 | Сибирский | Алтайский край | Шелаболихинский район, З окраина с. Новообинцево | 53,41189 | 82,67725 | 53,41189 | 82,67724 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В окрестностях с. Новообинцево Шелаболихинского района (пункт наблюдений Новообинцевский) с апреля 2022 г. в овраге № 2 отмечена активизация эрозии овражной. Процесс в стадии развития, базисом служит левый береговой склон долины р. Чесноковка. Длина оврага 1483,2 м, ширина 15 м, глубина 9 м, площадь 16399 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Прирост оврага составил 3,2 м. Эрозия овражная развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Разрушены сельхозугодия площадью 0,000032 км2. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | – |
| 22.2022. 0029 | Сибирский | Алтайский край | Шелаболихинский район, в 6,5 км ЮЗ с. Новообинцево | 53,38686 | 82,59732 | 53,38686 | 82,59731 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 6,5 км ЮЗ с. Новообинцево Шелаболихинского района (пункт наблюдений Новообинцевский) с апреля 2022 г. в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит правый береговой склон долины р. Шелаболиха. Длина оврага 732 м, ширина 13 м, глубина 4 м, площадь 9516 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Эрозия овражная развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, в настоящее время противоовражные мероприятия не актуальны. |  | – |
| 22.2022. 0030 | Сибирский | Алтайский край | Шелаболихинский район, в 6,4 км ЮЗ с. Новообинцево | 53,38946 | 82,59572 | 53,38946 | 82,59571 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 6,4 км ЮЗ с. Новообинцево Шелаболихинского района (пункт наблюдений Новообинцевский) с апреля 2022 г. в овраге № 4 отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии затухания, базисом служит правый береговой склон долины р. Шелаболиха. Длина оврага 534 м, ширина 8 м, глубина 7 м, площадь 4272 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов оврага ближе к его устьевой части. Эрозия овражная развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, противоовражные мероприятия не требуются. |  | – |
| 22.2022.0031 | Сибирский | Алтайский край | Усть-Пристанский район, в 2,6 км Ю с. Белово | 52,59484 | 83,62357 | 52,59484 | 83,62356 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 2,6 км Ю с. Белово Усть-Пристанского района с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит поверхность Приобского плато. Длина оврага 1700 м, ширина 21 м, глубина 9 м, площадь 35700 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Эрозия овражная развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | Плановое обследование |
| 22.2022.0032 | Сибирский | Алтайский край | Усть-Пристанский район, в 2,2 км Ю с. Белово | 52,59897 | 83,63000 | 52,59897 | 83,62999 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 2,2 км Ю с. Белово Усть-Пристанского района с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии. Процесс в стадии развития, базисом служит поверхность Приобского плато. Длина оврага 430 м, ширина 15 м, глубина 11 м, площадь 6450 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Эрозия овражная развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | Плановое обследование |
| 22.2022.0033 | Сибирский | Алтайский край | Усть-Пристанский район, в 1,7 км С с. Белово | 52,64366 | 83,62710 | 52,64366 | 83,62709 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 1,7 км С с. Белово Усть-Пристанского района с апреля 2022 г. отмечена активизация эрозии овражной. Процесс в стадии развития, базисом служит поверхность Приобского плато. Длина оврага 1295 м, ширина 19 м, глубина 8 м, площадь 24605 м2. Отмечен размыв вершинной части, боковых склонов и отвершков оврага. Эрозия овражная развивается в полигенетических отложениях краснодубровской свиты, pq QI-II kd, представленных суглинками. Фактор активизации: интенсивное снеготаяние. Сооружения инженерной защиты отсутствуют, требуются противоовражные мероприятия. |  | Плановое обследование |
| 24.2022.0001 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, г. Минусинск | 53,69981 | 91,71890 | 53,70044 | 91,71870 | 00.01.22 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол., атм. | Отмечались | В г. Минусинске Минусинского района (пункт наблюдений Минусинск) продолжается развитие активных процессов подтопления. Подтопленными остаются жилые дома частного сектора (90-100 подворий) в мкр. Цыганское болото, Дружба, Восточный, Энергетик. На площади подтопления развиты четвертичные пески, супеси с низкими фильтрационными свойствами, подстилаемые водоупорными глинистыми отложениями. Факторы активизации: наличие водоупорных отложений, накопленные осадки 2021 г. | – | – |
| 24.2022.0002 | Сибирский | Красноярский край | Шушенский район, территория нац. парка «Шушенский бор» | 53,29678 | 91,98159 | 53,2974 | 91,98140 | 00.01.22 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол., атм. | Отмечались | В Шушенском районе на территории нац. парка «Шушенский бор» продолжается развитие процесса подтопления. По данным администрации национального парка, во II квартале произошло сокращение подтопленных территорий на 50-60 %. На конец квартала подтопленной остается площадь около 0,8 км2. На подтопленных территориях погибает растительность. Комплекс горных пород, вовлеченных в процессы подтопления территории нац. парка представлен эоловыми отложениями (пески, супеси) и водоупорными озерно- аллювиальными отложениями (глины, суглинки, пески). Факторы активизации: наличие водоупорных отложений и накопленные осадки 2021 г. | – | – |
| 24.2022.0003 | Сибирский | Красноярский край | Боготольский район, г. Боготол | 56,21711 | 89,52775 | 56,21778 | 89,52743 | 00.04.22 | Не завершилась | Пт | Атм. | Отмечались | В г. Боготол Боготольского района (пункт наблюдения г. Боготол) активизация процессов подтопления началась в апреле. Подтопление погребов и подвалов зафиксировано по ул. 1-я Зарельсовая, Бобровая (УГВ 0,7-1,2 м), ул. Кондукторская, 9 Мая, Комсомольская (УГВ 0,2-0 м), ул. Школьная, Полевая (УГВ 0,8-1,8 м). Ориентировочная площадь подтопления составляла около 1 км2. На момент обследования (07.06.2022 г.) активность процесса снизилась и подтопленными оставались подвалы и подполья в юго-восточной части города (ул. Комсомольская и 9 Мая -УГВ 0,2-0 м). На площади подтопления развиты четвертичные глинистые мелкозернистые пески, глины, мощностью 15-20 м. Фактор активизации: метеорологический (таяние снега). | – | – |
| 24.2022.0004 | Сибирский | Красноярский край | Бирилюсский район, с. Новобирилюссы | 56,95015 | 90,68612 | 56,95085 | 90,68583 | 00.04.22 | 15.04.22 | Пт | Гидрогеол., атм. | Отмечались | В с. Новобирилюссы Бирилюсского района в первой половине апреля отмечалось подтопление подвалов и подполий в северной и северо-восточной части села (ул. Майская, Северная, Лесная, Кооперативная). УГВ достигали 1,5-1,8 м. Ориентировочная площадь подтопления не превышала 0,65 км2. На площади подтопления развиты нерасчлененные верхнечетвертичные-современные аллювиальные отложения низких террас (пески, галечники, прослои и линзы глин и суглинков) с установившимися уровнями подземных вод 0,3-0,5 м. Факторы активизации: гидрогеологический (высокие УГВ и наличие линз водоупорных отложений), метеорологический (таяние снега). | – | – |
| 24.2022.0005 | Сибирский | Красноярский край | Бирилюсский район, южная окраина с. Новобирилюссы | 56,93270 | 90,66384 | 56,93340 | 90,66355 | 00.04.22 | 00.06.22 | Эо | Атм. | Не отмечались | На южной окраине с. Новобирилюссы Бирилюсского района, в береговом уступе р. Чулым (высотой 3,5-4,5 м) развивается молодой активный овраг. Протяженность около 10 м, глубина от 0,7 м в вершине, до 1,5 м в устьевой части. Овраг имеет V-образный поперечный профиль и извилистое русло. Базис эрозии р. Чулым. Вершина оврага направлена к проселочной дороге в районе д. 21 по ул. Советская, расстояние до ограждения приусадебного участка 7-8 м. Овраг развивается в нерасчлененных верхнечетвертичных-современных аллювиальных отложениях низких террас (пески, галечники, прослои и линзы глин и суглинков. Фактор активизации: метеорологический (таяние снега, ливневые дожди). |  | – |
| 38.2022.0001 | Сибирский | Иркутская область | Черемховский район, г. Черемхово | 53,14783 | 103,06531 | 53,14778 | 103,06526 | 00.05.22 | Не завершилась | Пт | Атм. | Отмечались | В г. Черемхово Черемховского района (пункт наблюдений Черемхово) с мая 2022 г. отмечалась активизация процесса подтопления на территории жилой застройки по ул. Павлова и Графитная. Дебит родника составил 2,5 л/с, что на уровне прошлого года. Затруднение стока и переувлажнение прилегающей территории фиксировалось по ул. Павлова, 22 и Графитная, 20. Литологический состав пород представлен суглинками, глинами. Фактор активизации: выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. Площадь территории подтопления в 2022 г. составила 0,00475 км2. | – | – |
| 38.2022.0002 | Сибирский | Иркутская область | Тулунский район, г. Тулун | 54,56800 | 100,58320 | 54,56800 | 100,58319 | 00.05.22 | Не завершилась | Пт | Атм. | Отмечались | В г. Тулун (пункт наблюдений Тулун) с мая 2022 г. отмечалась активизация процесса подтопления на территории жилой застройки по ул. Чернышевского и Калинина. В зоне подтопления оказались 2 дома по ул. Чернышевского, 1 дом по ул. Калинина. Литологический состав пород представлен суглинками, глинами. Фактор активизации: выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. Площадь территории подтопления в 2022 г. составила 0,0036 км2. |  | – |
| 38.2022.0003 | Сибирский | Иркутская область | г. Иркутск, предместье Радищева | 52,30415 | 104,31613 | 52,30415 | 104,31613 | 00.05.22 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол. | Отмечались | В предместье Радищева г. Иркутска, на территории жилой застройки по ул. ул. Ивана Кочубея, Кирпичная, Огородная, Фрунзе отмечалась активизация процесса подтопления. В зоне подтопления оказалось 10 жилых домов, из них 1 дом деформирован. Факторы активизации: метеорологический (выпадение интенсивных атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы), гидрогеологический (уровень подземных вод залегает на глубине 0,72 м). Площадь территории подтопления составила 0,023 км2. |  | Плановое обследование |
| 38.2022.0004 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,265 км ЮВ п. Бильчир | 53,55614 | 103,72075 | 53,55614 | 103,72074 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,265 км юго-восточнее п. Бильчир Осинского района (пункт наблюдений Бильчир-2) с мая 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 2 имеет длину 70,2 м, ширину 8,2 м и глубину 3 м. Прирост вершины оврага составил 0,2 м, ширина увеличилась на 0,2 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38.2022.0005 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,29 км ЮВ п. Бильчир | 53,55589 | 103,72081 | 53,55589 | 103,72079 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,29 км юго-восточнее п. Бильчир Осинского района (пункт наблюдений Бильчир-2) с мая 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 3 имеет длину 55,7 м, ширину 2,3 м и глубину 1 м. Прирост вершины оврага составил 0,1 м, ширина увеличилась на 0,3 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38.2022.0006 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,615 км СВ п. Бильчир | 53,56559 | 103,73386 | 53,56559 | 103,73385 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,615 км северо-восточнее п. Бильчир Осинского района (пункт наблюдений Бильчир-2) с мая 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 5 имеет уточненную длину 520 м, ширину 3 м и глубину 1,6 м. Прирост вершины оврага составил 0,1 м, ширина и глубина увеличились на 0,1 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38.2022.0007 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, в 0,17 км С с. Нукуты | 53,72685 | 102,79876 | 53,72685 | 102,79875 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,17 км севернее с. Нукуты Нукутского района (пункт наблюдений Нукуты) на сельскохозяйственных землях в мае 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 1 имеет длину 40,4 м, ширину 3-5,2 м и глубину 1,8-2,2 м. Длина увеличилась на 0,2 м, глубина осталась без изменения. Литологический состав пород представлен суглинками лессовидными. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,000002 км2. |  | – |
| 38.2022.0008 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, в 0,22 км С с. Нукуты | 53,72629 | 102,79527 | 53,72629 | 102,79526 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,22 км севернее с. Нукуты Нукутского района (пункт наблюдений Нукуты) на сельскохозяйственных землях в мае 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 2 характеризуется длиной 80,2 м, шириной 3-5,1 м и глубину 0,3-3,1 м. Длина оврага увеличилась в среднем на 0,2 м, глубина – на 0,1 м. Литологический состав пород представлен суглинками лессовидными. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы). Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,000001 км2. |  | – |
| 38.2022.009 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, в 0,5 км СЗ с. Нукуты | 53,72489 | 102,78833 | 53,72489 | 102,78832 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,5 км северо-западнее с. Нукуты Нукутского района (пункт наблюдений Нукуты) на сельскохозяйственных землях в мае 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 3 имеет длину 60,2 м, ширину 0,3-6,7 м и глубину 1-3,4 м. Длина оврага увеличилась на 0,1 м. Литологический состав пород представлен суглинками лессовидными. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы). Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,000001 км2. |  | – |
| 38.2022.0010 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, с. Закулей | 53,68913 | 103,02844 | 53,68913 | 103,02843 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) в мае 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №3 имеет длину 130,7 м, ширину 2-3,25 м и глубину 1-2,6 м. Увеличение произошло по длине и составило 0,2 м. Литологический состав пород представлен суглинками лессовидными. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы). |  | – |
| 38.2022.0011 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, ЮВ окраина с. Закулей | 53,68869 | 103,02707 | 53,68869 | 103,02706 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | На юго-восточной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) в мае 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №4 имеет длину 110,3 м, ширину 2-3,8 м и глубину 1-2,7 м. Глубина увеличилась на 0,1 м, длина на 0,3 м. Литологический состав пород представлен суглинками лессовидными. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы). |  | – |
| 38.2022.0012 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, ЮЗ окраина с. Закулей | 53,68793 | 103,02089 | 53,68793 | 103,02088 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | На юго-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) в мае 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №5 имеет длину 915 м, ширину 5-8,2 м и глубину 0,5-1,4 м. Длина и глубина остались без изменения, ширина увеличилась на 0,15 м. Литологический состав пород представлен суглинками лессовидными. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы). |  | – |
| 38.2022.0013 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, ЮЗ окраина с. Закулей | 53,68644 | 103,02074 | 53,68644 | 103,02073 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | На юго-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) в мае 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №6 имеет длину 110,5 м, ширину 1,5-2,6 м и глубину 0,5-1 м. Длина оврага увеличилась на 0,4 м, ширина – на 0,1 м. Литологический состав пород представлен суглинками лессовидными. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы). |  | – |
| 38.2022.0014 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, ЮЗ окраина с. Закулей | 53,68502 | 103,02114 | 53,68502 | 103,02113 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | На юго-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) в мае 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №7 имеет размеры: длина 801 м, ширина 1,5-2,4 м и глубина 1-1,6 м. Изменения произошли по длине на 0,1 м, по ширине на 0,2 м Литологический состав пород представлен суглинками лессовидными. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы). |  | – |
| 38.2022.0015 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, ЮЗ окраина с. Закулей | 53,68563 | 103,01355 | 53,68563 | 103,01354 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | На юго-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) на сельскохозяйственных землях в мае 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №8 имеет длину 120,1 м, ширину 10,1-16,2 м и глубину 2-3 м. Его длина увеличилась на 0,1 м. Литологический состав пород представлен суглинками лессовидными. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы). Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,0000016 км2. |  | – |
| 38.2022.0016 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, СЗ окраина с. Закулей | 53,68783 | 103,00833 | 53,68783 | 103,00832 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | На северо-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) на сельскохозяйственных землях в мае 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №9 имеет длину 591 м, ширину 2-3,5 м и глубину 1-1,6 м. Вершина оврага продвинулась на 0,5 м, ширина увеличилась на 0,2 м, глубина – на 0,1 м. Литологический состав пород представлен суглинками лессовидными. Факторы активизации: выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы; - интенсивный поверхностный сток периоды ливней и весеннего снеготаяния. Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,000112 км2. |  | – |
| 38.2022.0017 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, СЗ окраина с. Закулей | 53,69008 | 103,01176 | 53,69008 | 103,01175 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | На северо-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) на сельскохозяйственных землях в мае 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №10 имеет размеры: длина 301,3 м, ширина 2-3,3 м и глубина 0,3-1 м. Изменения произошли по ширине, она увеличилась на 0,2 м. Литологический состав пород представлен суглинками лессовидными. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы). Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,000060 км2. |  | – |
| 38.2022.0018 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, СЗ окраина с. Закулей | 53,69176 | 103,01515 | 53,69176 | 103,01514 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | На северо-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) на сельскохозяйственных землях в мае 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №11 имеет размеры: длина 800 м, ширина 3-5,4 м и глубина 1-1,9 м. По глубине и ширине он увеличился на 0,1 м. Литологический состав пород представлен суглинками лессовидными. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы). Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,00008 км2. |  | – |
| 38.2022.0019 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,08 км СЗ п. Жданово | 53,54598 | 103,69439 | 53,54598 | 103,69439 | 00.05.22 | Не завершилась | ГР | Атм. | Не отмечались | Вблизи п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) на побережье залива Оса Братского водохранилища с мая 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. На коренном склоне высотой до 20 м на протяжении 140 м фиксируется проявление процесса. У подножья склона фиксируется обвально-осыпной материал, в верхней и средней частях склон пронизан трещинами, отмечаются блоки отсевших пород. Средняя ширина обвалившегося грунта составила 0,5 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38.2022.0020 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,06 км З п. Жданово | 53,54531 | 103,69452 | 53,54531 | 103,69452 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,06 км западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) на побережье залива Оса Братского водохранилища с мая 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 1 имеет длину 10 м, ширину 4-11,5 м и глубину 1,5-7 м. Ширина увеличилась на 0,5 м, по глубине и длине изменений не зафиксировано. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38.2022.0021 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,06 км З п. Жданово | 53,54744 | 103,69395 | 53,54744 | 103,69395 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,06 км западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 2 имеет длину 13,5 м, ширину 9,5-14 м и глубину 2,5-2,5 м. Длина и ширина увеличились на 0,5 м, глубина, за счет обрушения стенок, уменьшилась на 0,5-1 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38.2022.0022 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,1 км З п. Жданово | 53,54600 | 103,69409 | 53,54600 | 103,69409 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,1 км западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 3 имеет длину 16 м, ширину 11-12,3 м и глубину 7,5-8 м. Овраг развивается по ширине и глубине, они увеличились на 0,3 и 0,5 м соответственно. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38.2022.0023 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,145 км З п. Жданово | 53,54544 | 103,69497 | 53,54544 | 103,69497 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,145 км западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 5 имеет длину 21,5 м, ширину 4,2-19 м и глубину 2-9,5 м. Ширина и глубина увеличились в среднем на 0,5 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38.2022.0024 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,53 км СЗ п. Жданово | 53,55264 | 103,69643 | 53,55264 | 103,69643 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,53 км северо-западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 10 имеет длину 32,2 м, ширину 4,5-27 м и глубину 6 м. Длина оврага увеличилась на 0,2 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38.2022.0025 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,67 км СЗ п. Жданово | 53,55406 | 103,69719 | 53,55406 | 103,69719 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,67 км северо-западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 11 имеет длину 25 м, ширину 5,5-10,2 м и глубину 6,1 м. Ширина оврага увеличилась на 0,2 м, глубина - на 0,1 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38.2022.0026 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,76 км СЗ п. Жданово | 53,55490 | 103,69722 | 53,55490 | 103,69722 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,76 км северо-западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2022 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 12 имеет длину 21,5 м, ширину 5-12 м и глубину 5-10 м. Длина оврага увеличилась на 0,5 м, глубина – на 1 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации: метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 42.2022.0001 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Яйский район, пгт. Яя | 56,21275 | 86,42256 | 56,21275 | 86,42255 | 00.04.22 | 00.05.22 | Пт | Гидрогеол., атм. | Отмечались | В пгт. Яя Яйского района (пункт наблюдений пгт. Яя) отмечена активизация процессов подтопления с апреля 2022 г. Площадь подтопления составляет 0,04 км2, активность низкая. Процесс подтопления развит в верхнечетвертичных – современных отложениях. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: гидрогеологический (неглубокое залегание УГВ), метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Негативному воздействию подвержены здание центральной больницы по ул. Авиационная, 32 и дома по пер. Дружбы. В подвальном помещении центральной больницы оборудован насос, вода откачивается и сбрасывается ниже по потоку. Дренажные трубы под автомобильной дорогой в сторону пер. Дружба не решают проблему подтопления. |  | – |
| 42.2022.0002 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Яшкинский район, в 0,25 км СВ с. Поломошное | 55,75335 | 84,97773 | 55,75334 | 84,97773 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,25 км СВ с. Поломошное Яшкинского района с апреля 2022 г. отмечена активизация процессов овражной эрозии. Овраг развивается в левом борту засыпанного в 2018 г. оврага. Длина оврага около 20 м, ширина 3 м. Наблюдаются свежие обрушения, трещины отрыва, происходит углубление оврага. Базис развития - р. Тальменка, процесс овражной эрозии развит в верхнечетвертичных отложениях. Факторы активизации: метеорологический (интенсивное снеготаяние). Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 42.2022.0003 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Гурьевский район, с. Новопестерёво | 54,43994 | 85,74497 | 54,43995 | 85,74496 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Новопестерево Гурьевского района (пункт наблюдений Новопестеревский) с апреля 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития - р. Ур. Морфологические показатели: длина уступа 130 м, высота уступа 6-8 м. Разрушаются верхнечетвертичные отложения. Возраст проявления ЭГП современный. Максимальная величина разрушения уступа составила 1,4 м, при среднем значении 0,61 м. Факторы активизации: метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние), гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 42.2022.0004 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | г. Белово | 54,40284 | 86,30025 | 54,40285 | 86,30024 | 00.04.22 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол., атм. | Отмечались | В г. Белово (пункт наблюдений г. Белово) отмечена активизация процессов подтопления с апреля 2022 г. Процесс в стадии развития. Процесс подтопления развит в верхнечетвертичных отложениях. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: гидрогеологический (близкое залегание УГВ к поверхности), метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Несмотря на то, что практически на всей территории мкр. Совхозный организован дренаж, многие смотровые колодцы заполнены водой, службы ЖКХ периодически откачивают из них воду. Подтопление зафиксировано в мкр. Совхозный на ул. Щербакова и ул. Космодемьянской, площадь подтопления составила 0,31 км2. |  | – |
| 42.2022.0005 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Новокузнецкий район, с. Боровково | 53,79301 | 87,49998 | 53,79302 | 87,49997 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Боровково Новокузнецкого района (пункт наблюдений Боровковский) с апреля 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития - р. Томь. Морфологические показатели: длина уступа 470 м, высота уступа 3-4 м. Разрушению подвержены верхнечетвертичные отложения. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние), гидрологический. Максимальная величина разрушения уступа составила 2,8 м при среднем значении 1,24 м. Разрушаются приусадебные участки по ул. Береговая, 5, Школьная, 1, 3. Разрушается дом по ул. Школьная, 2. |  | – |
| 42.2022.0006 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Крапивинский район, пгт. Крапивинский | 55,01319 | 86,81275 | 55,01320 | 86,81274 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В пгт. Крапивинский Крапивинского района (пункт наблюдений Крапивинский) с апреля 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития - р. Томь. Морфологические показатели: длина уступа 1790 м, высота уступа 20-22 м. Разрушению подвержены верхнечетвертичные отложения. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние), гидрологический. Наиболее активно процессы развиваются на 3 х участках. Максимальная величина обрушения уступа составила 2,1 м, при среднем значении 0,37 м. В зоне воздействия находятся огороды по ул. Совхозная, 40, 42. Защитные сооружения отсутствуют. |  | – |
| 42.2022.0007 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Крапивинский район, с. Борисово | 54,81387 | 86,55063 | 54,81387 | 86,55062 | 00.04.22 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол., атм. | Отмечались | В с. Борисово Крапивинского района (пункт наблюдений с. Борисово) отмечена активизация процесса подтопления с апреля 2022 г. Процесс в стадии развития. Процесс подтопления развит в верхнечетвертичных Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: гидрогеологический (близкое залегание УГВ к поверхности), метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). В период активного снеготаяния появляется вода в погребах и подпольях жилых строений на ул. ул. Молодежная и ул. Перспективная. Дренажные канавы, сооруженные вдоль ул. Молодежная и ул. Перспективная заполнены водой, захламлены мусором, в результате чего сток затруднён. Площадь подтопления составила 0,2 км2. |  | – |
| 54.2022.0001 | Сибирский | Новосибирская область | Татарский район, г. Татарск | 55,22215 | 75,98335 | 55,22215 | 75,98334 | 11.03.22 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Татарске Татарского района (пункт наблюдений Татарский) активизация подтопления отмечена с 11.03.2022 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 0,6 м (λ=0,73). Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства на площади 17,3 км2. Литологический состав представлен илистыми суглинками (saQIII+N2cn) мощностью 2,4-7 м, сплошным чехлом покрывающими водоупорный горизонт павлодарских глин. Факторы активизации процесса – метеорологический (потепление с 27 марта, кратковременное - 6-7 марта, недостаточное промерзание почвы – глубина его меньше нормы на 40 см, количество зимних осадков 91 % нормы), гидрогеологический (распространение слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов чановской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание павлодарского водоупора), техногенный (насыпи автодорог, Транс-Сибирской ж. д. магистрали, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод, играют роль водопроводной плотины). | – | – |
| 54.2022.0002 | Сибирский | Новосибирская область | Барабинский район, г. Барабинск | 55,34908 | 78,34945 | 55,34908 | 78,34944 | 26.03.22 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Барабинске Барабинского района (пункт наблюдений Барабинский) активизация подтопления зафиксирована с 26.03.2022 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 1 м (λ=0,5). Отмечается подтопление территории площадью 18,1 км2. Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками мощностью от 4,3 до 10 м при средней 6,4 м (saQIII); ниже илистыми средними суглинками мощностью от 2,1 до 6,8 м при средней 3,7 м (QI-IIfd); с глубины 7,6-13,8 м (средняя 10,1 м) плотные глины убинской свиты (QEIub). Факторы активизации – метеорологический (резкое потепление с 25-27 марта, недостаточное промерзание почвы – глубина его меньше нормы на 40 см, количество зимних осадков 94 % нормы), гидрогеологический (наличие слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов федосовской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание глинистого водоупора убинской свиты), техногенный (насыпи автодорог, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод играют роль водопроводной плотины). |  | – |
| 54.2022.0003 | Сибирский | Новосибирская область | г. Бердск | 54,75183 | 83,07066 | 54,75183 | 83,07065 | 29.03.22 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Бердске (пункт наблюдений Бердский) активизация подтопления зафиксирована с 29.03.2022 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 1 м (λ=0,9). Подтоплена территория площадью 0,294 км2, расположенная в пределах улиц Искитимская, Рабочая, Павлова, Рогачева, Октябрьская, Водосточная, Красноармейская, Гагарина, Урицкого, Мира. Литологический состав до глубины 2-5 м представлен лессовидными супесями с линзами и прослоями суглинков (saQIII); ниже лессовидными слабопроницаемыми суглинками и супесями (saQI-IIkd) мощностью до 20-25 м, в толще которых прослеживаются почвенные горизонты мощностью до 0,5-1,5 м, обладающие повышенной водопрочностью. Осушение ведётся с помощью дренажной системы; сооружены 5 колодцев, из которых пробурено по 5-10 горизонтальных скважин длиной по 80 м, расположенных веером. Откачка воды ведётся из колодцев с дебитами от 3 до 8 м3/час. Факторы активизации – метеорологический (потепление с 27 марта, недостаточное промерзание почвы - глубина его меньше нормы на 57 см, количество зимних осадков 112 % нормы), гидрогеологический (наличие водоупорных погребённых почв в толще краснодубровкой свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировке и асфальтировании). |  | – |
| 54.2022.0004 | Сибирский | Новосибирская область | Мошковский район, пгт. Мошково | 55,30784 | 83,61243 | 55,30784 | 83,61242 | 31.03.22 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Мошково Мошковского района (пункт наблюдений Мошковский) активизация подтопления отмечается с 31.03.2022 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 0,5 м (λ=0,85). Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства на территории площадью 1,31 км2, практически охватывающей весь центр посёлка. Наиболее напряженные участки находятся в пределах улиц Трудовая, Народная, Советская, Мичурина, Комсомольская. Литологический состав представлен лёгкими и средними лёссовидными суглинками с прослоями и линзами супесей и тонкозернистых песков суммарной мощностью 38-49 м (saQIII+saQI-IIkd); маломощные горизонты погребённых почв (до 0,5-1,0 м), сложенные тяжёлыми суглинками и глинами разделяют эту толщу на 6 ритмопачек и служат локальными водоупорами. Факторы активизации – метеорологический (резкое потепление с 31 марта, недостаточное промерзание почвы - глубина его меньше нормы на 91 см, количество зимних осадков 103 % нормы); гидрогеологический (наличие погребённых почв в толще краснодубровской свиты, служащих локальными водоупорами, низкие фильтрационные свойства суглинков), техногенный (полив огородов, планировочные работы при строительстве, утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов). |  | – |
| 54.2022.0005 | Сибирский | Новосибирская область | Чулымский район, г. Чулым | 55,09199 | 80,96416 | 55,09199 | 80,96415 | 31.03.22 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Чулыме Чулымского района (пункт наблюдений Чулымский) активизация подтопления отмечается с 31.03.2022 г. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 0,5 м (λ=0,83). Подтоплены объекты жилой застройки и промышленного производства на площади 12,9 км2. Наиболее напряжённая ситуация по-прежнему отмечается в центральной части города и на территории вдоль железной дороги по обе стороны. Литологический состав представлен илистыми суглинками с весьма слабыми фильтрационными свойствами мощностью 37-39 м, с линзами или пачками тонко-мелкозернистых песков мощностью 2,2-6,8 м, приуроченных к средней и нижней частям разреза (lаQI-IIfd). Факторы активизации процесса – метеорологический (резкое потепление с 31 марта, недостаточное промерзание почвы - глубина его меньше нормы на 93 см, количество зимних осадков в пределах нормы, запасы воды в снежном покрове в бассейне р. Чулым 116 % нормы), гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков федосовской свиты, близкое залегание глинистого водоупора), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировки). Редкая сеть водосточных канав частично обеспечивает водоотвод с территории города в р. Чулым. |  | – |
| 54.2022.0006 | Сибирский | Новосибирская область | Баганский район, с. Баган | 54,09711 | 77,67093 | 54,09711 | 77,67092 | 31.03.22 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В с. Баган Баганского района (пункт наблюдений Баганский) с 31.03.2022 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 1 м (λ=0,4). Подтоплены объекты жилой застройки на площади 4,65 км2. Литологический состав представлен до глубины в среднем 1,1 м суглинками от лёгких до тяжёлых (QII-IIIkr), ниже глинистыми песками средней мощностью 2,9 м. Факторы активизации процесса – метеорологический (резкое потепление с 27 марта, недостаточное промерзание почвы - глубина его промерзания ниже нормы на 15 см, количество зимних осадков - в пределах нормы), гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков карасукской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций; засыпка оврагов при строительстве, планировке; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника – оз. Горькое). Уровни воды в магистральных каналах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод. | – | – |
| 54.2022.0007 | Сибирский | Новосибирская область | г. Новосибирск | 55,04861 | 82,93167 | 55,04861 | 82,93166 | 28.03.22 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Новосибирске (пункт наблюдений Новосибирский) с 28.03.2022 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегают на глубине 1-3 м (λ=0,85). Подтоплена значительная часть Дзержинского, Калининского, Кировского районов, жилмассивы Гусинобродский, Волочаевский, Кропоткинский, Линейный, Восточный, Плехановский Затулинский, Северо-Чемской, Паласса и др. на площади 47,6 км2. Литологический состав представлен на левобережье аллювиальными суглинками с редкими не выдержанными прослоями песка и супеси (aQIV, a1QIII - a3QIII), на правобережье - плотными суглинками (QI-IIkd). Факторы активизации процесса – метеорологический (резкое потепление с 20 марта, недостаточное промерзание почвы - на 28 февраля глубина её промерзания была ниже нормы на 75 см, количество зимних осадков 139 % нормы), гидрогеологический (широкое распространение слабофильтрующих лёссовых грунтов и лессовидных суглинков, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации), техногенный (утечки из городских водонесущих коммуникаций, строительство подпорных стенок и набережных, перекрывающих выход грунтовых вод в естественные речные потоки; зарегулированность русел естественных дрен речек Каменка, Ельцовка-1 и др.; недостаточная обеспеченность ливневой канализацией и её неудовлетворительное состояние; засыпка естественных водоемов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве города и системы дренажных и ливневых коллекторов; наличие железнодорожных насыпей и многочисленных автодорог, препятствующих естественному стоку). | – | – |
| 54.2022.0008 | Сибирский | Новосибирская область | Коченёвский район, пгт. Коченёво | 55,02067 | 82,20586 | 55,02067 | 82,20585 | 31.03.22 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Коченёво Коченёвского района (пункт наблюдений Коченевский) с 31.03.2022 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 1-1,5 м (λ=0,86). Наиболее подтоплена западная (улицы Садовая, Фабричная, Трудовая, Аргунова, Толстого) и восточной (воинская часть, нефтебаза) части посёлка. Общая площадь подтопления – 9,123 км2. Литологический состав представлен илистыми суглинками и глинами с невыдержанными прослоями супесей и тонко-мелкозернистых глинистых песков общей мощностью 15-35 м (saQIII+ saQI-IIkd). Факторы активизации – метеорологический (резкое потепление с 31 марта, недостаточное промерзание почвы - глубина его ниже нормы на 93 см, количество зимних осадков -108 % нормы); гидрогеологический (слабо фильтрующие и низко дренирующие грунты краснодубровской свиты, способные ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений), техногенный (насыпи существующих автодорог и под Транс-Сибирскую железнодорожную магистраль, проложенные поперёк естественного уклона к р. Камышинка, препятствуют поверхностному стоку талых и дождевых вод; засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки при строительстве посёлка, а также отсутствие систем дренажа и ливневой канализации). |  | – |
| 54.2022.009 | Сибирский | Новосибирская область | Искитимский район, с. Лебедевка | 54,66833 | 83,23149 | 54,66833 | 83,23148 | 31.03.22 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В с. Лебедевка Искитимского района (пункт наблюдений Лебедевский) с 31.03.2022 г. отмечалась активизация подтопления. Уровни залегали на преобладающих глубинах 1-2 м, локально - 0,5-1 м (λ=0,5). По скважинам по улицам Мира и Ленина, расположенными рядом с дренами, глубина уровня составляла 1,73-2,23 м. Подтоплена территория площадью 0,174 км2, примыкающая к ул. Ленина, Мира, Логовая, Спортивная, Строителей и Солнечная. Литологический состав представлен сверху пылеватыми лёссовидными суглинками от средних до тяжёлых, подстилаемыми с глубины 2,2-3,0 м горизонтом погребенной почвы, состоящим из переслаивающихся тугопластичных тяжелых суглинков и глин и являющимся водоупорным слоем мощностью до 2,5 м (saQIII+saQI-IIkd). Факторы активизации – метеорологический (резкое потепление с 31 марта, недостаточное промерзание почвы - глубина его промерзания ниже нормы на 58 см, количество зимних осадков -112 % нормы); гидрогеологический (слабо фильтрующие и низко дренирующие грунты краснодубровской свиты, подстилаемые с глубины 2,2-3,0 м горизонтом погребенной почвы, являющимся водоупором), техногенный (полив приусадебных участков, сброс бытовых вод, утечки из водопроводной сети; наличие в каждом дворе негерметичных выгребных ям; отсутствие вертикальной планировки села, а также недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). С 2016 г. осушение ведётся с помощью дренажной системы; по огородам и улицам Мира, Ленина, Солнечная проложены 4 параллельных дрены на глубине 5-5,5 м. Отведение дренажных вод самотёком производится в р. Петушиха по полиэтиленовым трубопроводам с дебитами 0,99-1,62 м3/час. |  | – |
| 54.2022.0010 | Сибирский | Новосибирская область | Чистоозёрный район, пгт. Чистоозёрное | 54,70735 | 76,58548 | 54,70735 | 76,58547 | 11.03.22 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Чистоозёрное Чистоозёрного района (пункт наблюдений Чистоозёрненский) с 11.03.2022 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 0,5-1,5 (λ=0,78). Подтоплены объекты жилой застройки на площади 3,03 км2. Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками средней мощностью 2,1 м (saQIII); ниже глинистыми тонкозернистыми песками средней мощностью 5,2 м (N2cn). Факторы активизации - метеорологический (потепление с 27 марта, кратковременное - 6-7 марта, недостаточное промерзание почвы - глубина его ниже нормы на 4 см, высота снежного покрова -около нормы); гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства верхнечетвертичных субаэральных суглинков и глинистых песков чановской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (насыпи существующих автодорог, препятствующие поверхностному стоку талых и дождевых вод; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков; недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). | – | – |
| 54.2022.0011 | Сибирский | Новосибирская область | Купинский район, г. Купино | 54,37912 | 77,31135 | 54,37912 | 77,31134 | 31.03.22 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Купино Купинского района (пункт наблюдения Купинский) с 31.03.2022 г. отмечалась активизация подтопления. На преобладающей территории уровни залегали на глубине до 1-1,5 м (λ=0,7). Подтоплены объекты жилой застройки на площади около 4,7 км2. Более всего подвержена подтоплению грунтовыми водами северная часть города (ул. 1-я Вокзальная, 2-я Вокзальная, 6-Путь, Мичурина, Бельского, Розы Люксембург) и территория вокруг озёр Садовое и Маховое. Литологический состав представлен в кровле эоловыми в основном лёгкими суглинками и супесями мощностью от 1 до 4,2 м при средней 2,1 м (vQIII); ниже преобладающими лёгкими супесями, реже глинистыми тонкозернистыми песками общей мощностью 1,2-5,2 м при средней 3,3 м (QII-IIIkr). Факторы активизации метеорологический (резкое потепление с 27 марта, недостаточное промерзание почвы - глубина его промерзания ниже нормы на 26 см, количество зимних осадков – 110 % нормы); гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства верхнечетвертичных эоловых суглинков и глинистых песков карасуксой свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (насыпи существующих автодорог, препятствующие поверхностному стоку талых и дождевых вод; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков; недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). | – | – |
| 54.2022.0012 | Сибирский | Новосибирская область | Ордынский район, в 2,2 км СВ с. Кирза | 54,28183 | 81,69878 | 54,28183 | 81,69877 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В 2,2 км СВ с. Кирза Ордынского района на береговом уступе Новосибирского вдхр. высотой 5-6 м на протяжении 0,395 км отмечалась активизация гравитационного процесса, выражавшаяся в осыпании, оползании грунта, образовании свежих стенок отрыва в виде глыб столбчатой структуры. У подножья уступа значительное скопление грунтовых масс. Наблюдаются трещины отрыва с шириной раскрытия до 10 см и видимой глубиной до 0,5 м, которые оконтуривают блоки площадью 3-5 м2. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 395 м; ширина 1 м, площадь 395 м². Уровень активности низкий. Берега сложены сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушены земли лесного фонда площадью 0,000395 км2. Фактор активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2021-2022 гг. превысило норму на 24 %), гидрологический. Защитные мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 54.2022.0013 | Сибирский | Новосибирская область | Ордынский район, в 0,9 км СВ с. Кирза | 54,27411 | 81,68934 | 54,27411 | 81,68933 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В 0,9 км СВ с. Кирза Ордынского района на береговом уступе Новосибирского вдхр. высотой 3-4 м на протяжении 0,86 км отмечалась активизация гравитационного процесса, выражавшаяся в осыпании, оползании грунта, образовании свежих стенок отрыва с шириной раскрытия до 10 см и видимой глубиной до 0,5 м, которые оконтуривают блоки площадью 3-5 м2. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 860 м; ширина 1 м, площадь 860 м². Уровень активности низкий. Берега сложены сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушены земли лесного фонда площадью 0,000860 км2. Фактор активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2021-2022 гг. превысило норму на 24 %), гидрологический. Защитные мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 54.2022.0014 | Сибирский | Новосибирская область | Ордынский район, в 0,7 км СВ с. Кирза | 54,26964 | 81,68306 | 54,26964 | 81,68305 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,7 км СВ с. Кирза Ордынского района, зафиксировано увеличение параметров оврага по сравнению с 2017 г. по длине на 5,5 м, ширине в устье на 1,7 м. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 14,5 м; средняя ширина 6 м, площадь 83 м², глубина 8-10 м. Геологический разрез представлен сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). За год разрушение земель сельскохозяйственного назначения составляет 4,95 м2. Фактор активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2021-2022 гг. превысило норму на 24 %). Защитные мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 54.2022.0015 | Сибирский | Новосибирская область | Ордынский район, в 0,2 км СВ с. Кирза | 54,26642 | 81,68168 | 54,26642 | 81,68167 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В 0,2 км СВ с. Кирза Ордынского района на береговом уступе Новосибирского вдхр. высотой 4-6 м на протяжении 0,41 км отмечалась активизация гравитационного процесса, выражавшаяся в осыпании, оползании грунта, образовании свежих стенок отрыва. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 410 м; ширина 1 м, площадь 410 м². Уровень активности низкий. Берега сложены сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушены земли сельскохозяйственного назначения площадью 0,00041 км2. Фактор активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2021-2022 гг. превысило норму на 24 %), гидрологический. Защитные мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 54.2022.0016 | Сибирский | Новосибирская область | Ордынский район, в 0,1 км С с. Кирза | 54,26573 | 81,67612 | 54,26573 | 81,67611 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,1 км С с. Кирза Ордынского района, зафиксировано увеличение параметров оврага по сравнению с 2017 г. по длине на 5 м, ширине у вершины на 3 м. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 145 м; средняя ширина 10,5 м, площадь 1523 м², глубина 6-7 м. Геологический разрез представлен сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушение земель сельскохозяйственного назначения в год составил 6 м2. Фактор активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2021-2022 гг. превысило норму на 24 %). Защитные мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 54.2022.0017 | Сибирский | Новосибирская область | Ордынский район, в 0,095 км СЗ с. Кирза | 54,26456 | 81,67232 | 54,26456 | 81,67231 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,095 км СЗ с. Кирза Ордынского района, зафиксировано продвижение вершинной части оврага вверх по ложбинам стока; обрушение его бортов в привершинной части. Борта обваливаются, наблюдаются трещины отрыва с шириной раскрытия до 10-25 см и размером 1,5*3-5 м. Прирост оврага за 5 лет составил 18,3 м или в среднем 3,66 м/год. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 163,3 м; средняя ширина 11 м, площадь 2152 м², глубина 6-7 м. Геологический разрез представлен сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушение земель сельскохозяйственного назначения в год составил 27,5 м2. Фактор активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2021-2022 гг. превысило норму на 24 %). Защитные мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 55.2022.0001 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, СЗ д. Исаковка | 55,74656 | 74,40656 | 55,74656 | 74,40655 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | СЗ д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге №3-5. Зафиксировано обрушение грунта в вершине и боковом откосе оврага. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками, глинами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55.2022.0002 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, в 0,18 км СЗ д. Исаковка | 55,74822 | 74,40681 | 55,74822 | 74,40680 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,18 км СЗ д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге №3-6. Зафиксировано обрушение грунта в вершине и боковом откосе оврага. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками, глинами, алевритами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55.2022.0003 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, в 0,52 км З д. Исаковка | 55,74469 | 74,39914 | 55,74460 | 74,39913 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,52 км З д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге №3-7. Зафиксированы обрушения грунта по всему оврагу. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками, глинами, алевритами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55.2022.0004 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, в 0,9 км З д. Исаковка | 55,74192 | 74,39942 | 55,74192 | 74,39942 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,9 км З д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге №3-9. Зафиксировано обрушение грунта в вершине оврага. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55.2022.0005 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, в 0,97 км З д. Исаковка | 55,74225 | 74,39532 | 55,74225 | 74,39531 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,97 км З д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге №3-10. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками, глинами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55.2022.0006 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, в 0,7 км З д. Исаковка | 55,74280 | 74,39783 | 55,74280 | 74,39782 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,7 км З д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге №3-11. Зафиксированы обрушения грунта по всему оврагу. Литологический состав пород представлен супесями, глинами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55.2022.0007 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, в 0,4 км З д. Исаковка | 55,74510 | 74,40090 | 55,74510 | 74,40089 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,4 км З д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге №3-12. Зафиксированы обрушения грунта по всему оврагу. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками, глинами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55.2022.0008 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, д. Исаковка | 55,74950 | 74,41381 | 55,74950 | 74,41380 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В д. Исаковка Горьковского района (пункт наблюдений Омский) с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге №3-13. Зафиксировано обрушение грунта в боковом откосе оврага. Литологический состав пород представлен суглинками, глинами, алевритами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55.2022.0009 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, в 2,4 км СВ с. Лежанка | 55,48494 | 73,46517 | 55,48494 | 73,46516 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 2,4 км СВ с. Лежанка Горьковского района (пункт наблюдений Горьковский) с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии. Овраг №2-2 в плане имеет вытянутую конусообразную форму, V-образное ложе. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками, глинами, песками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55.2022.0010 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, в 3,3 км СВ с. Лежанка | 55,49361 | 73,46264 | 55,49361 | 73,46263 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 3,3 км СВ с. Лежанка Горьковского района (пункт наблюдений Горьковский) с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии. Овраг №2-3 в плане имеет вытянутую конусообразную форму, V-образное ложе. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками, глинами, песками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55.2022.0011 | Сибирский | Омская область | Горьковский район, в 3,6 км СВ с. Лежанка | 55,49717 | 73,46656 | 55,49717 | 73,46655 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 3,6 км СВ с. Лежанка Горьковского района (пункт наблюдений Горьковский) с апреля 2022 г. отмечена активизация овражной эрозии. Овраг №2-4 в плане имеет вытянутую конусообразную форму, V-образное ложе. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками, глинами, песками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55.2022.0012 | Сибирский | Омская область | Называевский район, г. Называевск | 55,56385 | 71,35598 | 55,56385 | 71,35598 | 00.04.22 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Называевск Называевского района (пункт наблюдений Называевский) с апреля 2022 г. отмечалась активизация процесса подтопления. Площадь подтопления 1,63 км2. Литологический состав пород представлен глинами. Факторы активизации: гидрогеологический (залегание плотных неогеновых глин вблизи поверхности земли), техногенный (дорожные насыпи и железнодорожное полотно, нарушающие естественный сток). Уровень залегания грунтовых вод в наблюдательных скважинах во 2 квартале 2022 г. изменялся от 0,3 до 2,5 м. Для понижения уровня грунтовых вод рекомендуется восстановление дренажных систем. |  | – |
| 55.2022.0013 | Сибирский | Омская область | Павлоградский район, пгт. Павлоградка | 54,20279 | 73,57092 | 54,20279 | 73,57092 | 00.04.22 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Павлоградка Павлоградского района (пункт наблюдений Павлоградский) с апреля 2022 г. отмечалась активизация процесса подтопления. Площадь подтопления 0,019 км2. Приусадебные участки на ул. Северная, Пролетарская, Ленина, Советская подтоплены. Литологический состав пород представлен суглинками, глинами. Факторы активизации: гидрогеологический (залегание плотных неогеновых глин вблизи поверхности земли), техногенный (дорожные насыпи, нарушающие естественный сток). |  | – |
| 55.2022.0014 | Сибирский | Омская область | Марьяновский район, р.п. Марьяновка | 54,95902 | 72,63881 | 54,95902 | 72,63881 | 00.04.22 | Не завершилась | Пт | Атм., техн. | Отмечались | В р.п. Марьяновка Марьяновского района с апреля 2022 г. отмечалась активизация процесса подтопления. Площадь подтопления 0,21 км2. Приусадебные участки на ул. Северная, Омская, Кононцева, Южная подтоплены. Литологический состав пород представлен лессовыми суглинками, супесями, песками, глинами. Факторы активизации: метеорологический (интенсивное снеготаяние), техногенный (дорожные насыпи и железнодорожное полотно, нарушающие естественный сток). Дренажная система не везде организована). |  | Плановое обследование |
| 55.2022.0015 | Сибирский | Омская область | Москаленский район, р.п. Москаленки | 54,93030 | 71,93712 | 54,93030 | 71,93712 | 00.04.22 | Не завершилась | Пт | Атм., техн. | Отмечались | В р.п. Москаленки Москаленского района с апреля 2022 г. отмечалась активизация процесса подтопления. Площадь подтопления 1,02 км2. Приусадебные участки на ул. Пушкина, Комсомольская подтоплены. Литологический состав пород представлен суглинками, глинами, супесями, песками. Факторы активизации: метеорологический (интенсивное снеготаяние), техногенный (укладка газопроводов, водопроводов, нарушающая естественный сток). Дренажная система организована, местами не в рабочем состоянии. |  | Плановое обследование |
| 70.2022.0001 | Сибирский | Томская область | Зырянский район, с. Зырянское | 56,83222 | 86,60667 | 56,83222 | 86,60666 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Зырянское Зырянского района (пункт наблюдений Зырянское) с апреля 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,7 км, высота – 8-12 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов снизилась с высокой до средней, на поверхности склона – следы свежих обрушений, на локальных участках – трещины растяжения и сброса длиной от 5,5 до 10,5 м. Величина разрушения уступа от 0,1 до 4,9 м, при среднем значении 1,56 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Под угрозой разрушения дом по ул. Дзержинского, 20, расстояние до бровки уступа 5-10 см, отмечено разрушение огородов по ул. Лазо, 4, 6, 8, 10, 14. |  | – |
| 70.2022.0002 | Сибирский | Томская область | Зырянский район, с. Красноярка | 56,82100 | 86,84158 | 56,82100 | 86,84157 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Красноярка Зырянского района (пункт наблюдений Красноярка) с апреля 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Кия. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,9 км, высота – 10-12 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Кия представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов средняя, на поверхности склона – следы свежих обрушений. Величина разрушения уступа от 0,1 до 4,98 м при среднем значении 1,92 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие: перенесена воздушная ЛЭП длиной 80 м. |  | – |
| 70.2022.0003 | Сибирский | Томская область | Зырянский район, с. Чердаты | 56,94789 | 86,92350 | 56,94789 | 86,92348 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Чердаты Зырянского района (пункт наблюдений Чердаты) с апреля 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,3 км, высота – 15-18 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов снизилась с высокой до средней, на поверхности склона следы свежих обрушений. Бровка склона относительно ровная, без видимых осложнений. Величина разрушения уступа от 0,2 до 2,95 м при средних значениях 1,49 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  |  |
| 70.2022.0004 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Первомайское | 57,06306 | 86,22778 | 57,06306 | 86,22777 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Первомайское Первомайского района (пункт наблюдений Первомайское) с апреля 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения– 0,5 км, высота – до 22 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов высокая, на поверхности склона – следы свежих обрушений. Величина разрушения уступа от 0,7 до 9,8 м, при средних значениях 4,22 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70.2022.0005 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Городок | 56,91831 | 86,64750 | 56,91831 | 86,64749 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Городок Первомайского района (пункт наблюдений Городок) с апреля 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,8 км, высота – 20-22 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов высокая, на поверхности склона – следы свежих обрушений. Величина разрушения уступа – от 0,1 до 9,5 м, при средних значениях 3,57 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70.2022.0006 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Комсомольск | 57,40889 | 86,01444 | 57,40889 | 86,01443 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 0,4 км, высота – 12-14 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов средняя, на поверхности склона следы свежих обрушений. Величина разрушения уступа от 0,1 до 1,98 м, при средних значениях 1,01 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70.2022.0007 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Комсомольск | 57,41535 | 86,01645 | 57,41535 | 86,01644 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2022 г. отмечалась активизация процессов овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процесса средняя, в бортах оврага следы свежих обрушений. Длина оврага увеличилась с 18,0 до 21,0 м, ширина в вершине до 7,5 м. Тальвег оврага достиг уреза р. Чулым. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует. |  |  |
| 70.2022.0008 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Комсомольск | 57,41504 | 86,01627 | 57,41504 | 86,01626 | 00.04.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Комсомольск Первомайского района (пункт наблюдений Комсомольск) с апреля 2022 г. отмечалась активизация процессов овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов высокая, в бортах оврага следы свежих обрушений. Длина оврага увеличилась с 24,0 до 30,0 м, в вершине сформировалось 2 отвершка. Тальвег оврага достиг уреза р. Чулым. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует. |  |  |
| 70.2022.0009 | Сибирский | Томская область | Первомайский район, с. Альмяково | 57,61389 | 85,69111 | 57,61389 | 85,69110 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Альмяково Первомайского района (пункт наблюдений Альмяково) с апреля 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чулым. Морфологические показатели: длина участка разрушения – 1,15 км, высота – 22-24 м. Отложения 2-ой надпойменной террасы р. Чулым представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов средняя, на поверхности склона – следы свежих обрушений. Величина разрушения уступа от 0,0 до 2,0 м, при средних значениях 0,48 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70.2022.0010 | Сибирский | Томская область | Томский район, с. Калтай | 56,27550 | 84,88900 | 56,27550 | 84,88899 | 00.04.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Калтай Томского района (пункт наблюдений Калтай) с апреля 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Томь (пр. Панькова). Морфологические показатели: длина участка разрушения– 0,9 км, высота – 26-34 м. Отложения 3-ей надпойменной террасы р. Томь представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов средняя, на поверхности склона следы свежих обрушений. Величина разрушения уступа – от 0,1 до 3,8 м, при средних значениях 0,41 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70.2022.0011 | Сибирский | Томская область | Каргасокский район, с. Каргасок | 59,03681 | 80,88458 | 59,03703 | 80,88456 | 00.05.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Каргасок Каргасокского района (пункт наблюдений Каргасок (пр. Панигадка)) с мая 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник пр. Панигадка. Морфологические показатели: длина склона – 0,8 км, высота – 14-16 м. Отложения 2 надпойменной террасы пр. Панигадка представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов средняя, на поверхности склона следы свежих обрушений. На локальных участках развиты трещины отрыва длиной от 5,5 до 9,0 м, ширина формирующихся блоков – до 1,5 м. Величина разрушения склона – от 0,1 до 1,21 м, при средних значениях 0,41 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Разрушен участок дороги по ул. Центральная длиной 40 м. |  | – |
| 70.2022.0012 | Сибирский | Томская область | Каргасокский район, п. Б. Грива | 58,92531 | 80,23681 | 58,92531 | 80,23680 | 00.05.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В п. Б. Грива Каргасокского района (пункт наблюдений Б. Грива) с мая 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Васюган. Морфологические показатели: длина склона – 0,8 км, высота – 18,0-20,0 м. Отложения 2 надпойменной террасы р. Васюган представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов средняя, на поверхности склона следы свежих обрушений. Величина разрушения склона от 0,1 до 1,96 м, при средних значениях 0,73 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70.2022.0013 | Сибирский | Томская область | Каргасокский район, п. Б. Грива | 58,92555 | 80,23707 | 58,92555 | 80,23706 | 00.05.22 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В п. Б. Грива Каргасокского района (пункт наблюдений Б. Грива) с мая 2022 г. отмечалась активизация процесса овражной эрозии. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Васюган. Отложения 2 надпойменной террасы р. Васюган представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов высокая. Сформировался новый овраг длиной 15,0 м по левому борту и 4,5 м по правому борту. Ширина оврага в устье 6,5 м, глубина вреза от 1,5 до 3,5 м. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 70.2022.0014 | Сибирский | Томская область | Чаинский район, с. Подгорное | 57,79533 | 82,64708 | 57,79533 | 82,64707 | 00.05.22 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Подгорное Чаинского района (пункт наблюдений Подгорное) с мая 2022 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Чая. Морфологические показатели: длина уступа – 0,2 км, высота – до 12,0 м. Отложения 2 надпойменной террасы р. Чая представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов средняя, на поверхности склона следы свежих обрушений. Бровка склона относительно ровная, без видимых осложнений. Величина разрушения склона от 0,0 до 1,44 м, при средних значениях 0,64 м. Факторы активизации: метеорологический, гидрологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |

Примечание: * По территории Республики Хакасия и Красноярского края исходные координаты даны в системе Pulkovo-1942.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фотоматериалы

Фото 04.2022.0001. Трещины растяжения и сдвига в вершине оползня № 1-1, с. Майма, Майминский район, Республика Алтай

Фото 04.2022.0002. В подошве оползня II порядка № 1-2 опоры ЛЭП, с. Майма, Майминский район, Республика Алтай

Фото 04.2022.0003. Надоползневый уступ оползня № 32, окрестности с. Майма, Майминский район, Республика Алтай

Фото 04.2022.0004. С. Кызыл-Озек. В зоне возможного воздействия оползня № 31 –усадьба по ул. Советская, 2. Майминский район, Республика Алтай

Фото 04.2022.0005. Г. Горно-Алтайск, ул. Гагарина, 45. Оползень № 19. Угол ограды усадьбы по ул. Гагарина, 43/2 в 4,93 м от бровки уступа оползня, Республика Алтай

Фото 04.2022.0006. Г. Горно-Алтайск, ул. Черноплодная, 10. Оползень № 28. Разрушение подпорной противооползневой стенки, Республика Алтай

Фото 04.2022.0008. уч. а/дороги Р-256, 0,125 км. Разрушение дорожного полотна, развитие трещин и уступов выше надоползневого уступа оползня № 35. Майминский район, Республика Алтай

Фото 04.2022.0009. Стенка отрыва оползня № 36 высотой 6-8 м, окрестности с. Майма, Майминский район, Республика Алтай

Фото 04.2022.0010. С. Алферово, ул. Центральная, № 1, 1А, 1Б. Жилые дома расположены на языке древнего оползня, испытывающего активизацию. Майминский район, Республика Алтай

Фото 04.2022.0011. Структурный оползень № 38 в стадии зарождения с 2022 г. Уступ высотой до 1,5 м, развивающийся по свежей трещине растяжения. Окрестности с. Майма, Майминский район, Республика Алтай

Фото 04.2022.0012. Участок а/дороги Р-256, 686 км. Обвал, перекрывший Чуйский тракт, произошел 09.05.2022 г. (https://vk.com/altainews?w=wall-19003088_167260)

Фото 17.2022.0001. Осыпной участок автодороги Кызыл – Баян-Кол, 24 км, Кызылский район, Республика Тыва

Фото 17.2022.0002. Активизация гравитационного процесса, с. Элегест, Чеди-Хольский район, Республика Тыва

Фото 17.2022.0003. Вершина оврага на уч. а/дороги Элегест – Усть-Элегест, 4 км, Чеди-Хольский район, Республика Тыва

Фото 17.2022.0004. Развитие процесса овражной эрозии на уч. а/дороги Кызыл – Баян-Кол, Кызылский район, Республика Тыва

Фото 22.2022.0001. Эрозионный оползень на левом береговом склоне долины р. Оби, напротив СНТ «Энергетик», г. Барнаул, Алтайский край

Фото 22.2022.0002. Полигенный оползень на левом береговом склоне долины р. Оби на участке ул. Фабричная, 2-О, г. Барнаул, Алтайский край

Фото 22.2022.0003. Полигенный оползень на левом береговом склоне долины р. Оби на участке пр. Калинина, 122, г. Барнаул, Алтайский край

Фото 22.2022.0004. Оползневые проявления на левом береговом склоне долины р. Оби на участке ул. Квартал 953а, 481а, г. Барнаул, Алтайский край

Фото 22.2022.0005. Полигенный оползень на левом береговом склоне долины р. Оби на участке ул. Квартал 953а, 380, г. Барнаул, Алтайский край

Фото 22.2022.0006. Эрозионный оползень на левом береговом склоне долины р. Оби на участке ул. Квартал 953а, 19, г. Барнаул, Алтайский край

Фото 22.2022.0007. Эрозионный оползень на левом береговом склоне долины р. Оби на участке 9-й Заводской проезд, 40, «Оползневой цирк ЗТУ», г. Барнаул, Алтайский край

Фото 22.2022.0008. Активизация овражной эрозии на склоне надпойменной террасы долины р. Чумыш на ПН Тальменский, овраг № 2, пгт. Тальменка, Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0009. Активизация овражной эрозии на склоне надпойменной террасы долины р. Чумыш на ПН Тальменский, овраг № 3, пгт. Тальменка, Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0010. Активизация овражной эрозии на склоне надпойменной террасы долины р. Чумыш на ПН Тальменский, овраг № 6, пгт. Тальменка, Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0011. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Боровлянка на ПН Анисимовский, овраг № 1, с. Анисимово, Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0012. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Боровлянка на ПН Анисимовский, овраг № 2, с. Анисимово, Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0013. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Боровлянка на ПН Анисимовский, овраг № 3, с. Анисимово, Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0014. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на ПН Митюшевский, овраг № 1, с. Митюшево, Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0015. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на ПН Митюшевский, овраг № 2, с. Митюшево, Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0016. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на ПН Митюшевский, овраг № 3, с. Митюшево Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0017. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на ПН Новотроицкий-2, овраг № 1, с. Новотроицк, Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0018. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на ПН Новотроицкий-2, овраг № 2, с. Новотроицк, Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0019. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на ПН Новотроицкий-2, овраг № 3, с. Новотроицк, Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0020. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Чумыш на ПН Новотроицкий-2, овраг № 4, с. Новотроицк, Тальменский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0021. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Бобровка на ПН Романовский, овраг № 1, с. Романово, Косихинский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0022. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Бобровка на ПН Романовский, овраг № 2, с. Романово, Косихинский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0023. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Бобровка на ПН Романовский, овраг № 3, с. Романово, Косихинский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0024. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Бобровка на ПН Полковниковский, овраг № 1, с. Полковниково, Косихинский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0025. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Бобровка на ПН Полковниковский, овраг № 2, с. Полковниково, Косихинский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0026. Овражная эрозия на надпойменной террасе долины р. Бобровка на ПН Полковниковский, овраг № 3, с. Полковниково, Косихинский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0027. Овражная эрозия на поверхности склона долины р. Чесноковка, ПН Новообинцевский, овраг № 1, с. Новообинцево, Шелаболихинский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0028. Овражная эрозия на поверхности склона долины р. Чесноковка, ПН Новообинцевский, овраг № 2, с. Новообинцево, Шелаболихинский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0029. Овражная эрозия на поверхности склона долины р. Шелаболиха, ПН Новообинцевский, овраг № 3, с. Новообинцево, Шелаболихинский района, Алтайский край

Фото 22.2022.0030. Овражная эрозия на поверхности склона долины р. Шелаболиха, ПН Новообинцевский, овраг № 4, с. Новообинцево, Шелаболихинский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0031. Овражная эрозия на поверхности Приобского плато, овраг № 1, с. Белово, Усть-Пристанский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0032. Овражная эрозия на поверхности Приобского плато, овраг № 2, с. Белово, Усть-Пристанский район, Алтайский край

Фото 22.2022.0033. Овражная эрозия на поверхности Приобского плато, овраг № 3, с. Белово, Усть-Пристанский район, Алтайский край

Фото 24.2022.0005 Овраг на южной окраине с. Новобирилюссы, Бирилюсский район, Красноярский край

Фото 38.2022.0002. Участок подтопления между ул. Чернышевского и Ленина, г. Тулун, Тулунский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0003. Деформация дома по ул. Огородная, 2/1, предместье Радищева, г. Иркутск, Иркутская область

Фото 38.2022.0004. Активный овраг № 2, ПН Бильчир-2, п. Бильчир, Осинский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0005. Вершина оврага № 3, ПН Бильчир-2, п. Бильчир, Осинский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0006. Активный овраг № 5, ПН Бильчир-2, п. Бильчир, Осинский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0007. Овраг № 1 ПН Нукуты, вблизи с. Нукуты, Нукутский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0008. Овраг № 2 ПН Нукуты, вблизи с. Нукуты, Нукутский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0009. Вершина оврага № 3 ПН Нукуты, вблизи с. Нукуты, Нукутский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0010. Активный овраг № 3 ПН Закулей, с. Закулей, Нукутский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0011. Активный овраг № 4 ПН Закулей, вблизи с. Закулей, Нукутский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0012. Активный овраг № 5 ПН Закулей, с. Закулей, Нукутский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0013. Активный овраг № 6 ПН Закулей, вблизи с. Закулей, Нукутский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0014. Активный овраг № 7 ПН Закулей, вблизи с. Закулей, Нукутский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0015. Активный овраг № 8 ПН Закулей, вблизи с. Закулей, Нукутский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0016. Активный овраг № 9 ПН Закулей, вблизи с. Закулей, Нукутский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0017. Активный овраг № 10 ПН Закулей, вблизи с. Закулей, Нукутский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0018. Активный овраг № 11 ПН Закулей, вблизи с. Закулей, Нукутский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0019. Обвально-осыпной склон вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0020. Овраг № 1 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0021. Разрушение коренного склона залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0022. Овраг № 3 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0023. Овраг № 5 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0024. Овраг № 10 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0025. Овраг № 11 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область

Фото 38.2022.0026. Овраг № 12 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область

Фото 42.2022.00001. Деформация фундамента здания поликлиники в пгт. Яя, Яйский район, Кемеровская область-Кузбасс

Фото 42.2022.00002. Развитие оврага в районе с. Поломошное, Яшкинский район, Кемеровская область-Кузбасс

Фото 42.2022.00003. Разрушаемый уступ в с. Новопестерёво, Гурьевский район, Кемеровская область-Кузбасс

Фото 42.2022.0004. Ул. Щербакова, 1, смотровой колодец, уровень ПВ 0,5 м, г. Белово, Кемеровская область-Кузбасс

Фото 42.2022.0005. Разрушение дома и бани по ул. Школьная, 2 в с. Боровково, Новокузнецкий район, Кемеровская область-Кузбасс

Фото 42.2022.0006. Береговой уступ в пгт. Крапивинский, Крапивинский район, Кемеровская область-Кузбасс

Фото 42.2022.0007. Состояние дренажной канавы по ул. Перспективная в с. Борисово, Крапивинский район, Кемеровская область-Кузбасс

Фото 54.2022.0002. По улице Карла Маркса уровни воды в придорожных канавах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод (около 0,5 м от дневной поверхности). г. Барабинск, Барабинский район, Новосибирская область, 15.04.2022 г.

Фото 54.2022.0003. На пересечении улиц Водосточная и Толбухина уровни воды в придорожных канавах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод (около 0,5 м от дневной поверхности). г. Бердск, Новосибирская область, 21.04.2022 г.

Фото 54.2022.0004. Улица Ленина, 30, 28, уровни воды в придорожных канавах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод. пгт.Мошково, Мошковский район, Новосибирская область, 18.04.2022 г.

Фото 54.2022.0005. По улице Максима Горького уровни воды в придорожных канавах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод (около 0,5 м от дневной поверхности). г. Чулым, Чулымский район, Новосибирская область, 15.04.2022 г.

Фото 54.2022.0008. По улице Фабричная уровни воды в придорожных канавах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод (около 0,5 м от дневной поверхности). пгт. Коченёво, Коченёвский район, Новосибирская область, 18.04.2022 г.

Фото 54.2022.0009. В результате подтопления грунтовыми водами происходит вспучивание грунта  и как следствие разрушение асфальтового покрытия по ул. Логовая. с. Лебедевка, Искитимский район, Новосибирская область, 18.05.2022 г.

Фото 54.2022.00012. Активизация гравитационного процесса – осыпание, оползание грунта, образовании свежих стенок отрыва в виде глыб столбчатой структуры. с. Кирза, Ордынский район, Новосибирская область

Фото 54.2022.00013. Образование свежих стенок отрыва площадью 4-6 м2. с. Кирза, Ордынский район, Новосибирская область

Фото 54.2022.00014. Развивающийся овраг, с. Кирза, Ордынский район, Новосибирская область

Фото 54.2022.00015. Активизация гравитационного процесса берегового уступа высотой 4-6 м – осыпание, оползание, образование свежих стенок отрыва. с. Кирза, Ордынский район, Новосибирская область

Фото 54.2022.00016. Вершина оврага, с. Кирза, Ордынский район, Новосибирская область

Фото 54.2022.00017. Растущий овраг (рост за 5 лет составил 18,3 м), с. Кирза, Ордынский район, Новосибирская область

Фото 55.2022.0001. Проявление овражной эрозии на ПН Омский, окрестности д. Исаковка, Горьковский район, Омская область

Фото 55.2022.0002. Проявление овражной эрозии на ПН Омский, окрестности д. Исаковка, Горьковский район, Омская область

Фото 55.2022.0003. Проявление овражной эрозии на ПН Омский, в 0,52 км З д. Исаковка, Горьковский район, Омская область

Фото 55.2022.0004. Проявление овражной эрозии на ПН Омский, в 0,9 км З д. Исаковка, Горьковский район, Омская область

Фото 55.2022.0005. Проявление овражной эрозии на ПН Омский, в 0,97 км З д. Исаковка, Горьковский район, Омская область

Фото 55.2022.0006. Проявление овражной эрозии на ПН Омский, в 0,7 км З д. Исаковка, Горьковский район, Омская область

Фото 55.2022.0007. Проявление овражной эрозии на ПН Омский, в 0,4 км З д. Исаковка, Горьковский район, Омская область

Фото 55.2022.0008. Проявление овражной эрозии на ПН Омский, д. Исаковка, Горьковский район, Омская область

Фото 55.2022.0009. Проявление овражной эрозии на Горьковском участке, в 2,4 км СВ с. Лежанка, Горьковский район, Омская область

Фото 55.2022.00010. Проявление овражной эрозии на Горьковском участке, в 3,3 км СВ с. Лежанка, Горьковский район, Омская область

Фото 55.2022.00011. Проявление овражной эрозии на Горьковском участке, в 3,6 км СВ с. Лежанка, Горьковский район, Омская область

Фото 55.2022.0012. Подтопление на ул. Павлова, 67, г. Называевск, Называевский район, Омская область

Фото 55.2022.0013. Водоотводный канал на ул. Пролетарская, 45, пгт. Павлоградка, Павлоградский район, Омская область

Фото 55.2022.0014. Участок подтопления на ул. Омская, 77, р.п. Марьяновка, Марьяновский район, Омская область

Фото 55.2022.0015. Участок подтопления на ул. Пушкина, 46, р.п. Москаленки, Москаленский район, Омская область

Фото 70.2022.0001. Гравитационные процессы в с. Зырянское, Зырянский район, Томская область

Фото 70.2022.0002. Гравитационные процессы в с. Красноярка, Зырянский район, Томская область

Фото 70.2022.0003. Гравитационные процессы в с. Чердаты, Зырянский район, Томская область

Фото 70.2022.0004. Гравитационные процессы в с. Первомайское, Первомайский район, Томская область

Фото 70.2022.0005. Гравитационные процессы в с. Городок, Первомайский район, Томская область

Фото 70.2022.0006. Гравитационные процессы в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область

Фото 70.2022.0007. Овражная эрозия в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область

Фото 70.2022.0008. Овражная эрозия в с. Комсомольск, Первомайский район, Томская область

Фото 70.2022.0009. Гравитационные процессы в с. Альмяково, Первомайский район, Томская область

Фото 70.2022.0010. Гравитационные процессы, с. Калтай, район ДОЦ «Энергия», Томская область

Фото 70.2022.0011. Гравитационные процессы в с. Каргасок, Каргасокский район, Томская область

Фото 70.2022.0012. Гравитационные процессы в п. Б. Грива, Каргасокский район, Томская область

Фото 70.2022.0013. Овражная эрозия в п. Б. Грива, Каргасокский район, Томская область

Фото 70.2022.0014. Гравитационные процессы в с. Подгорное, Чаинский район, Томская область