СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Краткая информация о случаях активизаций экзогенных геологических процессов, зафиксированных в III квартале 2023 г. на территории Сибирского федерального округа	4

1.1.	Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа за III квартал 2023 г.	4

1.2.	Статистические данные по количеству случаев активизации опасных ЭГП по территории Сибирского федерального округа за III квартал 2023 г.	7

1.3.	Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на территории Сибирского федерального округа в III квартале 2023 г., образование или активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС или значительным ущербом.	10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа в III квартале 2023 г.	14

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Фотоматериалы	82

ВВЕДЕНИЕ

Обобщение и анализ информации об активизациях опасных экзогенных геологических процессов (далее – ЭГП) и последствиях их воздействий на населенные пункты и хозяйственные объекты по территории Сибирского федерального округа в III квартале 2023 г. выполнены филиалом ФГБУ «Гидроспецгеология» «Сибирский региональный центр ГМСН» на основании оперативных материалов и информационных сводок, представленных территориальными центрами ГМСН (или организациями, исполняющими функции территориальных центров ГМСН). В свою очередь, территориальные центры ГМСН получают информацию об активизациях опасных ЭГП из следующих источников:

- наблюдения на пунктах государственной опорной наблюдательной сети (далее – ГОНС) государственного мониторинга опасных ЭГП;

- результаты проведения плановых и оперативных инженерно-геологических обследований территорий, подверженных негативному воздействию опасных ЭГП;

- проверенная информация из открытых источников.

Таким образом, в III квартале 2023 г. были проведены наблюдения на 88 пунктах ГОНС в пределах Республики Алтай, Республики Тыва, Красноярского края, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областей. На территории Республики Алтай, Республики Хакасия, Республики Тыва, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской области-Кузбасса, Омской области были проведены плановые инженерно-геологические обследования масштаба 1:10 000, 1:50000 участков проявления ЭГП общей протяженностью 57,5 км. На территории Алтайского края наблюдения на пунктах ГОНС не проводились.

Кроме того, в пределах Байкальской природной территории проводились наблюдения на 20 автоматизированных пунктах, из них 9 находятся на территории СФО (Иркутская область), 11 – на территории ДФО (Республика Бурятия). Эти пункты оборудованы автоматизированными телеметрическими измерительными комплексами типа "КЕДР-ДМ Z", производят непрерывные измерения показателей активности опасных ЭГП и передают их через сотовый канал связи на сервер ФГБУ «Гидроспецгеология».

Данные, содержащиеся в сводке и отражающие результаты ведения ГМСН по подсистеме «опасные ЭГП» на территории Сибирского федерального округа, предназначены для информационного обеспечения различных ведомств и организаций, принятия управленческих решений, разработки предложений и рекомендаций, направленных на профилактику, предотвращение и ликвидацию последствий активизации опасных ЭГП

В текстовой части информационной сводки о проявлениях ЭГП на территории Сибирского федерального округа за III квартал 2023 г. представлено краткое описание случаев активизаций опасных ЭГП, факторов их развития и негативных воздействий на населенные пункты, хозяйственные объекты и объекты инфраструктуры, а также земли различного назначения. В приложении 1 к информационной сводке содержится подробное описание случаев активизаций опасных ЭГП, их административная и координатная привязки, в приложении 2 представлены фотоматериалы.

# Краткая информация о случаях активизаций экзогенных геологических процессов, зафиксированных в III квартале 2023 г. на территории Сибирского федерального округа

## Обзорная характеристика региональных особенностей развития опасных ЭГП на территории Сибирского федерального округа за III квартал 2023 г.

Наблюдаемые в III квартале 2023 г. на территории СФО проявления ЭГП различных генетических групп в целом характеризовались низким и средним уровнем активности.

Метеорологические условия за отчетный период, в целом, не способствовали развитию опасных ЭГП с высокой активностью. Практически на всей территории СФО в весенние и летние месяцы отмечался дефицит осадков.

Так, в июле на основной части территории Республики Алтай увлажнение было недостаточным (60-96 % от нормы), за исключением Турочакского и Чемальского районов, где количество осадков превысило «норму» (114-121 % и 109 % соответственно). В августе на большей части территории отмечалось избыточное количество осадков (109-192 %), за исключением территории Шебалинского, Усть-Канского, Онгудайского и Кош-Агачского районов (58-91 %). Сентябрь характеризовался близким к норме и избыточным режимом увлажнения, за исключением территории Онгудайского района, где наблюдался недостаток увлажнения (40 %).

Показатели температурного режима на территории Республики Алтай в III квартале 2023 г. были близки к норме или несколько выше нормы. В июле и августе положительные отклонения от нормы составили +0,2 - +1,6°С, в сентябре – до +1 - +3ºС.

Отмечалась повышенная, в сравнении с предыдущим 2022 г., сейсмическая активность территории республики. По состоянию на 01.10.2023 г. здесь произошло 26 событий магнитудой 2,4-4,1, что выше уровня 2022 г. (19 событий). Подавляющая часть событий в республике приурочена к Чуйской сейсмоактивной зоне, в Кош-Агачском (14) и Улаганском (4) районах, единичные события произошли в Онгудайском (4), Усть-Канском (3), Чемальском (1) районах. В 2023 г. на территории Республики Алтай, как и в прошлом году, произошло 1 событие магнитудой более 4,0 – землетрясение в Онгудайском районе 28.06.2023 г. магнитудой 4,1.

Активность гравитационных процессов в целом по Республике Алтай средняя, с локальными проявлениями высокой активности. Активность процессов овражной эрозии низкая.

В Республике Тыва, по данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июле количество осадков составило 41,3-84,5 мм, что ниже нормы в 1,02-1,45 раза, по отдельным метеостанциям – сопоставимо с нормой. В августе количество осадков составило 31,5-62,5 мм, что ниже нормы в 1,46-1,96, по отдельным метеостанциям – выше нормы в 1,06-1,35 раза. Температура воздуха в июле была выше нормы на 0,9-1,4оС, в августе – на 2,08-2,49оС.

На территории республики в последние годы наблюдается повышенная сейсмическая активность. По информации Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, всего с 01.07.2023 г. по 01.10.2023 г. зарегистрировано около 63 сейсмических событий с магнитудой 2,6-5,8 с эпицентрами в горных районах.

В 3-м квартале наблюдалась низкая активность процессов овражной эрозии, за исключением пункта ГОНС Эйлиг-Хемский (Улуг-Хемский район), где рост оврагов в среднем составил 3,92 м/г. Активность гравитационных процессов также характеризовалась низкими показателями.

В Республике Хакасия было зафиксировано 3 активных проявления процесса подтопления – в г. Черногорске, в с. Новотроицкое Бейского района и в с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского района).

Невысокая активность процессов подтопления связана с метеоклиматическими особенностями зимне-весеннего периода 2022-2023 гг.: незначительные объемы осадков как зимнего (в степной зоне 40-100 %), так и весеннего сезонов (март – 50-117 %, апрель – 79-112 %). Летние месяцы также характеризовались дефицитом осадков (44-121 % – в июле, 39-114 % – в августе).

Незначительное количество осадков в весенний и летний периоды привело и к снижению активности оползневых процессов, наблюдавшихся в районе Братского моста и 8-ого км автодороги Абакан – Подсинее.

На территории Красноярского края в III квартале 2023 г. наиболее распространенные ЭГП – овражная эрозия, оползневые и гравитационные процессы, характеризовались снижением активности. При этом процессы подтопления проявляли повышение активности относительно 2022 г.

К крупным проявлениям опасных ЭГП в III квартале 2023 г. в Красноярском крае относится подтопление территории с. Богучаны Богучанского района. Площадь подтопления на сентябрь 2023 г. достигла 0,4 км2. В связи с этим с 31 июля на территории села введен режим «Чрезвычайная ситуация» (Постановление администрации Богучанского района от 31.07.2023 № 747-п).

Основными факторами снижения активности процессов овражной эрозии, оползневых и гравитационных процессов являются климатические особенности как зимнего, так и весеннего периодов. По данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС», в большинстве регионов края запасы снега составили немного больше нормы (130-140 %). При этом холодная и затяжная весна, дефицит осадков в весенние месяцы 2023 г. – 11-71 % в марте, 25-119 % – в апреле и 25-77 % – в мае (исключая северные районы) привели к постепенному таянию снега. В результате этого на большей территории края критического подъемам уровней рек и формирования интенсивных склоновых стоков, образованных талыми водами, не зафиксировано. В связи с этим, значительной активизации для процессов овражной эрозии, оползневых и гравитационных процессов не происходило.

Активизация процессов подтопления в Богучанском районе связана с интенсивными осадками мая (до 255 %) и июля (в Ангарской группе районов осадков за месяц выпало 195-198 % от нормы). Избыток осадков в Минусинском районе отмечен только в июне месяце (110-140 %), в остальные летние месяцы осадки оставались в пределах нормы.

В южной части Иркутской области количество выпавших в III квартале 2023 г. осадков в июле-сентябре изменялась от 62 до 535 мм, составляя 84-210% от нормы, что способствовало развитию опасных ЭГП.

Развитие процессов подтопления наблюдалось в Тулунском (г. Тулун), Черемховском (г. Черемхово) и Зиминском (г. Зима) районах, уровень активности –средней.

Активность оползневых процессов на пунктах наблюдения в пределах о. Ольхон (Ольхонский район) характеризовалась средним уровнем, активность процессов эоловой аккумуляции и дефляции на о. Ольхон – низкой. Активность овражной эрозии изменялась от низкой (Бильчир-2, Нукуты, Жданово) в Осинском и Нукутском районах до средней (Закулей) в Нукутском и высокой (Быстринский) в Слюдянском районах.

На территории Кемеровской области-Кузбасса, по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», среднемесячные температуры в III квартале 2023 г. превышали норму на 1,0℃ в июле, на 1,1℃ - в августе и на 1,3℃ - в сентябре. Количество осадков на севере области в июле и августе изменялось в пределах нормы (90-112% от нормы), в сентябре –ниже нормы (57-80%), на юге области в июле и августе количество осадков превысило норму в 1,5-2,0 раза (140-195%), в сентябре – в пределах нормы (95-125%). Большая часть осадков выпала в виде ливневых дождей.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, на территории Кемеровской области в III квартале 2023 г. по состоянию на 29.09.2023 г. произошло 36 событий вблизи населенных пунктов с магнитудой 2,1-4,2. Из них 6 событий имеют естественный характер и 30 событий – техногенного характера. В пространственном отношении события приурочены к южной части области.

Показатели активности гравитационных процессов (Новопестеревский, Крапивинский, Боровковский пункты наблюдения), оползневых процессов в п. Ерунаково, процесса оседания поверхности над горными выработками в г. Ленинск-Кузнецкий соответствовали среднему уровню. Процессы подтопления в гг. Белово, Междуреченск, Новокузнецк, пгт. Яя, с. Борисово характеризовались низким уровнем активнисти, за исключением г. Мариинска, где зафиксирована повышенная активность.

Высокая активность осыпных процессов отмечена на пункте наблюдения Мундыбаш (Таштагольский район), овражной эрозии – в мкр. Серебряный бор в г. Кемерово и процессов оседания поверхности над горными выработками – в пгт. Шерегеш (Таштагольский район), где площадь обрушения поверхности достигла 0,004416 км2.

В Новосибирской области уровни грунтовых вод на конец сентября 2023 г. зафиксированы выше предвесенних минимумов от 0,37 до 0,94 м. Снижение их относительно весенне-летних максимумов изменяется от 0,33-0,55 м в гг. Барабинске, Татарске, Чулыме, Бердске до 0,67-1,19 м в Багане, Мошково, Коченёво, Чистоозёрном.

С учётом преобладающей глубины залегания уровней в летне-осенний период 2023 г., уровень активности подтопления был высокий в Татарске, средний – в Барабинске, Чулыме, Бердске, Мошково и низкий - в Новосибирске, Купино, Коченёво, Чистоозёрном, Багане и Лебедевке. К концу августа-сентября 2023 г. развитие процессов сезонного подтопления прекратилось в Новосибирске, Багане, Коченёво, Купино, Лебедевке, Чистоозёрное.

Зафиксированы проявления гравитационных процессов и процессов овражной эрозии на уровне средней активности вокруг Новосибирского вдхр. на участке от п. Тула до с. Быстровка Ордынского района.

В Омской области в июле и сентябре средняя температура воздуха была выше нормы на 3,2 и 2,0℃ соответственно, в августе – в пределах нормы. Количество осадков в июле-сентябре составило от 43 до 100 % от нормы. Наблюдавшиеся проявления процессов овражной эрозии на территории Калачинского, Кормиловского, Москаленского, Омского, Русско-Полянского, Черлакского районов характеризовались низкой активностью, ниже среднемноголетних значений.

На территории Томской области, по данным Томского ЦГМС, филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в июле средняя температура воздуха составила + 19…+21ºС, что выше климатической нормы на 1-2ºС. На большей территории области сумма выпавших осадков составила от 41-99 мм (60-140% нормы) до 101-125 мм (150-170% нормы). В августе фактическая температура превысила норму на 1,0ºС, количество осадков составило 60 мм (88 % от нормы). В сентябре температура была выше нормы на 1,9ºС, по северным района – на 2,3ºС. В южных районах количество осадков превысило норму на 10-15%, а в северных районах – на 15-30%.

В течении III квартала 2023 г. на территории Томской области была зафиксирована активизация гравитационных процессов в Колпашевском и Кривошеинском районах, которая изменялась от низкой в с. Кривошеино до средней в г. Колпашево и высокой в д. Тискино. На территории Колпашевского района в с. Озёрное отмечена сезонная активизация процесса подтопления на площади 0,291 км2.

## Статистические данные по количеству случаев активизации опасных ЭГП по территории Сибирского федерального округа за III квартал 2023 г.

Всего на территории округа в III квартале 2023 г. было выявлено 251 случай активизации опасных ЭГП, в том числе 123 – процесса овражной эрозии, 40 – оползневого процесса, 37 – комплекса гравитационных процессов, 27 – процесса подтопления, 8 – осыпного процесса, 6 – обвального процесса, 4- процесса эоловой аккумуляции, и по 2 – процессов дефляции, суффозии, оседания поверхности над горными выработками.

Всего зафиксировано 96 случаев воздействия опасных ЭГП на населенные пункты, линейные объекты и земли различного назначения. С активизацией процесса подтопления связано 27 случаев воздействия, активизацией овражной эрозии – 22 случая, активизацией комплекса гравитационных процессов – 20, активизацией оползневого процесса – 19, активизацией процесса эоловой аккумуляции – 4, процессов дефляции, оседания поверхности над горными выработками, осыпного процесса – от 1 до 2 случаев. В зоне негативного воздействия опасных ЭГП оказались населенные пункты (39), 1 промышленный объект вне населенного пункта, линейные сооружения (автодороги общей протяженностью 1,422 км), земли сельскохозяйственного назначения (0,029545 км2), земли лесного фонда (0,005062 км2). Основные факторы активизации опасных ЭГП – метеорологический, гидрогеологический, гидрологический, техногенный, сейсмический.

Ниже приводится статистические данные активности ЭГП в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа.

Республика Алтай. На территории Республики Алтай в III квартале 2023 г. зафиксирован 61 случай активизации ЭГП, в том числе 25 случаев активизации гравитационных процессов, 24 случая активизации оползневых процессов, 10 случаев активизации процесса овражной эрозии, 2 случая активизации осыпного процесса. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 6 административных районах (Кош-Агачский, Онгудайский, Улаганский, Майминский, Усть-Коксинский, Турочакский).

Негативное влияние гравитационных процессов отмечалась на территории 3-х населенных пунктов Онгудайского, Усть-Коксинского и Турочакского районов, одного промышленного объекта вне населенного пункта в Майминском районе (Катунский водозабор). В результате активизации гравитационных процессов разрушено 0,001268 км2 земель сельскохозяйственного назначения в Кош-Агачском районе, пострадало 0,535 км автодорог в Улаганском и Кош-Агачском районах, в том числе 0,055 км дорог с твердым покрытием, 0,48 км – дорог без покрытия.

В результате активизации оползневых процессов разрушено 0,010273 км2 земель сельскохозяйственного назначения в Кош-Агачском районе, подверглось воздействию 0,295 км автодорог в Онгудайском, Улаганском и Кош-Агачском районах, в том числе с твердым покрытием 0,275 км, без покрытия – 0,02 км.

В результате активизации процесса овражной эрозии частично разрушено 0,014 км автодорог без покрытия в Онгудайском районе. В результате развития осыпных процессов пострадало 0,085 км автодорог с твердым покрытием в Улаганском районе.

Основными факторами активизации опасных ЭГП являлись метеорологический, техногенный, сейсмический, гидрологический.

Республика Тыва. На территории Республики Тыва было зафиксировано 23 случая активизации опасных ЭГП, в том числе: 16 проявлений овражной эрозии, 4 проявления осыпного процесса, 3 проявления гравитационного процесса. Активизация опасных ЭГП отмечалась в 6-ти административных районах (Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Монгун-Тайгинский, Пий-Хемском, Улуг-Хемском, Чеди-Хольском). В результате активизации гравитационного процесса отмечено негативное влияние в 2-х населенных пунктах Чеди-Хольского и Дзун-Хемчикского районов Воздействию овражной эрозии подвергся участок а/дороги длиной 0,02 км в Улуг-Хемском районе. Основной фактор активизации – метеорологический.

Республика Хакасия. На территории Республики Хакасия в III квартале 2023 г. зафиксировано 8 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе 5 – оползневого процесса, 3- процесса подтопления. Активизация опасных ЭГП отмечалась в 3-х административных районах (Алтайский, Бейский и Усть-Абаканский) и одном городском округе (г. Черногорск). Негативное влияние процессов подтопления отмечено в 3-х населенных пунктах - г. Черногорск (ГО Черногорск), с. Новотроицкое (Бейский район) и с. Вершино-Биджа (Усть-Абаканский район). Негативное влияние оползневых процессов отмечается на участке а/дороги Р-257, 430 км на протяжении 0,45 км в Алтайском районе. Основными факторами активизации остаются метеорологический, техногенный и гидрогеологический.

Красноярский край. На территории Красноярского края зафиксировано 43 случая активизации опасных ЭГП, в том числе 34 - процессов овражной эрозии, 4 оползневого процесса, 3 – процесса подтопления и 2 – суффозионного процесса. Активизация опасных ЭГП отмечалась в 8 административных районах (Балахтинский, Богучанский, Емельяновский, Канский, Краснотуранский, Минусинский, Новоселовский, Уярский). Негативное влияние процессов подтопления отмечено в 3 населенных пунктах (пгт. Балахта Балахтинского района, с. Богучаны Богучанского района, г. Минусинск Минусинского района). В результате активизации процессов овражной эрозии выведено из оборота 0,000094 км2 земель с/х назначения в Краснотуранском районе.

Основными факторами активизации опасных ЭГП остаются метеорологический, гидрогеологический.

Иркутская область. На территории Иркутской области в III квартале 2023 г. было зафиксировано 49 случаев активизации опасных ЭГП, в том числе 27 случаев овражной эрозии, 6 - оползневого процесса, 6 – процессов эоловой аккумуляции и дефляции, 6 – обвального процесса, 3 – процесса подтопления, 1 – гравитационного процесса. Активизация опасных ЭГП отмечалась в 7 административных районах (Слюдянский, Ольхонский, Нукутский, Осинский, Черемховский, Тулунский и Зиминский).

Негативное воздействие процесса подтопления отмечено в 3-х населенных пунктах Тулунского (г. Тулун), Черемховского (г. Черемхово) и Зиминского (г. Зима) районов, процесса эоловой аккумуляции и дефляции – в 2-х населенных пунктах Ольхонского района (д. Харанцы, п. Хужир). В результате активизации процесса эоловой аккумуляции происходит выдувание плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного назначения площадью 0,016 км2 в Ольхонском районе. В результате развития овражной эрозии площадь разрушенных земель лесного фонда составила 0,00018 км2 в Слюдянском районе, площадь разрушенных земель сельскохозяйственного назначения – 0,000644 км2 в Нукутском и 0,000316 км2 в Осинском районах.

Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, техногенный и гидрогеологический.

Кемеровская область-Кузбасс. На территории Кемеровской области-Кузбасса в III квартале 2023 г. зафиксировано 15 случаев активизации ЭГП, в том числе 6 случаев активизации процессов подтопления, 3 случая – гравитационного процесса, 2 случая активизации осыпных процессов, 2 случая – процессов оседания и обрушения поверхности над горными выработками, 1 случай – оползневых процессов, 1 случай – процесса овражной эрозии. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 6-ти административных районах (Гурьевский, Крапивинский, Мариинский, Новокузнецкий, Яйский, Яшкинский) и 5-ти городских округах (г. Белово, г. Кемерово, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Междуреченск, г. Новокузнецк).

Негативное воздействие процессов подтопления отмечено на территории 6-ти населенных пунктов Крапивинского, Мариинского, Яйского районов и городских округов г. Белово, г. Междуреченск, г. Новокузнецк. На территории 2-х населенных пунктов Новокузнецкого и Крапивинского районов под воздействием гравитационного процесса произошло обрушение территории приусадебных участков. На территории г. Ленинск-Кузнецкий выявлено негативное воздействие процессов оседания и обрушения поверхности над горными выработками. На территории г. Кемерово в результате развития процесса овражной эрозии разрушена часть канализационной трубы длиной 0,15 км. В результате активизации оползневого процесса разрушено 0,000202 км2 земель лесного фонда в Новокузнецком районе. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, гидрогеологический и техногенный.

Новосибирская область. На территории Новосибирской области в III квартале 2023 г. зафиксировано 19 случаев активизации ЭГП, в том числе 11 случаев активизации процессов подтопления, 3 - гравитационного процесса и 5 – овражной эрозии. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 2-х городских округах (гг. Новосибирск, Бердск) и 9-ти административных районах (Баганский, Барабинский, Искитимский, Коченевский, Купинский, Мошковский, Татарский, Чистоозёрный, Чулымский). Воздействие процесса подтопления было отмечено в 11 населенных пунктах и сопровождались негативным воздействием на жилые дома, объекты инфраструктуры. Под воздействием гравитационных процессов разрушены земли лесного фонда в Искитимском районе с суммарной площадью 0,00468 км2 и сельскохозяйственного назначения площадью 0,00078 км2. В результате активизации овражной эрозии выведено из оборота 0,00017 км2 земель сельскохозяйственного назначения в Искитимском районе. Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, гидрогеологический, техногенный.

Омская область. Всего на территории Омской области в III квартале 2023 г. было выявлено 29 случаев активизации опасных ЭГП, все они относятся к процессам овражной эрозии. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась на территории 6-ти административных районов (Калачинский, Кормиловский, Москаленский, Омский, Русско-Полянский, Черлакский). Негативное воздействие на хозяйственные объекты не отмечалось. Основной фактор активизации – метеорологический.

Томская область. Всего на территории Томской области в III квартале 2023 г. отмечено 4 случая активизации опасных ЭГП, в том числе 3 случая активизации гравитационных процессов и 1 случай активизации процесса подтопления. Активизация процессов опасных ЭГП отмечалась в 2-х административных районах (Кривошеинский, Колпашевский).

В результате активизации гравитационных процессов отмечено негативное влияние в 1-ом населенном пункте Колпашевского района (г. Колпашево), процесса подтопления в 1-ом населенном пункте Колпашевского района (с. Озёрное). Основными факторами активизации опасных ЭГП стали метеорологический, гидрологический.

На территории Алтайского края в III квартале 2023 г. наблюдения за опасными ЭГП не проводились.

## Характеристика наиболее крупных проявлений опасных ЭГП, выявленных на территории Сибирского федерального округа в III квартале 2023 г., образование или активизация которых сопровождались негативными последствиями, в том числе ЧС или значительным ущербом.

Наиболее крупным проявлением опасных ЭГП в III квартале 2023 г. на территории Красноярского края является подтопление в с. Богучаны Богучанского района.

Процессы подтопления развиваются в с. Богучаны Богучанского района в центральной части районного центра. Активно процесс проявился осенью 2022 г. В III квартале 2023 г., процесс находится в стадии развития, т.к. УГВ в подпольях и погребах домовладений остаются высокими.

В административном отношении с. Богучаны расположено в 560 км к северу от г. Красноярска, в пределах номенклатурного листа О-47-XIV масштаба 1:200 000.

В географическом отношении с. Богучаны расположено в юго-западной части Средне-Сибирского плоскогорья и представляет собой полого-холмистое плато со средними абсолютными отметками 200-300 м. В геоморфологическом отношении район находится на левобережье р. Ангара и приурочен к древней эрозионно-денудационной поверхности выравнивания. В гидрографическом отношении территория приурочена к бассейну р. Ангара. Благодаря влиянию Байкала, сток р. Ангары отличается высокой естественной зарегулированностью, которая еще усиливается вследствие создания Братской, Усть-Илимской и Богучанской ГЭС.

На площади подтопления развиты средне-четвертичные аллювиальные отложения, представленные песками с линзами галечников и суглинков мощностью до 10-15 м.

Ретроспективный анализ развития подтопления составлен на основе информации от местных жителей, проживающих на данной территории с 70-х гг. В начале 70-х годов на участке, где сейчас расположены улицы 40 лет Победы (дома №№ с 1 по 16) и Аэровокзальная (№№74-90) располагался заболоченный участок. В дальнейшем было произведено осушение данной территории и выделены участки под застройку частными домами. Подтопление подвалов каждый год носило сезонный характер, происходило весной и было связанно с таянием снега. Данный тип подтопления сохранился и до настоящего времени, местные жители к этому готовы. Длительность процесса небольшая и не оказывает сильного негативного эффекта. Однако, в 1985-1986 гг. на территории бывшей базы «Богучанлес» (ул. 40 лет Победы, 27) была пробурена скважина глубиной около 80 м (со слов местных жителей), после вскрытия водоносного средне-верхнекембрийского эвенкийского комплекс (Є2-3ev) в скважине стал наблюдаться самоизлив с высоким дебитом. Сразу же после бурения скважины на этих улицах началось подтопление подвальных помещений. Уровень подземных вод был практически на уровне поверхности земли. Для устранения перетока из нижележащего водоносного комплекса в верхнечетвертичные аллювиальные отложения (QIII) и устранения подтопления данная скважина была ликвидирована путем закачки цементной смеси с использованием бишофита в объеме порядка 2 м3 (со слов местных жителей). После ликвидации скважины подтопление подвалов прекратилось. В 2009 г. (со слов местных жителей – по дате обращения в прокуратуру по факту подтопления подвалов) данная скважина была расконсервирована, после чего опять зафиксировали факт подтопления подвалов. Но потом вода из подвалов ушла, поднималась только в весенний период. Процессы подтопление активизировались с июля-августа 2022 г. Подтопление территории началось от домов по адресам улица 40 лет Победы (дома №№ 17 и 19) и Аэровокзальная (дома №№ 84 и 86) с июля месяца, в сентябре появилась вода на перекрестке Кирова-Ленина. В октябре на четной стороне домов по улице 40 лет Победы. Стоит отметить, что на этом участке самые низкие абсолютные отметки рельефа местности.

В период с января по апрель 2023 г. отмечалось снижение УГВ в подвалах подтопленных домовладений (в среднем на 0,3 м), но полностью осушения не произошло. Подтопленными оставались около 10 домовладений. Местные жители локально создавали понижение уровня в своих подвалах путем откачки воды из частных скважин глубиной по 10-11 м различного диаметра от 50 до 110 мм (скважины в основном забивного типа). При откачке воды из скважины для хозяйственных целей или сброса на рельеф отмечалось понижения уровня воды в подвалах.

С мая 2023 г. началась новая волна активизации процесса подтопления, количество подтопленных домовладений выросло до 51. 23.06.2023 г. специалистами ООО Красноярская специализированная передвижная механизированная колонна «РЕМСЕЛЬБУРВОД» выполнен ликвидационный тампонаж и устройство бетонного оголовка самоизливающейся скважины на территории бывшей базы «Богучанлес».

26.06.2023 г. зафиксирован выход грунтовых вод на поверхность по адресу ул. Аэровокзальная, 96. Начался самоизлив из заброшенной скважины по ул. Аэровокзальная, 92. Администрацией принято решение по прокладке магистральной линии и откачивания воды в дренажную водоотводную канаву, которая ведёт в р. Ангара.

В результате прошедших интенсивных осадков по Богучанскому району в период с 30.07.2023 по 31.07.2023 (до 26мм) произошёл подъем уровня грунтовых вод. Количество подтопленных домовладений выросло до 193.

31.07.2023 введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (Постановление администрации Богучанского района от 31.07.2023 № 747-п).

За первую декаду августа количество подтопленных домов выросло и на 07.08.2023 г. выявлено 204 подтопленных жилых дома (376 квартир, 860 жителей по прописке, из них 154 детей. Администрацией проводились работы по устройству ливневых канав вдоль дороги на ул.40 лет Победы. Сделан принудительный отвод воды из самоизливающейся скважины (ул. Аэровокзальная, 92) с применением мотопомпы. Проложен новый дренажный канал длиной 400 метров. Произведены чистки и углубление ливневых канав вдоль дорог. Оборудованы 2 котлована для водопонижения.

На момент обследования (23.09.2023 г.) подтопленными остаются 199 домовладений по ул. 40 лет Победы, Аэровокзальная, Ленина, пер. Маяковского, Толстого, Островского, Шевченко, Кирова. Площадь подтопления около 0,4 км2. УГВ вод в подпольях составляют 0,45-0,55 (ул. 40 лет Победы,10, 13, 17, 19). По ул. Аэровокзальная, Шевченко, Пушкина, Ленина, Островского УГВ от1 до 2 м.

По договору с администрацией ООО «РЕМСЕЛЬБУРВОД» начала бурение водопонижающих скважин (7-10 скв.). На момент обследования пробурены 3 скважины. Откачка воды и ее сброс ведется в дренажную водоотводную канаву, которая ведёт в р. Ангара.

Для предотвращения дальнейшего развития процессов подтопления, необходимо проведение комплексных инженерно-геологических исследований территории.

Наиболее крупным проявлением опасных ЭГП в III квартале 2023 г. на территории Новосибирской области является подтопление г. Татарска, расположенного на территории Барабинской аккумулятивной равнины. Условия для развития здесь процесса подтопления следующие: весьма низкие фильтрационные свойства пород чановской свиты, представленных илистыми суглинками, сплошным чехлом покрывающими водоупорный горизонт павлодарских глин; общий региональный подъём уровней грунтовых вод; затруднённый поверхностный сток талых и дождевых вод с застроенной территории, обусловленный почти плоским рельефом.

Основными природными факторами активизации процесса подтопления являются метеорологический и гидрогеологический.

Триггерным техногенным фактором активизации процесса подтопления является отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве систем дренажа и ливневой канализации, которые часто выполнены без выдержанных уклонов в сторону водосборника, изолированы от него, практически в течение всего тёплого периоды заполнены цветущей водой, часто находятся в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии (дно их заилено, стенки оплываются, захламлены). Кроме того, значительное влияние оказывают: насыпи существующих автодорог, железнодорожных магистралей, препятствующие поверхностному стоку; засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков.

На территории г. Татарска с начала наблюдений (1983 г.) прослеживается тенденция многолетнего повышения уровней грунтовых вод с коэффициентами относительного положения уровней λ=0,7-1. С учётом преобладающей глубины залегания уровней (до 0,5 м) уровень активности подтопления в весенне-летний период всех лет остаётся высоким, снижаясь до среднего в осенний период. На конец сентября 2023 г. уровни залегали на глубине 0,25-1 м и были выше предвесенних минимумов в среднем на 0,94 м и ниже весенних максимумов в среднем на 0,36 м. Прекращение процесса подтопления - чаще к концу года.

Общая площадь подтопляемой территории г. Татарска с глубиной залегания уровней до 1 м составляет 17,3 км2. Ежегодно в зоне подтопления объекты жилой застройки и промышленного производства (железнодорожная станция, элеватор, пищекомбинат), территории селитебных зон. В зданиях отмечается повышенная влажность пола и стен первых этажей, плесень. В подтопленном состоянии находится большая часть водопроводящих коммуникаций, проложенных на глубине 2-3 м. Происходит переувлажнение пониженных мест, заболачивание межгривных понижений, засоление грунтов корнеобитаемого слоя.

Водоотвод осуществляется открытым способом по следующим дренажным каналам:

- «Мохнаткин» канал глубиной около 2 м берёт начало из озёр, расположенных у ЮЗ окраины города, пересекает весь город с юга на север, собирая сточные воды придорожных канав - по улице 30 лет ВЛКСМ, вдоль железной дороги, через неё к переулку Озёрный, далее по переулку Комсомольский и далее озеро Новотроицкое;

- второй канал (обводной) отводит воды из озёр, расположенных у западной окраины, огибает территорию города с западной и СЗ стороны и севернее и южнее Татарского урочища соединяется с «Мохнаткиным» каналом;

- в южной части города – канал от элеватора до озера Бурково.

На период обследования 27.07.2023 г. все придорожные кюветы и магистральные каналы практически полные. Движение воды в сторону водосборников отсутствует.

Данных об официальном объявлении ситуаций чрезвычайными в территориальный центр ГМСН не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всего на территории округа в III квартале 2023 г. было выявлено 251 случай активизации опасных ЭГП, в том числе: 123 – процесса овражной эрозии, 40 – оползневого процесса, 37 – комплекса гравитационных процессов, 27 – процесса подтопления, 8 – осыпного процесса, 6 – обвального процесса, 4- процесса эоловой аккумуляции, и по 2 – процессов дефляции, суффозии, оседания поверхности над горными выработками.

Всего зафиксировано 96 случаев воздействия опасных ЭГП на населенные пункты, линейные объекты и земли различного назначения. С активизацией процесса подтопления связано 27 случаев воздействия, активизацией овражной эрозии – 22 случая, активизацией комплекса гравитационных процессов – 20, активизацией оползневого процесса – 19, активизацией процесса эоловой аккумуляции – 4, процессов дефляции, оседания поверхности над горными выработками, осыпного процесса – от 1 до 2 случаев. В зоне негативного воздействия опасных ЭГП оказались населенные пункты (39), 1 промышленный объект вне населенного пункта, линейные сооружения (автодороги общей протяженностью 1,422 км), земли сельскохозяйственного назначения (0,029545 км2), земли лесного фонда (0,005062 км2). Основные факторы активизации опасных ЭГП – метеорологический, гидрогеологический, гидрологический, техногенный, сейсмический.

На территории Алтайского края активизация проявлений ЭГП не выявлена.

На территории с. Богучаны Богучанского района Красноярского края в результате прогрессирующего процесса подтопления, введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (Постановление администрации Богучанского района от 31.07.2023 № 747-п).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Данные об активизациях опасных экзогенных геологических процессов на территории Сибирского федерального округа в III квартале 2023 г.

| № проявления | Федеральный округ Российской Федерации | Субъект Российской Федерации | Административная привязка | Координаты (ГСК-2011) | Период активизации ЭГП | Генетический тип ЭГП | Основные факторы активизации ЭГП | Негативные воздействия ЭГП | Характеристика активного проявления/случая активизации опасного ЭГП | Фотоматериалы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | широта | долгота | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-11-00014 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 9,2 км ЮЗ с. Бельтир | 49,95636 | 88,07309 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Отмечались | В 9,2 км ЮЗ с. Бельтир Кош-Агачского района (пункт наблюдений Арка-Узук) отмечается активизация оползневых процессов на крупном сейсмогенном оползне блокового типа. Отступание надоползневого уступа 1-5 м, прирост площади оползня по уступу - 2033 м2, площадь оползня на момент обследования 648624 м2. В уступе вскрыты многолетнемерзлые породы, образовались блоки отпора, оплывины, поваленные деревья. Негативное воздействие: разрушение земель сельскохозяйственного назначения (пастбища) на площади 2033 м2. Литологический состав: валунно-галечный материал с супесчаным заполнителем (ледник. комплекс); суглинки туерыкской свиты. Факторы активизации: метеорологический (температура), сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00020 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 1,8 км С с. Чаган-Узун | 50,11964 | 88,37623 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., гидрогеол. сейсм. | Не отмечались | В 1,8 км С с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский) отмечается активизация оползневых процессов на оползне № 30. Оползень расширяется вверх по склону, отступание по маркам 0,35-1 м. Выше надоползневого уступа развивается новая зона оползания по трещинам растяжения и сдвига. Параметры оползня: длина 347 м, ширина 40 м, площадь 7758 м2. Повышенная обводненность в транзитной зоне оползня. Негативное воздействие отсутствует. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия и мелкой гальки. Факторы активизации: температурный режим, выходы грунтовых вод, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00021 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 2,15 км СЗ с. Чаган-Узун | 50,12044 | 88,38221 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., гидрогеол. сейсм. | Не отмечались | В 2,15 км СЗ с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский) отмечается активизация оползневых процессов на оползне № 34. Параметры оползня: длина 306 м, ширина 118 м, площадь 11810 м2. Вертикальные уступы высотой 1,0-2,7 м, трещины сдвига и растяжения глубиной 0,7 м. Повышенная обводненность в зоне транзита и надоползневого уступа, из-под языка сочится малодебитный пластовый выход подземных вод. Негативное воздействие отсутствует. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия и мелкой гальки. Факторы активизации: температурный режим, выходы грунтовых вод, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00023 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 3,55 км Ю с. Чаган-Узун | 50,06715 | 88,36534 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Отмечались | В 3,55 км Ю с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский) отмечается активизация оползневых процессов на оползне № 55. Параметры оползня: длина 116 м, макс. ширина 103 м, площадь 8765 м2. Язык оползня перекрывает ручей на отрезке 80 м, большая часть промыта, на отрезке 5 м – свежее пересыпание рыхлого материала. Негативное воздействие: разрушение земель с/х назначения на площади 25 м2. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия и мелкой гальки. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00024 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 3,58 км Ю с. Чаган-Узун | 50,06621 | 88,35876 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Отмечались | В 3,58 км Ю с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский) отмечается активизация оползневых процессов на оползне № 71. Параметры оползня: длина 304 м, ширина до 92 м, площадь 16404 м2. Высота надоползневого уступа 1,2-3,0 м, в подошве уступа многолетнемерзлые породы. Негативное воздействие: разрушение земель с/х назначения на площади 259 м2. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия, мелкой гальки и углистого вещества. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00025 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 3,87 км Ю с. Чаган-Узун | 50,06544 | 88,35829 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Не отмечались | В 3,87 км Ю с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский) отмечается активизация оползневых процессов на оползне № 72. Параметры оползня: длина 260 м, средняя ширина 37,45 м, площадь 9737 м2. Трещины растяжения и сдвига в вершинной части, вертикальные уступы высотой до 1,5-2,0 м. Негативное воздействие отсутствует. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия и мелкой гальки. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00037 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 3,18 км Ю с. Чаган-Узун | 50,07045 | 88,36701 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Не отмечались | В 3,18 км Ю с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский) отмечается активизация оползневых процессов на оползне № 106. Параметры оползня: длина 292 м, ширина 61 м, площадь 14269 м2. Смещение марки составило 1,2 м, трещины выше уступа. Негативное воздействие отсутствует. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия и мелкой гальки. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00040 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 5,17 км С с. Ортолык | 50,08678 | 88,49239 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Отмечались | В 5,17 км С с. Ортолык Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский) отмечается активизация оползневых процессов на оползне № 109. Параметры оползня: длина 253 м, ширина 37-104 м, в среднем 52,1 м, площадь 13177 м2. Высота уступа 10-12 м. Негативное воздействие: разрушение земель с/х назначения на площади 284 м2. Литологический состав: супеси и суглинки рыже-коричневые с включением гравия и гальки. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00043 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 5,29 км С с. Ортолык | 50,08684 | 88,49136 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Отмечались | В 5,29 км С с. Ортолык Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский) отмечается активизация оползневых процессов на оползне № 112. Параметры оползня: длина 153 м, ширина 21-95 м, в среднем 46,4 м площадь 7101 м2. Высота надоползневого уступа 3-6 м, языка до 3,5 м. Негативное воздействие: разрушение земель сельскохозяйственного назначения на площади 1331 м2. Литологический состав: супеси и суглинки рыже-коричневые с включением гравия и гальки. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00044 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 4,02 км Ю с. Чаган-Узун | 50,06457 | 88,35753 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Отмечались | В 4,02 км Ю с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский) отмечается активизация оползневых процессов на оползне № 113. Параметры оползня: длина 265 м, ширина 49-74 м, площадь 16403 м2. Отступание в вершине оползня 0,15-2,43 по замерам марок. Негативное воздействие: разрушение земель с/х назначения на площади 73 м2. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия и мелкой гальки. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00047 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 1,86 км СЗ с. Чаган-Узун | 50,11770 | 88,38568 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Отмечались | В 1,86 км СВ с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский) отмечается активизация оползневых процессов на крупном оползне № 115. Параметры оползня: длина 550 м, ширина 20-145 м, в среднем 79,85 м, площадь 43915 м2. Надоползневый уступ с 2 вершинами, ступенеобразный, выс. до 15 м. Негативное воздействие: разрушение земель с/х назначения на площади 2904 м2. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия, мелкой гальки, углистого вещества. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00048 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 1,9 км С с. Чаган-Узун | 50,11970 | 88,37024 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Не отмечались | В 1,9 км С с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский) отмечается активизация оползневых процессов на мелком оползне 2-го порядка № 116. Параметры оползня: длина 31 м, ширина 28 м, площадь 540 м2. Высота уступа в вершине 5 м, фронтальный вал языка наезжает на лиственницы. Негативное воздействие отсутствует. Литологический состав: супеси и суглинки с включением углистого вещества. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00049 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 0,17 км СВ с. Чаган-Узун | 50,10512 | 88,36868 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., гидрогеол., сейсм. | Не отмечались | В 0,17 км СВ с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский тракт) отмечается активизация оползневых процессов на современном оползне 2-го порядка № 35-1. Параметры оползня: длина 230 м, ширина до 133 м, стенка отрыва высотой до 5-7 м, площадь 19905 м2. Выше оползня серия трещин растяжения с сдвига дугообразной формы. Негативное воздействие отсутствует. Литологический состав: многолетнемерзлые супеси и суглинки с включением гравия и углистого вещества. Факторы активизации: температурный режим, выходы грунтовых вод, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00050 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 0,17 км СВ с. Чаган-Узун | 50,10354 | 88,37297 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., гидрогеол., сейсм. | Не отмечались | В 0,17 км СВ с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский тракт) отмечается активизация оползневых процессов на современном оползне 2-го порядка № 36-1. Параметры оползня: длина 256 м, ширина до 95 м, в среднем 37,91 м, стенка отрыва высотой до 5 м, площадь 9705 м2. В подошве уступа – многолетнемерзлые породы. Скольжение и течение разжиженных пород в лотках транзита. Негативное воздействие отсутствует. В зоне возможного воздействия: уч. а/дороги Р-256 на отрезке 95 м. Литологический состав: многолетнемерзлые супеси и суглинки с включением гравия и углистого вещества. Факторы активизации: температурный режим, выходы грунтовых вод, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00051 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 0,3 км СВ с. Чаган-Узун | 50,10780 | 88,36601 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Отмечались | В 0,3 км СВ с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский тракт) отмечается активизация оползневых процессов на современном оползне № 97. Оползень структурный, расширил свои границы: длина 205 м, ширина до 150 м, площадь 20610 м2. Негативное воздействие: земли сельскохозяйственного назначения на площади 1479 м2. В зоне возможного воздействия: уч. а/дороги Р-256 на отрезке 75 м. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия и углистого вещества. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00052 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 0,5 км СВ с. Чаган-Узун | 50,10288 | 88,37552 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., гидрогеол., сейсм. | Отмечались | В 0,5 км СВ с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Чуйский тракт) отмечается активизация оползневых процессов, образован мелкий оползень № 117. Параметры оползня: длина 57 м, ширина 12-42 м, в среднем 22,47 м, площадь 1281 м2. В подошве уступа мочажины, пластовый выход подземных вод. Негативное воздействие: разрушение земель сельскохозяйственного назначения на площади 236 м2. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия и мелкой гальки. Факторы активизации: температурный режим, выходы грунтовых вод, сейсмичность территории. |  | – |
| 04-11-00057 | Сибирский | Республика Алтай | Онгудайский район, уч. а/дороги в Алтайское подворье, 20,05 км | 50,77968 | 86,47058 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Техн. | Отмечались | В Онгудайском районе на уч. а/дороги в Алтайское подворье, 20,05 км (пункт наблюдений Участок а/дороги в Алтайское подворье) отмечена активизация оползневых процессов. Протяженность оползня по дороге 190 м. Трещины по флангам на дороге глубиной до 10-30 см, уступы – до 1,7 м. Смещение марок по латерали 0,04-0,07 м, дорожное полотно опущено на 0,35 м относительно уровня 2022 г. Негативное воздействие: на уч. а/дороги длиной 190 м частичное разрушение дорожного полотна (проседание на 0,35 м), деформации габионов, подпорных стенок, отбойников. Литологический состав: щебнисто-глыбовый материал с супесчаным заполнителем. Триггерный фактор: техногенный (строительство и эксплуатация дороги). Рекомендации: ремонт дороги. |  | – |
| 04-11-00058 | Сибирский | Республика Алтай | Онгудайский район, уч. а/дороги в Алтайское подворье, 19,5 км | 50,77730 | 86,46351 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Техн. | Не отмечались | В Онгудайском районе, выше по склону от уч. а/дороги в Алтайское подворье, 19,5 км (пункт наблюдений Подъезд к урочищу Урсул) отмечена активизация оползневых процессов. Площадь оползня 19000 м2. Трещины и рвы глубиной 0,3-2,0 м, уступы – 1-5 м. Ширина рвов 1-10 м. В зоне возможного воздействия: уч. а/дороги длиной 190 м. Литологический состав: щебнисто-глыбовый материал с супесчаным заполнителем. Триггерный фактор: техногенный (строительство и эксплуатация дороги). Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-11-00063 | Сибирский | Республика Алтай | Онгудайский район, уч. а/дороги в Алтайское подворье, 19,5 км | 50,77577 | 86,45875 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Техн. | Не отмечались | В Онгудайском районе, выше по склону от уч. а/дороги в Алтайское подворье, 19,5 км (пункт наблюдений Подъезд к урочищу Урсул) отмечена активизация оползневых процессов на мелком оползне. Стенка отрыва высотой 2-8 м, длина 81 м, ширина 34-66 м, площадь оползня 2967 м2. В зоне возможного воздействия: уч. а/дороги длиной 60 м. Литологический состав: щебнисто-глыбовый материал с супесчаным заполнителем. Триггерный фактор: техногенный (строительство и эксплуатация дороги). Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-11-00059 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 10 км ЮЗ с. Чаган-Узун | 50,04292 | 88,25646 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Отмечались | В 10 км ЮЗ с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Кызыл-Чин) отмечается активизация оползневых процессов на современном оползне № 118. Параметры оползня: длина 417 м, ширина 36-153 м, высота надоползневого уступа – до 15 м, высота языка 3-7 м, площадь 35127 м2. Язык частично перекрывает русло р. Кызыл-Чин, в 2023 г. образовалось небольшое проточное озеро. Негативное воздействие: разрушение земель с/х назначения на площади 1649 м2. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия и углистого вещества. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-11-00060 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 10 км ЮЗ с. Чаган-Узун | 50,04181 | 88,25758 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Не отмечались | В 10 км ЮЗ с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Кызыл-Чин) отмечается активизация оползневых процессов на современном оползне № 119. Параметры оползня: длина 77 м, ширина 33-47 м, в среднем 34,44 м, высота надоползневого уступа – до 1,5 м, высота языка 1,5 м, площадь 2652 м2. Негативное воздействие отсутствует. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия и углистого вещества. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-11-00061 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 9 км ЮЗ с. Чаган-Узун | 50,04509 | 88,26600 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., сейсм. | Не отмечались | В 9 км юго-западнее с. Чаган-Узун Кош-Агачского района (пункт наблюдений Кызыл-Чин) отмечается активизация оползневых процессов на современном оползне № 120. Параметры оползня: длина 107 м, ширина 20-36 м, в среднем 22,75 м, высота надоползневого уступа 1,5-7 м, площадь 2434 м2. Негативное воздействие отсутствует. Литологический состав: супеси и суглинки с включением гравия и углистого вещества. Факторы активизации: температурный режим, сейсмичность территории. Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-22-00002 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, уч. а/дороги Кош-Агач - Джазатор, 99,72 км | 49,64227 | 87,92759 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм., техн. | Не отмечались | В Кош-Агачском районе на уч. а/дороги Кош-Агач – Джазатор, 99,72 км (пункт наблюдений Джазаторская трасса) отмечена активизация процессов овражной эрозии на склоне вблизи дороги. Овраг длиной 62 м, шириной 2-18 м, вершина в откосах дорожного полотна на участке водовыпуска. В зоне возможного воздействия откосы а/дороги Кош-Агач – Джазатор на отрезке 4 м. Литологический состав: валунно-галечный материал с супесчаным заполнителем. Факторы активизации: режим увлажнения, техногенный фактор (водовыпуск). Рекомендации: ремонт дороги на участке водовыпуска. |  | – |
| 04-27-00014 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, уч. а/дороги Кош-Агач - Джазатор, 101,26 км | 49,63688 | 87,90768 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В Кош-Агачском районе на уч. а/дороги Кош-Агач – Джазатор, 101,26 км (пункт наблюдений Джазаторская трасса) отмечена активизация гравитационных процессов в уступе высокой террасы р. Жасатер на отрезке 132 м, высота уступов 10 м. Обнаженные уступы, трещины отпора, осыпные шлейфы в подножии. Негативное воздействие: разрушение откосов дорожного полотна на отрезке 110 м, дорога расширена в сторону склона. Литологический состав: валунно-галечный материал с супесчаным заполнителем. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Жасатер. Рекомендации: укрепление откосов дороги и подошвы уступа. |  | – |
| 04-22-00010 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, уч. а/дороги Кош-Агач - Джазатор, 118,0 км | 49,64794 | 87,69309 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм., техн. | Не отмечались | В Кош-Агачском районе на уч. а/дороги Кош-Агач – Джазатор, 118,0 км (пункт наблюдений Джазаторская трасса) отмечена активизация процессов овражной эрозии на склоне вблизи дороги. Овраг длиной 18 м, шириной 5-12 м, обнаженные песчаные уступы. Вершина оврага в 4,8 м от дороги. Литологический состав: валунно-галечный материал с мощными прослоями песков, супесей. Факторы активизации: режим увлажнения, техногенный фактор. Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-22-00003 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, уч. а/дороги Кош-Агач - Джазатор, 128,06 км | 49,67336 | 87,57700 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Кош-Агачском районе на уч. а/дороги Кош-Агач – Джазатор, 128,06 км (пункт наблюдений Джазаторская трасса) отмечена активизация процессов овражной эрозии в склоне близ дороги. Овраг длиной 57 м, шириной 2-17 м, вершина глубиной 2,5 м. В зоне возможного воздействия уч. а/дороги в 5,8 м от вершины оврага. Литологический состав: валунно-галечный материал с супесчаным заполнителем. Триггерный фактор: режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-11-00064 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, уч. а/дороги Кош-Агач – Джазатор, 135,41 км | 49,69350 | 87,49420 | 00.06.2023 | 00.09.2023 | Оп | Техн., гидрогеол., атм. | Отмечались | В Кош-Агачском районе, на уч. а/дороги Кош-Агач - Джазатор, 135,41 км (пункт наблюдений Джазаторская трасса) отмечена активизация оползневых процессов, в июне 2023 г. образовался мелкий оползень. Стенка отрыва высотой 2,6-6,0 м, длина 51 м, ширина 25-40 м, в среднем 28,3 м, площадь оползня 1442 м2. Вершина оползня на дороге, ширина разрушенного участка дороги 1-1,5 м. Негативное воздействие: разрушен уч. а/дороги длиной 20 м. Литологический состав: валунно-галечный материал с супесчаным заполнителем. Факторы активизации: техногенный (эксплуатация дороги), гидрогеологический (пластовый выход подземных вод), режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-27-00015 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, уч. а/дороги Кош-Агач - Джазатор, 136,6 км | 49,69160 | 87,47840 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., техн. | Отмечались | В Кош-Агачском районе на уч. а/дороги Кош-Агач – Джазатор, 136,6 км (пункт наблюдений Джазаторская трасса) отмечена активизация гравитационных процессов в уступе высокой террасы в излучине р. Жасатер на отрезке 200 м, высота уступов 7 м. Обнаженные уступы, трещины отпора, оплывины, осыпные шлейфы в подножии. Негативное воздействие: на уч. а/дорога длиной 80 м разрушение откосов дорожного полотна, дорога смещена в сторону склона. Литологический состав: валунно-галечный материал с песчаным заполнителем, с прослоями песков. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Жасатер. Рекомендации: укрепление откосов дороги и подошвы уступа. |  | – |
| 04-22-00004 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, уч. а/дороги Кош-Агач - Джазатор, 138,0 км | 49,69124 | 87,46411 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Кош-Агачском районе на уч. а/дороги Кош-Агач – Джазатор, 138,0 км (пункт наблюдений Джазаторская трасса) отмечена активизация процессов овражной эрозии в склоне близ дороги. Овраг длиной 37 м, шириной 13-30 м, вершина на отрезке 10 м достигает а/д. В зоне возможного воздействия откосы дороги на отрезке 10 м. Литологический состав: валунно-галечный материал с супесчаным заполнителем. Триггерный фактор: режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-22-00005 | Сибирский | Республика Алтай | Усть-Коксинский район, с. Тюнгур, уч. а/дороги на въезде в село, 58,7 км | 50,15799 | 86,29045 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм., техн. | Не отмечались | В Усть-Коксинском районе на уч. а/дороги в с. Тюнгур, 58,7 км (пункт наблюдений Участок а/дороги в с. Тюнгур) отмечена активизация процессов овражной эрозии в уступе высокой террасы р. Катунь. Длина оврага № 1 48 м, максимальная ширина 56 м, вершина в откосах дорожного полотна на участке водовыпуска. В зоне возможного воздействия откосы а/дороги на отрезке 10 м. Литологический состав: гравийно-галечный материал с песчаным заполнителем, с прослоями супесей. Факторы активизации: режим увлажнения, техногенный фактор (водовыпуск). Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-22-00006 | Сибирский | Республика Алтай | Усть-Коксинский район, с. Тюнгур, уч. а/дороги на въезде в село, 58,94 км | 50,15937 | 86,29348 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм., техн. | Не отмечались | В Усть-Коксинском районе на уч. а/дороги в с. Тюнгур, 58,94 км (пункт наблюдений Участок а/дороги в с. Тюнгур) отмечена активизация процессов овражной эрозии в уступе высокой террасы р. Катунь. Длина оврага № 2 81 м, максимальная ширина 48 м, вершина в откосах дорожного полотна на участке водовыпуска. В зоне возможного воздействия откосы а/дороги на отрезке 20 м. Литологический состав: гравийно-галечный материал с песчаным заполнителем, с прослоями супесей. Факторы активизации: режим увлажнения, техногенный фактор (водовыпуск). Рекомендации: мониторинг ситуации. | – | – |
| 04-27-00013 | Сибирский | Республика Алтай | Усть-Коксинский район, с. Тюнгур | 50,15663 | 86,28876 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | На въезде в с. Тюнгур Усть-Коксинского района (пункт наблюдений Участок а/дороги в с. Тюнгур) отмечена активизация гравитационных процессов в уступе высокой террасы р. Катунь на отрезке 1457 м, разрушение уступа до 2,11 м/год, в среднем 0,28 м/год. В зоне возможного воздействия: уч. а/дороги Усть-Кокса - Тюнгур (в 15-30 м), столб ЛЭП (в 11,0 м), усадьбы (в 2,23-8,6 м от уступа). Литологический состав: гравийно-галечный материал с песчаным заполнителем, с прослоями супесей, с включениями валунов. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Катунь. Рекомендации: укрепление уступа около усадьб. |  | – |
| 04-22-00007 | Сибирский | Республика Алтай | Онгудайский район, с. Кара-Кобы, уч. а/дороги Туекта – Усть-Кан, 21,08 км | 50,81017 | 85,57728 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм., техн. | Не отмечались | В с. Кара-Кобы Онгудайского района, на уч. а/дороги Туекта – Усть-Кан, 21,08 км (пункт наблюдений Кара-Кобы) отмечена активизация процессов овражной эрозии в уступе высокой террасы р. Урсул. Овраг № 1: длина 60 м, максимальная ширина 22 м, вершина в откосах дорожного полотна на участке водовыпуска. В зоне возможного воздействия откосы а/дороги на отрезке 10 м. Литологический состав: супесчано-песчано-гравийный материал с включениями гальки, с прослоями супесей. Факторы активизации: режим увлажнения, техногенный фактор (водовыпуск). Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-22-00008 | Сибирский | Республика Алтай | Онгудайский район, с. Кара-Кобы, уч. а/дороги Туекта – Усть-Кан, 20,5 км | 50,81451 | 85,58160 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм., техн. | Не отмечались | В с. Кара-Кобы Онгудайского района, на уч. а/дороги Туекта – Усть-Кан, 20,5 км (пункт наблюдений Кара-Кобы) отмечена активизация процессов овражной эрозии в уступе высокой террасы р. Урсул. Овраг № 3: длина 76 м, максимальная ширина 35 м, минимальная – 18 м, вершина в откосах дорожного полотна на участке водовыпуска. В зоне возможного воздействия: участок а/дороги на отрезке 16 м. Литологический состав: супесчано-песчано-гравийный материал с включениями гальки, с прослоями супесей. Факторы активизации: режим увлажнения, техногенный фактор (водовыпуск). Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-22-00009 | Сибирский | Республика Алтай | Онгудайский район, с. Кара-Кобы, уч. а/дороги Туекта – Усть-Кан, 19,96 км | 50,81743 | 85,58706 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм., техн. | Отмечались | В с. Кара-Кобы Онгудайского района, на уч. а/дороги Туекта – Усть-Кан, 19,96 км (пункт наблюдений Кара-Кобы) отмечена активизация процессов овражной эрозии в уступе высокой террасы р. Урсул. Овраг № 4: длина 41 м, максимальная ширина 16 м, вершина достигает дороги на отрезке 10 м на участке водовыпуска. Негативное воздействие: разрушение откосов а/дороги на отрезке 10 м. Литологический состав: супесчано-песчано-гравийный материал с включениями гальки, с прослоями супесей. Факторы активизации, техногенный фактор (водовыпуск). Рекомендации: ремонт дороги на участке водовыпуска. |  | – |
| 04-27-00022 | Сибирский | Республика Алтай | Онгудайский район, с. Кара-Кобы | 50,81298 | 85,58044 | 00.05.22 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Кара-Кобы Онгудайского района (пункт наблюдений Кара-Кобы) отмечена активизация гравитационных процессов в уступе террасы р. Урсул высотой 7-15 м на отрезке 1720 м. В зоне воздействия: 5 усадьб по ул. Шоссейная, 11-19, 25 (частично разрушены ограждения). Литологический состав: супесчано-песчано-гравийный материал с включениями гальки, с прослоями супесей и песков в верху разреза. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Урсул. Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-22-00011 | Сибирский | Республика Алтай | Онгудайский район, уч. а/дороги в с. Инегень | 50,38686 | 86,66978 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эо | Техн., атм. | Отмечались | В Онгудайском районе на серпантине а/дороги в с. Инегень (пункт наблюдений Участок а/дороги в с. Инегень) отмечена активизация процессов овражной эрозии. Овраг длиной 41,7 м, шириной 1,5-7,5 м, вершина оврага достигает дороги. Негативное воздействие: на отрезке а/дороги длиной 4 м разрушены дорожное полотно и отбойники дороги. Литологический состав: гравийно-мелкогалечный материал с песчаным заполнителем. Факторы активизации: техногенный, режим увлажнения. Рекомендации: ремонт дороги, расширение дороги в сторону склона, укрепление уступов. |  | – |
| 04-27-00029 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги в с. Инегень, серпантин от моста через Катунь | 50,38672 | 86,66862 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Техн., атм., гидрол. | Отмечались | В Онгудайском районе на уч. а/дороги в с. Инегень (пункт наблюдений Участок а/дороги в с. Инегень) отмечена активизация гравитационных процессов на отрезке 307 м, разрушение уступов до 3,21 м/год, в среднем 0,55 м/год, смещение на марках 0,02-0,1 м. Негативное воздействие: разрушение а/дороги на отрезке 290 м. Литологический состав: гравийно-мелкогалечный материал с песчаным заполнителем, с прослоями песков и гравия. Факторы активизации: строительство а/д, режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации, укрепление уступов. |  | – |
| 04-27-00001 | Сибирский | Республика Алтай | Майминский район, с. Майма | 52,01634 | 85,89021 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Майма Майминского района (пункт наблюдений Катунский водозабор) отмечена активизация гравитационных процессов на уступе протяженностью 646 м, высота уступа 3,55 м. Разрушение уступа до 2,28 м/год, в среднем 0,21 м/год, площадь земель – 134,42 м2. В зоне негативного воздействия территория ЗСО 1, 2, 3 поясов охраны водозабора, дамбы обвалования. Литологический состав: пески, валунно-галечный материал. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Катунь. Рекомендации: ремонт дамбы. | – | – |
| 04-27-00002 | Сибирский | Республика Алтай | Усть-Коксинский район, с. Березовка | 50,23666 | 85,53358 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Березовка Усть-Коксинского района (пункт наблюдений Березовка) отмечена активизация гравитационных процессов протяженностью 710 м, высота уступа 3,0 м. Разрушение уступа - до 1,04 м/год, в среднем 0,3 м/год. В зоне возможного воздействия: огороды, ограждения усадьб по ул. Забочная в 5,5 м от уступа. Литологический состав: валунно-галечный материал с гравийно-песчаным заполнителем. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Катунь. Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-27-00003 | Сибирский | Республика Алтай | Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса | 50,26743 | 85,63322 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района (пункт наблюдений Усть-Кокса) отмечена активизация гравитационных процессов на высокой террасе р. Катунь на отрезке 890 м, высота уступов до 15 м. Зафиксированы осыпные шлейфы по уступу, блоки отпора. Негативное воздействие: частичное разрушение огорода и ограждений усадьбы по ул. Набережная, 127А. Литологический состав: валунно-галечный материал с гравийно-супесчаным заполнителем, с прослоями песков, супесей. Триггерный фактор: режим увлажнения, гидрологический режим р. Катунь. Рекомендации: мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-27-00017 | Сибирский | Республика Алтай | Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса | 50,25998 | 85,61463 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | На южной окраине с. Усть-Кокса, ул. Аргучинского, 47 (пункт наблюдений Стрелка) отмечена активизация гравитационных процессов на уступе высокой поймы длиной 463 м, высота уступа 3,3 м. Разрушение уступа – до 1,93 м/год, в среднем 0,31 м/год. Блоки отпора 0,4*0,5*1,0 м. В зоне возможного воздействия: ограда усадьбы по ул. Аргучинского, 47, в 3,6-5,9 м от бровки уступа. Литологический состав: валунно-галечный материал с гравийно-супесчаным заполнителем. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Катунь. Рекомендации: ремонт дамбы, мониторинг ситуации. |  | – |
| 04-27-00028 | Сибирский | Республика Алтай | Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Аргучинского | 50,26664 | 85,59040 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района отмечена активизация гравитационных процессов на высокой террасе р. Кокса на отрезке 1408 м, высота уступов до 8 м. Зафиксированы осыпные шлейфы по уступу, трещины и блоки отседания размером 0,7*1*4 м. В зоне возможного воздействия дорога к усадьбам в 1,2-4 м от уступа террасы. Литологический состав: галечный материал с прослоями песков, супесей. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Кокса. Рекомендации: организация пункта наблюдений. |  | Плановое обследование |
| 04-27-00018 | Сибирский | Республика Алтай | Усть-Коксинский район, уч. а/дороги Усть-Кокса - Мараловодка, 2-3 км | 50,25426 | 85,58281 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В Усть-Коксинском районе на уч. а/дороги Усть-Кокса – Мараловодка, 2-3 км (пункт наблюдений Подсолодка) отмечена активизация гравитационных процессов на уступе первой террасы длиной 783 м, высота уступов 3,4 м. Разрушение уступа – до 7,51 м/год, в среднем 1,28 м/год. В зоне возможного воздействия: уч. а/дороги в 1,4-3,45 м от бровки уступа. Литологический состав: валунно-галечный материал с гравийно-песчаным заполнителем. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Катунь. Рекомендации: укрепление уступа капитальной дамбой обвалования. |  | – |
| 04-27-00004 | Сибирский | Республика Алтай | Усть-Коксинский район, уч. а/дороги Усть-Кокса - Мараловодка, 21-22 км | 50,12426 | 85,46852 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В Усть-Коксинском районе на уч. а/дороги Усть-Кокса – Мараловодка, 21-22 км (пункт наблюдений Участок а/дороги в Мараловодку) отмечена активизация гравитационных процессов на левобережной высокой террасе р. Катунь протяженностью 679 м, высота уступов 7 м. Разрушение уступа - до 0,97 м/год, в среднем 0,28 м/год. В зоне возможного воздействия: уч. а/дороги в 1,4-2,1 м от бровки уступа на отрезке 95 м. Литологический состав: валунно-галечный материал с гравийно-супесчаным заполнителем. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Катунь. Рекомендации: перенос дороги в сторону склона. |  | – |
| 04-27-00006 | Сибирский | Республика Алтай | Турочакский район, с. Верх-Бийск | 52,03634 | 87,08786 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Верх-Бийск Турочакского района на ул. Береговая (пункт наблюдений Верх-Бийск) отмечена активизация гравитационных процессов в уступе высокой террасы на отрезке 1160 м, высота уступа 8 м. Зафиксированы блоки отпора и осыпание рыхлого материала. Негативное воздействие: разрушение ограждений, огородов, реже хозпостроек в 6 усадьбах по ул. Береговая, 4, 6, 8, 10, 16, 18. Литологический состав: валунно-галечный материал с песчаным заполнителем, с прослоями песка и супесей. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Бия. Рекомендации: мониторинг ситуации. | – | – |
| 04-27-00009 | Сибирский | Республика Алтай | Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон | 50,22058 | 85,72820 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Верх-Уймон Усть-Коксинского района (пункт наблюдений Уймонская протока) отмечена активизация гравитационных процессов на высокой пойме протяженностью 366 м, высота уступа 3,9 м. Разрушение уступа до 0,92 м/год, в среднем 0,17 м/год. В зоне возможного воздействия ограда усадьбы по ул. Набережная, 64 в 0,8-1,1 м от уступа. Литологический состав: валунно-галечный материал с гравийно-супесчаным заполнителем, с прослоями супесей. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Катунь. Рекомендации: укрепление берегового уступа. | – | – |
| 04-27-00011 | Сибирский | Республика Алтай | Кош-Агачский район, в 3 км СВ с. Курай | 50,26552 | 87,95369 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В 3 км СВ с. Курай Кош-Агачского района (пункт наблюдений Курайский) по правобережью р. Курайка отмечена активизация гравитационных процессов на уступе высокой террасы протяженностью 1420 м, разрушение до 5,67 м/год, в среднем 1,3 м/год. Негативное воздействие: разрушение земель сельскохозяйственного назначения площадью 1268 м2. Литологический состав: валунно-галечный материал с гравийно-супесчаным заполнителем. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Курайка. |  | – |
| 04-27-00020 | Сибирский | Республика Алтай | Усть-Коксинский район, с. Банное | 50,37995 | 84,87101 | 00.05.22 | 00.09.2023 | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Банное Усть-Коксинского района (пункт наблюдений Банное) отмечена активизация гравитационных процессов протяженностью 123 м. Разрушение уступа до 0,89 м/год, в среднем 0,17 м/год. В зоне возможного воздействия: усадьба по ул. Набережная, 2, угол забора в 1,4 м от бровки уступа. Литологический состав: галечный материал с гравийно-песчаным заполнителем, с прослоями песков. Факторы активизации: режим увлажнения, гидрологический режим р. Кокса. Рекомендации: укрепление уступа дамбой обвалования. | – | – |
| 04-27-00030 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги Акташ – Улаган, 12,58-13,21 км, восточный борт | 50,40116 | 87,60498 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Техн., атм., гидрогеол. | Не отмечались | В Улаганском районе на уч. а/дороги Акташ-Улаган, 12,58-13,21 км отмечена активизация гравитационных процессов в восточном борту дороги на отрезке 630 м, высота обнаженных уступов до 12 м. Зафиксированы маломощные осыпные шлейфы, мелкие камнепады, оползание блоков с деревьями, фрагментарно пластовые выходы подземных вод. В зоне возможного воздействия дорога на отрезке 300 м. Литологический состав: глыбово-щебнистый материал с супесчано-дресвяным заполнителем. Факторы активизации: строительство а/д, режим увлажнения, малодебитные пластовые выходы подземных вод. Рекомендации: мониторинг ситуации, укрепление уступов. |  | Плановое обследование |
| 04-27-00031 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги Акташ – Улаган, 11,825-12,28 км, восточный борт | 50,39547 | 87,61045 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Техн., атм. | Отмечались | В Улаганском районе на уч. а/дороги Акташ-Улаган, 11,825-12,28 км отмечена активизация гравитационных процессов в восточном борту дороги на отрезке 455 м, высота обнаженных уступов до 10 м. Зафиксированы маломощные осыпные шлейфы, мелкие камнепады, оплывины. Негативное воздействие: мелкие камнепады и оплывины на отрезке а/дороги 10 м. Литологический состав: глыбово-щебнистый материал с супесчано-дресвяным заполнителем. Факторы активизации: строительство а/д, режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации, осмотр и чистка уступов. |  | Плановое обследование |
| 04-27-00032 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги Акташ – Улаган, 11,385-11,58 км, восточный борт | 50,39106 | 87,61408 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Техн., атм. | Отмечались | В Улаганском районе на уч. а/дороги Акташ-Улаган, 11,385-11,58 км отмечена активизация гравитационных процессов в восточном борту дороги на отрезке 195 м, высота обнаженных уступов 6-10 м. Зафиксированы маломощные осыпные шлейфы, мелкие камнепады. Негативное воздействие: мелкие камнепады на отрезке а/дороги 5 м. Литологический состав: глыбово-щебнистый материал с супесчано-дресвяным заполнителем. Факторы активизации: строительство а/д, режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации, осмотр и чистка уступов. |  | Плановое обследование |
| 04-27-00033 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги Акташ – Улаган, 8,75-9,11 км, восточный борт | 50,37082 | 87,62716 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Техн., атм. | Не отмечались | В Улаганском районе на уч. а/дороги Акташ-Улаган, 8,75-9,11 км отмечена активизация гравитационных процессов в восточном борту дороги на отрезке 360 м, высота обнаженных уступов 4-8 м. Зафиксированы маломощные осыпные шлейфы, мелкие камнепады, оплывины и блоки отпора. В зоне возможного воздействия дорога к на отрезке 360 м. Литологический состав: глыбово-щебнистый материал с супесчано-дресвяным заполнителем. Факторы активизации: строительство а/д, режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации, осмотр и чистка уступов. |  | Плановое обследование |
| 04-11-00065 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги Акташ – Улаган, 8,49-8,575 км | 50,36832 | 87,63053 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Техн., атм. | Отмечались | В Улаганском районе, на уч. а/дороги Акташ - Улаган, 8,49-8,575 км отмечена активизация оползневых процессов. В техногенных расчистках серия мелких оползней и оплывин, стенки отрыва высотой до 1 м, длина оползней 10-15 м, суммарная ширина 80 м. Языки оползней и опылвин на обочине дороги. Негативное воздействие: частично перекрыт уч. а/дороги длиной 85 м. Литологический состав: глыбово-щебнистый материал с супесчаным заполнителем. Факторы активизации: техногенный (строительство дороги), режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации, чистка склонов. |  | Плановое обследование |
| 04-12-00002 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги Акташ – Улаган, 8,05-8,135 км, восточный борт | 50,36500 | 87,63400 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Ос | Техн., атм. | Отмечались | В Улаганском районе на уч. а/дороги Акташ-Улаган, 8,05-8,135 км отмечена активизация осыпных процессов в восточном борту дороги на отрезке 85 м, осыпь высотой 80-100 м. Зафиксированы мелкие камнепады, мелкое пересыпание рыхлого материала на обочину а/дороги, автомобильную стоянку, редкие поваленные деревья в транзитной части осыпи. Негативное воздействие: частичное пересыпание осыпного материала на обочину а/дороги и автомобильную стоянку на отрезке 85 м. Литологический состав: щебнисто-глыбовый материал. Факторы активизации: строительство а/дороги, режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации, осмотр и чистка уступов. |  | Плановое обследование |
| 04-27-00034 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги Акташ – Улаган, 7,765-7,94 км, западный борт | 50,36346 | 87,63212 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Техн., атм. | Не отмечались | В Улаганском районе на уч. а/дороги Акташ-Улаган, 7,765-7,94 км отмечена активизация гравитационных процессов в западном борту дороги на отрезке 175 м, высота обнаженных уступов до 20 м. Зафиксированы маломощные осыпные шлейфы, мелкие камнепады со скальных уступов коренных пород. В зоне возможного воздействия дорога к на отрезке 175 м. Литологический состав: глыбово-щебнистый материал с супесчано-дресвяным заполнителем. Факторы активизации: строительство а/д, режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации, осмотр и чистка уступов. |  | Плановое обследование |
| 04-27-00035 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги Акташ – Улаган, 6,955-7,31 км, западный борт | 50,35792 | 87,63567 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Техн., атм. | Не отмечались | В Улаганском районе на уч. а/дороги Акташ-Улаган, 6,955-7,31 км отмечена активизация гравитационных процессов в западном борту дороги на отрезке 355 м, высота обнаженных уступов 8-12 м. Зафиксированы маломощные осыпные шлейфы, мелкие камнепады, оплывины. В зоне возможного воздействия дорога к на отрезке 355 м. Литологический состав: глыбово-щебнистый материал с супесчано-дресвяным заполнителем. Факторы активизации: строительство а/д, режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации, осмотр и чистка уступов. |  | Плановое обследование |
| 04-27-00036 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги Акташ – Улаган, 6,14-6,615 км, западный борт | 50,35301 | 87,63996 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Техн., атм. | Отмечались | В Улаганском районе на уч. а/дороги Акташ-Улаган, 6,14-6,615 км отмечена активизация гравитационных процессов в западном борту дороги на отрезке 475 м, высота обнаженных уступов 6-10 м. Зафиксированы маломощные осыпные шлейфы, мелкие камнепады, мелкие оползни с глубиной захвата пород 0,5-1 м. Негативное воздействие: частичное перекрытие обочины а/дороги оплывинами на отрезке 25 м. Литологический состав: глыбово-щебнистый материал с супесчано-дресвяным заполнителем. Факторы активизации: строительство а/д, режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации, осмотр и чистка уступов. |  | Плановое обследование |
| 04-27-00037 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги Акташ – Улаган, 5,74-6,005 км, западный борт | 50,34808 | 87,64240 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Техн., атм. | Отмечались | В Улаганском районе на уч. а/дороги Акташ-Улаган, 5,74-6,005 км отмечена активизация гравитационных процессов в западном борту дороги на отрезке 265 м, высота обнаженных уступов 6-10 м. Зафиксированы маломощные осыпные шлейфы, мелкие оползни и оплывины, поваленные деревья, одиночные камнепады. Негативное воздействие: частичное перекрытие обочины а/дороги мелким оползнем на отрезке а/дороги 15 м. Литологический состав: глыбово-щебнистый материал с супесчано-дресвяным заполнителем. Факторы активизации: строительство а/д, режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации, осмотр и чистка уступов. |  | Плановое обследование |
| 04-12-00003 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги Акташ – Улаган, 5,39-5,6 км, восточный борт | 50,34509 | 87,64391 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Ос | Техн., атм. | Не отмечались | В Улаганском районе на уч. а/дороги Акташ-Улаган, 5,39-5,6 км отмечена активизация осыпных процессов в восточном борту дороги на отрезке 210 м, осыпь высотой 60-130 м, нижняя часть подрезана расчисткой. Зафиксированы мелкие камнепады, мелкое пересыпание рыхлого материала в кюветы а/дороги. В зоне возможного воздействия дорога на отрезке 210 м. Литологический состав: щебнисто-глыбовый материал. Факторы активизации: строительство а/дороги, режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации, осмотр и чистка уступов. |  | Плановое обследование |
| 04-27-00038 | Сибирский | Республика Алтай | Улаганский район, уч. а/дороги Акташ – Улаган, 4,7-4,81 км, восточный борт | 50,33899 | 87,64218 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | ГР | Техн., атм. | Не отмечались | В Улаганском районе на уч. а/дороги Акташ-Улаган, 4,7-4,81 км отмечена активизация гравитационных процессов в восточном борту дороги на отрезке 110 м, высота обнаженных уступов 6-8 м. Зафиксированы маломощные осыпные шлейфы, мелкие камнепады. В зоне возможного воздействия дорога к на отрезке 110 м. Литологический состав: глыбово-щебнистый материал с супесчано-дресвяным заполнителем. Факторы активизации: строительство а/дороги, режим увлажнения. Рекомендации: мониторинг ситуации, укрепление уступов. |  | Плановое обследование |
| 17-22-00001 | Сибирский | Республика Тыва | Пий-Хемский район, уч. а/дороги Р-257, 740 км, в районе с. Уюк | 52,08109 | 94,03460 | 00.06.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | Вдоль участка автодороги Р-257 в районе с. Уюк (пункт наблюдений Уюкский) наблюдалась активизации процесса овражной эрозии. Длина оврага 1565 м, овраг вытянут вдоль полотна дороги, глубина 0,9-2,5 м, ширина 9,4 м. Овраг активный, свежие обрушения грунта по бортам оврага на локальных участках, трещины отрыва, стенки оврага с отрицательным уклоном, прирост оврага по ширине -0,5 м, прирост в длину по отвершкам 0,4-1,38 м, средняя ширина отвершков – 4 м. Длина оврага со стороны устья сократилась на 46 м за счет засыпки оврага. Литологический состав горных пород: суглинки с дресвой и щебнем до 20-30%, с прослоями дресвяно-щебнистых отложений. Фактор активизации: продолжительные осадки в июне-июле. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-22-00018 | Сибирский | Республика Тыва | Дзун-Хемчикский район, уч. а/дороги Р-257, 1018 км, восточная окраина г. Чадан | 51,29356 | 91,60403 | 00.07.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | Вдоль участка автодороги Р-257, 1018 км, в районе г. Чадан (пункт наблюдений Чаданский) отмечена активизация процесса овражной эрозии (овраг № 1). Длина оврага 1161,7 м, ширина 14,7 м, глубина 5,5 м. Наблюдаются свежие обрушения грунта вдоль стенок, продвижение вершины оврага и отвершков, в среднем по оврагу 0,17 м. Литологический состав горных пород: пески, супеси с прослоями дресвяно-щебнистого материала. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-22-00019 | Сибирский | Республика Тыва | Дзун-Хемчикский район, уч. а/дороги Р-257, 1001 км, район Чаданского угольного разреза | 51,33607 | 91,84318 | 00.07.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | Вдоль участка автодороги Р-257, 1001 км, в районе Чаданского угольного разреза (пункт наблюдений Чаданский) отмечена активизация процесса овражной эрозии (овраг № 2). Длина оврага 130 м, ширина 16 м, глубина оврага – 1,8 м. Зафиксированы свежие обрушения грунта по стенкам, прирост ширины оврага на отдельных участках до 0,5 м, прирост вершин оврага и отвершков в среднем 0,35 м. Литологический состав горных пород: пески, супеси с прослоями дресвяно-щебнистого материала. Фактор активизации – продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | - |
| 17-22-00020 | Сибирский | Республика Тыва | Дзун-Хемчикский район, уч. а/дороги Р-257, 1003 км, район Чаданского угольного разреза | 51,33053 | 91,81889 | 00.07.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | Вдоль участка автодороги Р-257, 1003 км, в районе Чаданского угольного разреза (пункт наблюдений Чаданский) отмечена активизация процесса овражной эрозии (овраг № 3). Длина оврага 93 м, ширина 10,5, глубина 2,0 м. Зафиксированы свежие обрушения грунта по стенкам, прирост по ширине 0,1-0,3 м на локальных участках. Литологический состав горных пород: пески, супеси с прослоями дресвяно-щебнистого материала. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует, ежегодно ведется ремонт дороги, локальные участки засыпаются. | – | – |
| 17-27-00002 | Сибирский | Республика Тыва | Дзун-Хемчикский район, с. Хорум-Даг | 51,27801 | 91,05026 | 00.07.2023 | 00.08.2023 | ГР | Атм. | Отмечались | В с. Хорум-Даг Дзун-Хемчикского района (пункт наблюдений Хорум-Дагский) отмечена активизация гравитационного процесса вдоль уступа 1-ой террасы р. Чыргакы. Высота уступа 3-4,3 м, длина 439 м. Зафиксированы свежие обвалы грунта на уступе на локальных участках, отседание блоков шириной до 2 м, величина разрушения уступа 0,5-1,1 м, средняя 0,87 м. Уступ сложен легко размываемыми аллювиальными песчаными и супесчаными отложениями с гравием и галькой, стенка обрывистая, часто с отрицательным уклоном. Фактор активизации: продолжительные осадки. Наблюдается обрушение приусадебных участков, разрушение ограждений по ул. Мира, №№ 1, 1 а, 3. |  | – |
| 17-22-00012 | Сибирский | Республика Тыва | Улуг-Хемский район, уч. а/дороги Шагонар – Эйлиг-Хем, 10 км, в 16,13 км В с. Эйлиг-Хем | 51,61839 | 92,91466 | 00.07.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | Вдоль уч. а/дороги Шагонар – Эйлиг-Хем, 10 км (пункт наблюдений Эйлиг-Хемский) отмечена активизация процесса овражной эрозии. Длина оврага №1 составляет 111,7 м, ширина 4,9 м, глубина 1,2 м. Прирост в вершине составил 1,5 м, свежие обрушения грунта вдоль стенок, трещины отрыва, ниши в бортах глубиной 0,35- 0,5 м. Литологический состав горных пород: дресвяно-щебенистые отложения с суглинком, с прослоями суглинков. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-22-00013 | Сибирский | Республика Тыва | Улуг-Хемский район, уч. а/дороги Шагонар – Эйлиг-Хем, 10 км, в 15,94 км В с. Эйлиг-Хем | 51,62538 | 92,91000 | 00.07.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | Вдоль уч. а/дороги Шагонар – Эйлиг-Хем, 10 км (пункт наблюдений Эйлиг-Хемский) отмечена активизация процесса овражной эрозии. Длина оврага №2 составляет 169 м, ширина до 5,61 м, глубина 1,2 м. Отмечаются обрушения и обваливания грунта по стенкам, прирост ширины оврага на 0,11 м. Прирост в вершинах отвершков незначительный. Литологический состав горных пород: дресвяно-щебенистые отложения с суглинком, с прослоями суглинков. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-22-00015 | Сибирский | Республика Тыва | Улуг-Хемский район, уч. а/дороги Шагонар – Эйлиг-Хем, 21 км, в 10,3 км СВ с. Эйлиг-Хем | 51,63972 | 92,79318 | 00.07.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Отмечались | Вдоль уч. а/дороги Шагонар – Эйлиг-Хем, 21 км (пункт наблюдений Эйлиг-Хемский) зафиксирована активизация процесса овражной эрозии. Длина оврага №4 составляет 620 м, средняя ширина 9,2 м, глубина до 1,2 м. Длина оврага увеличилась за счет слияния вершины и промоины длиной 273 м. Наблюдаются свежие обрушения грунта по стенкам оврага. Промоина по дну глубиной до 1,2 м, рост ширины на отдельных участках до 15 м. Литологический состав горных пород: дресвяно-щебенистые отложения с суглинком, с прослоями суглинков. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие: размыв обочины и полотна а/дороги на 20 км длиной 20 м. |  | – |
| 17-22-00016 | Сибирский | Республика Тыва | Улуг-Хемский район, уч. а/дороги Шагонар – Эйлиг-Хем, 22 км, в 6,96 км СВ с. Эйлиг-Хем | 51,63400 | 92,77473 | 00.07.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | Вдоль уч. а/дороги Шагонар – Эйлиг-Хем, 22 км (пункт наблюдений Эйлиг-Хемский) отмечена активизация процесса овражной эрозии. Длина оврага №5 составляет 249,6 м, ширина 7 м, глубина 1,33 м. Отмечаются свежие обрушения грунта по стенкам оврага, блоки отседания шириной до 0,3 м, прирост в вершине -17,4 м. Литологический состав горных пород: дресвяно-щебенистые отложения с суглинком, с прослоями суглинков. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-22-00017 | Сибирский | Республика Тыва | Улуг-Хемский район, уч. а/дороги Шагонар – Эйлиг-Хем – Куйлуг-Хем, 32 км, в 1,46 км СЗ с. Эйлиг-Хем | 51,61957 | 92,64848 | 00.07.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | Вдоль уч. а/дороги Шагонар – Эйлиг-Хем – Куйлуг-Хем, 32 км (пункт наблюдений Эйлиг-Хемский) отмечена активизация процесса овражной эрозии. Длина оврага №6 составляет 130 м, ширина 5,3 м, глубина 1,9 м. Наблюдаются свежие обрушения грунта по стенкам оврага, прирост в вершине оврага до 1,0 м, в вершинах отвершков – до 0,6 м, ширины - до 0,7 м. Литологический состав горных пород: дресвяно-щебенистые отложения с суглинком, с прослоями суглинков. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-27-00001 | Сибирский | Республика Тыва | Чеди-Хольский район, с. Сайлыг | 51,12082 | 93,67677 | 00.07.2023 | 00.08.2023 | ГР | Атм. | Отмечались | В с. Сайлыг Чеди-Хольского района (пункт наблюдений Сайлыгский) из-за продолжительных осадков отмечалась активизация гравитационного процесса вдоль террасовидного уступа длиной 815 м, высотой 13 м. На отдельных участках зафиксированы обрушения, осыпания грунта, продвижение кромки бровки уступа от 0,1 до 0,98 м, средняя величина обрушения 0,3 м. Литологический состав горных пород: супеси, пески с дресвой, щебнем, с прослоями супеси, обломочного материла. Фактор активизации: продолжительные осадки. Разрушаются огороды, заборы приусадебных участков по ул. Горького, №№ 12, 14. |  | – |
| 17-22-00002 | Сибирский | Республика Тыва | Чеди-Хольский район, с. Сайлыг | 51,12295 | 93,68787 | 00.07.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | На территории с. Сайлыг Чеди-Хольского района (пункт наблюдений Сайлыгский) зафиксирована активизация овражной эрозии. Общая длина оврага 107,85 м, ширина до 9,5 м, глубина до 6 м. Прирост по длине оврага составил 0,5 м. Литологический состав горных пород: супеси с дресвой, щебнем, с прослоями супеси, обломочного материла. Фактор активизации: продолжительные атмосферные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-22-00006 | Сибирский | Республика Тыва | Каа-Хемский район, с. Сизим | 51,31971 | 95,94504 | 00.07.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Сизим Каа-Хемского района (пункт наблюдений Сизимский) отмечена активизация процесса овражной эрозии. Длина оврага № 2 – 60,1 м, ширина 7,2 м, глубина 2,5 м. Зафиксирован прирост по ширине на 0,1 м, рост вершины отвершка оврага на 0,2 м, обрушения грунта по бортам размером до 0,1*0,2*0,2 м. Литологический состав горных пород: пески, супеси с прослоями гальки, гравия. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-22-00008 | Сибирский | Республика Тыва | Каа-Хемский район, с. Сизим | 51,31983 | 95,94489 | 00.07.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Сизим Каа-Хемского района (пункт наблюдений Сизимский) отмечена активизация процесса овражной эрозии. Длина оврага № 4 – 29,5 м, ширина 3 м, глубина 1,48 м. Зафиксированы обрушения грунта в вершине и по стенкам оврага. Прирост в вершине 0,5 м, по ширине - 0,2 м, продольный профиль ступенчатый, стенки оврага обрывистые. Литологический состав горных пород: пески, супеси с прослоями гальки, гравия. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-22-00009 | Сибирский | Республика Тыва | Каа-Хемский район, с. Сизим | 51,32068 | 95,94402 | 00.07.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Сизим Каа-Хемского района (пункт наблюдений Сизимский) отмечена активизация процесса овражной эрозии. Длина оврага № 5 – 25,7 м, ширина 6,2 м, глубина 2,6 м. Зафиксирован рост вершины на 1,5 м, свежие обрушения, прирост по ширине оврага 0,2 м. Литологический состав горных пород: пески, супеси с прослоями гальки, гравия. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-22-00010 | Сибирский | Республика Тыва | Каа-Хемский район, с. Сизим | 51,32095 | 95,94406 | 00.07.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Сизим Каа-Хемского района (пункт наблюдений Сизимский) отмечена активизация процесса овражной эрозии. Длина оврага № 6 – 61,8 м, ширина 5,8 м, глубина 2,5 м. Зафиксирован прирост вершины на 0,5 м, прирост по ширине 0,3 м, свежие обрушения по бортам оврага. Литологический состав горных пород: пески, супеси с прослоями гальки, гравия. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-22-00011 | Сибирский | Республика Тыва | Каа-Хемский район, с. Сизим | 51,32054 | 95,94318 | 00.07.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Сизим Каа-Хемского района (пункт наблюдений Сизимский) отмечена активизация процесса овражной эрозии. Длина оврага № 7 – 39,1 м, ширина 15,7 м, глубина 3,4 м. Зафиксирован прирост ширины на 0,4 м, обрушения по бортам оврага размером до 0,45*0,40*0,84 м. Литологический состав горных пород: пески, супеси с прослоями гальки, гравия. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-27-00003 | Сибирский | Республика Тыва | Чеди-Хольский район, с. Элегест | 51,36532 | 93,96851 | 00.05.2023 | 00.08.2023 | ГР | Атм. | Не отмечались | В с. Элегест Чеди-Хольского района (пункт наблюдений Элегестинский) отмечена активизация гравитационного процесса на уступе на излучине левой протоки р. Элегест. Длина проявления 106 м, высота уступа 3,5-5 м, трещины отпора, блоки отпора размером 0,65*0,5*0,8 м. Линия уступа осложнена двумя небольшими оврагами с активными обрушениями стенок и ростом вершин. Длина оврагов 19,8 и 7,3 м, максимальная ширина 12 и 6 м глубиной до 5 и 3 м. Литологический состав: пески, супеси с прослоями галечно-гравийного материала. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. | – | – |
| 17-22-00021 | Сибирский | Республика Тыва | Чеди-Хольский район, уч. а/дороги Элегест – Усть-Элегест, 4 км | 51,38408 | 94,00241 | 00.05.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | На уч. а/дороги Элегест – Усть-Элегест, 4 км в Чеди-Хольском районе (пункт наблюдений Элегестинский) развивается овраг №1 длиной 432 м, шириной 27 м, глубиной 4,5 м. Активизация на локальных участках, местами свежие обрушения грунта, блоки и трещины отпора, останцы размером до 0,3*0,2*0,37 м. Активность овражной эрозии низкая. Литологический состав горный пород: пески, супеси с прослоями галечно-гравийного материала. Фактор активизации: продолжительные осадки. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-12-00004 | Сибирский | Республика Тыва | Монгун-Тайгинский район, уч. а/дороги Хандагайты – Мугур-Аксы, 123-124 км (правый склон) | 50,32056 | 90,69205 | 00.06.2023 | 00.08.2023 | Ос | Атм. | Не отмечались | В Монгун-Тайгинском районе на уч. а/дороги Хандагайты - Мугур-Аксы, 123-124 км (правый склон) отмечена активизация осыпного процесса. Длина проявления 12 м, ширина 300 м. Наблюдаются свежие осыпи, скопление осыпных масс, промоины, смещенный вниз по склону верхний дерновый слой. Средний размер обломочного материала 0,19 м. Ширина осыпных конусов не превышает 10,0 м. Литологический состав горных пород: гравийно-галечниковые отложения с включением песка. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-12-00005 | Сибирский | Республика Тыва | Монгун-Тайгинский район, уч. а/дороги Хандагайты – Мугур-Аксы, 123-124 км (левый склон) | 50,32049 | 90,69346 | 00.06.2023 | 00.08.2023 | Ос | Атм. | Не отмечались | В Монгун-Тайгинском районе на уч. а/дороги Хандагайты - Мугур-Аксы, 123-124 км (левый склон) отмечена активизация осыпного процесса. Длина проявления 12 м, ширина 760 м. Наблюдаются свежие осыпи, скопление осыпных масс, промоины, смещенный вниз по склону верхний дерновый слой. Средний размер обломочного материала 0,19 м. Ширина осыпных конусов не превышает 10,0 м. Литологический состав горных пород: гравийно-галечниковые отложения с включением песка. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 17-12-00006 | Сибирский | Республика Тыва | Монгун-Тайгинский район, уч. а/дороги Хандагайты – Мугур-Аксы, 125-126 км (левый склон) | 50,31495 | 90,68136 | 00.06.2023 | 00.08.2023 | Ос | Атм. | Не отмечались | В Монгун-Тайгинском районе на уч. а/дороги Хандагайты - Мугур-Аксы, 125-126 км (левый склон) отмечена активизация осыпного процесса. Длина проявления 4 м, ширина 370 м. На большей части участка зафиксированы небольшие осыпные конусы шириной от 1,0 до 4,0 м и протяженностью, не превышающей 3,5 м, смещенный верхний дерновый слой вниз по склону. Средний размер обломочного материала 0,18 м. Литологический состав горных пороод: гравийно-галечниковые отложения с включением песка. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует | – | – |
| 17-12-00007 | Сибирский | Республика Тыва | Монгун-Тайгинский район, уч. а/дороги Хандагайты – Мугур-Аксы, 126-128 км | 50,30753 | 90,66952 | 00.06.2023 | 00.08.2023 | Ос | Атм. | Не отмечались | В Монгун-Тайгинском районе на уч. а/дороги Хандагайты - Мугур-Аксы, 126-128 км отмечена активизация осыпного процесса. Длина проявления 30 м, ширина 1570 м. Осыпные процессы активны на склоне в долине временного водотока, по центру склона проложена а/дорога. На большей части участка зафиксированы вывалы камней на обочины и полотно а/дороги, осыпные конусы, смещенный верхний дерновый слой вниз по склону. Средний размер обломочного материала 0,25 м, максимально зафиксированный – 0,76*0,67*0,30 м. Ширина осыпных конусов варьируется от первых метров до несколько дестятков метров, протяженность достигает 18 м. Литологический состав горных пород: гравийно-галечниковые отложения с включением песка. Фактор активизации: метеорологический. Негативное воздействие отсутствует |  | – |
| 19-13-00002 | Сибирский | Республика Хакасия | г. Черногорск | 53,82755 | 91,30448 | 00.01.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., техн. | Отмечались | В г. Черногорск (пункт наблюдений г. Черногорск) продолжается развитие активных процессов подтопления. Уровень, грунтовых вод составляет 1,8-2,7 м. Самый высокий уровень (1,65 м) отмечается по ул. Чернышевского, 21/2 и, со слов хозяина, связан с отсутствием септика у соседей. В целом, активность процессов подтопления в отчетном году на уровне 2021-2022 г. Для глубоких погребов (более 2 м) повышенные УГВ фиксируется практически в постоянном режиме. Для погребов глубиной меньше 2 м, в зимний период чаще всего подтопление не отмечается, но в марте появляется вода и в зависимости от водности года поднимается до 1,7-1,5 м. Негативному воздействию подвержены жилые дома по ул. Чернышевского, Белинского. Площадь подтопления в 2023 г. составляет около 0,12 км2. На площади подтопления развиты аллювиальные гравийно-галечниковые отложения, пески и суглинки. Фактор активизации – осадки весенне-летнего периода, возможные утечки канализационных и водопроводных сетей. |  | – |
| 19-13-00005 | Сибирский | Республика Хакасия | Бейский район, с. Новотроицкое | 53,15644 | 91,05284 | 00.02.2023 | Не завершилась | Пт | Атм. | Отмечались | В с. Новотроицкое Бейского района (пункт наблюдений с. Новотроицкое) зафиксирована активизация процесса подтопления. На момент обследования северная часть села частично подтоплена. В подвалах 2-х жилых домов по ул. Горького (№ 6 и 4) УГВ составляет около 1,5 м. Со слов жильцов подтопление носит круглогодичный режим и только в 2022 г. отмечалось снижение УГВ. По ул. Молодежная подтопление испытывают практически все дома. На момент обследования УГВ составляет 1,7-1,8 м. В весенний период и после интенсивных осадков уровни в подвалах достигают 0,8-1 м. Негативному воздействию подвержены жилые дома по ул. Горького, Молодежная, зафиксирована деформации фундаментов и стен жилых домов. Площадь подтопления составляет около 0,9 м2. На площади подтопления развиты глины, пески и суглинки четвертичного возраста. Фактор активизации – осадки весенне-летнего периода. | – | – |
| 19-13-00009 | Сибирский | Республика Хакасия | Усть-Абаканский район, с Вершино-Биджа | 53,98229 | 90,96960 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Пт | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Вершино-Биджа Усть-Абаканского района зафиксирована активизация процессов подтопления. Со слов жителей подтопление отмечается на протяжении последних 3-4 лет и чаще всего приурочено к ул. Юбилейная, расположенной вдоль русла одного из рукавов р. Биджа. На момент обследования подтоплены погреба и подполья на участке домов №№ 2-12. УГВ в подвалах здесь 0,8-1,1 м. Со слов жителей вода появляется в мае и стоит до сентября- октября. Весной (и при длительных осадках) уровни достигают 0,4-0,5 м от поверхности земли. Активность ниже активности 2021-2022 гг. Площадь подтопления не превышает 0,027 км2. Негативному воздействию подвержены жилые дома по ул. Юбилейная. На площади подтопления развиты среднедевонские отложения (глинистые известняки, мергели, алевролиты) перекрытые сверху голоценовыми отложениями поймы (валунно-галечниковые, супеси с линзами суглинков и песков). Факторы активизации – осадки весенне-летнего периода, подпор р. Биджа. |  | Плановое обследование |
| 19-11-00002 | Сибирский | Республика Хакасия | Алтайский район, левый борт уч. а/дороги Р-257, в районе моста «Братский», 430 км | 53,62699 | 91,54768 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Оп | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В Алтайском районе, вдоль левого склона участка а/дороги Р-257 Абакан-Кызыл, 430 км (пункт наблюдений уч. а/дороги Р-257, Братский мост) наблюдалась активизация оползневых процессов. Зафиксировано отступание верхней стенки отрыва оползня вглубь склона на 3 м и увеличение протяженности оползня вдоль склона на 3 м. Негативное воздействие заключается в вывалах оползневых масс на полотно дороги на протяжении 73 м, для уборки которых привлекается тяжелая техника. Литологический состав горных пород на участке - аллювиальные пески, галечники и бурые глины нижнеплиоценового возраста (aN2). Факторы активизации – осадки весенне-летнего периода, УГВ техногенного водоносного горизонта, образованного при поливе дачного массива, расположенного на поверхности террасы р. Енисей и постоянные динамические нагрузки на полотно дороги. |  | – |
| 19-11-00003 | Сибирский | Республика Хакасия | Алтайский район, правый борт уч. а/дороги Р-257, в районе моста «Братский», 430 км | 53,62598 | 91,54769 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Оп | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В Алтайском районе, вдоль правого склона участка а/дороги Р-257 Абакан-Кызыл, 430 км (пункт наблюдений уч. а/дороги Р-257, Братский мост) наблюдалась активизация оползневых процессов (оползень № 1). Отступание стенки отрыва ЮЗ блока протяженностью около 60 м составило около 2 м. Отступание стенки отрыва центрального блока на участке составило около 1,5 м. В результате отступания стенки отрыва ствол скважины 2н находится на расстоянии более 2 м от бровки оползня, что делает невозможным проведение замера УГВ. Негативное воздействие заключается в вывалах оползневых масс на полотно дороги на протяжении 190 м, для уборки которых привлекается тяжелая техника. Литологический состав горных пород на участке - аллювиальные пески, галечники и бурые глины нижнеплиоценового возраста (aN2). Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода, УГВ техногенного водоносного горизонта, образованного при поливе дачного массива, расположенного на поверхности террасы р. Енисей и постоянные динамические нагрузки на полотно дороги. |  | – |
| 19-11-00004 | Сибирский | Республика Хакасия | Алтайский район, правый борт уч. а/дороги Р-257, в районе моста «Братский», 430 км | 53,62456 | 91,54515 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Оп | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В Алтайском районе, вдоль правого склона участка а/дороги Р-257 Абакан-Кызыл, 430 км (пункт наблюдений уч. а/дороги Р-257, Братский мост) наблюдалась активизация оползневых процессов (оползень № 2). Отступания стенки отрыва вверх по склону не зафиксировано. Отмечено смещение оползневых блоков вниз по склону. Отсевший блок 2022 г. на СВ окраине оползня практически разрушен и сместился в основание склона. Но на его месте развивается трещина отрыва (глубиной 0,9 м, шириной 0,1 м, длиной 9,5-10 м). Негативное воздействие заключается в вывалах оползневых масс на полотно дороги на протяжении 120 м. Литологический состав горных пород на участке - аллювиальные пески, галечники и бурые глины нижнеплиоценового возраста (aN2). Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода, УГВ техногенного водоносного горизонта, образованного при поливе дачного массива, расположенного на поверхности террасы р. Енисей и постоянные динамические нагрузки на полотно дороги. |  | – |
| 19-11-00005 | Сибирский | Республика Хакасия | Алтайский район, правый борт уч. а/дороги Р-257, в районе моста «Братский», 430 км | 53,62386 | 91,54367 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Оп | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В Алтайском районе, вдоль правого склона участка а/дороги Р-257 Абакан-Кызыл, 430 км (пункт наблюдений уч. а/дороги Р-257, Братский мост) наблюдалась активизация оползневых процессов (оползень № 3). Зафиксировано увеличение ширины оползня вдоль склона на 1 м, отступания верхней стенки отрыва вглубь склона не отмечено. Негативное воздействие заключается в вывалах оползневых масс на полотно дороги на протяжении 35 м. Литологический состав горных пород на участке - аллювиальные пески, галечники и бурые глины нижнеплиоценового возраста (aN2). Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода, УГВ техногенного водоносного горизонта, образованного при поливе дачного массива, расположенного на поверхности террасы р. Енисей и постоянные динамические нагрузки на полотно дороги. |  | – |
| 19-11-00006 | Сибирский | Республика Хакасия | Алтайский район, правый борт уч. а/дороги Р-257, в районе моста «Братский», 430 км | 53,62417 | 91,54385 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Оп | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В Алтайском районе, вдоль правого склона участка а/дороги Р-257 Абакан-Кызыл, 430 км (пункт наблюдений уч. а/дороги Р-257, Братский мост) наблюдались оползневые процессы (оползень № 4). Активизация процесса заключалась в смещении оползневых масс вниз по склону. Значительных изменений размеров оползня не зафиксировано. Негативное воздействие заключается в вывалах оползневых масс на полотно дороги на протяжении 55 м. Литологический состав горных пород на участке - аллювиальные пески, галечники и бурые глины нижнеплиоценового возраста (aN2). Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода, УГВ техногенного водоносного горизонта, образованного при поливе дачного массива, расположенного на поверхности террасы р. Енисей и постоянные динамические нагрузки на полотно дороги. |  | – |
| 24-13-00001 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, г. Минусинск | 53,70044 | 91,71870 | 00.01.2023 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол. | Отмечались | В г. Минусинске Минусинского района (пункт наблюдений Минусинск) продолжается развитие процессов подтопления. Подтопленными остаются жилые дома частного сектора, приусадебные участки (50 подворий) в мкр. Дружба (Цыганское болото). Ориентировочная площадь подтопления остается около 0,4 км2. На площади подтопления развиты четвертичные пески, супеси с низкими фильтрационными свойствами, подстилаемые водоупорными глинистыми отложениями. Основные факторы активизации: наличие водоупорных отложений. | – | – |
| 24-13-00010 | Сибирский | Красноярский край | Богучанский район, с. Богучаны | 58,38062 | 97,45502 | 00.05.2023 | Не завершилась | Пт | Атм. | Отмечались | В с. Богучаны Богучанского района активизировались процессы подтопления. В III квартале подтопление погребов и подполий отмечается по ул. 40 лет Победы, Аэровокзальная, Ленина, пер. Маяковского, Толстого, Островского, Шевченко, Кирова, (199 частных домовладений). Площадь подтопления около 0,4 км2. На площади подтопления развиты средне-четвертичные аллювиальные отложения, представленные песками с линзами галечников и суглинков мощностью до 10-15 м. Основные факторы активизации: обильные осадки зимнего и весенне-летнего периода 2023 г. |  | Режим ЧС (Постановление администрации Богучанского района от 31.07.2023 № 747-п) |
| 24-13-00002 | Сибирский | Красноярский край | Балахтинский район | 55,39214 | 91,63146 | 00.03.2023 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол., атм. | Отмечались | В пгт. Балахта Балахтинского района (пункт наблюдений Балахта) зафиксирована активизация процесса подтопления. Наиболее активно подтопление в мкр. Молодежный (ул. Борисевича). Погреба остаются подтопленными практически в круглогодичном режиме. Колебания уровня воды составляет от 1 м (в зимние месяцы) до 0,5 м в весенне-летние месяцы. Ориентировочная площадь подтопления около 0,12 км2. На площади подтопления развиты четвертичные пески, супеси, суглинки (часто лессовидными), подстилаемые песчаниками, туфопесчаниками, аргиллитами и алевролитами нижнего карбона. Основные факторы активизации: наличие слабопроницаемых отложений и значительные снегозапасы. | – | – |
| 24-11-00003 | Сибирский | Красноярский край | Балахтинский район, правый склон долины р. Чулым в 9 км ниже по течению от пгт. Балахта | 55,46910 | 91,61166 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., гидрол. | Не отмечались | На правом склоне долины р. Чулым, в 9 км ниже по течению от п. Балахта Балахтинского района (пункт наблюдений Малосырский) развиваются оползневый процессы (оползень-поток). Зафиксированы вертикальные смещения оползневых реперов на 14-50 мм. Базисом эрозии является р. Чулым. Оползневые процессы развиваются в четвертичных суглинках, супесях, иловатых песках, подстилаемых юрскими пластичными глинами. Факторы активизации - осадки весенне-летних месяцев и подъем уровня р. Чулым во время паводка, что привело к подмыву основания оползневого склона. | – | – |
| 24-11-00004 | Сибирский | Красноярский край | Балахтинский район, правый склон долины р. Чулым в 10 км ниже по течению от пгт. Балахта | 55,47382 | 91,61077 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., гидрол. | Не отмечались | На правом склоне долины р. Чулым, в 10 км ниже по течению от п. Балахта Балахтинского района (пункт наблюдений Малосырский) развиваются оползневый процессы (оползень блоковый). Зафиксированы вертикальные смещения оползневых реперов на 37-102 мм. Базисом эрозии является р. Чулым. Оползневые процессы развиваются в четвертичных суглинках, супесях, иловатых песках, подстилаемых юрскими пластичными глинами. Факторы активизации - осадки весенне-летних месяцев и подъем уровня р. Чулым во время паводка, что привело к подмыву основания оползневого склона. | – | – |
| 24-11-00002 | Сибирский | Красноярский край | Емельяновский район, СВ окраина п. 13-ти Борцов, левый борт р. Кача | 56,22238 | 92,33381 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм., гидрол. | Не отмечались | Оползневые процессы развиваются на левом берегу р. Кача в северо-восточной части п. Памяти 13 Борцов Емельяновского района (пункт наблюдений Стеклозавод). Наиболее активна приурезовая часть оползневого массива, где вертикальные смещения реперов составили 6-186 мм. Юго-западная и западная част также чаще испытывала значительные нисходящие смещения. Смещение реперов здесь колебались +46 до -64 мм. Оползневые процессы развиваются на древнеоползневом склоне, в суглинках и супесях с щебнем, галькой и дресвой нижнечетвертичного возраста подстилаемых корой выветривания среднеюрских отложений (глины, алевролиты, аргиллиты). Базисом эрозии является р. Кача. Факторами активизации являются обильные осадки весенне-летних месяцев и высокие уровни р. Кача (выше на 0,3-0,5 м), что привело к подмыву основания оползневого склона. |  | – |
| 24-11-00007 | Сибирский | Красноярский край | Уярский район, транссибирская ж.д. магистраль, ЮВ окраина п. Балайский Косогор | 55,82618 | 94,11179 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Оп | Гидрогеол., техн. | Не отмечались | Вдоль юго-восточной окраины п. Балайский Косогор Уярского района (пункт наблюдений Балайский Косогор) развиваются оползневые процессы. В средней части оползневого склона проходит полотно Транссибирское ж.д. магистрали. По данным топоработ зафиксирована низкая активность оползневого процесса. Вертикальные смещения реперов составили +40- -13 мм. Оползневой склон сложен делювиально-пролювиальными лессовидными суглинками и супесями, подстилаемые корой выветривания нижнеюрских песчаников, алевролитов и аргиллитов. Юрские породы характеризуются сильной обводнённостью, что предопределило развитие на склоне глубинного оползня. Визуально оползневые деформации не фиксируются. Базисом эрозии является р. Балай. Факторами активизации являются – гидрогеологический (степень обводненности пород в подошве оползня) и техногенный (динамические нагрузки от проходящего транспорта). | – | – |
| 24-22-00001 | Сибирский | Красноярский край | Балахтинский район, юго-западная окраина п. Приморск | 55,19524 | 91,87720 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, на юго-западной окраине п. Приморск (пункт наблюдений Приморск) в правом борту залива развивается овраг №1 с тремя вершинами. Протяженность оврага 16 м, ширина от 6,5 до 20 м, глубина до 4,5 м. Средняя скорость отступания вершин оврага 0,7 м. Процессы овражной эрозии развиваются в делювиально-пролювиальных лессовидных суглинках и супесях четвертичного возраста. Факторы активизации – атмосферные осадки, снеготаяние. | – | – |
| 24-22-00002 | Сибирский | Красноярский край | Балахтинский район, юго-западная окраина п. Приморск | 55,19756 | 91,87675 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, на юго-западной окраине п. Приморск (пункт наблюдений Приморск) в правом борту залива развивается овраг №2 с тремя вершинами. Протяженность оврага 15,5 м, ширина от 2 до 20 м, глубина до 4 м. Средняя скорость развития процесса 0,3 м. Процессы овражной эрозии развиваются в делювиально-пролювиальных лессовидных суглинках и супесях четвертичного возраста. Факторы активизации – атмосферные осадки, снеготаяние. | – | – |
| 24-22-00003 | Сибирский | Красноярский край | Балахтинский район, юго-западная окраина п. Приморск | 55,19686 | 91,87658 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, на юго-западной окраине п. Приморск (пункт наблюдений Приморск) в правом борту залива развивается овраг №3, вершина которого имеет просадочный тип. Протяженность оврага 20,5 м, ширина от 3 до 11 м, ориентировочная глубина оврага 5-5,5 м. В левом борту, в приустьевой части, развивается отвершек просадочного происхождения. Средняя скорость развития процесса 0,25 м. Процессы овражной эрозии развиваются в делювиально-пролювиальных лессовидных суглинках и супесях четвертичного возраста. Факторы активизации – атмосферные осадки, снеготаяние. | – | – |
| 24-22-00058 | Сибирский | Красноярский край | Емельяновский район, уч. а/дороги Р-255, 29 км | 56,13491 | 93,10357 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Техн., атм. | Не отмечались | В Емельяновском районе, вдоль трассы федерального значения Р-255 «Сибирь», на 29 км (пункт наблюдений уч. а/дороги Р-255, 29 км) зафиксирована активизация процесса овражной эрозии. Протяженность оврага 47,5 м, ширина от 3 до 7,6 м, глубина до5,5 м. Отмечается значительное расширение русла оврага в привершинной и устьевой части. Средняя скорость развития процесса 2,5 м. Овраг развивается в аллювиальных отложениях II н.п. террасы (супеси и суглинки с щебнем и галькой). Факторы активизации: техногенный (концентрация стока талых и дождевых вод), метеорологический (осадки весенне-летнего периода). |  | – |
| 24-22-00036 | Сибирский | Красноярский край | Емельяновский район, с/х угодья в 0,5 км ЮЗ д. Минино | 56,06582 | 92,66723 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Техн., атм. | Не отмечались | В Емельяновском районе, на с/х угодьях ЗАО «Элита) (пункт наблюдений с/х угодья Емельяновского района) зафиксирована активизация процесса овражной эрозии. Вершина оврага засыпана, отступания не зафиксировано. По результатам наблюдений активизации процесса отмечается в центральной части русла, за счет переуглубления русла. Протяженность оврага около 900 м, ширина до 5 м, глубина до 3 м. Базис эрозии: р. Пяткова. Овраг развивается в современных аллювиальных отложениях (пески, суглинки, галечники). Факторы активизации: техногенный (концентрация стока талых и дождевых вод), метеорологический (осадки весенне-летнего периода). | – | – |
| 24-22-00032 | Сибирский | Красноярский край | Канский район, правый борт долины р. Кан, в 0,5 км З с. Анцирь | 56,26211 | 95,49097 | 00.04.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Канском районе в 0,5 км З с. Анцирь (пункт наблюдений уч. а/дороги Анцирь-Хаерино) на втором (нижнем) уступе древнеоползневого склона правого борта р. Кан развивается активный овраг №2. Протяженность оврага 177,5 м, ширина до 20 м, глубина до 12 м. В 5-6 м от вершины отвершка отмечается суффозионный провал длиной 9 м, шириной 2,5 м, глубиной 1,5 м. В южной точке провала - суффозионный канал, направленный к вершине отвершка. Средняя скорость развития оврага 0,06 м. Комплексы горных пород, затронутые проявлением представлены современными аллювиальными песками, супесями и суглинками. Факторы активизации – осадки весенне-летних месяцев. |  | – |
| 24-22-00034 | Сибирский | Красноярский край | Канский район, правый борт долины р. Кан, в 0,5 км З с. Анцирь | 56,26373 | 95,49124 | 00.04.2023 | 00.08.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Канском районе в 0,5 км З с. Анцирь (пункт наблюдений уч. а/дороги Анцирь-Хаерино), на первом уступе древнеоползневого склона правого борта р. Кан развивается активный овраг №4. Протяженность оврага 107 м, ширина до 16 м, глубина до 6 м. Средняя скорость развития оврага составила 2,5 м. Комплексы горных пород, затронутые проявлением представлены современными аллювиальными песками, супесями и суглинками. Факторы активизации – осадки весенне-летних месяцев. |  | – |
| 24-22-00037 | Сибирский | Красноярский край | Краснотуранский район, уч. а/дороги Минусинск-Беллык, 98 км, в 2 км З д. Уза | 54,43169 | 91,57044 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Техн., атм. | Не отмечались | В Краснотуранском районе, в 2 км З д. Уза (пункт наблюдений уч. а/дороги Минусинск – Беллык, 98 км), зафиксирована активизация процессов овражной эрозии. Развитие оврага «Левый», происходит за счет образования новых отвершков по левому борту оврага, обрушения бортов и значительного расширения русла на участке переуглубления в средней части оврага. Протяженность оврага 422 м, ширина до 8 м, глубина до 4,5 м. Средняя скорость развития процесса для оврага 0,4 м. Базисом эрозии является русло оврага «Центральный». Процессы овражной эрозии развиваются в делювиально-пролювиальных лессовидных суглинках и супесях четвертичного возраста Факторы активизации – концентрация стока талых и дождевых вод при прокладке водопропускной трубы под полотном дороги и осадки весенне-летнего периода. | – | – |
| 24-22-00039 | Сибирский | Красноярский край | Краснотуранский район, уч. а/дороги Минусинск-Беллык, 98 км, в 2 км З д. Уза | 54,43355 | 91,58460 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Отмечались | В Краснотуранском районе, в 2 км З д. Уза (пункт наблюдений уч. а/дороги Минусинск – Беллык, 98 км), на землях с/х назначения по линии стока оврага «Центральный» развивается активный овраг «Основной». Протяженность оврага 1067 м, ширина до 20 м, глубина до 15. Активизация процесса происходит за счет роста отвершка на 4 м. Средняя скорость процесса для оврага 2 м. Базис эрозии: р. Камышта. Процессы овражной эрозии развиваются в делювиально-пролювиальных лессовидных суглинках и супесях четвертичного возраста Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. Негативное воздействие заключается в выводе из оборота с/х угодий площадью около 44 м2. |  | – |
| 24-22-00040 | Сибирский | Красноярский край | Краснотуранский район, уч. а/дороги Минусинск-Беллык, 98 км, в 2 км З д. Уза | 54,43175 | 91,57545 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Краснотуранском районе, в 2 км З д. Уза (пункт наблюдений уч. а/дороги Минусинск – Беллык, 98 км), на землях с/х назначения развивается овраг «Центральный», образованный при слиянии 2-х оврагов, которые в свою очередь образовались при концентрации стока талых и ливневых вод из водопропускных труб под полотном дороги. Протяженность оврага 106,5 м, ширина до 8 м, глубина 3 м. Активность овражной эрозии проявляется в росте в вершине на 1,5 м, расширение оврага в привершинной части на 1,5-2 м. Средняя скорость развития процесса для оврага 0,75 м. Базис эрозии: русло оврага «Основной». Процессы овражной эрозии развиваются в делювиально-пролювиальных лессовидных суглинках и супесях четвертичного возраста Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 24-22-00041 | Сибирский | Красноярский край | Краснотуранский район, вдоль а/дороги Минусинск – Беллык, 93 км, в 2,8 км СЗ д. Белоярск | 54,41270 | 91,65957 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Отмечались | В Краснотуранском районе, в 2,8 км СЗ д. Белоярск, на 93 км автодороги Минусинск-Беллык (пункт наблюдений уч. а/дороги Минусинск - Беллык, 93 км) от водопропускной трубы под полотном дороги развивается овраг. Вершина оврага укреплена крупноглыбовым материалом, и активизация процесса заключается в обрушении бортов оврага, что ведет к увеличению размеров оврага. Протяженность оврага 600 м, ширина до 19 м, глубина до 10 м. Средняя скорость развития процесса не превышает 0,2 м. Базис эрозии: залив Уза. Процессы овражной эрозии развиваются в делювиально-пролювиальных лессовидных суглинках и супесях четвертичного возраста. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. Негативное воздействие заключается в выводе из оборота с/х угодий площадью около 50 м2. |  | – |
| 24-22-00068 | Сибирский | Красноярский край | Краснотуранский район, вдоль а/дороги на д. Листвягово, в 5,5 км СВ д. Листвягово | 54,00606 | 91,71756 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 5,5 км СВ д. Листвягово Краснотуранского района (пункт наблюдений с/х угодья Краснотуранского района), вдоль а/дороги на д. Листвягово, в овраге № 1 зафиксирована активизация процесса. Протяженность оврага 110 м, ширина оврага увеличилась до 11,5 м, глубина до 1,5 м. Базис эрозии: овраг, расположенный ниже по линии стока. Процессы овражной эрозии развиваются в делювиально-пролювиальных лессовидных супесях и суглинках четвертичного возраста. Факторы активизации – осадки весенне-летнего периода. | – | – |
| 24-22-00069 | Сибирский | Красноярский край | Краснотуранский район, вдоль а/дороги на д. Листвягово, в 5,5 км СВ д. Листвягово | 54,00305 | 91,73085 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 5,5 км СВ д. Листвягово Краснотуранского района (пункт наблюдений с/х угодья Краснотуранского района), вдоль а/дороги на д. Листвягово, в овраге № 3 отмечена активизация овражной эрозии. Протяженность оврага составляет около 1104 м, ширина от 8 до 20 м, глубина до 6,5 м. Овраг имеет три вершины и отвершки. Отступание в вершинах составило 1-1,5 м. По бортам оврага, на всем его протяжении, отмечается большое количество оползающих или обрушившихся участков площадью от 25 до 420 м2. Средняя скорость развития процесса 0,4 м. Базис эрозии: овраг, расположенный ниже по линии стока. Процессы овражной эрозии развиваются в делювиально-пролювиальных лессовидных супесях и суглинках четвертичного возраста. Факторы активизации – осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 24-22-00070 | Сибирский | Красноярский край | Краснотуранский район, вдоль а/дороги на д. Листвягово, в 5,5 км СВ д. Листвягово | 54,00011 | 91,73896 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 5,5 км СВ д. Листвягово Краснотуранского района (пункт наблюдений с/х угодья Краснотуранского района), вдоль а/дороги на д. Листвягово, в овраге № 4 отмечена активизация овражной эрозии. Протяженность оврага 600 м, ширина изменяется от 0,9 до 15 м, глубина до 4 м. Активизация процесса происходит за счет переуглубления русла и развития отвершков. Средняя скорость развития процесса для оврага 1,5 м. Базис эрозии: Тубинский залив. Процессы овражной эрозии развиваются в делювиально-пролювиальных лессовидных супесях и суглинках четвертичного возраста. Факторы активизации – осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 24-22-00024 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, в 0,5 км ЮВ п. Пригородный | 53,54231 | 92,03297 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Минусинском районе, в 0,5 км ЮВ п. Пригородный (пункт наблюдений Пригородный) отмечена активизация процессов овражной эрозии. В овраге «Новый», развивающемся по траншее под оптоволокно, произошло значительное расширение русла в привершинной части на 1-1,5 м. Протяженность оврага составляет 200,5 м, ширина до 9 м, глубина 2,5 м. Базис эрозии: р. Лугавка. Овраги развиваются на площади распространения делювиальных лессовидных супесей и суглинков. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. | – | – |
| 24-22-00025 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, восточная окраина п. Пригородный | 53,54459 | 92,03138 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Минусинском районе, вдоль восточной окраины п. Пригородный (пункт наблюдений Пригородный) отмечена активизация процессов овражной эрозии. Протяженность оврага Восточный увеличилась до 611,7 м, ширина достигает 70 м, глубина -15 м. Средняя скорость развития процесса 0,17 м. Базис эрозии: р. Лугавка. Овраги развиваются на площади распространения делювиальных лессовидных супесей и суглинков. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 24-22-00021 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, п. Суходол | 53,78123 | 91,78299 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | Вдоль восточной окраины п. Суходол Минусинского района (пункт наблюдений Суходол) по руслу пересыхающего руч. Харасуг развивается современный овраг. Протяженность оврага составляет 1350,5 м, ширина до 60 м, глубина до 12 м. Активизация процесса происходит за счет роста отвершков. Средняя скорость развития процесса для оврага составила 0,93 м. Базис эрозии: р. Минусинка. В зоне потенциального воздействия опоры ЛЭП. Литологический состав горных пород на участке представлен делювиально-пролювиальными лессовидными суглинками, супесями. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 24-22-00022 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, в 5 км С д. Быстрая, лог Зубаревский | 53,77063 | 91,61757 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 5 км С д. Быстрая Минусинского района (пункт наблюдений Зубаревский) по логу Зубаревскому развивается овраг № 1. Протяженность оврага 3306 м, ширина до 20 м, глубина до 22 м. Отступание вершин оврага и отвершков от 0,5 м до 1,5 м. Средняя скорость развития процесса 0,67 м. Базис эрозии: р. Быстрая. Процессы овражной эрозии развиваются в аллювиальных глинистых песках и суглинках. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. | – | – |
| 24-22-00023 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, в 3,5 км СВ д. Быстрая | 53,75499 | 91,62258 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 3,5 км СВ д. Быстрая Минусинского района (пункт наблюдений Зубаревский) на заброшенных с/х угодьях развивается овраг № 2. Овраг имеет ступенчатый профиль и представляет собой каскад из шести участков переуглубления русла, глубиной от 0,5 до 7 м, шириной от 1,2 до 10 м. Протяженность оврага 762 м. Активизация процесса зафиксирована в вершине оврага - отступание на 1 м и на участке переуглубления русла. Базис эрозии: лог Зубаревский. Процессы развиваются в аллювиальных глинистых песках и суглинках. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. | – | – |
| 24-22-00087 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, в 4,6 км СВ д. Быстрая | 53,76704 | 91,62045 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 4,6 км СВ д. Быстрая Минусинского района (пункт наблюдений Зубаревский) вдоль грунтовой дороги развивается овраг № 3. К вершине оврага ведет щелевидная промоина глубиной 0,2-0,4 м, шириной 0,3-0,5 м. Глубина оврага в вершине 1,3 м, ширина 0,6 м. Затем русло расширяется до 2,1 м. Отмечается чередование узких (каньонообразных) участков шириной 0,5-1 м и глубиной 1,3-2 м и участков шириной до 1,5-2 м с интенсивно обваливающимися бортами. Протяженность оврага 148 м. Базис эрозии не определен. Процессы развиваются в аллювиальных глинистых песках и суглинках. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 24-22-00053 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, в 7 км В с. Мал. Минуса | 53,74433 | 91,90345 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Минусинском районе, в 7 км В с. Мал. Минуса (пункт наблюдений Спартак), на частных с/х угодьях зафиксирована активизация оврага № 3. Протяженность оврага составила 90,2 м, ширина 1,6-8 м, глубина до 3 м. Зафиксировано значительное увеличение ширины оврага в привершинной части на 1,5-2 м и отступание вершины на 1 м. Базис эрозии: русло оврага, развивающегося ниже по линии стока. Проявление развивается в делювиально-пролювиальных лессовидных супесях и суглинках. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 24-22-00056 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, в 7 км В с. Мал. Минуса | 53,74385 | 91.90091 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Минусинском районе, в 7 км В с. Мал. Минуса (пункт наблюдений Спартак), на частных с/х угодьях зафиксирована активизация оврага № 6. Протяженность оврага 85 м, ширина в вершине увеличилась до 18 м, глубина 2,5 м. Базис эрозии: русло оврага, развивающегося ниже по линии стока. Проявление развивается в делювиально-пролювиальных лессовидных супесях и суглинках. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 24-22-00088 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, в 11,5 км севернее с. Городок | 54,01898 | 91,77216 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 11,5 км севернее с. Городок Минусинского района, на частных (заброшенных) с/х угодьях зафиксировано развитие оврага №1. Овраг развивается вдоль а/дороги Минусинск-Беллык на 37-38 км. Представляет собой каскад промоин и участков переуглубления русла. Протяженность оврага около 3450 м, ширина от 0,5 до 20 м, глубина от 0,5 до 5,5 м. Базис эрозии: залив Туба. Проявление развивается в верхнечетвертичных делювиально-пролювиальных лессовидных супесях и суглинках. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 24-22-00089 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, в 9,3 км севернее с. Городок | 54,00954 | 91,77089 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 9,3 км севернее с. Городок Минусинского района, на частных (заброшенных) с/х угодьях зафиксировано развитие оврага № 2. Протяженность оврага около 380 м, ширина от 2 до 9 м, глубина от 0,5 до 2,8 м. Развитие оврага начинается с промоины, к которой походит ложбина стока шириной 1-1,5 м, глубиной 0,1-0,2 м. Вершина промоины просадочного типа, округлой формы, шириной до 9 м. Затем русло промоины уменьшается до глубины 1-0,5 м и 2 м ширины. Через 180 м развивается овраг глубиной в вершине 2,8 м, шириной 2,6 м. Практически сразу ширина оврага увеличивается до 6,1 м за счет интенсивного проседания левого борта. Через 180-190 м русло выполаживается и превращается в ложбину стока глубиной не более 0,5 м и шириной 7-8 м и затем практически теряется в рельефе. Базис эрозии: залив Туба. Проявление развивается в верхнечетвертичных делювиально-пролювиальных лессовидных супесях и суглинках. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 24-22-00090 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, в 9,3 км севернее с. Городок | 54,00698 | 91,77216 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 9,3 км севернее с. Городок Минусинского района, на частных (заброшенных) с/х угодьях зафиксировано развитие оврага №3. Протяженность оврага около 75 м, ширина от 5 до 12,5 м, глубина от 3 до 4,5 м. В вершине овраг глубиной 3,1 м, шириной 3,2 м. Далее русло оврага расширяется до 4,5 м. К вершине ведет слабовыраженная в рельефе ложбина стока, глубиной не более 0,2 м. Через 70 м русло резко выполаживается: глубина сокращается до 0,5 м, ширина остается около 3 м. Базис эрозии: залив Туба. Проявление развивается в верхнечетвертичных делювиально-пролювиальных лессовидных супесях и суглинках. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 24-17-00003 | Сибирский | Красноярский край | Минусинский район, в 12,3 км севернее с. Городок | 54,03556 | 91,77361 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Су | Атм. | Не отмечались | В 12,3 км севернее с. Городок Минусинского района, на частных (заброшенных) с/х угодьях зафиксировано развитие суффозионных процессов. Развитие суффозионного канала начинается с 2 провалов. Верхний провал глубиной 1,5 м, длиной 2,6 м, шириной 1,6 м. За провалом идет щелевидная промоина глубиной от 0,2 до 0,5 м, шириной до 0,6 м, которая заканчивается еще одним провалом. Глубина 2-го провала 2,3 м, ширина от 2 до 3 м, протяженность 4-5 м. Далее развивается суффозионный канал, который переходит в цепь провалов над суффозионным каналом различной протяженности от 2 м до 70 м. Глубина провалов колеблется от 2 до 4 м, на отдельных участках приобретая каньонообразный характер. В нижней части участка глубина провалов уменьшается до 1,3 м, затем до 1 м и в устьевой части не превышает 0,2 м. Протяженность всего участка проявления суффозии 420 м. Базис эрозии: склон долины р. Туба. Проявление развивается в верхнечетвертичных делювиально-пролювиальных лессовидных супесях и суглинках. Факторы активизации - осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 24-22-00042 | Сибирский | Красноярский край | Новоселовский район, западная окраина п. Анаш | 54,86814 | 91,04347 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, вдоль западной окраины п. Анаш (пункт наблюдений Анаш) расположен древний лог. По правому его борту, в границах населенного пункта развиваются небольшие овраги, угрожающие жилым домам и приусадебным участкам частного сектора. Вершины оврагов заваливаются бытовым мусором и с/х отходами. Активизация процесса овражной эрозии зафиксирована только для оврага № 1. Протяженность оврага увеличилась до 23,5 м, ширина составляет 12 м, глубина 4 м. Базис эрозии: безымянный лог и Красноярское вдхр. Процессы овражной эрозии развиваются в делювиальных супесях и суглинках. Факторами активизации - осадки весенне-летнего периода. | – | – |
| 24-22-00006 | Сибирский | Красноярский край | Новоселовский район, в 0,4 км ЮВ п. Куртак | 55,14316 | 91,54698 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, в 0,4 км ЮВ п. Куртак (пункт наблюдений Куртак), на береговом уступе Красноярского водохранилища зафиксировано активизация оврага № 2. Протяженность оврага увеличилась до 14,5 м, ширина от 1,5 до 8 м, глубина 2,5-3,5 м. В тальвеге зафиксировано образование суффозионного колодца диаметром 0,5-0,6 м. Базис эрозии: Красноярское вдхр. Береговой уступ сложен делювиально-пролювиальными лессовидными суглинками, супесями. Факторы активизации - осадки весенне-летних месяцев. | – | – |
| 24-22-00010 | Сибирский | Красноярский край | Новоселовский район, в 0,5 км ЮВ п. Куртак | 91,54964 | 55,14448 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, в 0,5 км ЮВ п. Куртак (пункт наблюдений Куртак), на береговом уступе Красноярского водохранилища зафиксировано активизация оврага № 6. В 2021 г овраг был обрушен в результате активизации гравитационных процессов. В 2023 г. в береговом уступе зафиксировано развитие нового оврага, протяженностью 4 м, шириной от 4 м (в вершине) до 8,4 м (в устье), глубиной до 2 м. Базис эрозии: Красноярское вдхр. Береговой уступ сложен делювиально-пролювиальными лессовидными суглинками, супесями. Факторы активизации - осадки весенне-летних месяцев. |  | – |
| 24-22-00011 | Сибирский | Красноярский край | Новоселовский район, в 0,45 км ЮВ п. Куртак | 55,14517 | 91,55049 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, в 0,45 км ЮВ п. Куртак (пункт наблюдений Куртак), на береговом уступе Красноярского водохранилища зафиксировано активизация оврага № 7. Вершина оврага двойная, отступание в правой вершине составило около 0,8-0,9 м. В устье оврага суффозионный провал. Протяженность оврага 39,2 м, ширина 21 м, глубина 3,5 м. Базис эрозии: Красноярское вдхр. Береговой уступ сложен делювиально-пролювиальными лессовидными суглинками, супесями. Факторы активизации - осадки весенне-летних месяцев. | – | – |
| 24-22-00012 | Сибирский | Красноярский край | Новоселовский район, в 0,5 км ЮВ п. Куртак | 55,14563 | 91,55207 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, в 0,5 км ЮВ п. Куртак (пункт наблюдений Куртак), на береговом уступе Красноярского водохранилища зафиксировано активизация оврага № 8 ассиметричной формы. Протяженность оврага 13,2 м, ширина 7,3-13,8 м, глубина до 4,5 м. Отступание в вершине не превысило 1 м. Протяженность правого борта сократилась до 6 м за счет обрушения, протяженность левого борта – более 17 м. Базис эрозии: Красноярское вдхр. Береговой уступ сложен делювиально-пролювиальными лессовидными суглинками, супесями. Факторы активизации - осадки весенне-летних месяцев. |  | – |
| 24-22-00015 | Сибирский | Красноярский край | Новоселовский район, в 0,6 км ЮВ п. Куртак | 55,14661 | 91,55533 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, в 0,6 км ЮВ п. Куртак (пункт наблюдений Куртак), на береговом уступе Красноярского водохранилища зафиксировано активизация оврага № 11. Протяженность оврага 5,5 м, ширина увеличилась до 6,5 м, глубина 5 м. Овраг развивается на участке берегового уступа, в отседающем блоке. Базис эрозии: Красноярское вдхр. Береговой уступ сложен делювиально-пролювиальными лессовидными суглинками, супесями. Факторы активизации - осадки весенне-летних месяцев. | – | – |
| 24-22-00017 | Сибирский | Красноярский край | Новоселовский район, в 1 км В п. Куртак | 55,14957 | 91,56181 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, в 1 км В п. Куртак (пункт наблюдений Куртак), на береговом уступе Красноярского водохранилища зафиксировано активизация оврага №13. Протяженность оврага увеличилась до 25 м, ширина 6,5 м, глубина до 6 м. Активизация овражной эрозии проявилась в отступании вершины оврага на 3 м, увеличение ширины оврага в привершинной части на 2-2,5 м, образовании в вершине суффозионного колодца глубиной около 1,5 м. Базис эрозии: Красноярское вдхр. Береговой уступ сложен делювиально-пролювиальными лессовидными суглинками, супесями. Факторы активизации - осадки весенне-летних месяцев. |  | – |
| 24-22-00086 | Сибирский | Красноярский край | Новоселовский район, в 0,5 км ЮВ п. Куртак | 55,14492 | 91,55050 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, в 0,5 км ЮВ п. Куртак (пункт наблюдений Куртак), на береговом уступе Красноярского водохранилища произошло образование оврага № 14 протяженностью 3 м, шириной от 2 до 5 м, глубиной до 2,6 м. Борта вертикальные, в днище обвалившийся грунт. Базис эрозии: Красноярское вдхр. Береговой уступ сложен делювиально-пролювиальными лессовидными суглинками, супесями. Факторы активизации - осадки весенне-летних месяцев. |  | – |
| 24-17-00002 | Сибирский | Красноярский край | Новоселовский район, в 0,5 км В п. Куртак | 55,14600 | 91,55313 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Су | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, в 0,5 км В п. Куртак (пункт наблюдений Куртак), на береговом уступе Красноярского водохранилища зафиксировано увеличение площади суффозионного провала на 1 м2. Провал в плане неправильной формы, длина увеличилась до 5,6 м, ширина и глубина без изменений (4,1 м и 3 м соответственно). Береговой уступ сложен делювиально-пролювиальными лессовидными суглинками, супесями. Факторы активизации - осадки весенне-летних месяцев. |  | – |
| 24-22-00029 | Сибирский | Красноярский край | Новоселовский район, вдоль левой стороны а/дороги Р-257, 242 км, в 3,5 км З с. Новоселово | 55,00810 | 90,90891 | 00.04.2023 | 00.07.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В Новоселовском районе, в 3,5 км З с. Новоселово, вдоль левой стороны а/дороги Р-257 (пункт наблюдений уч. а/дороги Р-257, 242 км) развивается овраг «Левый» каскадного типа. Протяженность оврага 1075 м, ширина до 10 м, глубина до 4,5 м. Овраг имеет две вершины, отступание на 1 м зафиксировано только в одной вершине. Базис эрозии: лог Борозда. Литологический состав горных пород на участке представлен делювиально-пролювиальными лессовидными суглинками, супесями. Факторы активизации осадки весенне-летнего периода. |  | – |
| 38-13-00001 | Сибирский | Иркутская область | Черемховский район, г. Черемхово | 53,14737 | 103,05950 | 00.05.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., техн. | Отмечались | В г. Черемхово Черемховского района (пункт наблюдений Черемхово) с мая 2023 г. отмечалась активизация процесса подтопления на территории жилой застройки по ул. Ударника, Кузнечной, пер. Кузнечный и Шахтовый. В зоне подтопления оказались 22 приусадебных участка. Факторы активизации процесса – метеорологический (выпадение интенсивных атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы), техногенный (затрудненный сток атмосферных осадков в отсутствие вертикальной планировки). Дебит родника составил 2,8 л/с, что выше значений 2022 г. Площадь территории подтопления составила 0,095 км2. |  | – |
| 38-13-00002 | Сибирский | Иркутская область | Тулунский район, г. Тулун | 54,56722 | 100,58189 | 00.05.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., техн., гидрогеол. | Отмечались | В г. Тулун (пункт наблюдений Тулун) с мая 2023 г. на территории жилой застройки по ул. Калинина, Тухачевского, Чернышевского, Ленина, пер. Тухачевского отмечалась активизация процесса подтопления. 16 приусадебных участков оказались в зоне подтопления. Факторы активизации процесса – метеорологический (выпадение интенсивных атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы), техногенный (отсутствие централизованной системы водоотведения), гидрогеологический (уровень грунтовых вод на глубине 1,4-1,8 м). Площадь территории подтопления составила 0,0706 км2. |  | – |
| 38-13-00003 | Сибирский | Иркутская область | Зиминский район, г. Зима | 53,89888 | 102,04664 | 00.05.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., техн., гидрогеол. | Отмечались | В г. Зима Зиминского района (пункт наблюдений Зима) с мая 2023 г. отмечалась активизация процесса подтопления на территории жилой застройки по ул. Гринчика, Новой, Калинина, Бакинских Комиссаров, Солнечной, Депутатской, Целинной, Фестивальной, Гоголя, Тимирязева, Мира, Космонавтов, Январских Событий, Яковлева, Советской, Бобровникова, Коминтерна, Рабочей, пер. Автобазовский. В зоне подтопления находились 100 приусадебных участков. Факторы активизации процесса – метеорологический (выпадение интенсивных атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы), техногенный (отсутствие централизованной системы водоотведения), гидрогеологический (уровень грунтовых вод на глубине 1,8 м). Площадь территории подтопления составила 0,221 км2. |  | – |
| 38-11-00002 | Сибирский | Иркутская область | Ольхонский район, о. Ольхон, побережье залива Сарайский оз. Байкал, в 0,76 км СЗ д. Харанцы | 53,21617 | 107,39215 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм. | Не отмечались | В 0,76 км северо-западнее д. Харанцы Ольхонского района (пункт наблюдений Сарайский) с мая 2023 г. отмечалась активизация оползневого процесса. Размеры оползня № 2 остались без изменения, он имеет длину 31 м, ширину 54 м. В средней и нижней частях оползневого склона наблюдались свежие оплывины, блоки отсевших пород, трещины отрыва, скопление рыхлого материала в подошве склона. Литологический состав пород представлен суглинками. Фактор активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-11-00003 | Сибирский | Иркутская область | Ольхонский район, о. Ольхон, побережье залива Сарайский оз. Байкал, в 0,76 км СЗ д. Харанцы | 53,21749 | 107,39301 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм. | Не отмечались | В 0,76 км северо-западнее д. Харанцы Ольхонского района (пункт наблюдений Сарайский) с мая 2023 г. отмечалась активизация оползневого процесса. Оползень № 3 увеличился в размерах. Его длина составила 33 м, ширина - 65 м. Прирост площади проявления составил 0,000033 км2. Литологический состав пород представлен суглинками. Фактор активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-11-00004 | Сибирский | Иркутская область | Ольхонский район, о. Ольхон, побережье залива Сарайский оз. Байкал, в 0,73 км СЗ д. Харанцы | 53,21687 | 107,39301 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм. | Не отмечались | В 0,73 км северо-западнее д. Харанцы Ольхонского района (пункт наблюдений Сарайский) с мая 2023 г. отмечалась активизация оползневого процесса в виде смещения покровных суглинков по стенке срыва. Оползень № 4 имеет длину 30,5 м, ширину 61 м. Оползневое тело бугристое, деформированное оплывинами. Прирост площади проявления составил 0,000214 км2. Литологический состав пород представлен суглинками. Фактор активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-11-00005 | Сибирский | Иркутская область | Ольхонский район, о. Ольхон, побережье оз. Байкал, участок от мыса Харанцы до мыса Харалдой, в 0,5 км СЗ д. Харанцы | 53,23153 | 107,41918 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм. | Не отмечались | В 0,5 км северо-западнее д. Харанцы Ольхонского района (пункт наблюдений Харанцынский) с мая 2023 г. отмечалась активизация оползневого процесса. Оползень № 1 увеличился в длину и составил 25 м, ширина осталась без изменений - 170 м. Центральная и левая части склона характеризовались бугристым микрорельефом, где прослеживались эрозионные явления в виде выноса суглинка, фиксируются трещины отрыва. Прирост площади проявления составил 0,00085 км2. Литологический состав пород представлен суглинками. Фактор активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-11-00006 | Сибирский | Иркутская область | Ольхонский район, о. Ольхон, побережье оз. Байкал, участок от мыса Харанцы до мыса Харалдой, в 0,1 км С д. Харанцы | 53,22996 | 107,42538 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм. | Не отмечались | В 0,1 км севернее д. Харанцы Ольхонского района (пункт наблюдений Харанцынский) с мая 2023 г. отмечалась активизация оползневого процесса. Оползень № 2 увеличился в размерах, достигая в длину 30 м, ширину - 360 м. Прирост площади проявления составил 0,0059 км2. Правая часть склона террасирована в виде уступов, в левой и центральной частях прослеживалась бугристость, эрозионные явления в виде выноса суглинка, сплывы грунта, наметились трещины отрыва шириной более 10 см. Литологический состав пород представлен суглинками. Фактор активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-11-00007 | Сибирский | Иркутская область | Ольхонский район, о. Ольхон, побережье оз. Байкал, участок от мыса Харанцы до мыса Харалдой, в 0,9 км СВ д. Харанцы | 53,23099 | 107,43995 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Оп | Атм. | Не отмечались | В 0,9 км северо-восточнее д. Харанцы Ольхонского района (пункт наблюдений Харанцынский) с мая 2023 г. отмечалась активизация оползневого процесса. Оползень № 3 имеет длину 35 м, ширину - 60 м. Размеры проявления не изменились, его площадь составила 0,0021 км2. В верхней части оползневого склона наблюдались трещины отрыва шириной более 10 см, заполненные свежим рыхлым материалом, отделение и смещение блоков грунта. Литологический состав пород представлен суглинками. Фактор активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-21-00001 | Сибирский | Иркутская область | Ольхонский район, о. Ольхон, д. Харанцы | 53,21984 | 107,41660 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эа | Атм. | Отмечались | На западном побережье о. Ольхон в д. Харанцы (пункт наблюдений Ольхон) с мая 2023 г. по ул. Намшеевой №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, Совхозной №№ 1, 3, 5, Лесной №№ 1, 1а, 3 отмечалось развитие эоловой аккумуляции. Свежие наносы песка отмечаются вдоль обочин дорог небольшими островками в виде бугров на площади 0,006 км2. Литологический состав пород представлен песками. Фактор активизации процесса – отсутствие атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-21-00002 | Сибирский | Иркутская область | Ольхонский район, о. Ольхон, д. Харанцы | 53,22454 | 107,41513 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эа | Атм. | Отмечались | На западном побережье о. Ольхон в д. Харанцы (пункт наблюдений Ольхон) по ул. Намшеевой, №№ 16, 24, 24а, 26, 27, 29, 31, 31а, Песчаной, №№4, 10 с мая 2023 г. отмечалось развитие эоловой аккумуляции. Свежие наносы песка выявлены вдоль проезжих частей дорог на площади 0,0059 км2. Литологический состав пород представлен песками. Фактор активизации процесса – отсутствие атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-21-00003 | Сибирский | Иркутская область | Ольхонский район, о. Ольхон, п. Хужир | 53,19815 | 107,35231 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эа | Атм. | Отмечались | На западном побережье о. Ольхон в п. Хужир (пункт наблюдений Ольхон) по ул. Ворошилова, Северной, Сарайской и Солнечной с мая 2023 г. отмечалось развитие эоловой аккумуляции. Свежие наносы песка в виде ряби отмечаются на проезжих частях улиц, территориях 6-ти приусадебных участков и 2-х баз отдыха общей площадью 0,0085 км2. Литологический состав пород представлен песками. Фактор активизации процесса – отсутствие атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-03-00001 | Сибирский | Иркутская область | Ольхонский район, о. Ольхон, п. Хужир | 53,19165 | 107,33344 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Де | Атм. | Отмечались | На западном побережье о. Ольхон в п. Хужир (пункт наблюдений Ольхон) с мая 2023 г. отмечалось развитие дефляции и эоловой аккумуляции по ул. Береговой, Горького, Байкальской, Мира, пер. Пионерский. Вынос и аккумуляция песка отмечались на территории 2-х приусадебных участков и арт отеля «Порт Ольхон» общей площадью 0,01 км2. Литологический состав пород представлен песками. Фактор активизации процесса – отсутствие атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-21-00004 | Сибирский | Иркутская область | Ольхонский район, о. Ольхон, п. Хужир, дорога 25Н-055 Паром-Хужир | 53,18331 | 107,31781 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Эа | Атм. | Отмечались | На западном побережье о. Ольхон в п. Хужир (пункт наблюдений Ольхон) по ул. Береговая с мая 2023 г. отмечалось развитие эоловой аккумуляции. Свежие и слабые следы наносов песка отмечались небольшими островками вдоль обочин в виде бугров и на территории придомовых участках по ул. Береговая, №№ 20, 24, 26, 28, 39 и 6-ти административных зданий общей площадью 0,021 км2. Литологический состав пород представлен песками. Фактор активизации процесса – отсутствие атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-03-00002 | Сибирский | Иркутская область | Ольхонский район, о. Ольхон, в 0,15 км В д. Ялга | 53,13871 | 107,19006 | 00.05.2023 | 00.09.2023 | Де | Атм. | Отмечались | На западном побережье о. Ольхон, в 0,15 км восточнее д. Ялга на землях с/х назначения с мая 2023 г. развивается процесс дефляции. Проявление отмечается в виде небольших отдельных участков с выдутым свежим песком на землях сельскохозяйственного назначения площадью 0,016 км2. Литологический состав пород представлен песками. Фактор активизации процесса – отсутствие атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-22-00001 | Сибирский | Иркутская область | Слюдянский район, уч. а/дороги А-146 Иркутск-Монды, 8 км, в 2,9 км СЗ п. Култук | 51,73791 | 103,59537 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм., техн. | Отмечались | В 2,9 км северо-западнее п. Култук, на участке а/дороги А-146 Иркутск-Монды (пункт наблюдений Быстринский) на землях лесного фонда с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Длина оврага №1 увеличилась до 50,4 м за счет прироста в вершине (0,4 м) и интенсивного размыва грунта вниз по склону. Ширина оврага 11 м, глубина 4,93 м. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками. Факторы активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, и техногенный (нарушение стока атмосферных осадков). Прирост площади разрушенных земель лесного фонда составил 0,000105 км2. |  | – |
| 38-22-00002 | Сибирский | Иркутская область | Слюдянский район, уч. а/дороги А-146 Иркутск-Монды, 8 км, в 2,8 км СЗ п. Култук | 51,73798 | 103,59549 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм., техн. | Не отмечались | В 2,8 км северо-западнее п. Култук, на участке а/дороги А-146 Иркутск-Монды (пункт наблюдений Быстринский) на землях лесного фонда с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 2 имеет длину 10,8 м, ширину 3,5 м и глубину 1 м. Прирост длины оврага составил 0,6 м, глубина увеличилась на 0,1 м. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками. Факторы активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы) и техногенный (нарушение стока атмосферных осадков). |  | – |
| 38-22-00003 | Сибирский | Иркутская область | Слюдянский район, уч. а/дороги А-146 Иркутск-Монды, 8 км, в 3 км СЗ п. Култук | 51,73786 | 103,59435 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм., техн. | Не отмечались | В 3 км северо-западнее п. Култук, на участке а/дороги А-146 Иркутск-Монды (пункт наблюдений Быстринский) на землях лесного фонда с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 3 имеет длину 9,8 м, ширину 2,1 м и глубину 0,55 м. Изменения в размерах произошли по глубине и ширине. Глубина увеличилась на 0,04 м, ширина - на 0,1 м. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками. Факторы активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы) и техногенный (нарушение стока атмосферных осадков). |  | – |
| 38-22-00004 | Сибирский | Иркутская область | Слюдянский район, уч. а/дороги А-146 Иркутск-Монды, 8 км, в 3 км СЗ п. Култук | 51,7383 | 103,59413 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм., техн. | Отмечались | В 3 км северо-западнее п. Култук, на участке а/дороги А-146 Иркутск-Монды (пункт наблюдений Быстринский) на землях лесного фонда с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 4 имеет длину 32,8 м, ширину 3,45 м и глубину 1,8 м. Прирост длины оврага за счет размыва грунта вниз по склону составил 21,8 м. Изменений по ширине и глубине не отмечено. Литологический состав пород представлен супесями, суглинками. Факторы активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы) и техногенный (нарушение стока атмосферных осадков). Прирост площади разрушенных земель лесного фонда составил 0,000075 км2. |  | – |
| 38-22-00006 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,265 км ЮВ с. Бильчир | 53,55614 | 103,72074 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,265 км юго-восточнее с. Бильчир Осинского района (пункт наблюдений Бильчир-2) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 2 имеет длину 70,3 м, ширину 8,2 м и глубину 3,2 м. Прирост вершины оврага составил 0,1 м, глубина увеличилась на 0,2 м, по ширине изменений не отмечено. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. | – | – |
| 38-22-00007 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,29 км ЮВ с. Бильчир | 53,55589 | 103,72079 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,29 км юго-восточнее с. Бильчир Осинского района (пункт наблюдений Бильчир-2) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 3 имеет длину 56 м, ширину 2,5 м и глубину 1,1 м. Прирост вершины оврага составил 0,3 м, ширина увеличилась на 0,2 м, глубина – на 0,1 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. |  | – |
| 38-22-00009 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,615 км СВ с. Бильчир | 53,56559 | 103,73385 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,615 км северо-восточнее с. Бильчир Осинского района (пункт наблюдений Бильчир-2) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 5 имеет длину 521 м, ширину 3,6 м и глубину 2,1 м. Прирост вершины оврага составил 1 м, ширина и глубина увеличились на 0,5 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,000316 км2. |  | – |
| 38-22-00016 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, с. Закулей | 53,68913 | 103,02843 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №3 имеет длину 131 м, ширину 2-3,5 м и глубину 1-2,9 м. Увеличение произошло по длине, ширине и глубине. Длина увеличилась на 0,3 м, глубина и ширина - в среднем на 0,2 и 0,25 м соответственно. Литологический состав пород представлен суглинками, лессовидными суглинками, дресвой, щебнем, алевролитами, аргиллитами, гипсами. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. |  | – |
| 38-22-00017 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, ЮВ окраина с. Закулей | 53,68869 | 103,02706 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | На юго-восточной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №4 имеет длину 111 м, ширину 2-4 м и глубину 1-2,8 м. Глубина увеличилась на 0,1 м, длина - на 0,7 м, ширина - на 0,2 м. Литологический состав пород представлен суглинками, лессовидными суглинками, дресвой, щебнем, алевролитами, аргиллитами, гипсами. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. |  | – |
| 38-22-00019 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, ЮЗ окраина с. Закулей | 53,68644 | 103,02073 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | На юго-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №6 имеет длину 120,5 м, ширину 1,5-2,8 м и глубину 0,5-1,2 м. Длина оврага за счет размыва и выноса грунта в нижней части увеличилась на 10 м, ширина и глубина – на 0,2 м. Литологический состав пород представлен суглинками, лессовидными суглинками, дресвой, щебнем, алевролитами, аргиллитами, гипсами. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. |  | – |
| 38-22-00020 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, ЮЗ окраина с. Закулей | 53,68502 | 103,02113 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | На юго-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №7 имеет длину 808 м, ширину 1,5-2,6 м и глубину 1-1,9 м. Изменения произошли по длине на 7 м за счет размыва и выноса материала в устьевой части, по ширине - на 0,2 м, по глубине – на 0,3 м. Литологический состав пород представлен суглинками, лессовидными суглинками, дресвой, щебнем, алевролитами, аргиллитами, гипсами. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. |  | – |
| 38-22-00021 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, ЮЗ окраина с. Закулей | 53,68563 | 103,01354 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | На юго-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) на сельскохозяйственных землях в мае 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №8 имеет длину 125 м, ширину 10,1-16,3 м и глубину 2-3 м. Его длина увеличилась на 5 м, ширина – на 0,1 м. Литологический состав пород представлен суглинками, лессовидными суглинками, дресвой, щебнем, алевролитами, аргиллитами, гипсами. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,0000919 км2. |  | – |
| 38-22-00022 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, СЗ окраина с. Закулей | 53,68783 | 103,00832 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | На северо-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) на сельскохозяйственных землях с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №9 имеет длину 592 м, ширину 2-3,7 м и глубину 1-1,6 м. Вершина оврага продвинулась на 1 м, ширина увеличилась на 0,2 м, глубина осталась без изменения. Литологический состав пород представлен суглинками, лессовидными суглинками, дресвой, щебнем, алевролитами, аргиллитами, гипсами. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,000122 км2. |  | – |
| 38-22-00023 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, СЗ окраина с. Закулей | 53,69008 | 103,01175 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | На северо-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) на сельскохозяйственных землях с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №10 имеет размеры: длина 302 м, ширина 2-3,5 м и глубина 0,3-1,3 м. Изменения произошли по длине -увеличилась на 0,7 м, ширине - на 0,2 м. Литологический состав пород представлен суглинками, лессовидными суглинками, дресвой, щебнем, алевролитами, аргиллитами, гипсами. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,0000627 км2. |  | – |
| 38-22-00024 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, СЗ окраина с. Закулей | 53,69176 | 103,01514 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | На северо-западной окраине с. Закулей Нукутского района (пункт наблюдений Закулей) на сельскохозяйственных землях в мае 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг №11 имеет размеры: длина 802 м, ширина 3-5,7 м и глубина 1-1,9 м. По длине и ширине овраг увеличился на 2 и 0,3 м соответственно. Литологический состав пород представлен суглинками, лессовидными суглинками, дресвой, щебнем, алевролитами, аргиллитами, гипсами. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,000251 км2. |  | – |
| 38-22-00025 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, в 0,17 км С с. Нукуты | 53,72685 | 102,79875 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,17 км севернее с. Нукуты Нукутского района (пункт наблюдений Нукуты) на сельскохозяйственных землях с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 1 имеет длину 40,8 м, ширину 3-5,4 м и глубину 1,8-2,2 м. Длина увеличилась на 0,4 м, ширина – на 0,2 м, глубина осталась без изменения. Литологический состав пород представлен суглинками, лессовидными суглинками, дресвой, щебнем, алевролитами, аргиллитами, гипсами. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,0000102 км2. |  | – |
| 38-22-00026 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, в 0,22 км С с. Нукуты | 53,72629 | 102,79526 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,22 км севернее с. Нукуты Нукутского района (пункт наблюдений Нукуты) на сельскохозяйственных землях с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 2 характеризуется длиной 80,6 м, шириной 3-5,6 м и глубину 0,3-3,4 м. Длина оврага увеличилась на 0,4 м, глубина – на 0,3 м, ширина – в среднем на 0,5 м. Литологический состав пород представлен суглинками, лессовидными суглинками, дресвой, щебнем, алевролитами, аргиллитами, гипсами. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,0000423 км2. |  | – |
| 38-22-00027 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, в 0,5 км СЗ с. Нукуты | 53,72489 | 102,78832 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 0,5 км северо-западнее с. Нукуты Нукутского района (пункт наблюдений Нукуты) на сельскохозяйственных землях с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 3 имеет длину 60,7 м, ширину 0,3-7 м и глубину 1-3,6 м. Длина оврага увеличилась на 0,5 м, ширина и глубина – на 0,3 и 0,2 м соответственно. Литологический состав пород представлен суглинками, лессовидными суглинками, дресвой, щебнем, алевролитами, аргиллитами, гипсами. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,0000186 км2. |  | – |
| 38-22-00030 | Сибирский | Иркутская область | Нукутский район, в 1,1 км З с. Нукуты | 53,71972 | 102,78142 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Отмечались | В 1,1 км западнее с. Нукуты Нукутского района (пункт наблюдений Нукуты) на сельскохозяйственных землях с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 7 имеет длину 112 м, ширину 5-6,3 м и глубину 5-6,8 м. Длина оврага увеличилась на 2 м, ширина и глубина – в среднем на 0,3 м. Литологический состав пород представлен суглинками, лессовидными суглинками, дресвой, щебнем, алевролитами, аргиллитами, гипсами. Факторы активизации процесса – выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы, интенсивный поверхностный сток в периоды ливней и весеннего снеготаяния. Площадь с/х земель, выведенных из оборота, составила 0,0000456 км2. |  | – |
| 38-22-00032 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,06 км З п. Жданово | 53,54881 | 103,69474 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,06 км западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) на побережье залива Оса Братского водохранилища с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 1 имеет длину 6,8 м, ширину 8,22 м и глубину 2,4 м. В результате развития гравитационного процесса произошло обрушение части оврага около 4 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-22-00033 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,06 км З п. Жданово | 53,54731 | 103,69405 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,06 км западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 2 имеет длину 5,8 м, ширину 4,28 м и глубину 0,4-1,5 м. В результате развития гравитационного процесса произошло обрушение части оврага около 7,7 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-22-00034 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,1 км З п. Жданово | 53,54557 | 103,69460 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,1 км западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 3 имеет длину 16,6 м, ширину 11-12,3 м и глубину 7,5-8 м. Овраг увеличился в длину на 0,6 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-22-00031 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,2 км СЗ п. Жданово | 53,54526 | 103,69470 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,2 км северо-западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 6 имеет длину 5,8 м, ширину 4,9 м и глубину 2-3,7 м. В результате развития гравитационного процесса произошло обрушение части оврага около 11 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-22-00049 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,4 км С п. Жданово | 53,55145 | 103,69631 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,4 км севернее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 8 имеет длину 23,9 м, ширину 3,5-12 м и глубину 0,81-7,6 м. Длина оврага увеличилась на 5,4 м, ширина – на 0,8 м, глубина – на 1,6 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-22-00038 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,53 км СЗ п. Жданово | 53,55266 | 103,69699 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,53 км северо-западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 10 имеет длину 32,6 м, ширину 4,5-27 м и глубину 2,85-6,3 м. Длина оврага увеличилась на 0,4 м, глубина – на 0,3 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-22-00039 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,67 км СЗ п. Жданово | 53,55409 | 103,69723 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,67 км северо-западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 11 имеет длину 25,4 м, ширину 5,5-11 м и глубину 4,06-8,5 м. Длина оврага увеличилась на 0,4 м, ширина – на 0,8 м, глубина - на 3,4 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-22-00040 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, в 0,76 км СЗ п. Жданово | 53,55493 | 103,69720 | 00.05.2023 | Не завершилась | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,76 км северо-западнее п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) с мая 2023 г. отмечалась активизация овражной эрозии. Овраг № 12 имеет длину 22,7 м, ширину 5-19 м и глубину 4,6-12,6 м. Длина оврага увеличилась на 1,2 м, ширина – на 7 м, глубина – на 2,6 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-27-00001 | Сибирский | Иркутская область | Осинский район, на западной окраине п. Жданово | 53,54590 | 103,69448 | 00.05.2023 | Не завершилась | ГР | Атм. | Не отмечались | Вблизи п. Жданово Осинского района (пункт наблюдений Жданово) на побережье залива Оса Братского водохранилища с мая 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса на коренном склоне высотой до 20 м на протяжении 210 м. У подножья склона фиксируется обвально-осыпной материал, в верхней и средней частях склон пронизан трещинами, отмечаются блоки отсевших пород. Средняя ширина обвалившегося грунта в среднем составила 1 м. Литологический состав пород представлен суглинками и супесями. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | – |
| 38-10-00001 | Сибирский | Иркутская область | Слюдянский район, в 0,6 км В п. Ангасольская, участок КБЖД, 148 км | 51,73100 | 103,84028 | 00.05.2023 | Не завершилась | Об | Атм. | Не отмечались | В 0,6 км восточнее п. Ангасольская, на 148 км участка КБЖД с мая 2023 г. отмечалась активизация обвального процесса. На склоне высотой 20 м на протяжении 126 м фиксировалось проявление процесса. Склон, сложенный сильно выветрелыми и трещиноватыми породами, имеет наклон менее 370, что привело к срыву блоков пород и осыпанию рыхлого материала Литологический состав пород представлен гранитами, гнейсогранитами, кристаллическими сланцами, гнейсами. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | Плановое обследование |
| 38-10-00002 | Сибирский | Иркутская область | Слюдянский район, в 1,9 км СВ п. Ангасольская, участок КБЖД, 147 км | 51,73488 | 103,85728 | 00.05.2023 | Не завершилась | Об | Атм. | Не отмечались | В 1,9 км северо-восточнее п. Ангасольская, на участке КБЖД, 147 км с мая 2023 г. отмечалась активизация обвального процесса. На склоне высотой 22 м и шириной 370 м фиксировалось проявление суммарной шириной активной части 112 м. В верхней и средней частях склона наблюдались ниши срыва пород, у подножья – крупнообломочный и рыхлый материал. Литологический состав пород представлен гранитами, гнейсогранитами, кристаллическими сланцами, гнейсами. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | Плановое обследование |
| 38-10-00003 | Сибирский | Иркутская область | Слюдянский район, в 3,3 км В п. Ангасольская, участок КБЖД, 145 км | 51,73269 | 103,88002 | 00.05.2023 | Не завершилась | Об | Атм. | Не отмечались | В 3,3 км восточнее п. Ангасольская, на участке КБЖД, 145 с мая 2023 г. отмечалась активизация обвального процесса. На склоне высотой 23 м фиксировалось проявление шириной 10 м. В средней и нижней частях склона наблюдались трещины напластования, ниши срыва пород, у подножья – средне и мелкообломочный материал. Литологический состав пород представлен гранитами, гнейсогранитами, кристаллическими сланцами, гнейсами. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | Плановое обследование |
| 38-10-00004 | Сибирский | Иркутская область | Слюдянский район, в 5,2 км СВ п. Ангасольская, участок КБЖД, 143 км | 51,73711 | 103,90543 | 00.05.2023 | Не завершилась | Об | Атм. | Не отмечались | В 5,2 км северо-восточнее п. Ангасольская, на участке КБЖД, 143 км с мая 2023 г. отмечалась активизация обвального процесса. На склоне высотой 20 м фиксировалось проявление суммарной шириной активной части 265 м. В средней части склона наблюдались ниши срыва пород, вынос рыхлого материала в виде шлейфа, у подножья – мелкообломочный и рыхлый материал. Литологический состав пород представлен гранитами, гнейсогранитами, кристаллическими сланцами, гнейсами. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | Плановое обследование |
| 38-10-00005 | Сибирский | Иркутская область | Слюдянский район, в 6,5 км СВ п. Ангасольская, участок КБЖД, 142 км | 51,74352 | 103,92336 | 00.05.2023 | Не завершилась | Об | Атм. | Не отмечались | В 6,5 км северо-восточнее п. Ангасольская, на участке КБЖД, 142 м с мая 2023 г. отмечалась активизация обвального процесса. На склоне высотой 20 м фиксировалось проявление шириной 75 м. В верхней и средней частях склона наблюдались ниши срыва пород, у подножья – крупнообломочный и рыхлый материал. Литологический состав пород представлен гранитами, гнейсогранитами, кристаллическими сланцами, гнейсами. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | Плановое обследование |
| 38-10-00006 | Сибирский | Иркутская область | Слюдянский район, в 8,3 км СВ п. Ангасольская, участок КБЖД, 139-140 км | 51,74483 | 103,94931 | 00.05.2023 | Не завершилась | Об | Атм. | Не отмечались | В 8,3 км северо-восточнее п. Ангасольская, на участке КБЖД, 139-140 км с мая 2023 г. отмечалась активизация обвального процесса. На склоне средней высотой 14 м и шириной 550 м фиксировалось проявление суммарной шириной активной части 263 м. У подножья склона отмечались отдельные вывалы блоков пород, осыпной материал. На железобетонном полотне дороги прослеживались следы сколов от сорванных блоков. Литологический состав пород представлен гранитами, гнейсогранитами, кристаллическими сланцами, гнейсами. Фактор активизации процесса – метеорологический (выпадение большого количества (относительно нормы) атмосферных осадков при значениях температуры воздуха около нормы. |  | Плановое обследование |
| 42-26-00002 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Таштагольский район, пгт. Шерегеш | 52,91767 | 87.99569 | 00.01.2023 | Не завершилась | От | Техн., атм. | Не отмечались | В пгт. Шерегеш Таштагольского района отмечена активизация процессов оседания и обрушения поверхности над горными выработками с января 2023 г. – увеличение провала в пределах земельного отвода шахты Шерегешская АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Процесс в стадии развития. Базис развития – подземные горные выработки. Площадь проявления на момент образования 0,00014 км2, на момент обследования (09.08.2023) - 0,004416 км2. Ширина провала – 46 м и длина – 96 м. Процесс развит в девонских отложениях, представленных суглинками с включением щебня, гранитами, гранодиоритами, граносиенитами. Возраст проявления ЭГП современный. Фактор активизации: техногенный (подземные горные выработки), метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Активность процесса высокая. Начат процесс ликвидирования провала путем засыпки образования. Негативное воздействие отсутствует. |  | По данным ГМСН |
| 42-11-00001 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Новокузнецкий район, ЮЗ п. Ерунаково | 54,07639 | 87,45138 | 00.04.2023 | Не завершилась | Оп | Атм. | Отмечались | В Новокузнецком районе, ЮЗ п. Ерунаково (пункт наблюдений п. Ерунаково) отмечена активизация оползневого процесса с апреля 2023 г. Процесс в стадии развития. Базис развития - р. Томь. Длина тела оползня 250,64 м, ширина 351,12 м, площадь 0,08801 км2. Обрушению подвержены верхнечетвертичные отложения. Возраст проявления ЭГП современный. Фактор активизации: метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Активность процесса средняя. Оползень продолжает увеличиваться, максимальный прирост по ширине составил 1 м, продвижение стенки отрыва оползня вглубь на 0,49 м. В верхней части оползневого склона на поверхности оползневого блока зафиксирован выход грунтовых вод, небольшие водоемы, площадь открытой воды значительно снизилась по сравнению со значениями в 2022 г. Развитие происходит за счет переувлажнения пород и последующего ослабления их устойчивости. Разрушено 0,000202 км2 земель лесного фонда. Защитные сооружения отсутствуют, противооползневые мероприятия не проводятся. |  | – |
| 42-12-00001 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Таштагольский район, пгт. Мундыбаш, уч. а/дороги Кузедеево – Таштагол, 24-25 км | 53,20966 | 87,26186 | 00.04.2023 | Не завершилась | Ос | Атм., техн. | Не отмечались | В пгт. Мундыбаш Таштагольского района, на уч. а/дороги Кузедеево - Таштагол, 24-25 км (пункт наблюдений пгт. Мундыбаш) отмечалась активизация осыпного процесса с апреля 2023 г. Процесс в стадии развития. Базис развития - р. Кондома. Процесс развит в верхнечетвертичных-современных отложениях и отложениях тамалинской свиты нижне- и среднего девона. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние), техногенный (подрезка склона). Активность процесса высокая. Морфологические показатели осыпного склона: длина – 32 м, ширина – 364 м, площадь – 0,0116 км2. Осыпной процесс развивается на склоне, расположенном вдоль участка а/дороги Кузедеево-Таштагол. Склоны зоны осыпания не задернованы, видны конусы выноса обломочного материала, промоины и упавшие деревья. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 42-12-00002 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Таштагольский район, пгт. Темиртау | 53,13651 | 87,45943 | 00.04.2023 | Не завершилась | Ос | Атм., техн. | Не отмечались | В пгт. Темиртау Таштагольского района (пункт наблюдений пгт. Темиртау) отмечалась активизация осыпного процесса с апреля 2023 г. Процесс в стадии развития. Базис развития – уровень отработки шахты Темиртауского рудника. Процесс развит в верхнечетвертичных-современных отложениях. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние), техногенный (обрушение шахты Темиртауского рудника). Активность процесса средняя. Морфологические показатели: длина 22 м, ширина – 2108,68 м, площадь проявления – 0,04915 км2. Склоны зоны осыпания не задернованы, видны конусы выноса обломочного материала и упавшие деревья. На локальных участках видны следы свежих обрушений, прослеживаются трещины отрыва. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 42-13-00006 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Крапивинский район, с. Борисово | 54,81435 | 86,54875 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Пт | Гидрогеол., атм. | Отмечались | В с. Борисово Крапивинского района (пункт наблюдений с. Борисово) отмечена активизация процесса подтопления с апреля 2023 г. Процесс в стадии развития. Процесс подтопления развит в верхнечетвертичных Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: гидрогеологический (близкое залегание УГВ к поверхности), метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Активность процесса низкая. В период активного снеготаяния появляется вода в погребах и подпольях жилых строений на ул. Молодежная и ул. Перспективная, наблюдается деформация строений. В дренажных канавах, сооруженных вдоль ул. Молодежная и ул. Перспективная, сток затруднен в следствии не выдержанной глубины, наличия мусора. Площадь подтопления составила 0,13 км2. |  | – |
| 42-13-00007 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Яйский район, пгт. Яя | 56,21231 | 86,42171 | 00.04.2023 | 00.08.2023 | Пт | Гидрогеол., атм. | Отмечались | В пгт. Яя Яйского района (пункт наблюдений пгт. Яя) отмечена активизация процессов подтопления с апреля 2023 г. Процесс подтопления развит в верхнечетвертичных – современных отложениях. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: гидрогеологический (близкое залегание УГВ к поверхности), метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Активность процесса низкая. Площадь подтопления составляет 0,034 км2. Негативному воздействию подвержены здание центральной больницы по ул. Авиационная, 32 и дома по пер. Дружбы, 1, 3, 5, 7. В подвальном помещении центральной больницы оборудован насос, вода откачивается и сбрасывается ниже по потоку. Дренажные трубы под автомобильной дорогой в сторону пер. Дружба. |  | – |
| 42-13-00008 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | г. Белово | 54,43861 | 86,29193 | 00.04.2023 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол., атм. | Отмечались | В г. Белово (пункт наблюдений г. Белово) отмечена активизация процессов подтопления с апреля 2023 г. Процесс в стадии развития. Процесс подтопления развит в верхнечетвертичных отложениях. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: гидрогеологический (близкое залегание УГВ к поверхности), метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Активность процесса низкая. Площадь подтопления составляет 0,246 км2. Практически на всей территории ПН организован дренаж, службы ЖКХ периодически откачивают воду из смотровых колодцев. Подтопление зафиксировано в мкр. Совхозный. |  | – |
| 42-13-00009 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | г. Новокузнецк | 53,79053 | 87,35720 | 00.04.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол. | Отмечались | В г. Новокузнецке (пункт наблюдений г. Новокузнецк) отмечена активизация процесса подтопления с апреля 2023 г. Процесс в стадии развития. Базис развития - р. Томь. Процесс подтопления развит в верхнечетвертичных-современных отложениях. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние), гидрогеологический (близкое залегание УГВ к поверхности). Активность процесса низкая. Площадь подтопления составляет 0,63 км2. В период активного снеготаяния появляется вода в погребах и подпольях жилых строений на территории Орджоникидзевского района. |  | – |
| 42-13-00010 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | г. Междуреченск | 53,71723 | 87,97577 | 00.04.2023 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол., атм. | Отмечались | В г. Междуреченске (пункт наблюдений г. Междуреченск) отмечена активизация процесса подтопления с апреля 2023 г. Процесс в стадии развития. Базис развития - р. Томь. Процесс подтопления развит в верхнечетвертичных-современных отложениях. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: гидрогеологический (близкое залегание УГВ к поверхности, гидравлическая связь с р. Томь), метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Активность процесса низкая. Площадь подтопления составляет 0,71 км2. На подтапливаемой территории сооружены дренажные канавы. Реконструкция участка дамбы улучшила ситуацию на прилегающей территорий. Подтоплены приусадебные участки по ул. Чебалсинская, Новоулусинская, Куйбышева, Проходчиков, Леонова. |  | – |
| 42-13-00011 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Мариинский район, г. Мариинск | 56,20211 | 87,75808 | 00.04.2023 | Не завершилась | Пт | Гидрогеол., атм., техн. | Отмечались | В г. Мариинске отмечена активизация процесса подтопления с апреля 2023 г. Процесс в стадии развития. Базис развития - р. Кия. Процесс подтопления развит в верхнечетвертичных-современных отложениях. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: гидрогеологический (близкое залегание УГВ к поверхности), метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние), техногенный (нарушение поверхностного стока за счет отсутствия соответствующей вертикальной планировки при строительстве, насыпей а/дорог). Активность процесса средняя. Площадь подтопления составляет 2,08 км2. Глубина залегания грунтовых вод 0,3-1,0 м. На большей части территории сооружены дренажные канавы, отмечено нарушение стока в следствии разрушения части канав, наличия мусора. Подтоплены сооружения по ул. 27-ой Дивизии, Тургенева, Социалистическая, Кемеровская, Промышленная, Некрасова, Алтайская, пер Тураевский. |  | Плановое обследование |
| 42-22-00003 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | г. Кемерово, мкр. Серебряный бор | 55,39812 | 86,12790 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Техн., атм. | Отмечались | В г. Кемерово, в мкр. Серебряный бор отмечалась активизация процессов овражной эрозии с апреля 2023 г. Процесс в стадии развития. Процесс овражной эрозии развит в верхнечетвертичных отложениях. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: техногенный (прокладка канализационных труб), метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние). Морфометрические показатели: длина оврага 210,2 м, ширина 21,87 м, глубина вреза 1,0-20,0 м, площадь 0,004597 км2. Увеличение площади за год составило 0,0015 км2. Активность процессов высокая. Всего разрушено 0,15 км канализационных труб. |  | Плановое обследование |
| 42-26-00001 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | г. Ленинск-Кузнецкий | 54,62543 | 86,18047 | 00.04.2023 | Не завершилась | От | Техн., атм. | Отмечались | В г. Ленинск-Кузнецке (пункт наблюдений г. Ленинск-Кузнецкий) отмечена активизация процессов оседания и обрушения поверхности над горными выработками с апреля 2023 г. Процесс в стадии развития. Базис развития – подземные горные выработки. Процесс развит в верхнечетвертичных-современных и пермских отложениях. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации – техногенный (подземные горные выработки), метеорологический (атмосферные осадки). Активность процесса средняя. Величина оседания от 0,0 м до 0,42 м. Площадь проявления процессов оседания – 0,16185 км2. Зафиксирована деформация зданий и сооружений на ул. Есенина, Сельская, Щербакова, Ивановка, пер. Щербакова. |  | – |
| 42-27-00001 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Новокузнецкий район, с. Боровково | 53,79149 | 87,50399 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Боровково Новокузнецкого района (пункт наблюдений Боровковский) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития - р. Томь. Морфологические показатели: длина уступа 470 м, высота уступа 3-4 м. Разрушению подвержены верхнечетвертичные отложения. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние), гидрологический (гидрологический режим р. Томь). Активность процесса. Активность процесса средняя. Максимальная величина разрушения уступа составила 1,98 м при среднем значении 0,88 м. Разрушаются приусадебные участки по ул. Береговая, 5, Школьная, 1, 3. Разрушается дом по ул. Школьная, 2. |  | – |
| 42-27-00002 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Гурьевский район, с. Новопестерёво | 54,43997 | 85,74460 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Новопестерево Гурьевского района (пункт наблюдений Новопестеревский) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития - р. Ур. Морфологические показатели: длина уступа 130 м, высота уступа 6-8 м. Разрушаются верхнечетвертичные отложения. Возраст проявления ЭГП современный. Максимальная величина разрушения уступа составила 2,01 м, при среднем значении 0,59 м. Факторы активизации: метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние), гидрологический (гидрологический режим р. Ур). Активность процесса средняя. Негативное воздействие отсутствует. |  | – |
| 42-27-00003 | Сибирский | Кемеровская область-Кузбасс | Крапивинский район, пгт. Крапивинский | 55,01319 | 86,81274 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В пгт. Крапивинский Крапивинского района (пункт наблюдений Крапивинский) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационного процесса. Процесс в стадии развития. Базис развития - р. Томь. Морфологические показатели: длина уступа 1790 м, высота уступа 20-22 м. Разрушению подвержены верхнечетвертичные отложения. Возраст проявления ЭГП современный. Факторы активизации: метеорологический (атмосферные осадки, интенсивное снеготаяние), гидрологический (), гидрологический режим р. Томь). Максимальная величина обрушения уступа составила 2,62 м, при среднем значении 0,30 м. Наиболее активно процессы развиваются на 3-х участках. В зоне воздействия находятся огороды по ул. Совхозная, 40, 42, ул. Калинина, 25, 27, 29. Защитные сооружения отсутствуют. |  | – |
| 54-13-00001 | Сибирский | Новосибирская область | Барабинский район, г. Барабинск | 55,34908 | 78,34944 | 11.02.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Барабинске Барабинского района (пункт наблюдений Барабинский) активизация подтопления зафиксирована с 11.02.2023 г. На конец сентября отметки уровней были выше предвесенних минимумов в среднем на 0,67 м и ниже весенних максимумов на 0,33 м. На преобладающей территории уровни залегали на глубине 1-1,5 м, в пониженных участках рельефа – на глубине 0,5-1 м. Здесь погреба и заглублённые подполья частных домов остаются подтопленными. Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками мощностью от 4,3 до 10 м при средней 6,4 м (saQIII); ниже илистыми средними суглинками мощностью от 2,1 до 6,8 м при средней 3,7 м (QI-IIfd); с глубины 7,6-13,8 м (средняя 10,1 м) плотные глины убинской свиты (QEIub). Факторы активизации – метеорологический (количество летних осадков 110 % нормы, в том числе в июле 205 %), гидрогеологический (наличие слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов федосовской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание глинистого водоупора убинской свиты), техногенный (насыпи автодорог, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника, часто дренажные трубы выше отметки уровня воды в каналах; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод играют роль водопроводной плотины). |  | – |
| 54-13-00002 | Сибирский | Новосибирская область | Татарский район, г. Татарск | 55,22215 | 75,98334 | 16.02.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Татарске Татарского района (пункт наблюдений Татарский) активизация подтопления отмечена с 16.02.2023 г. На конец сентября уровни на площади 17,3 км2 залегали на глубине 0,25-1 м и были выше предвесенних минимумов в среднем на 0,94 м и ниже весенних максимумов в среднем на 0,36 м. Литологический состав представлен илистыми суглинками (saQIII+ N2cn) мощностью 2,4-7 м, сплошным чехлом покрывающими водоупорный горизонт павлодарских глин. Факторы активизации процесса – метеорологический (количество летних осадков 106 % нормы, в том числе в июле 148 % нормы), гидрогеологический (распространение слабо фильтрующих и низко дренирующих грунтов чановской свиты, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, близкое залегание павлодарского водоупора), техногенный (насыпи автодорог, Транс-Сибирской ж. д. магистрали, засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника; часто дренажные трубы выше отметки уровня воды в каналах; подвалы, построенные поперёк потока грунтовых вод, играют роль водопроводной плотины). |  | – |
| 54-13-00008 | Сибирский | Новосибирская область | Чулымский район, г. Чулым | 55,09199 | 80,96415 | 16.02.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Чулыме Чулымского района (пункт наблюдений Чулымский) активизация подтопления отмечается с 16.02.2023 г. На конец сентября уровни на глубине 1-1,5 м. По отношению к предвесенним минимумам они оказались выше на 0,37 м, по отношению к весенним максимумам ниже на 0,49 м. Наиболее напряжённая ситуация по-прежнему отмечается в центральной части города. Литологический состав представлен илистыми суглинками с весьма слабыми фильтрационными свойствами мощностью 37-39 м, с линзами или пачками тонко-мелкозернистых песков мощностью 2,2-6,8 м, приуроченных к средней и нижней частям разреза (lаQI-IIfd). Факторы активизации процесса – метеорологический (количество летних осадков 58 % нормы), гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков федосовской свиты, близкое залегание глинистого водоупора), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировки). Редкая сеть водосточных канав частично обеспечивает водоотвод с территории города в р. Чулым. | – | – |
| 54-13-00005 | Сибирский | Новосибирская область | г. Бердск | 54,75183 | 83,07065 | 21.02.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Бердске (пункт наблюдений Бердский) активизация подтопления зафиксирована с 21.02.2023 г. В сентябре уровни залегали на глубине 1-2 м (средняя 1,67 м) и были выше предвесенних минимумов в среднем на 0,52 м и ниже весенних максимумов в среднем на 0,55 м. Наиболее напряжённая обстановка при преобладающих глубинах около 1-1,5 м наблюдается на пониженных участках улиц Октябрьская, Гагарина, Водосточная, Искитимская, Толбухина. Литологический состав до глубины 2-5 м представлен лессовидными супесями с линзами и прослоями суглинков (saQIII); ниже лессовидными слабопроницаемыми суглинками и супесями (saQI-IIkd) мощностью до 20 - 25 м, в толще которых прослеживаются почвенные горизонты мощностью до 0,5-1,5 м, обладающие повышенной водопрочностью. Осушение ведётся с помощью дренажной системы; сооружены 5 колодцев, из которых пробурено по 5-10 горизонтальных скважин длиной по 80 м, расположенных веером. Откачка воды ведётся из колодцев с дебитами от 3 до 8 м3/час. Факторы активизации – метеорологический (количество летних осадков 112 % нормы, в том числе в августе 179 %), гидрогеологический (наличие водоупорных погребённых почв в толще краснодубровкой свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов при строительстве, планировке и асфальтировании). | – | – |
| 54-13-00003 | Сибирский | Новосибирская область | Баганский район, с. Баган | 54,09711 | 77,67092 | 01.03.2023 | 30.09.2023 | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В с. Баган Баганского района (пункт наблюдений Баганский) с 01.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. После майского максимума в Багане отмечено монотонное снижение уровней в среднем на 0,67 м. На территории площадью 4,65 км2 уровни к концу сентября залегали на глубине 1,3-2 м и были ниже предвесенних минимумов в среднем на 0,4 м. Литологический состав представлен до глубины в среднем 1,1 м суглинками от лёгких до тяжёлых (QII-IIIkr), ниже глинистыми песками средней мощностью 2,9 м. Факторы активизации процесса – метеорологический (количество летних осадков 86 % нормы), гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства суглинков карасукской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (утечки из водонесущих коммуникаций; засыпка оврагов при строительстве, планировке; неудовлетворительное состояние систем дренажа и ливневой канализации; дренаж выполнен без выдержанных уклонов в сторону водосборника – оз. Горькое). Уровни воды в магистральных каналах находятся на тех же отметках, что и уровни грунтовых вод. | – | – |
| 54-13-00013 | Сибирский | Новосибирская область | Купинский район, г. Купино | 54,37912 | 77,31134 | 01.03.2023 | 31.08.2023 | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Купино Купинского района (пункт наблюдения Купинский) с 01.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. Грунтовые воды на подтопляемой территории площадью 4,7 км2 в апреле-мае находились на глубине 1-1,5 м, в июне-июле на глубине 1,5-2 м, снизившись к концу сентября до глубин 2-3 м. Литологический состав представлен в кровле эоловыми в основном лёгкими суглинками и супесями мощностью от 1 до 4,2 м при средней 2,1 м (vQIII); ниже преобладающими лёгкими супесями, реже глинистыми тонкозернистыми песками общей мощностью 1,2-5,2 м при средней 3,3 м (QII-IIIkr). Факторы активизации процесса - метеорологический количество летних осадков 74 % нормы, в том числе в июле 120 %); гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства верхнечетвертичных эоловых суглинков и глинистых песков карасуксой свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (насыпи существующих автодорог, препятствующие поверхностному стоку талых и дождевых вод; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков; из-за поломки насосов станции перекачки длительное время не работают). | – | – |
| 54-13-00010 | Сибирский | Новосибирская область | Коченёвский район, пгт. Коченёво | 55,02067 | 82,20585 | 06.03.2023 | 31.08.2023 | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Коченёво Коченёвского района (пункт наблюдений Коченевский) с 06.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. После максимума (28.04) наблюдались монотонное снижение уровней до конца сентября на 0,77 м. Уровни в июне-августе в западной (улицы Фабричная, Трудовая, Аргунова, Толстого) и восточной (воинская часть, нефтебаза) частях посёлка площадью 1,971 км2 находились на глубине 1,5-2 м, снизившись к концу сентября до глубин 2 м и более. Литологический состав представлен илистыми суглинками и глинами с невыдержанными прослоями супесей и тонко-мелкозернистых глинистых песков общей мощностью 15-35 м (saQIII+saQI-IIkd). Факторы активизации – метеорологический (количество летних осадков 64 % нормы), гидрогеологический (слабо фильтрующие и низко дренирующие грунты краснодубровской свиты, способные ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений), техногенный (насыпи существующих автодорог и под Транс-Сибирскую железнодорожную магистраль, проложенные поперёк естественного уклона к р. Камышинка, препятствуют поверхностному стоку талых и дождевых вод; засыпка естественных водоёмов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие вертикальной планировки при строительстве посёлка, а также отсутствие систем дренажа и ливневой канализации). | – | – |
| 54.-13-00012 | Сибирский | Новосибирская область | Чистоозёрный район, пгт. Чистоозёрное | 54,70735 | 76,58547 | 11.03.2023 | 31.08.2023 | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Чистоозёрное Чистоозёрного района (пункт наблюдений Чистоозёрненский) с 11.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. После прохождения максимума (10 мая) наблюдались монотонное снижение уровней до конца сентября на 0,72 м, осложнённое во второй половине июля подъёмом на 0,18 м. Грунтовые воды на подтопляемой территории площадью 3,03 км2 в июне-августе находились на глубине до 1,5-2 м, снизившись к концу сентября до глубин 2-2,5 м. Литологический состав представлен в кровле средними, реже лёгкими суглинками средней мощностью 2,1 м (saQIII); ниже глинистыми тонкозернистыми песками средней мощностью 5,2 м (N2cn). Факторы активизации процесса - метеорологический; гидрогеологический (весьма слабые фильтрационные свойства верхнечетвертичных субаэральных суглинков и глинистых песков чановской свиты, близкое залегание глинистого водоупора павлодарской свиты), техногенный (насыпи существующих автодорог, препятствующие поверхностному стоку талых и дождевых вод; утечка воды из водонесущих коммуникаций, канализационных ям; поливные воды зелёных насаждений и приусадебных участков; недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). | – | – |
| 54-13-00004 | Сибирский | Новосибирская область | г. Новосибирск | 55,04861 | 82,93166 | 24.03.2023 | 31.08.2023 | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В г. Новосибирске (пункт наблюдений Новосибирский) с 24.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. После плавного снижения относительно весеннего подъёма уровни на конец сентября оказались выше предвесенних минимумов в среднем на 0,11 м и ниже весенне-летних максимумов в среднем на 0,7 м. На преобладающей территории они залегают на глубине 2-5 м. Литологический состав представлен на левобережье аллювиальными суглинками с редкими не выдержанными прослоями песка и супеси (aQIV, a1QIII - a3QIII), на правобережье - плотными суглинками (QI-IIkd). Факторы активизации процесса – метеорологический (количество летних осадков 12 % нормы, в том числе в августе 179 %), гидрогеологический (широкое распространение слабофильтрующих лёссовых грунтов и лессовидных суглинков, способных ухудшать свои фильтрационные свойства под воздействием строительства и эксплуатации), техногенный (утечки из городских водонесущих коммуникаций, строительство подпорных стенок и набережных, перекрывающих выход грунтовых вод в естественные речные потоки; зарегулированность русел естественных дрен речек Каменка, Ельцовка-1 и др.; недостаточная обеспеченность ливневой канализацией и её неудовлетворительное состояние; засыпка естественных водоемов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории; отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве города и системы дренажных и ливневых коллекторов; наличие железнодорожных насыпей и многочисленных автодорог, препятствующих естественному стоку). | – | – |
| 54-13-00006 | Сибирский | Новосибирская область | Мошковский район, пгт. Мошково | 55,30784 | 83,61242 | 26.03.2023 | Не завершилась | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В пгт. Мошково Мошковского района (пункт наблюдений Мошковский) активизация подтопления отмечается с 26.03.2023 г. После майского максимума наблюдалось монотонное снижение уровней, которое к концу сентября составило в среднем 1,19 м. В июле на подтопляемой территории площадью 1,41 км2 уровни залегали на глубине 0,8-1,5 м, в августе – на глубине 1-2 м. На конец сентября они оказались выше предвесенних минимумов в среднем на 0,97 м и залегали на глубине 1,5-2,5 м. Наиболее подтопленная территория расположена в районе улиц Народная, Пионерская. Литологический состав представлен лёгкими и средними лёссовидными суглинками с прослоями и линзами супесей и тонкозернистых песков суммарной мощностью 38-49 м (saQIII+saQI-IIkd); маломощные горизонты погребённых почв (до 0,5-1,0 м), сложенные тяжёлыми суглинками и глинами разделяют эту толщу на 6 ритмопачек и служат локальными водоупорами. Факторы активизации – метеорологический (количество летних осадков 76 % нормы), гидрогеологический (наличие погребённых почв в толще краснодубровской свиты, служащих локальными водоупорами, низкие фильтрационные свойства суглинков), техногенный (полив огородов, планировочные работы при строительстве, утечки из водонесущих коммуникаций, засыпка оврагов). | – | – |
| 54-13-00007 | Сибирский | Новосибирская область | Искитимский район, с. Лебедевка | 54,66833 | 83,23148 | 31.03.2023 | 31.08.2023 | Пт | Атм., гидрогеол., техн. | Отмечались | В с. Лебедевка Искитимского района (пункт наблюдений Лебедевский) с 31.03.2023 г. отмечалась активизация подтопления. На подтопляемой территории площадью 0,174 км2, примыкающей к ул. Ленина, Мира, Логовая, пер. Строителей, грунтовые воды в июне-августе находились на глубине 1,5-2 м, в сентябре – на глубине более 2 м. По скважинам на улицах Мира и Ленина, расположенным рядом с дренами, глубина уровня в сентябре 3,11-3,3 м. Литологический состав представлен сверху пылеватыми лёссовидными суглинками от средних до тяжёлых, подстилаемыми с глубины 2,2-3,0 м горизонтом погребенной почвы, состоящим из переслаивающихся тугопластичных тяжелых суглинков и глин и являющимся водоупорным слоем мощностью до 2,5 м (saQIII+saQI-IIkd). Факторы активизации – метеорологический (количество летних осадков 80,5 % нормы), гидрогеологический (слабо фильтрующие и низко дренирующие грунты краснодубровской свиты, подстилаемые с глубины 2,2-3,0 м горизонтом погребенной почвы, являющимся водоупором), техногенный (полив приусадебных участков, сброс бытовых вод, утечки из водопроводной сети; наличие в каждом дворе негерметичных выгребных ям; отсутствие вертикальной планировки села, а также недостаточное количество систем дренажа и ливневой канализации). С 2016 г. осушение ведётся с помощью дренажной системы; по огородам и улицам Мира, Ленина, Солнечная проложены 4 параллельных дрены на глубине 5-5,5 м. Отведение дренажных вод самотёком производится в р. Петушиха по полиэтиленовым трубопроводам с дебитами 0,48-0,92 м3/час. | – | – |
| 54-27-00015 | Сибирский | Новосибирская область | Искитимский район, 0,16 км северо-восточнее п. Тула | 54,60333 | 82,70812 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В 0,16 км северо-восточнее п. Тула Искитимского района на береговом уступе Новосибирского водохранилища высотой 3-4 м на протяжении 1,16 км отмечалась активизация гравитационного процесса, выражавшаяся в осыпании, оползании, образовании свежих стенок отрыва, скоплении почво-грунта у подножья уступа. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 1160 м, ширина 1 м, площадь 1160 м². Ориентировочная величина обвально-оползневых процессов колеблется от 0,5 до 4 м/год, преобладающая – 0,5-1,5 м/год. Уровень активности средний. Берега сложены сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушены земли лесного фонда площадью 0,00116 км2. Факторы активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2022-2023 гг. превысило норму на 10,5 %), гидрологический. Защитные мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 54-27-00003 | Сибирский | Новосибирская область | Искитимский район, западная окраина п. Тула | 54,58972 | 82,68560 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | На западной окраине п. Тула Искитимского района на береговом уступе Новосибирского водохранилища высотой 3-4 м на протяжении 1,23 км (два участка по 0,11 и 1,12 км) отмечалась активизация гравитационного процесса, выражавшаяся в осыпании, оползании, образовании свежих стенок отрыва, скоплении почво-грунта у подножья уступа. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 1230 м, ширина 1 м, площадь 1230 м². Ориентировочная величина обвально-оползневых процессов колеблется от 0,5 до 4 м/год, преобладающая – 0,5-1,5 м/год. Уровень активности средний. Берега сложены сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушены земли лесного фонда площадью 0,00091 км2. Факторы активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2022-2023 гг. превысило норму на 10,5 %), гидрологический. В 110 м от начала проявления на протяжении 600 м проведена каменная наброска с выполаживанием откосов. На остальной части уступа мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 54-27-00004 | Сибирский | Новосибирская область | Искитимский район, северо-восточная окраина с. Быстровка | 54,55364 | 82,61888 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | На северо-восточной окраине с. Быстровка Искитимского района на береговом уступе Новосибирского водохранилища высотой 3-7 м на протяжении 4,8 км отмечалась активизация гравитационного процесса, выражавшаяся в осыпании, оползании, образовании свежих стенок отрыва, скоплении почво-грунта у подножья уступа. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 4800 м, ширина 1 м, площадь 4800 м². По реперу № 85 (створ Быстровка) отступание берега с 2019 г. составило 3,2 м, или условно средняя годовая скорость составляет 0,8 м/год. Уровень активности средний. Берега сложены сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушены земли лесного фонда площадью 0,00261 км2 и сельскохозяйственного назначения площадью 0,00078 км2. Факторы активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2022-2023 гг. превысило норму на 10,5 %), гидрологический. Защитные мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 54-22-00062 | Сибирский | Новосибирская область | Искитимский район, 1,9 км северо-восточнее окраины с. Быстровка | 54,55347 | 82,61886 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм., гидрол. | Отмечались | В 1,9 км северо-восточнее окраины с. Быстровка Искитимского района развивается овраг, который отсутствовал при обследовании 2019 г. При длине оврага на момент обследования 12 м, его ежегодный прирост составил в среднем 3 м/год. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 12 м, ширина у устья 14,5 м, в середине 9,3 м, площадь 111 м², глубина 3-3,5 м. Уровень активности средний. Геологический разрез представлен сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушение земель сельскохозяйственного назначения за год составило 28 м2. Факторы активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2022-2023 гг. превысило норму на 10,5 %), гидрологический. Защитные мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 54-22-00063 | Сибирский | Новосибирская область | Искитимский район, 1,94 км северо-восточнее окраины с. Быстровка | 54,55379 | 82,61934 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм., гидрол. | Отмечались | В 1,94 км северо-восточнее окраины с. Быстровка Искитимского района развивается овраг, который отсутствовал при обследовании 2019 г. При длине оврага на момент обследования 8 м, его ежегодный прирост составил в среднем 2 м/год. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 8 м, ширина у устья 9,7 м, в середине 9,4 м, площадь 75 м², глубина 3 м. Уровень активности средний. Геологический разрез представлен сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушение земель сельскохозяйственного назначения за год составило 19 м2. Факторы активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2022-2023 гг. превысило норму на 10,5 %), гидрологический. Защитные мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 54-22-00064 | Сибирский | Новосибирская область | Искитимский район, 2,03 км северо-восточнее окраины с. Быстровка | 54,55439 | 82,62039 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм., гидрол. | Отмечались | В 2,03 км северо-восточнее окраины с. Быстровка Искитимского района развивается овраг, который отсутствовал при обследовании 2019 г. При длине оврага на момент обследования 16,7 м, его ежегодный прирост составил в среднем 4,2 м/год. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 16,7 м, ширина у устья 36 м, в середине 21 м, площадь 350 м², глубина 3,5 м. У оврага два левых отвершка. Уровень активности высокий. Геологический разрез представлен сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушение земель сельскохозяйственного назначения за год составило 88 м2. Факторы активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2022-2023 гг. превысило норму на 10,5 %), гидрологический. Защитные мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 54-22-00065 | Сибирский | Новосибирская область | Искитимский район, 2,07 км северо-восточнее окраины с. Быстровка | 54,55464 | 82,62079 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм., гидрол. | Отмечались | В 2,07 км северо-восточнее окраины с. Быстровка Искитимского района, зафиксирован овраг. Прирост вершинной части оврага по сравнению с 2019 г. составил 5 м или в среднем 1,25 м/год. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 8,5 м, ширина у устья 14 м, в середине 10 м, площадь 85 м², глубина 3-3,5 м. Уровень активности средний. Геологический разрез представлен сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушение земель сельскохозяйственного назначения за год составило 19 м2. Факторы активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2022-2023 гг. превысило норму на 10,5 %), гидрологический. Защитные мероприятия не проводятся. |  | Плановое обследование |
| 54-22-00066 | Сибирский | Новосибирская область | Искитимский район, 2,175 км северо-восточнее окраины с. Быстровка | 54,55528 | 82,62194 | 00.04.2023 | Не завершилась | Эо | Атм., гидрол. | Отмечались | В 2,175 км северо-восточнее окраины с. Быстровка Искитимского района развивается овраг, который отсутствовал при обследовании 2019 г. При длине оврага на момент обследования 9,5 м, его ежегодный прирост составил в среднем 2,4 м/год. Параметры проявления опасного ЭГП: длина 9,5 м, ширина у устья 10 м, в середине 6,54 м, площадь 62 м², глубина 4 м. Уровень активности средний. Геологический разрез представлен сухими лёссовидными супесями и суглинками третьей надпойменной террасы р. Оби (a3QIII). Разрушение земель сельскохозяйственного назначения за год составило 16 м2. Факторы активизации – метеорологический (количество осадков в зимний период 2022-2023 гг. превысило норму на 10,5 %), гидрологический. Защитные мероприятия не производятся. |  | Плановое обследование |
| 55-22-00001 | Сибирский | Омская область | Кормиловский район, в 0,2 км СЗ д. Игнатьево | 55,05695 | 74,19497 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,2 км СЗ д. Игнатьево Кормиловского района (пункт наблюдений Нижнеомский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-1 в виде роста вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 187,6 м, ширина – 11,9 м, площадь – 2757 м2, глубина до 10 м. Имеется правый отвершек длиной 51,2 м. Прирост по оврагу за 2 года в среднем составил 0,2 м. Базис развития: русло р. Омь. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Омь, сложенным переслаиванием супесей и глин. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00002 | Сибирский | Омская область | Кормиловский район, в 1,2 км СВ с. Борки | 55,04172 | 74,04240 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 1,2 км СВ с. Борки Кормиловского района (пункт наблюдений Нижнеомский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-3 в виде роста вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Овраг извилистой формы, имеет один левый отвершек длиной 16,9 м. Морфометрические показатели оврага: длина – 209,6 м, ширина – 21,8 м, площадь – 4479 м2, глубина до 3 м. Прирост по оврагу за 2 года в среднем составил 1,2 м. Базис развития: русло р. Омь. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Омь, сложенным переслаиванием суглинков и супесей. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00003 | Сибирский | Омская область | Кормиловский район, в 1 км на СЗ от с. Борки | 55,03361 | 74,01619 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 1 км на СЗ от с. Борки Кормиловского района (пункт наблюдений Нижнеомский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-4 в виде обрушений грунта по бортам оврага (период весеннего снеготаяния). Овраг извилистой формы, зарос травянистой растительностью. Прирост вершинной части оврага не зафиксирован. Морфометрические показатели оврага: длина – 92,2 м, ширина – 11,3 м, площадь – 1133 м2, глубина до 2 м. Базис развития: русло р. Омь. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Омь, сложенным переслаиванием суглинков и супесей. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00006 | Сибирский | Омская область | Кормиловский район, в 1,6 км СЗ пгт. Кормиловка | 55,03706 | 74,06827 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 1,6 км СЗ пгт. Кормиловка Кормиловского района (пункт наблюдений Нижнеомский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-9 в виде роста вершин оврага и отвершков (период весеннего снеготаяния). Овраг извилистой формы, имеет один правый и два левых отвершка. Морфометрические показатели оврага: длина – 322,4 м, ширина – 24,3 м, площадь – 9639,8 м2, глубина до 2 м. Прирост по оврагу за 2 года в среднем составил 1,75 м. Базис развития: русло р. Омь. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Омь, сложенным переслаиванием суглинков и глин. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00008 | Сибирский | Омская область | Калачинский район, в 3 км В д. Старый Ревель | 55,19449 | 75,06169 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 3 км В д. Старый Ревель Калачинского района (пункт наблюдений Нижнеомский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-17 – рост вершин оврага (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 320,2 м, ширина – 22,7 м, площадь – 9161 м2, глубина до 6 м. Овраг имеет крупные отвершки, из них 1 левый и 3 правых. Прирост оврага за 2 года в среднем составил 1,7 м. Базис развития: русло р. Омь. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Омь, сложенным переслаиванием суглинков и глин. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00010 | Сибирский | Омская область | Калачинский район, в 1 км З с. Глуховка | 55,08339 | 74,68663 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 1 км З с. Глуховка Калачинского района (пункт наблюдений Нижнеомский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-19 – рост вершинной части оврага и отвершков, обушение грунта в бортах оврага (период весеннего снеготаяния). Овраг разветвленный, выделяется 3 вершины со множеством отвершков. Активизация процесса овражной эрозии отмечена только в правой вершине оврага. Морфометрические показатели оврага: длина – 452,8 м, ширина – 19,5 м, площадь – 18900 м2, глубина до 6 м. Прирост по оврагу за 2 года в среднем составил 4,8 м. Базис развития: русло р. Омь. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Омь, сложенным суглинками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00011 | Сибирский | Омская область | Кормиловский район, в 0,8 км СЗ пгт. Кормиловка | 55,02192 | 74,07530 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,8 км СЗ пгт. Кормиловка Кормиловского района (пункт наблюдений Нижнеомский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-20 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершин отвершков (период весеннего снеготаяния). Овраг сложной формы с отвершками. Морфометрические показатели оврага: длина – 1404 м, ширина – 33,5 м, площадь – 38400 м2, глубина до 8 м. Прирост по оврагу за 2 года в среднем составил 0,4 м. Базис развития: русло р. Омь. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Омь, сложенным суглинками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00013 | Сибирский | Омская область | Омский район, в 0,35 км ЮЗ д. Прудки (Урманское лесничество) | 55,02639 | 73,78988 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,35 км ЮЗ д. Прудки Омского района (пункт наблюдений Нижнеомский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-23 – рост вершинной части оврага и отвершка (период весеннего снеготаяния). Овраг донный, вложенный в лог, местами отмечается выход грунтовых вод. Морфометрические показатели оврага: длина – 495,2 м, ширина – 11,7 м, площадь – 6208 м2, глубина до 7 м. Прирост в вершине оврага за 2 года в среднем составил 0,9 м. Базис развития: русло р. Омь. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Омь, сложенным супесями. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00014 | Сибирский | Омская область | Кормиловский район, в 1 км ЮЗ д. Сыропятская | 55,03081 | 73,83922 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 1 км ЮЗ д. Сыропятская Кормиловского района (пункт наблюдений Нижнеомский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-24 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 592,4 м, ширина – 32,5 м, площадь – 19134,5 м2, глубина до 4 м. Прирост в вершине оврага за 2 года составил 4,6 м. Базис развития: русло р. Омь. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Омь, сложенным суглинками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00015 | Сибирский | Омская область | Омский район, в 0,6 км С с. Богословка | 55,04203 | 73,72616 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,6 км С с. Богословка Омского района (пункт наблюдений Нижнеомский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-26 в виде обрушений грунта по бортам оврага (период весеннего снеготаяния). Прирост вершинной части оврага не зафиксирован. Овраг характеризуется крупным левым отвершком длиной 167,4 м и отвершком 2-го порядка и многочисленными отвершками с правой стороны оврага. Морфометрические показатели оврага: длина – 483,6 м, ширина –37,8 м, площадь – 24490 м2, глубина до 15 м. Базис развития: русло р. Омь. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Омь, сложенным переслаиванием суглинков и глин. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00016 | Сибирский | Омская область | Омский район, в 0,8 км З п. Ростовка | 55,02592 | 73,53339 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,8 км З п. Ростовка Омского района (пункт наблюдений Нижнеомский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 2-28 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Овраг разветвленный, выделяются 3 вершины. Правая вершина имеет один левый отвершек, центральная вершина оврага имеет один правый отвершек, вершины засыпаны грунтом. Левая вершина засыпана грунтом, имеет три левых отвершка. Вдоль оврага прослеживаются трещины, незначительные обрушения. Морфометрические показатели оврага: длина – 123,3 м, ширина – 22,6 м, площадь – 6445 м2, глубина до 3 м. Прирост по оврагу за 2 года в среднем составил 0,1 м. Базис развития: русло р. Омь. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Омь, сложенным переслаиванием супесей и глин. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00020 | Сибирский | Омская область | Черлакский район, в 3,6 км СЗ с. Соляное | 54,39631 | 74,52859 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 3,6 км СЗ с. Соляное Черлакского района (пункт наблюдений Черлакский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 1-4 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 147,9 м, ширина – 17,7 м, площадь – 2626 м2, глубина до 20 м. Прирост по оврагу за 2 года в среднем составил 0,05 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей и суглинков. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00021 | Сибирский | Омская область | Черлакский район, в 3,3 км ЮЗ с. Елизаветинка | 54,22231 | 74,70322 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 3,3 км ЮЗ с. Елизаветинка Черлакского района (пункт наблюдений Черлакский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 1-5 в виде обрушений грунта по бортам оврага (период весеннего снеготаяния). Прирост вершинной части оврага не зафиксирован. Овраг имеет правый отвершек длиной 6,7 м. Морфометрические показатели оврага: длина – 54,3 м, ширина – 16,7 м, площадь – 906,8 м2, глубина до 10 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесями и песками. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00022 | Сибирский | Омская область | Черлакский район, д. Бердниково | 54,41353 | 74,43229 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В д. Бердниково Черлакского района (пункт наблюдений Черлакский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 1-6 в виде обрушений грунта по бортам оврага (период весеннего снеготаяния). Прирост вершинной части оврага не зафиксирован. Вершина оврага засыпана шифером, в вершинной части отмечается проседание грунта. Морфометрические показатели оврага: длина – 127,1 м, ширина – 10,4 м, площадь – 1321,8 м2, глубина до 2 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, глин и песков. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00023 | Сибирский | Омская область | Черлакский район, в 2,7 км ЮВ д. Бердниково | 54,39929 | 74,47694 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 2,7 км ЮВ д. Бердниково Черлакского района (пункт наблюдений Черлакский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 1-7 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Борта оврага обрывистые. Морфометрические показатели оврага: длина – 313,7 м, ширина – 18,8 м, площадь – 5897,6 м2, глубина до 4 м. Прирост оврага за 2 года в среднем составил 2 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием суглинков и глин. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00024 | Сибирский | Омская область | Черлакский район, в 1 км ЮВ с. Соляное | 54,35525 | 74,62859 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 1 км ЮВ с. Соляное Черлакского района (пункт наблюдений Черлакский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 1-8 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершины отвершка (период весеннего снеготаяния). Овраг сложной формы, выделяются две вершины. Овраг имеет 4 левых отвершка длиной от 30 до 60 м. Левая вершина заросла травянистой растительностью, имеет один правый отвершек, правая вершина имеет два правых отвершка. Морфометрические показатели оврага: длина – 354 м, ширина – 19,8 м, площадь – 13090 м2, глубина до 5 м. Прирост по оврагу за 2 года в среднем составил 0,57 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, суглинков и песков. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00025 | Сибирский | Омская область | Черлакский район, в 0,4 км ЮВ с. Татарка | 53,94844 | 75,07518 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 0,4 км ЮВ с. Татарка Черлакского района (пункт наблюдений Черлакский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 1-11 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершин оврага и отвершка (период весеннего снеготаяния). Овраг сложной формы, с 4-мя вершинами и множеством отвершков. Морфометрические показатели оврага: длина – 217 м, ширина – 30,9 м, площадь – 37870 м2, глубина до 3 м. Прирост по оврагуза 2 года в среднем составил 1,07 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей и песков. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00026 | Сибирский | Омская область | Черлакский район, в 1 км СЗ с. Елизаветинка | 54,27223 | 74,65861 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 1 км СЗ с. Елизаветинка Черлакского района (пункт наблюдений Черлакский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 1-14 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Овраг имеет 2 вершины, русла которых соединены в средней части. Морфометрические показатели оврага: длина – 117,5 м, ширина – 11,2 м, площадь – 1889 м2, глубина до 6 м. Прирост по оврагу за 2 года в среднем составил 0,1 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей и суглинков. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00029 | Сибирский | Омская область | Черлакский район, в 4 км В д. Покрово-Иртышское | 54,56079 | 74,22971 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 4 км В д. Покрово-Иртышское Черлакского района (пункт наблюдений Черлакский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 1-20 в виде роста вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Морфометрические показатели оврага: длина – 21,2 м, ширина – 8,2 м, площадь – 173,8 м2, глубина до 5 м. Прирост в вершине оврага за 2 года составил 2 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей и суглинков. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00031 | Сибирский | Омская область | Черлакский район, в 1,5 км ЮВ д. Бердниково | 54,40362 | 74,46298 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 4 км В д. Покрово-Иртышское Черлакского района (пункт наблюдений Черлакский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 1-22 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Овраг извилистой формы, с двумя левыми отвершками длиной 28,2 и 63,6 м. Морфометрические показатели оврага: длина – 243,1 м, ширина – 12,5 м, площадь – 4504 м2, глубина до 8 м. Прирост в вершине оврага за 2 года составил 3,2 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей, песков и суглинков. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00032 | Сибирский | Омская область | Черлакский район, в 1 км СЗ с. Елизаветинка | 54,27421 | 74,65426 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 1 км СЗ с. Елизаветинка Черлакского района (пункт наблюдений Черлакский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 1-24 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершин оврага и отвершка (период весеннего снеготаяния). Овраг сложной формы. Морфометрические показатели оврага: длина – 144,7 м, ширина – 24,5 м, площадь – 3392 м2, глубина до 5,5 м. Прирост по оврагу за 2 года в среднем составил 0,2 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей и суглинков. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00033 | Сибирский | Омская область | Черлакский район, в 1 км СЗ с. Елизаветинка | 54,27170 | 74,65851 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 1 км СЗ с. Елизаветинка Черлакского района (пункт наблюдений Черлакский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 1-25 в виде роста вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Овраг сложной формы, разветвленный, имеет 4 русла длиной от 71 м до 155 м. Морфометрические показатели оврага: длина – 155,4 м, ширина – 17,2 м, площадь – 6871 м2, глубина до 7 м. Прирост в вершине оврага за 2 года составил 0,3 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием супесей и суглинков. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00035 | Сибирский | Омская область | Черлакский район, в 1,8 км ЮВ пгт. Черлак | 54,12969 | 74,82134 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 1,8 км ЮВ пгт. Черлак Черлакского района (пункт наблюдений Черлакский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 1-27 – рост вершин оврага и отвершка (период весеннего снеготаяния). Овраг извилистой формы, выделяются две вершины. Морфометрические показатели оврага: длина – 133,9 м, ширина – 14,8 м, площадь – 3305 м2, глубина до 2 м. Прирост по оврагу за 2 года в среднем составил 1,05 м. Базис развития: русло р. Иртыш. Овраг развивается в высоком и крутом борту 2-ой надпойменной террасы р. Иртыш, сложенным переслаиванием суглинков и глин. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00048 | Сибирский | Омская область | Русско-Полянский район, в 10 км СВ с. Калинино | 53,70196 | 73,42667 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 10 км СВ с. Калинино Русско-Полянского района (пункт наблюдений Калининский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 5-1 в виде роста вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Овраг линейной формы. Морфометрические показатели оврага: длина – 47,9 м, ширина – 8,5 м, площадь – 407,2 м2, глубина до 2 м. Прирост в вершине оврага за 2 года составил 5,1 м. Базис развития: р. Тлеусай. Овраг развивается на склонах крутизной 30-70 град прилегающих к логу Тлеусай, сложенных суглинками и глинами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00049 | Сибирский | Омская область | Русско-Полянский район, в 9 км СВ с. Калинино | 53,71214 | 73,38084 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 9 км СВ с. Калинино Русско-Полянского района (пункт наблюдений Калининский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 5-2 в виде роста вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Овраг древовидной формы. Русло оврага имеет извилистую форму. Морфометрические показатели оврага: длина – 57,6 м, ширина – 14,9 м, площадь – 858,2 м2, глубина до 5 м. Прирост в вершине оврага за 2 года составил 0,2 м. Базис развития: р. Тлеусай. Овраг развивается на склонах крутизной 30-70 град. прилегающих к логу Тлеусай, сложенных суглинками и глинами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00050 | Сибирский | Омская область | Русско-Полянский район, в 10,3 км СВ с. Калинино | 53,70145 | 73,40007 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 10,3 км СВ с. Калинино Русско-Полянского района (пункт наблюдений Калининский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 5-4 в виде обрушений грунта по бортам оврага (период весеннего снеготаяния). Прирост вершинной части оврага не зафиксировано Овраг линейной извилистой формы. Морфометрические показатели оврага: длина – 470,1 м, ширина – 17,1 м, площадь – 8038,7 м2, глубина до 3 м. Базис развития: р. Тлеусай. Овраг развивается на склонах крутизной 30-70 град. прилегающих к логу Тлеусай, сложенных суглинками и глинами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00051 | Сибирский | Омская область | Русско-Полянский район, в 10,6 км СВ с. Калинино | 53,71461 | 73,37691 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 10,6 км СВ с. Калинино Русско-Полянского района (пункт наблюдений Калининский) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 5-5 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Вытянутый овраг извилистой формы. Морфометрические показатели оврага: длина – 511,1 м, ширина – 17,6 м, площадь – 8995,4 м2, глубина до 5 м. Прирост в вершине оврага за 2 года составил 1,3 м. Базис развития: р. Тлеусай. Овраг развивается на склонах крутизной 30-70 град. прилегающих к логу Тлеусай, сложенных суглинками и глинами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00052 | Сибирский | Омская область | Москаленский район, в 3,9 км З аула Кзыл-Агаш | 54,72376 | 71,79033 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 3,9 км З от аула Кзыл-Агаш Москаленского района (пункт наблюдений оз. Эбейты) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 8-1 – обрушение грунта в бортах оврага (период весеннего снеготаяния). Овраг линейной формы. В средней части оврага под дорогой проложена водопропускная труба по руслу оврага. Морфометрические показатели оврага: длина – 1498 м, ширина – 3,9 м, площадь – 5842,2 м2, глубина до 1 м. Прирост в вершине оврага не зафиксирован. Базис развития: оз. Эбейты. Овраг развивается на пологонаклонной слаборасчлененной озерной равнине оз. Эбейты, сложенной супесями, суглинками и глинами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 55-22-00054 | Сибирский | Омская область | Москаленский район, в 2,3 км ЮЗ аула Тумба | 54,71475 | 71,70805 | 00.04.2023 | 00.09.2023 | Эо | Атм. | Не отмечались | В 2,3 км ЮЗ аула Тумба Москаленского района (пункт наблюдений оз. Эбейты) с апреля 2023 г. отмечена активизация овражной эрозии на овраге № 8-3 – обрушение грунта в бортах оврага и рост вершины оврага (период весеннего снеготаяния). Овраг линейной формы. Морфометрические показатели оврага: длина – 382,2 м, ширина – 6,1 м, площадь – 2331,4 м2, глубина до 1,5 м. Прирост в вершине оврага за 2 года составил 3,2 м. Базис развития: оз. Эбейты. Овраг развивается на пологонаклонной слаборасчлененной озерной равнине оз. Эбейты, сложенной супесями, суглинками и глинами. Фактор активизации – метеорологический (количество атмосферных осадков). |  | – |
| 70-13-00001 | Сибирский | Томская область | Колпашевский район, с. Озёрное | 58,22679 | 82,89238 | 00.04.2023 | 00.08.2023 | Пт | Атм., гидрол. | Отмечались | В с. Озерное Колпашевского района, (пункт наблюдений с. Озерное) с апреля 2023 г. отмечается процесс подтопления на территории села. Процесс в стадии развития. Отложения поймы р. Обь, представленные переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный. Активность процесса низкая. Факторы активизации: метеорологический (количество атмосферных осадков), гидрологический. Подтопление развивается на площади 0,291 км2. Негативному воздействию подвержены; хозяйственная постройка по ул. Трактовая 14, столбы ЛЭП и трансформаторная будка в районе ул. Луговая 26. | – | – |
| 70-27-00003 | Сибирский | Томская область | Кривошеинский район, с. Кривошеино | 57,32606 | 83,93977 | 00.04.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В с. Кривошеино Кривошеинского района (пункт наблюдений Кривошеино) с апреля 2023 г. отмечалась активизация гравитационных процессов. Процессы в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Обь. Морфологические показатели: длина уступа 0,6 км, высота уступа 28-34 м. Отложения 3 надпойменной террасы р. Обь, представленные переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (апрель-октябрь). Активность процессов низкая. Обрушения имеют локальный характер, представляют собой в виде полуцирка шириной 2,5-3,5 м, и глубиной вреза около 2,0-3,0 м, поверхность уступа частично заросла травой. В районе бывшего дома по ул. Колхозная, 41 отмечается развитие обвально-осыпных процессов в верхней части уступа. Скорость разрушения уступа составила от 0 до 0,7 м/год, в среднем 0,18 м/год. Факторы активизации: метеорологический (количество атмосферных осадков), гидрологический. Воздействие отсутствует. |  | – |
| 70-27-00001 | Сибирский | Томская область | Колпашевский район, г. Колпашево | 58,31403 | 82,93646 | 00.05.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Отмечались | В г. Колпашево Колпашевского района (пункт наблюдений Колпашево) с мая 2023 г. отмечалась активизация гравитационных процессов в виде осыпей, обвалов, мелких оползней. Процессы в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Оби. Морфологические показатели: длина уступа 3,5 км, высота до 20 м. Отложения 3 надпойменной террасы р. Оби, представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (май-октябрь). Активность процессов средняя. Прослеживаются трещины отрыва длиной от 2,5-3,0 м до 8,5 м, указывающие на формирующиеся оползневые блоки шириной 1,5-2,5 м. Скорость разрушения уступа составила от 0,1 до 7,07 м/год, в среднем – 1,14 м/год. Факторы активизации: метеорологический (количество атмосферных осадков), гидрологический. Негативному воздействию подвержены жилые дома по ул. Октябрьская 21, 23, Панова 38, Новосибирская 40, Комсомольская 36. |  | – |
| 70-27-00017 | Сибирский | Томская область | Колпашевский район, д. Тискино | 58,08850 | 83,19435 | 00.05.2023 | Не завершилась | ГР | Атм., гидрол. | Не отмечались | В д. Тискино Колпашевского района (пункт наблюдений Тискино) с мая 2023 г. отмечалась активизация гравитационных процессов (осыпи, обвалы). Процессы в стадии развития. Базис развития – бечевник р. Обь. Морфологические показатели: длина уступа 0,4 км, высота 8-10 м. Отложения поймы и 2 надпойменной террасы р. Обь, представлены переслаиванием песчано-глинистых пород. Возраст проявления – четвертичный, активизация в бесснежный период (май-октябрь). Активность процессов высокая. Отмечаются следы свежих обрушений в пределах всего уступа в виде блоков отпора протяженность 3,5-5,0 м и шириной формирующихся блоков 1,5-2,5 м. Скорость разрушения составила от 0,0 до 3,49 м/год, при средних значениях 2,11 м/год. Факторы активизации: метеорологический (количество атмосферных осадков), гидрологический. Воздействие отсутствует. | – | – |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фотоматериалы

Фото 04-11-00014. Сейсмогенный оползень проявляет максимальную активность в надоползневом уступе, в 9,2 км ЮЗ с. Бельтир, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 05.08.2023

Фото 04-11-00020. Смещение оползневых масс в зоне надоползневого уступа, в 1,8 км С с. Чаган-Узун, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 08.08.2023

Фото 04-11-00021. В 2,15 км СЗ с. Чаган-Узун. В транзитной части оползня лужицы и мочажины, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 08.08.2023

Фото 04-11-00023. В 3,55 км Ю с. Чаган-Узун. Оползень развивается в левом борту временного водотока, частично перекрывая его русло, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 02.08.2023

Фото 04-11-00024. В 3,58 км Ю с. Чаган-Узун. Надоползневый уступ в вершине высотой до 3 м, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 02.08.2023

Фото 04-11-00025 (в центре снимка). Язык оползня через узкую горловину разгружается на пойму р. Чаган-Узун, в 3,87 км Ю с. Чаган-Узун, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 02.08.2023

Фото 04-11-00037. В 3,18 км Ю с. Чаган-Узун. Незначительная активность в зоне надоползневого уступа, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 02.08.2023

Фото 04-11-00040. В 5,17 км С с. Ортолык. Надоползневый уступ в вершине оползня, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 06.08.2023

Фото 04-11-00043. Кош-Агачский район, в 5,29 км С с. Ортолык. Общий вид оползня (слева), справа – оползень № 04-11-00040, Республика Алтай, 06.08.2023

Фото 04-11-00044. Кош-Агачский район, в 4,02 км Ю с. Чаган-Узун. Фронтальный надоползневый уступ оползня, Республика Алтай, 02.08.2023

Фото 04-11-00047. Кош-Агачский район, в 1,86 км СВ с. Чаган-Узун. Надоползневый уступ основной вершины оползня, Республика Алтай, 06.08.2023

Фото 04-11-00047. Кош-Агачский район, в 1,9 км С с. Чаган-Узун. Язык блокового оползня наползает на лиственницы, Республика Алтай, 08.08.2023

Фото 04-11-00049. Кош-Агачский район, в 0,17 км СВ с. Чаган-Узун. Оползень II порядка развивается в языке древнего оползня, Республика Алтай, 07.08.2023

Фото 04-11-00050. Кош-Агачский район, в 0,17 км СВ с. Чаган-Узун. В подошве уступа малодебитные выходы грунтовых вод, Республика Алтай, 07.08.2023

Фото 04-11-00051. Кош-Агачский район, в 0,5 км СВ с. Чаган-Узун. Границы оползня фиксируются сериями трещин растяжения и сдвига в зоне уступа и по фронту языка, Республика Алтай, 07.08.2023

Фото 04-11-00052. Кош-Агачский район, в 1,9 км С с. Чаган-Узун. Солифлюкционный язык оползня с оплывинами и валами выдавливания, Республика Алтай, 07.08.2023

Фото 04-11-00057. уч. а/дороги в Алтайское подворье, 20,05 км. Деформации дорожного полотна и отбойников в результате проседания по правому флангу оползня, Онгудайский район, Республика Алтай, 21.07.2023

Фото 04-11-00058. уч. а/дороги в Алтайское подворье, 19,5 км. Характерный грядово-западинный рельеф в центральной части оползня, глубокие рвы в структурном элювии, Онгудайский район, Республика Алтай, 21.07.2023

Фото 04-11-00063. уч. а/дороги в Алтайское подворье, 19,5 км. Мелкий блоковый оползень с характерным грядовым рельефом и четко выраженными в рельефе границами в виде боковых уступов, Онгудайский район, Республика Алтай, 21.07.2023

Фото 04-11-00059. Кош-Агачский район, в 10 км ЮЗ с. Чаган-Узун. Ступенеобразный надоползневый уступ с наиболее ярко выраженной второй ступенью, Республика Алтай, 03.08.2023

Фото 04-11-00060. Кош-Агачский район, в 10 км ЮЗ с. Чаган-Узун. Стенка отрыва оползня слабо выражена в рельефе замытым уступом, язык оползня подпирает дерево, Республика Алтай, 03.08.2023

Фото 04-11-00061. Кош-Агачский район, в 10 км ЮЗ с. Чаган-Узун. Оползень в стадии затухания, слабо выражен в рельефе. Нижняя стрелка указывает на язык оползня, верхняя – на стенку отрыва, Республика Алтай, 03.08.2023

Фото 04-22-00002. Автодорога Кош-Агач – Джазатор, 99,72 км. Развитие оврага на водовыпуске, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 04.08.2023

Фото 04-27-00014. Автодорога Кош-Агач – Джазатор, 101,2 км. Осыпание рыхлого материала и развитие рытвин метеогенного стока в уступе склона, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 04.08.2023

Фото 04-22-00010. Уч. а/дороги Кош-Агач – Джазатор, 118,0 км. Вершина оврага в 4,8 км от дороги, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 04.08.2023

Фото 04-22-00003. Автодорога Кош-Агач – Джазатор, 128,06 км. Вершина оврага в 5,8 м от дороги, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 04.08.2023

Фото 04-11-00064. уч. а/дороги Кош-Агач - Джазатор, 135,41 км. Стенка отрыва оползня высотой 3-6 м, вертикальная часть уступа 2,5-3,0 м, разрушена дорога на отрезке 20 м, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 04.08.2023

Фото 04-27-00015. Автодорога Кош-Агач – Джазатор, 136,6-136,84 км. Осыпные шлейфы и рытвины в уступе террасы, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 04.08.2023

Фото 04-22-00004. Автодорога Кош-Агач – Джазатор, 138,0 км. Вершина оврага подходит к бровке дорожного откоса, Кош-Агачский район, Республика Алтай, 04.08.2023

Фото 04-22-00005. С. Тюнгур. Овраг № 1 на въезде в село, вершина достигает откосов дорожного полотна, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, 24.07.2023

Фото 04-27-00013. C. Тюнгур. Осыпные шлейфы в уступе аллювиальной террасы р. Катунь, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, 24.07.2023

Фото 04-22-00007. С. Кара-Кобы. Вершина оврага № 1 достигает откосов дороги на отрезке 10 м (21,08 км а/дороги Туекта – Усть-Кан), Онгудайский район, Республика Алтай, 22.07.2023

Фото 04-22-00008. С. Кара-Кобы. Вершина оврага № 3 достигает откосов дороги на отрезке 16 м (20,05 км а/дороги Туекта – Усть-Кан), Онгудайский район, Республика Алтай, 22.07.2023

Фото 04-22-00009. С. Кара-Кобы. Откосы дороги в вершина оврага № 4 разрушены на отрезке 10 м (19,96 км а/дороги Туекта – Усть-Кан), Онгудайский район, Республика Алтай, 22.07.2023

Фото 04-27-00022. С. Кара-Кобы, ул. Шоссейная, 15. Разрушения ограждений в усадьбе, Онгудайский район, Республика Алтай, 22.07.2023

Фото 04-22-00011. Уч. а/дороги в с. Инегень, серпантин после моста через р. Катунь. Вершина оврага достигает дороги и отбойников, Онгудайский район, Республика Алтай, 01.08.2023

Фото 04-27-00029. Уч. а/дороги в с. Инегень. Активные уступы в 0,95 м от отбойников дороги, Онгудайский район, Республика Алтай, 01.08.2023

Фото 04-27-00002. С. Березовка. Процессы осыпания крупнообломочного материала в уступе, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, 23.07.2023

Фото 04-27-00003. С. Усть-Кокса. Пересыпание рыхлого материала в уступе высокой террасы, в зоне воздействия огород и ограждения усадьбы по ул. Набережная, 127А, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, 24.07.2023

Фото 04-27-00017. С. Усть-Кокса, ул. Аргучинского. Блоки оползания в уступе, мелкое осыпание рыхлого материала, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, 25.07.2023

Фото 04-27-00028. С. Усть-Кокса, ул. Аргучинского. Серия трещин глубиной до 0,9 м, формирующих блоки отседания шириной до 0,7 м, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, 25.07.2023

Фото 04-27-00018. Автодорога Усть-Кокса – Мараловодка, 2-3 км. Крупный блок оползания шириной до 3,5 м, с глубиной отседания 0,5-0,85 м, в 1,5 м от автодороги, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, 23.07.2023

Фото 04-27-00004. Уч. а/дороги Усть-Кокса – Мараловодка, 21-22 км. В потенциальной опасности участок дороги длиной 95 м, расстояние от дороги до бровки уступа 1,4-5,0 м, Усть-Коксинский район, Республика Алтай, 23.07.2023

Фото 04-27-00011. Кош-Агачский район, в 3 км СВ с. Курай. Осыпные шлейфы в подножии уступа высокой террасы, Республика Алтай, 09.08.2023

Фото 04-27-00030. Автодорога Акташ – Улаган, 12,58-13,21 км. Мелкое пересыпание отдельными глыбами, блоки отпора и поваленные деревья на уступе, Улаганский район, Республика Алтай, 10.08.2023

Фото 04-27-00031. Автодорога Акташ – Улаган, 11,825-12,28 км. Мелкое пересыпание отдельными глыбами, блоки отпора и поваленные деревья на обочине дороги, Улаганский район, Республика Алтай, 10.08.2023

Фото 04-27-00032. Автодорога Акташ – Улаган, 11,385-11,58 км. Мелкое пересыпание отдельными глыбами, Улаганский район, Республика Алтай, 10.08.2023

Фото 04-27-00033. Автодорога Акташ – Улаган, 8,75-9,11 км. Мелкое пересыпание рыхлого материала и блоки отпора на бровке уступа, Улаганский район, Республика Алтай, 10.08.2023

Фото 04-11-00065. уч. а/дороги Акташ - Улаган, 8,49-8,575 км. Мелкие оползни, оплывины и блоки отпора на уступе и на обочине дороги, Улаганский район, Республика Алтай, 10.08.2023

Фото 04-12-00002. Уч. а/дороги Акташ – Улаган, 4,7-4,81 км. Активная осыпь в районе Красных ворот. Осыпание мелких глыб и щебня на стоянку авто-мобилей и дорогу, Улаганский район, Республика Алтай, 10.08.2023

Фото 04-27-00034. Автодорога Акташ – Улаган, 7,765-7,94 км. Редкие камнепады и мелкое пересыпание рыхлых пород, Улаганский район, Республика Алтай, 10.08.2023

Фото 04-27-00035. Автодорога Акташ – Улаган, 6,955-7,31 км. Мелкое пересыпание рыхлого материала, редкие оплывины, Улаганский район, Республика Алтай, 10.08.2023

Фото 04-27-00036. Автодорога Акташ – Улаган, 6,14-6,615 км. Мелкие оплывины перекрывают обочину дороги на отрезке 25 м, Улаганский район, Республика Алтай, 10.08.2023

Фото 04-27-00037. Автодорога Акташ – Улаган, 5,74-6,005 км. Мелкая оплывина перекрывает обочину дороги на отрезке 15 м, Улаганский район, Республика Алтай, 10.08.2023

Фото 04-12-00003. Уч. а/дороги Акташ – Улаган, 4,7-4,81 км. Активная осыпь в нижней части подрезана расчисткой. Осыпание мелких глыб и щебня в кюветы автодороги, Улаганский район, Республика Алтай, 10.08.2023

Фото 04-27-00038. Автодорога Акташ – Улаган, 4,7-4,81 км. Редкие одиночные камнепады на обочину дороги, мелкое пересыпание рыхлого материала, Улаганский район, Республика Алтай, 10.08.2023

Фото 17-22-00001. Свежие обрушения, трещины отпора, участок автодороги Р-257 в районе с. Уюк, Пий-Хемский район, Республика Тыва, 19.07.2023

Фото 17-22-00018. Блоки обрушения по правому борту оврага № 1, уч. а/дороги Р-257 у г. Чадан, Дзун-Хемчикский район, Республика Тыва, 18.08.2023

Фото 17-22-00019. Вершина отвершка № 1 оврага № 2, район уч. а/дороги Р-257 у Чаданского угольного разреза, Дзун-Хемчикский район, Республика Тыва,18.08.2023

Фото 17-27-00002. Трещины отрыва вдоль кромки уступа, с. Хорум-Даг, Дзун-Хемчикский район, Республика Тыва, 18.08.2023

Фото 17-22-00012. Трещина отседания и ниша по левому борту оврага №1, уч. а/дороги Шагонар–Эйлиг-Хем, 10 км, Улуг-Хемский район, Республика Тыва, 21.08.2023

Фото 17-22-00013. Отвершек оврага №2, уч. а/дороги Шагонар–Эйлиг-Хем, 10 км, Улуг-Хемский район, Республика Тыва, 21.08.2023

Фото 17-22-00015. Промоина у автодороги подмыв обочины оврага №4, уч. а/дороги Шагонар–Эйлиг-Хем, 21 км, Улуг-Хемский район, Республика Тыва, 21.08.2023

Фото 17-22-00016. Овраг №5 промоина на дне оврага, а/дороги Шагонар – Эйлиг-Хем, 22 км, Улуг-Хемский район, Республика Тыва, 21.08.2023

Фото 17-22-00017. Овраг № 6, автодорога Эйлиг-Хем-Куйлуг-Хем Улуг-Хемский район, Республика Тыва, 21.08.2023

Фото 17-27-00001. Западная промоина шириной до 12 м, длиной до 8 м в с. Сайлыг, Чеди-Хольский район, Республика Тыва, 12.07.2023

Фото 17-22-00002. Борт оврага № 1, с. Сайлыг, Чеди-Хольский район, Республика Тыва, 12.07.2023

Фото 17-22-00006. Отвершек оврага № 2, в бортах оврага ниши, с. Сизим, Каа-Хемский район, Республика Тыва, 07.09.2023

Фото 17-22-00008. Вершина оврага №4, с. Сизим, Каа-Хемский район, Республика Тыва, 07.09.2023

Фото 17-22-00009. Вершина овраг № 5, с. Сизим, Каа-Хемский район, Республика Тыва, 07.09.2023

Фото 17-22-00010. Вершина оврага № 6, с. Сизим, Каа-Хемский район, Республика Тыва, 07.09.2023

Фото 17-22-00011. Трещины отседания, блоки отрыва по правому борту оврага № 7 с. Сизим, Каа-Хемский район, Республика Тыва, 07.09.2023

Фото 17-22-00021. Вершина отвершка оврага № 1, уч. а/дороги Элегест – Усть-Элегест, 4 км, Чеди-Хольский район, Республика Тыва, 04.09.2023

Фото 17-12-00004. Осыпной правый склон, уч. а/дороги Хандагайты - Мугур-Аксы, 123-124 км, Монгун-Тайгинский район, Республика Тыва, 04.07.2023

Фото 17-12-00005. Осыпной левый склон, уч. а/дороги Хандагайты - Мугур-Аксы, 124 км, Монгун-Тайгинский район, Республика Тыва, 04.07.2023

Фото 17-12-00007. Осыпной склон с конусами выноса, уч. а/дороги Хандагайты - Мугур-Аксы, 126 км, Монгун-Тайгинский район, Республика Тыва, 04.07.2023

Фото 19-13-00002. Подтопленное подполье по ул. Белинского, 40. г. Черногорск, Республика Хакасия, 15.07.2023

Фото 19-13-00009. Подтопленное подполье по ул. Юбилейная, 8/1. с. Вершино-Биджа, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 15.07.2023

Фото 19-11-00002. Верхняя стенка отрыва оползня на левой стороне уч. а/дороги Р-257, Братский мост, Алтайский район, Республика Хакасия, 13.07.2023

Фото 19-11-00003. Стенка отрыва оползня 1 и скв. 2. ПН уч. а/дороги Р-257, Братский мост, Алтайский район, Республика Хакасия, 13.07.2023

Фото 19-11-00004. Оползень 2. ПН уч. а/дороги Р-257, Братский мост, Алтайский район, Республика Хакасия, 13.07.2023

Фото 19-11-00005. Оползень 3. ПН уч. а/дороги Р-257, Братский мост, Алтайский район, Республика Хакасия, 13.07.2023

Фото 24-13-00010. Подтопление подвала по ул. 40 лет Победы, 17/2. с. Богучаны, Богучанский район, Красноярский край, 23.09.2023

Фото 24-11-00002. Приурезовая часть оползня, ПН Стеклозавод. п. Памяти 13 Борцов, Емельяновский район, Красноярский край, 12.09.2023

Фото 24-22-00058. Вершина оврага 1, ПН уч. а/дороги Р-255, 29 км. Емельяновский район, Красноярский край, 12.09.2023

Фото 24-22-00032. Суффозионный провал в 5 м от вершины отвершка оврага 2, ПН уч. а/дороги Анцирь – Хаерино. 1 км западнее c. Анцирь Канского района, Красноярского края, 21.09.2023

Фото 24-22-00034. Вершина оврага 4. ПН уч. а/дороги Анцирь – Хаерино. 1 км западне c. Анцирь Канского района, Красноярского края, 21.09.2023

Фото 24-22-00039. Вершина отвершка оврага «Основной». ПН уч. а/дороги Минусинск - Беллык, 98 км. 2 км западнее д. Уза, Краснотуранский район, Красноярский край, 08.07.2023

Фото 24-22-00040. Вершина оврага «Центральный». ПН уч. а/дороги Минусинск - Беллык, 98 км. 2 км западнее д. Уза, Краснотуранский район, Красноярский край, 08.07.2023

Фото 4-22-00041. Участок с обрушениями по левому борту оврага. ПН уч. а/дороги Минусинск-Беллык, 93 км. 2,8 км СЗ д. Белоярск, Краснотуранского район, Красноярский край, 08.07.2023

Фото 24-22-00069. Вершина 3 оврага. ПН с/х угодья Краснотуранского района, 5,5 км северо-восточнее д. Листвягово, Краснотуранский район, Красноярский край, 11.07.2023

Фото 24-22-00070. Участок переуглубления русла оврага 4. ПН с/х угодья Краснотуранского района, в 5,5 км северо-восточнее д. Листвягово, Краснотуранский район, Красноярский край, 11.07.2023

Фото 24-22-00025. Вершина оврага Восточный. ПН Пригородный. Восточная окраина п. Пригородный, Минусинский район, Красноярский край, 14.07.2023

Фото 24-22-00021. Отвершек в привершинной части оврага. ПН Суходол. Восточная окраина п. Суходол, Минусинский район, Красноярский край, 11.07.2023

Фото 24-22-00087. Молодой овраг № 3. ПН Зубаревский, 4,6 км северо-восточнее д. Быстрая, Минусинский район, Красноярский край, 12.07.2023

Фото 24-22-00053. Вершина оврага 3. ПН Спартак, 7 км восточнее с. Мал. Минуса, Минусинский район, Красноярский край, 12.07.2023

Фото 24-22-00056. Правая вершина оврага 6. ПН Спартак, 7 км восточнее с. Мал. Минуса, Минусинский район, Красноярский край, 12.07.2023

Фото 24-22-00088. Вершина оврага 1 на с/х угодьях Минусинского района. 11,5 км севернее с. Городок, Минусинский район, Красноярский край, 09.07.2023

Фото 24-22-00089. Русло оврага 2 на с/х угодьях Минусинского района. 9,3 км севернее с. Городок, Минусинский район, Красноярский край, 09.07.2023

Фото 24-22-00090. Вершина и русло оврага 3 на с/х угодьях Минусинского района. 9,3 км севернее с. Городок, Минусинский район, Красноярский край, 09.07.2023

Фото 24-17-00003. Суффозионные процессы на с/х угодьях Минусинского района. 12,3 км севернее с. Городок, Минусинский район, Красноярский край, 09.07.2023

Фото 24-22-00010. Овраг № 6 (новый). ПН Куртак, 0,5 км юго-восточнее п. Куртак, Новоселовский район, Красноярский край 07.07.2023

Фото 24-22-00012. Овраг № 8. ПН Куртак, 0,5 км юго-восточнее п. Куртак, Новоселовский район, Красноярский край 07.07.2023

Фото 24-22-00017. Овраг № 13. ПН Куртак, 1 км восточнее п. Куртак, Новоселовский район, Красноярский край, 07.07.2023

Фото 24-22-00086. Овраг № 14 (новый). ПН Куртак, 0,5 км юго-восточнее п. Куртак, Новоселовский район, Красноярский край, 07.07.2023

Фото 24-17-00002. Суффозионный провал. ПН Куртак. 0,5 км восточнее п. Куртак, Новоселовский район, Красноярский край 07.07.2023

Фото 24-22-00029. Левая вершина оврага «Левый». ПН уч. а/дороги Р-257, 242 км, Новоселовский район, Красноярский край, 16.07.2023

Фото 38-13-00001. Наличие воды в забитой трубе на приусадебном участке №10 по ул. Ударника г. Черемхово, Иркутская область, 09.07.2023 г.

Фото 38-13-00002. Положение уровня грунтовых вод в смотровом колодце по ул. Калинина (район дома №49) г. Тулун, Иркутская область, 11.07.2023

Фото 38-13-00003. Положение уровня грунтовых вод в смотровом колодце по ул. Коминтерна г. Зима, Иркутская область, 10.07.2023

Фото 38-11-00002. Оползень №2, побережье залива Сарайский оз. Байкал, Ольхонский район, Иркутская область, 12.07.2023

Фото 38-11-00003. Оползень №3, побережье залива Сарайский оз. Байкал, Ольхонский район, Иркутская область, 12.07.2023

Фото 38-11-00004. Оползень №4, побережье залива Сарайский оз. Байкал, Ольхонский район, Иркутская область, 12.07.2023

Фото 38-11-00005. Оползень №1, участок от мыса Харанцы до мыса Харалдой оз. Байкал, Ольхонский район, Иркутская область, 12.07.2023

Фото 38-11-00006. Оползень №2, участок от мыса Харанцы до мыса Харалдой оз. Байкал, Ольхонский район, Иркутская область, 12.07.2023

Фото 38-11-00007. Оползень №3, участок от мыса Харанцы до мыса Харалдой оз. Байкал, Ольхонский район, Иркутская область, 12.07.2023

Фото 38-21-00001. Проявление эоловой аккумуляции в д. Харанцы, Ольхонский район, Иркутская область, 12.07.2023

Фото 38-21-00002. Проявление эоловой аккумуляции в д. Харанцы по ул. Намшеевой, Ольхонский район, Иркутская область, 12.07.2023

Фото 38-21-00003. Проявление эоловой аккумуляции в п. Хужир, Ольхонский район, Иркутская область, 12.07.2023

Фото 38-03-00001. Проявление дефляции в п. Хужир, Ольхонский район, Иркутская область, 12.07.2023

Фото 38-21-00004. Проявление эоловой аккумуляции в п. Хужир, уч. а/дороги Паром Хужир, Ольхонский район, Иркутская область, 12.07.2023

Фото 38-03-00002. Проявление ветровой дефляции на сельскохозяйственных угодьях в районе д. Ялга, Ольхонский район, Иркутская область, 12.07.2023

Фото 38-22-00001. Основной овраг №1, ПН Быстринский, участок автодороги А-146 Иркутск-Монды, Слюдянский район, Иркутская область, 29.08.2023

Фото 38-22-00002. Овраг №2, ПН Быстринский, участок автодороги А-146 Иркутск-Монды, Слюдянский район, Иркутская область, 29.08.2023

Фото 38-22-00003. Овраг №3 под сборным лотком, ПН Быстринский, участок автодороги А-146 Иркутск-Монды, Слюдянский район, Иркутская область, 29.08.2023

Фото 38-22-00004. Овраг №4, ПН Быстринский, участок автодороги А-146 Иркутск-Монды, Слюдянский район, Иркутская область, 29.08.2023

Фото 38-22-00007. Активный овраг №3, ПН Бильчир-2, п. Бильчир, Осинский район, Иркутская область, 22.08.2023

Фото 38-22-00009. Активный овраг №5, ПН Бильчир-2, п. Бильчир, Осинский район, Иркутская область, 22.08.2023

Фото 38-22-22-00016. Активный овраг № 3 ПН Закулей вблизи с. Закулей Нукутского района Иркутской области, 24.08.2023

Фото 38-22-00017. Активный овраг № 4 ПН Закулей вблизи с. Закулей Нукутского района Иркутской области, 24.08.2023

Фото 38-22-00019. Активный овраг № 6 ПН Закулей вблизи с. Закулей Нукутского района Иркутской области, 24.08.2023

Фото 38-22-00020. Активный овраг № 7 ПН Закулей вблизи с. Закулей Нукутского района Иркутской области, 24.08.2023

Фото 38-22-00021. Активный овраг № 8 ПН Закулей вблизи с. Закулей Нукутского района Иркутской области, 24.08.2023

Фото 38-22-00022. Активный овраг № 9 ПН Закулей вблизи с. Закулей Нукутского района Иркутской области, 24.08.2023

Фото 38-22-00023. Активный овраг № 10 ПН Закулей вблизи с. Закулей Нукутского района Иркутской области, 24.08.2023

Фото 38-22-00024. Активный овраг № 11 ПН Закулей вблизи с. Закулей Нукутского района Иркутской области, 24.08.2023

Фото 38-22-00025. Активный овраг №1 ПН Нукуты вблизи с. Нукуты Нукутского района Иркутской области, 24.08.2023

Фото 38-22-00026. Активный овраг №2 ПН Нукуты вблизи с. Нукуты Нукутского района Иркутской области, 24.08.2023

Фото 38-22-00027. Верховье активного оврага №3 ПН Нукуты вблизи с. Нукуты Нукутского района Иркутской области, 24.08.2023

Фото 38-22-00030. Активный овраг №7 ПН Нукуты вблизи с. Нукуты Нукутского района Иркутской области, 24.08.2023

Фото 38-22-00032. Овраг №1 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область, 22.08.2023

Фото 38-22-00033. Овраг №2 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область, 22.08.2023

Фото 38-22-00034. Овраг №3 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область, 22.08.2023

Фото 38-22-00031. Овраг №6 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область, 22.08.2023

Фото 38-22-00049. Овраг №8 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область, 22.08.2023

Фото 38-22-00038. Овраг №10 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область, 22.08.2023

Фото 38-22-00039. Овраг №11 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область, 22.08.2023

Фото 38-22-00040. Овраг №12 на коренном склоне залива Оса вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область, 22.08.2023

Фото 38-27-00001. Обвально-осыпной склон вблизи п. Жданово, ПН Жданово, Осинский район, Иркутская область, 22.08.2023

Фото 38-10-00001. Обвально-осыпной склон восточнее п. Ангасольская, участок КБЖД, 148 км, Слюдянский район, Иркутская область, 29.08.2023

Фото 38-10-00002. Обвально-осыпной склон северо-восточнее п. Ангасольская, участок КБЖД, 147 км, Слюдянский район, Иркутская область, 29.08.2023

Фото 38-10-00003. Обвально-осыпной склон восточнее п. Ангасольская, участок КБЖД, 145 км, Слюдянский район, Иркутская область, 29.08.2023

Фото 38-10-00004. Обвально-осыпной склон северо-восточнее п. Ангасольская, участок КБЖД, 143 км, Слюдянский район, Иркутская область, 29.08.2023

Фото 38-10-00005. Обвально-осыпной склон восточнее п. Ангасольская, участок КБЖД, 142 км, Слюдянский район, Иркутская область, 29.08.2023

Фото 38-10-00006. Обвально-осыпной склон восточнее п. Ангасольская, участок КБЖД, 139-140 км, Слюдянский район, Иркутская область, 29.08.2023

Фото 42-26-00002. Провал на ул. Первомайская, 16, на северном борту ведется засыпка, пгт. Шерегеш, Таштагольский район, Кемеровская область-Кузбасс, 09.08.2023

Фото 42-11-00001. Центральная часть надоползневого уступа, наиболее узкая часть коренного склона, ширина которого составляет 0,12 м, юго-западная окраина п. Ерунаково, Новокузнецкий район, Кемеровская область-Кузбасс, 11.08.2023

Фото 42-12-00001. Общий вид части осыпного склона, по склону наблюдаются осыпные конусы, промоины, смещенные деревья, обнажены отдельные крупные валуны, уч. а/дороги Кузедеево - Таштагол, 24-25 км, пгт. Мундыбаш, Таштагольский район, Кемеровская область-Кузбасс, 09.08.2023

Фото 42-12-00002. Западный борт, обрушения, по склону наблюдаются осыпные конусы, поваленые деревье, у подножья склона сформировался водоем вследствии блокирования стока обломочным материалом, пгт. Темиртау, Таштагольский район, Кемеровская область-Кузбасс, 09.08.2023

Фото 42-13-00006. Деформация здания по ул. Перспективная, 9, с. Борисово, Крапивинский район, Кемеровская область-Кузбасс, 12.08.2023

Фото 42-13-00007. Деформация фундамента здания поликлиники, пгт. Яя, Яйский район, Кемеровская область-Кузбасс, 07.08.2023

Фото 42-13-00008. Деформация дома по ул. Космодемьянской, 32, г. Белово, Кемеровская область-Кузбасс, 11.08.2023

Фото 42-13-00009. Канава, соединяющая старицу р. Томь по ул. Анадырская, г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс, 11.08.2023

Фото 42-13-00010. Дренажная канава по ул. Чебалсинская, 135, уровень воды 0,5 м, г. Междуреченск, Кемеровская область-Кузбасс, 10.08.2023

Фото 42-13-00011. Состояние дренажной канавы, сток затруднен в следствии недостаточного заглубления водосточной трубы, вода стоячая. Дом по ул. Промышленная, 8 деформирован, г. Мариинск, Мариинский район, Кемеровская область-Кузбасс, 07.08.2023

Фото 42-22-00003. Развивающийся овраг, видны разрушенные части канализационной системы, мкр. Серебряный бор, г. Кемерово, Кемеровская область-Кузбасс, 12.08.2023

Фото 42-26-00001. Деформация сооружения на участке по ул. Есенина, 43, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область-Кузбасс, 08.08.2023

Фото 42-27-00001. Гравитационные процессы, разрушение дома и строений по ул. Школьная, 2, с. Боровково, Новокузнецкий район, Кемеровская область-Кузбасс, 10.08.2023

Фото 42-27-00002. Гравитационные процессы в с. Новопестерёво, Гурьевский район, Кемеровская область-Кузбасс, 08.08.2023

Фото 54-13-00001.а. Магистральный канал по ул. Сельская. Поверхностная и грунтовая вода находится на одной отметке - ниже дневной поверхности на 0,5-1 м. г. Барабинск, Барабинский район, Новосибирская область, 27.07.2023

Фото 54-13-00001.б. Магистральный канал по ул. Островского - дренажная труба через улицу постоянно выше отметки уровня воды в канале. Поверхностная и грунтовая вода находится на одной отметке - ниже дневной поверхности около 0,5-0,7 м. г. Барабинск, Барабинский район, Новосибирская область, 24.08.2023

Фото 54-13-00002.а. Мохнаткин канал в районе пер. Комсомольский. Течение воды отсутствует, водосборник (оз. Новотроицкое) переполнен. г. Татарск, Татарский район, Новосибирская область, 27.07.2023

Фото 54-13-00002.б. Мохнаткин канал в районе пер. Шевченко. Течение воды отсутствует, водосборник (озеро Новотроицкое) переполнен. г. Татарск, Татарский район, Новосибирская область, 27.07.2023

Фото 54-27-00015. Гравитационный процесс берегового уступа высотой 3 м. Отмечаются свежие обрушения до 3-4 м. п. Тула, Искитимский район, Новосибирская область, 24.08.2023

Фото 54-27-00003. Береговой уступ высотой 3-4 м, в пределах которого развивается гравитационный процесс. п. Тула, Искитимский район, Новосибирская область, 24.08.2023

Фото 54-27-00004. Гравитационный процесс берегового уступа высотой 6-7 м отмечается по обе стороны от наблюдательной точки в пределах видимого обозрения. Склон берега неустойчив, много отслоений, отмечаются обрушения почво-грунта до 1-1,5 м. с. Быстровка, Искитимский район, Новосибирская область, 24.08.2023

Фото 54-22-00062. Вершина оврага округлой формы представляет собой водобойный колодец глубиной 2,3 м, ширина оврага у вершины 4 м. с. Быстровка, Искитимский район, Новосибирская область, 24.08.2023

Фото 54-22-00063. Развивающийся овраг длиной 8 м и шириной у устья 9,7 м, у вершины – 9 м. Глубина вреза около 3 м. с. Быстровка, Искитимский район, Новосибирская область, 24.08.2023

Фото 54-22-00064. Вершина оврага округлой формы представляет собой водобойный колодец глубиной 2,4 м. Ширина оврага у вершины 5 м, длина оврага 16,7 м. с. Быстровка, Искитимский район, Новосибирская область, 24.08.2023

Фото 54-22-00065. В вершине оврага провалившаяся слабовыраженная воронка глубиной 1,5 м. Длина оврага – 8,5 м. Борта воронки отвесные, обнаженные. с. Быстровка, Искитимский район, Новосибирская область, 24.08.2023

Фото 54-22-00066. Склоны левого борта оврага вертикальные с отслоением грунта в виде глыб столбчатой структуры. с. Быстровка, Искитимский район, Новосибирская область, 24.08.2023

Фото 55-22-00001. Овраг № 2-1 на ПН Нижнеомский, в 0,2 км северо-западнее д. Игнатьево, Кормиловский район, Омская область, 12.07.2023

Фото 55-22-00002. Овраг 2-3 на ПН Нижнеомский, в 1,2 км северо-восточнее с. Борки, Кормиловский район, Омская область, 10.07.2023

Фото 55-22-00003. Овраг 2-4 на ПН Нижнеомский, в 1 км северо-западнее с. Борки, Кормиловский район, Омская область, 10.07.2023

Фото 55-22-00006. Овраг № 2-9 на ПН Нижнеомский, в 1,6 км северо-западнее пгт. Кормиловка, Кормиловский район, Омская область, 10.07.2023

Фото 55-22-00008. Овраг № 2-17 на ПН Нижнеомский, в 3 км восточнее д. Старый Ревель, Калачинский район, Омская область, 11.07.2023

Фото 55-22-00010. Овраг № 2-19 на ПН Нижнеомский, в 1 км западнее с. Глуховка, Калачинский район, Омская область, 11.07.2023

Фото 55-22-00011. Овраг № 2-20 на ПН Нижнеомский, в 0,8 км северо-западнее пгт. Кормиловка, Кормиловский район, Омская область, 11.07.2023

Фото 55-22-00013. Овраг № 2-23 на ПН Нижнеомский, в 0,35 км юго-восточнее д. Прудки (Урманское лесничество), Омский район, Омская область, 13.07.2023

Фото 55-22-00014. Овраг № 2-24 на ПН Нижнеомский, в 1 км юго-западнее д. Сыропятская, Кормиловский район, Омская область, 12.07.2023

Фото 55-22-00015. Овраг № 2-26 на ПН Нижнеомский, в 0,06 км севернее с. Богословка, Омский район, Омская область, 10.07.2023

Фото 55-22-00016. Овраг № 2-28 на ПН Нижнеомский, в 0,8 км западнее п. Ростовка, Омский район, Омская область, 10.07.2023

Фото 55-22-00020. Овраг № 1-4 на ПН Черлакский, в 3,6 км северо-западнее с. Соляное, Черлакский район, Омская область, 20.07.2023

Фото 55-22-00021. Овраг № 1-5 на ПН Черлакский, в 3,3 км юго-западнее с. Елизаветинка, Черлакский район, Омская область, 20.07.2023

Фото 55-22-00022. Овраг № 1-6 на ПН Черлакский, д. Бердниково, Черлакский район, Омская область, 19.07.2023

Фото 55-22-00023. Овраг № 1-7 на ПН Черлакский, в 2,7 км юго-восточнее д. Бердниково, Черлакский район, Омская область, 19.07.2023

Фото 55-22-00024. Овраг № 1-8 на ПН Черлакский, в 1 км юго-восточнее с. Соляное, Черлакский район, Омская область, 20.07.2023

Фото 55-22-00025. Овраг № 1-11 на ПН Черлакский, в 0,4 км юго-восточнее с. Татарка, Черлакский район, Омская область, 21.07.2023

Фото 55-22-00026. Овраг № 1-14 на ПН Черлакский, в 1 км северо-западнее с. Елизаветинка, Черлакский район, Омская область, 20.07.2023

Фото 55-22-00029. Овраг № 1-20 на ПН Черлакский, в 4 км восточнее д. Покрово-Иртышское, Черлакский район, Омская область, 19.07.2023

Фото 55-22-00031. Овраг № 1-22 на ПН Черлакский, в 1,5 км юго-восточнее д. Бердниково, Черлакский район, Омская область, 19.07.2023

Фото 55-22-00032. Овраг № 1-24 на ПН Черлакский, в 1 км северо-западнее с. Елизаветинка, Черлакский район, Омская область, 20.07.2023

Фото 55-22-00033. Овраг № 1-25 на ПН Черлакский, в 1 км северо-западнее с. Елизаветинка, Черлакский район, Омская область, 20.07.2023

Фото 55-22-00035. Овраг № 1-27 на ПН Черлакский, в 1,8 км юго-восточнее пгт. Черлак, Черлакский район, Омская область, 20.07.2023

Фото 55-22-00048. Овраг № 5-1 на ПН Калининский, в 10 км северо-восточнее с. Калинино, Русско-Полянский район, Омская область, 06.07.2023

Фото 55-22-00049. Овраг № 5-2 на ПН Калининский, в 9 км северо-восточнее с. Калинино, Русско-Полянский район, Омская область, 06.07.2023

Фото 55-22-00050. Овраг № 5-4 на ПН Калининский, в 10,3 км северо-восточнее с. Калинино, Русско-Полянский район, Омская область, 06.07.2023

Фото 55-22-00051. Овраг № 5-5 на ПН Калининский, в 10,6 км северо-восточнее с. Калинино, Русско-Полянский район, Омская область, 06.07.2023

Фото 55-22-00052. Овраг № 8-1 на ПН оз. Эбейты, в 3,9 км З аула Кзыл-Агаш, Москаленский район, Омская область, 18.07.2023

Фото 55-22-00054. Овраг № 8-3 на ПН оз. Эбейты, в 2,3 км юго-западнее аула Тумба, Москаленский район, Омская область, 18.07.2023

Фото 70-27-00003. Гравитационные процессы в с. Кривошеино, Кривошеинский, Томская область, 10.07.2023

Фото 70-27-00001. Гравитационные процессы в г. Колпашево, Колпашевский район, Томская область, 13.07.2023